Объект Государственной Экологической экспертизы  - проектная документация «Вскрытие и отработка запасов каменного угля открытым способом на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения» в части размещения  очистных сооружений карьерных и ливневых вод №1 и №2 и отвала вскрышной породы Южный.

Состав проектной документации

| Номер тома (книги) | Обозначение | Наименование | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 |  | Проект «Вскрытие и отработка запасов каменного угля открытым способом на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения | ООО «Кузнецкая Проектная Компания» |
| Книга 1 Книга 2 | 158-08-ПЗ 158-08 | Пояснительная записка Приложения |  |
| Том 2 |  | Проект «Вскрытие и отработка запасов каменного угля открытым способом на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения |  |
| Книга 1 Книга 2 | 158-08-ООС 158-08 | Охрана окружающей среды Приложения |  |
| Том 3 | 158-08-ОЗР | Охрана земельных ресурсов и рекультивация нарушенных земель |  |
| Том 4 | 158-08-РИН | Рациональное использование недр |  |
| Том 5 | 158-08-СД | Проект «Вскрытие и отработка запасов каменного угля открытым способом на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения Сметная документация |  |
|  | 158-08 | Проект «Вскрытие и отработка запасов каменного угля открытым способом на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения Чертежи согласно перечню в пояснительной записке |  |
|  | 141/54Ф-ИТМ/09 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ООО ИКЦ «ПРОМТЕХ БЕЗОПАСНОСТЬ» |
|  | 137/54Ф-МПБ/09 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | П 12/08-ИГ | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям | ООО «СибГеоТоп» |

Год разработки проектной документации – 2009г.

Краткая информация об основном  исполнителе проектной документации

ООО  «Кузнецкая Проектная Компания»

Генеральный директор: Поклонов Даниил Анатольевич

Директор по проектным работам: Сухарева Татьяна Егоровна

Юридический и фактический адрес: 654027,   г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11 «А», 9 этаж, а/я 901. т. (3843) 391-300,  факс (3843) 391-000 e-mail: proekt@kuzproekt.com

Организация оказывает инжиниринговые услуги, выполняет проектирование горных производств, объектов угольной промышленности и строительной деятельности, промышленного и гражданского назначения на основании лицензий:

- Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ПНЦ 080021/15 от 23.12.2009г., выданного Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно-научный центр».

- Лицензии на производство маркшейдерских работ № ПМ-68-000386 (О) от 10.03.2010г., выданной Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0000376 №1199 от 23.03.2010 г., выданной Управлением Федеральной службы безопасности России по Кемеровской области.

- Лицензии на осуществление работ по оказанию услуг в области защиты сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0000377 №1200 от 23.03.2010 г., выданной Управлением Федеральной службы безопасности России по Кемеровской области.

- Лицензии на осуществление геодезической деятельности № ЗСГ-00586К от 05.03.2008 г., выданной Федеральным агентством геодезии и картографии.

ООО«СибГеоТоп»

Организация работает в сфере геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.Деятельность в области стандартизации и метерологии. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Подготовка участка для горных работ, строительного участка, производство землянных работ.Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование. Разведочное бурение.

Юридический адрес:654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 88а

Извлечение из Тома 2, Книги 1 «Охрана окружающей среды»

проектной документации «Вскрытие и отработка запасов каменного угля открытым способом на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения»

в части размещения  очистных сооружений карьерных и ливневых вод №1 и №2 и отвала вскрышной породы Южный

1. Краткая характеристика природно-экологических условий района расположения проектируемого объекта

1.1. Физико-географическое и климатические условия района

Административно геологический участок «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения ООО «Энергоуголь» входит в состав Новокузнецкого района Кемеровской области РФ. Вблизи от участка на расстоянии 634 м находится поселок Рассвет. На расстоянии 8 км находятся крупные села Березовка и Костенково. Поселок Листвяги расположен на расстоянии 5 км от центральной части участка на юго-восток, от г. Новокузнецка участок удален на 7 км на северо-восток.

До начала проектирование, получено  положительное Санитарно-эпидемиологическое заключение №42.19.02.000.Т.000122.122.07.09 от 06.07.2009г. о соответствии предполагаемого использования земельного участка открытых горных работ «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения.

По данным МУП «Кадастровый центр Новокузнецкого района» в районе участка «Подгорный» ООО «Энергоуголь» земли особо охраняемых территорий и объектов отсутствуют (Письмо Администрации Новокузнецкого района Комитета по управлению муниципальным имуществом № 869/40 от15.04.2010г.)

Основным видом деятельности предприятия является добыча угля открытым способом. Угли участка идут на энергетические нужды. Транспортные перевозки на предприятии осуществляются арендованным автотранспортом. Обзорная карта расположения разреза «Подгорный» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Обзорная карта района

1.2 Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха района

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере приняты согласно письму ГМО Новокузнецк № 184 от 31.03.2009 г имеют следующие значения:

- Взвешенные вещества 0,170 мг/м3 (0,34 ПДК);

- Оксид углерода 1,5 мг/м3 (0,30 ПДК);

- Диоксид азота 0,050 мг/м3 (0,250 ПДК);

- Диоксид серы 0,015 мг/м3 (0,03 ПДК);

- Сажа 0,10 мг/м3 (0,02 ПДК);

Как следует из анализа фоновых концентраций, превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается ни по одному из ингредиентов.

1.3 Характеристика поверхностных вод

В геоморфологическом плане поверхность горного отвода представляет собой полого-всхолмленное плато, расчлененное серией логов на ряд водоразделов. Поверхность северо-восточной части месторождения наклонена на северо-запад, образуя правый склон безымянного ручья, в то время как юго-западная часть наклонена на юго-восток. Максимальные абсолютные отметки равняются 350 м, минимальные – приурочены к логам и характеризуются отметками порядка 260 – 270 м (абс.).

Гидрографическая сеть представлена речками – Бунгур и Кандалеп. Первая из них впадает в р. Аба – приток Томи, а вторая в р. Чумыш – приток Оби. Эти речки питаются в основном за счет атмосферных осадков и гидрогеологический режим их подвержен значительным колебаниям. Согласно данным гидрометрических наблюдений максимальный расход воды в этих речках составляет соответственно 8,21 м3/сек. и 4,38 м3/сек. при минимальных его значениях 0,03 м3/сек. и 0,038 м3/сек.

Руч. Парниковый будет являться водотоком-приемником очищенных стоков, образующихся при эксплуатации участка открытых горных работ.

Река Бунгур протекает на расстоянии 1200 метров от участка открытых работ. Исток руч. Парниковый находится на расстоянии 758 м от участка открытых работ и нарасстоянии 244 м на восток от Северного отвала. На расстоянии 1380 м к югу от участа открытых работ протекает руч. Безымянный, длина ручья 1,5 км.

Согласно ст. 65 п. 4,1 Водного Кодекса № 74 ФЗ РФ (ред. от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ) «Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до десяти километров - в размере пятидесяти метров, для рек или ручьев протяженностью от десяти километров  до пятидесяти километров - в размере ста метров». В водоохранных зонах реки Бунгур, руч.Парниковый и руч.Безымянный работы по вскрытию и отработке не ведутся.

1.4 Существующее положение почвенного покрова территории строительства

Территория разработок согласно ботанико-географическому районированию относится к зоне черневой тайги Кузнецкого Алатау. Это горно-таёжные зоны с резким колебанием высот, труднопроходимые и малоосвоенные в сельскохозяйственном отношении территории области.

По почвенно-географическому районированию, территория разработок относится к группе дерново-среднеподзолистых почвенных районов.

Углевмещающие породы пермских отложений представлены преимущественно алевролитами и песчаниками. Аргиллиты и углистые аргиллиты имеют незначительное распространение. Продуктивные отложения на ненарушенных горными работами участках перекрыты слоем четвертичных отложений, представленных, преимущественно суглинками и глинами.

Мощность гумусового горизонта колеблется в пределах 8-13см. Содержание гумуса 2-3,5%.  Суглинки и глины содержат растительные остатки, содержание гумуса в них колеблется от 0,65 до 3,0 %, не токсичны, обладают слабощелочной и щелочной реакцией среды (рН = 7,56-8,37), вследствие чего могут быть использоваться при рекультивации нарушенных земель, а так же для перекрытия верхних ярусов внешних отвалов. В связи с густой залесенностью, пересеченным рельефом местности и малой мощностью, снятие плодородного слоя почвы предусматривается не на всей площади.

Мощность снимаемого ПСП составляет 0,8-1,5 м. Объем снимаемого ПСП составляет 1167,98 тыс. м3. Снимаемый почвенный слой складируется во временный склад, расположенный вдоль западного борта карьерной выемки и северного  борта отвала Северный. Площадь склада ПСП составляет 2,8 га, максимальная высота – 10 м.

2. Охрана атмосферного воздуха

2.1 Основные источники выделения загрязняющих веществ и их характеристики

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием по добычи угля являются:

- буровые работы;

- взрывные работы (предусматривается производить в светлое время суток в период между сменами);

- погрузочно-разгрузочные работы;

- породные отвалы;

- транспортирование угля и вскрышной породы

- технологическая дорога;

- дизель-электрическая установка;

- автотопливозаправщик.

Проектная мощность разреза принята равной 700 тыс. т/год (согласно условий лицензии).  Годовой объем вскрыши на расчетный год составляет 6720 тыс.м3, который в дальнейшем складируется на Южном отвале.

Отвалообразование принято бульдозерное с использованием бульдозеров типа Т-25.01 в количестве 4шт.

В качестве средств транспортирования угля приняты автосамосвалы БелАЗ-7555 грузоподъемностью 55 т -  2 шт, наносов – 4 шт. и 22 шт. используемых для транспортировки как наносов, так и коренных пород.

В результате работы машин и механизмов с дизельными двигателями в атмосферу выделяются вредные газы, такие как диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа и керосин.

2.2 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрен ряд природоохранных мероприятий. Перечень мероприятий по пылеподавлению и их характеристики приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Перечень мероприятий по пылеподавлению и их характеристики

| Источники выделения | Наименование мероприятий | Оборудование и средства пылеподавления | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги | Полив автодорог в теплый период года (гидрообеспыливание) | Поливомоечная машина | 0,9 |
| Поверхность отвала | Полив отвала в теплый период года (гидрообеспыливание) | Поливомоечная машина | 0,9 |
| Пыление угольных складов | Пылеподавление в теплый период года | Равномерное смачивание угля при его закладке в штабель 2-3%-ной водной суспензией гашеной извести из расчета 3 весовых процента суспензии к весу угля | 0,9 |
| Буровой станок | Сухое пылеулавливание | Фильтры тонкой очистки | 0,96 |
| Экскавация | Орошение зон экскавации | Поливомоечная машина | 0,9 |
| Массовый взрыв | Предварительное увлажнение водой взрываемого массива в теплый период года | Поливомоечная машина | 0,9 |
|  | Предварительное увлажнение раствором хлорида магния, кальция или натрия взрываемого массива и прилегающих к нему площадей в холодный период года | Поливомоечная машина | 0,9 |

Для очистки отработанных газов, с содержанием токсичных веществ дизельных двигателей на всю передвижную и стационарную технику предусматривается установка каталитического нейтрализатора, расположенного после двигателя на выхлопной трубе. Нейтрализатор обеспечивает 80 % эффективность очистки отработавших газов от CO, углеводородов, сажи и NOх.

В таблице 2.2-2 представлены значения валовых выбросов в атмосферу от предприятия в целом (с учетом мероприятий по снижению выбросов).

Таблица 2.2-2

| Загрязняющее вещество | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников, т/год | В том числе | Всего выброшено в атмосферу всего от источников предприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование |  | выбрасывается без очистки | поступает на очистку |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 324,044267 | - | 324,044267 | 61,913520 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 39,094667 | - | 39,094667 | 7,348600 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 16,014300 | - | 16,014300 | 3,202860 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 26,818400 | 26,818400 | - | 26,818400 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000394 | 0,000394 | - | 0,000394 |
| 0337 | Углерод оксид | 195,638500 | - | 195,638500 | 36,009100 |
| 0627 | Этилбензол | 0,000212 | 0,000212 | - | 0,000212 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000027 | 0,000027 | - | 0,000027 |
| 1325 | Формальдегид | 0,248000 | 0,248000 | - | 0,248000 |
| 2732 | Керосин | 56,628300 | - | 56,628300 | 11,325660 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,140100 | 0,140100 | - | 0,140100 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 249,3454 | 80,6664 | 168,679 | 97,534300 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 121,274334 | 1,0146007 | 120,259733 | 13,040574 |
| Всего веществ: | 1029,2469 | 108,888133 | 920,35877 | 257,58175 |

В том числе пыление от отвала «Южный» составит  13,302 тонн/год .

2.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками проектируемого объекта выполнен на персональном компьютере с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» вер.3.0 серии, согласованного ГГО им.А.И.Воейкова. Значения  максимальных концентраций загрязняющих веществ на границе нормативной санитарно – защитной зоны (СЗЗ) и на гшранице жилой зоны (ЖЗ)  представлены в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1 – Уровень загрязнения атмосферного воздуха ( в долях ПДК)

| код | Наименование загрязняющего вещества | Максимальная концентрация загрязняющего вещества на границе нормативной СЗЗ | Максимальная концентрация загрязняющего вещества на границе жилой зоны (точка №1 пос. Рассвет) | Максимальная концентрация загрязняющего вещества на границе жилой зоны (точка №2 пос. Рассвет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,5 | 0,47 | 0,44 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,67 | 0,68 | 0,69 |
| 0330 | Ангидрид ернистый | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0013 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,31 | 0,3 | 0,31 |
| 0627 | Этилбензол | 0,00029 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0078 | 0,01 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0039 | 0,00 | 0,01 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,42 | 0,41 | 0,40 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  | 0,11 | 0,20 |
| 6035 | ( 2) 330 + 301 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| 6043 | ( 2) 1325+ 333 | 0,4 | 0,02 | 0,04 |
| 6204 | ( 2) 333+330 | 0,36 | 0,13 | 0,16 |
| Группа веществ: 2908, 2909, 6046 |  | 0,41 | 0,40 |

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосфере на границе  существующей жилой зоны  составит  менее 1 ПДК, что соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, следовательно, влияние проектируемого объекта на атмосферу можно считать допустимым.

3 Охрана водных ресурсов

Поверхностные ливневые и талые стоки с водосборной площади отстойника отводятся в обход очистных сооружений карьерных и ливневых вод по нагорным канавам. В качестве  Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов Проектом предусматривается строительство очистных сооружений №1 карьерных и ливневых вод  и очистных сооружений №2 ливневых вод  с Южного отвала.

Очистные сооружения № 1 карьерных и ливневых вод

Для сбора карьерных вод на нижнем горизонте предусматривается устройство водосборника возле которого устанавливается передвижная насосная станция. По напорным трубопроводам из стальных электросварных труб, прокладываемых по поверхности, карьерная вода от водосборников подается по канавам на очистные сооружения  карьерных  и ливневых вод № 1.

Поверхностные ливневые и талые воды с водосборной площади отстойника Fвод=7,1га в районе очистных сооружений №1 попадают в отстойник, смешиваясь с карьерными водами и ливневыми стоками отстаиваются и очищаются путем фильтрации. Принимаем водосборник вместимостью 9394 м3, обеспечивающий сбор в течении суток максимального водопритока за счет карьерных и ливневых вод.

Очистные сооружения карьерных и ливневых вод №1 рассчитаны на отработку гор.+160м. В ОС №1 поступают для очистки следующие воды:

- карьерные воды;

- поверхностные воды с водосборной площади отстойника;

- поверхностные воды с водосборной площади участка;

- поверхностные воды с Северного отвала (в настоящее время не используется, выполнена рекультивация с травосеянием);

- поверхностные воды с внутреннего отвала;

- поверхностные воды с промплощадки.

Очистные сооружения карьерных и ливневых вод №1 празмещаютсяразместить в логу восточнее северного отвала. Эффект осаждения взвешенных частиц отстойника в течение суток составляет 80%, нефтепродуктов – 80%. Доочистка отстоянной воды осуществляется фильтрующей дамбой.

Ширина гребня удерживающей дамбы принимается 6,0м из условия проезда. Максимальная высота дамбы – 2,9м. Дамба отсыпается из суглинка послойно с уплотнением. Гребень дамбы и верховой откос крепятся щебнем (t=300мм) и каменной наброской (t=300мм), низовой - посевом трав по слою растительного грунта. Для отсыпки дамбы пруда-отстойника используется суглинок в основании дамбы и ложа отстойника.

Для отвода дренажной воды, фильтрующейся через тело дамбы, предусматривается тюфячный дренаж с дреной закрытого типа.

Очистные сооружения №2 ливневых вод

Очистные сооружения ливневых вод №2 предусматривается разместить в юго-восточной стороне от Южного отвала. Очистные сооружения рассчитаны на максимальное развитие. В отстойник ливневых вод поступают для очистки поверхностные воды с водосборной площади Южного отвала.

Учитывая возможность создания отстойника достаточного объема, предусматривается аккумуляция объема поверхностного стока в течение 3х суток (максимальный трёхсуточный приток паводковых вод). Эффективность задержания взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании в течение 3 суток составляет 90%. Отфильтрованная вода используется для полива дорог и орошения  участка открытых работ.

Согласно СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения.  Основные положения проектирования» дамба отстойника относится к IV классу. Согласно ПБ 03-438-02, выпуск 14 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» превышение отметки гребня над уровнем воды для накопителей IV класса принимается 1м.

Схема водохозяйственного баланса на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения ООО «Энергоуголь» представлена на рисунке 2.

Для аварийного сброса воды из прудка отфильтрованной воды закладывается стальная труба dy = 530 мм.

Для отсыпки фильтрующей дамбы применяются горельник с коэффициентом размягчения не менее 0,8.. Срок службы фильтрующего массива просчитан на весь срок эксплуатации очистных сооружений карьерных и ливневых вод.

Для сброса воды коллектором в руч. Парниковый на очистных сооружениях №1 создается водосборник осветленной воды. Отстойник создается путем возведения дамбы прудка отфильтрованной воды высотой около 2,9 м.

Сброс отфильтрованной воды по самотечному коллектору d= 530 мм осуществляется в ручей Парниковый. Очищенная вода при сбросе в реку имеет следующие показатели:

Взвешенные вещества  = 3,95 мг/л, Нефтепродукты. = 0,05 мг/л.

Проектируемый на разрезе способ очистки карьерных вод заключается в последовательности отстаивания воды в отстойниках с последующим дренажом через дамбу, состоящие из скальных пород, горелых пород, прослоек из золошлаковых отходов с последующим сбросом очищенных до нормативов вод в естественные водоемы (выпуск №1 в руч. Парниковый). Каждый слой выполняет определенную функцию: пустая порода с примесью угля является основным фильтрующим материалом дамбы (задерживает механические примеси и нефтепродукты), горелая порода повышает общую степень очистки, а при щелочной модификации селективно очищает от ионов тяжелых металлов. Для организации щелочной модификации горелой породы используется зола и шлаки, которые послойно засыпаются в тело дамбы.

Для контроля качественного и количественного состава сточных вод, а также качественного состава природных вод в водоприемнике, организуется локальный мониторинг.  Пункт контроля будет установлен в точке сброса - в створе выпуска №1.

Контролю подлежат показатели качества поверхностных и сточных вод во всех точках контроля по двум программам (сокращенной и полной).

Сокращенная программа (1 раз в месяц) предусматривает определение: гидрохимических показателей: плавающие примеси (пленки масел, нефтепродуктов, жиров и других примесей), окраска, запах, температура воды, растворенный кислород, водородный показатель (рН), взвешенные вещества, сухой остаток, БПКполн, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, фенол, железо общее, нефтепродукты.

Полная программа (4 раза в год) включает в себя определение всех показателей, определяемых в ходе выполнения сокращенной программы и, дополнительно, определение концентраций в воде следующих компонентов: медь, никель, марганец, хром+6, цинк, а также определение бактериологического анализа сточной воды (термотолерантные колиформные бактерии - не более 100 КОЕ/100мл; общие колиформные бактерии - не более 500 КОЕ/100 мл; колифаги - не более 10 БОЕ/100 мл) и паразитологических показателей (возбудителей кишечных инфекций; жизнеспособных яиц гельминтов и жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших).

С целью обеспечения постоянного контроля безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и их воздействием на окружающую среду, предприятие обязано регулярно вести наблюдения: за уровнем воды в пруде – отстойнике, объемом накопления осадка в отстойнике, общим состоянием дамбы, деформациями тела и основания дамбы. Наблюдения ведутся визуальные и по контрольно-измерительным приборам. Данные виды мониторинга проводятся 1 раз в 10 дней.

Контроль количества очищенных сточных вод предусматривается ультразвуковым расходомером (счетчиком) «Взлет PC Л», который устанавливается на сбросном трубопроводе очищенных вод в колодце.

Экоаналитический контроль по химическому составу сбрасываемых вод  осуществляет аттестованная лаборатория ООО «Сибирь-Эксперт».

Паразитологический и бактериологический контроль качества сточных вод на выпуске №1 осуществляет  лаборатория  ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе».

4 Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потреблении

В результате производственной деятельности образуются различные виды отходов. Основными процессами образования отходов на предприятии являются: технологический процесс добычи угля открытым способом и отходы от эксплуатации техники и автотранспорта.

Основным видом отходов производства является вскрышная порода, ее складирование предусматривается на внешнем Южном отвале, который расположен в безугольной зоне.

При эксплуатации и обслуживании оборудования и техники на предприятии образуется следующий перечень отходов:

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %);

- масла отработанные моторные, трансмиссионные и гидравлические;

- аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные;

- шины пневматические отработанные;

- отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами (отработанные автомобильные фильтры).

Кроме того, при функционировании очистных сооружений карьерных и ливневых вод образуются шламы из отстойника, уловленные нефтепродукты, отработанные фильтрующие массы (отработанные боновые фильтры).

Обращение с отходами – это деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Размещение отходов включает в себя хранение и захоронение отходов.

Хранение - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования, захоронение – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

В период с 2-го по 9-й год при отработке 1-го блока участка открытых горных работ, коренные породы и наносы вывозятся на Южный отвал с плечом откатки 1,9 км. Общая вместимость отвала Южный составит 44910 тыс.м3 (после ввода в эксплуатацию ).  После отработки угольных пластов и закрытия предприятия отвал вскрышной породы рекультивируется, согласно положений Тома 3 «Охрана земельных ресурсов и рекультивация нарушенных земель» рассматриваемой проектной документации.

Согласно календарного плана горных работ, с 9-го года эксплуатации начинается формирование внутреннего отвала и развитие горных работ на 2-м блоке участка ОГР. В этот период вскрышная порода складитруется в выработанное пространство 1-го блока отработки карьерной выемки. Направление фронта отвальных работ с севера на юг. Среднегодовое расстояние транспортировки вскрышных пород составляет 1,0 км. Общая вместимость внутреннего отвала составляет 17914 тыс.м3. В строительный период коренные породы и наносы транспортируются на Северный отвал с плечом откатки 1,0км. В настоящее время данные отвал не эксплуатируется, склоны отвала выположены и отрекультивированы.  Ложе отвала засеяно травой..

Распределение породы по годам эксплуатации и по отвалам в соответствии с календарным планом горных работ приведено в табл. 4-1.

Шламы очистных сооружений (уловленные в отстойнике взвешенные вещества) хранятся в отстойниках на весь период эксплуатации очистных сооружений разреза. После окончания эксплуатации разреза и очистных сооружений осветлённая вода из очистных сооружений сбрасывается в поверхностный водный объект (по выпуску №1). После подсушивания твёрдого осадка на всей площади очистных сооружений производится планировка поверхности с уклоном в сторону места сброса сточных вод и дальнейшая рекультивация нарушенных земель, в соответствии с проектными решениями.

Остальные виды отходов вывозятся на обезвреживание или захоронение ежеквартально по мере накопления транспортной партией на специализированные предприятия, имеющие соответствующие лицензии.

Отфильтрованная вода используется для полива дорог и орошения  участка открытых работ.

Таблица 4-1

Календарный план отсыпки отвалов

| Годы эксплуатации | Объемы вскрыши, тыс.м3 | Распределение по отвалам, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | Северный | Южный | Внутренний |
|  |  | наносы | коренные | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | наносы | коренные |  | наносы | коренные |  | наносы | коренные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2525 | 1372 | 1153 | 2525 | 1372 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4800 | 931 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 931 | 3869 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6720 | 1129 | 5591 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 1129 | 5591 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6720 | 578 | 6142 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 578 | 6142 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6720 | 536 | 6184 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 536 | 6184 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6650 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6580 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 6580 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6580 | 804 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580 | 804 | 5776 |
| 10 | 6510 | 150 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 150 | 6360 |
| 11 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 4550 |
| 12 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 |
| Итого: | 65349 | 5500 | 59849 | 2525 | 1372 | 1153 | 44910 | 3174 | 41736 | 17914 | 954 | 16960 |

Извлечение из Тома 3 «Охрана земельных ресурсов и рекультивация нарушенных земель» проектной документации «Вскрытие и отработка запасов каменного угля открытым способом на геологическом участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения»

в части размещения  очистных сооружений карьерных и ливневых вод №1 и №2 и отвала вскрышной породы Южный

1. Общие положения

После отработки всего месторождения будет проведен акт технического обследования нарушенных земель объектами участка «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения ООО «Энергоуголь», и выполнен рабочий проект рекультивации участка по закрытию предприятия.

Направление рекультивации в данном проекте выбирается как средство сохранения сбалансированных и устойчивых природных экосистем.

Выбор направления и сочетания видов рекультивации должен способствовать наиболее рациональному использованию уже имеющихся условий, перспективе развития района разработок и обеспечить быстрейшее оздоровление экологической обстановки. По этой причине основным направлением рекультивации выбрана лесохозяйственная (травосеяний и высадка деревьев) и, как составная часть, санитарно-гигиеническая рекультивация. тПлощади рекультивируемых земель по направлениям рекультивации приведены в табл.1

Распределение нарушенных земель по направлениям рекультивации

| № п/п | Объекты и виды нарушаемых земель | Площадь, га | Мероприятия | Направления рекультивации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрез ,в том числе внутренний отвал | 40,93 |  |  |
|  | -плато и бермы | 25,65 | грубая и чистовая планировка, нанесение ПСП, слой 0,5-1,5м | лесохозяйственное |
|  | -откосы | 14,01 |  | лесохозяйственное и санитарно-гигиеническое |
|  | -вал | 1,27 |  | санитарно-гигиеническое |
| 2 | Отвал Северный | 24,16 | Рекультивация выполнена |
| 3 | Отвал Южный | 134,77 |  |  |
|  | - плато и бермы | 44,44 | грубая и чистовая планировка, нанесение ПСП, слоем 1,5м | лесохозяйственное |
|  | - откосы | 90,33 |  | лесохозяйственное |
| 4 | Промплощадка | 4,38 |  |  |
|  | - плато | 1,99 | чистовая планировка, нанесение ПСП, слоем 1,5м | лесохозяйственное |
|  | - откосы | 2,39 | нанесение ПСП, слоем 1,5 | лесохозяйственное |
| 5 | Очистные сооружения | 3,1 |  |  |
|  | - плато | 3,1 | чистовая планировка, нанесение ПСП, слоем 0,5м | лесохозяйственное |
| 6 | Водоотводные канвы | 12,2 |  |  |
|  | - плато | 12,2 |  | санитарно-гигиеническое |
| 7 | Склад ППП | 1,9 |  | санитарно-гигиеническое |
| 8 | Склад ПСП | 2,8 |  | санитарно-гигиеническое |

2. Горнотехнический этап рекультивации

Горнотехнический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической рекультивации. Основная задача этапа – горнотехническое устройство нарушенной территории, подготовка условий для нормального роста и развития растительности.

Горнотехническая рекультивация предусматривает выполнение мероприятий по подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения к последующему их целевому использованию. Она заключается в грубой и чистовой планировке поверхности нарушенных земель, постановке уступов в устойчивое положение, ликвидации последствий осадки отвалов и выполнении противоэрозионных мероприятий, комплексе мелиоративных мероприятий, строительстве автодорог для проведения биологического этапа рекультивации и дальнейших лесохозяйственных работ.

Горнотехническая рекультивация выполняется с учётом  экологических условий разреза и технических условий на рекультивацию, выданных органиами местного самоуправления. Для ведения рекультивационных работ используется оборудование разреза. По техническому этапу рекультивации принято проводить следующие работы:

- подготовка площадей;

- снятие, складирование  и хранения ПСП;

- разработка ППП, его складирование и хранение для экранирования угольных пластов;

- обеспечение определённого качества поверхностного слоя в части его мощности, структуры, литологического состава;

- экранирование выходов пластов угля в выработанном пространстве горных участков глинистыми породами.

В соответствии с «Техническими условиями по рекультивации нарушенных земель», участке «Подгорный» Бунгурского каменноугольного месторождения ООО «Энергоуголь» при эксплуатации разреза  произведено складирование плодородного слоя почвы для последующего нанесения на поверхность вскрышных пород отвалов. Общий объем плодородного слоя почвы, снимаемого с используемых земель, составляет 1167,98 тыс. м3.

3. Технология производства рекультивационных работ.

Генеральное направление восстановления ландшафта определяется с учетом горно-геологических и социально-экономических факторов. Целевая установка заключается в создании ландшафта с максимальной ценностью при минимальных затратах средств.

При отвалообразовании проектом принято проведение горнопланировочных работ по совмещенной схеме рекультивации. При планировке горизонтальных поверхностей отвалов предусматривается использование бульдозера и автогрейдера. Проектом заложены конечные контуры отвалов, удовлетворяющие требованиям технического и биологического этапов рекультивации:

- платообразные поверхности отвалов отсыпаются с уклонами от 3( до 5( в сторону водотоков;

- отвальные ярусы отсыпаются до угла устойчивого откоса 31° и 32°;

- откосы отвалов не выполаживаются из-за дефицита площади под размещение вскрышных пород.

Грубая планировка проводится вслед за отсыпкой отвалов с целью создания равномерной усадки поверхности. Проведение чистовой планировки осуществляется через 1-1,5 года после отсыпки рекультивируемой площади отвала, ликвидируя образующиеся в процессе усадки в течение года трещины и заколы, перед нанесением ПСП. Для уменьшения уплотнения рекультивируемого слоя чистовая планировка поверхности ведётся автогрейдером с меньшим удельным давлением на грунт.

Рекультивационный слой ПСП, предусматривается наносить по совмещенной схеме ведения вскрышных работ. К концу отработки рыхлые отложения будут отработаны, поэтому для создания экранированого слоя необходимо складировать наносы во временный склад ППП заранее.

Карьерную выемку предусматривается использовать в качестве емкости для складирования собственных отходов производства (вскрышных пород) с последующей сельскохозяйственной и лесохозяйственной рекультивацией поверхности. Складирование вскрышных пород в выработанное пространство производится в процессе эксплуатации разреза. Суммарный объем вскрышных пород, укладываемый в выработанное пространство, составляет 17914 тыс. м3. Остаточная площадь, не используемая для внутреннего отвалообразования, составляет 42,68 га.

Крутые склоны являются источником опасности, поэтому в проекте предусматривается создание заградительного вала из вскрышной породы (наносов) вокруг оставшейся выработки на расстоянии  20м от ее бортов с залужением многолетними травами с целью укрепления откосов. Площадь, занимаемая валом, составляет  1,27га. Во время строительного периода высаживается защитная зеленая трехрядная полоса из сосны. По контуру наружного края вала после окончания горных работ высаживается в качестве дополнительного ограждения колючий кустарник.

Настоящим проектом предусматривается рекультивация очистных сооружений. Перед началом рекультивации осветлённая вода из очистных сооружений сбрасывается. После подсушивания твёрдого осадка на всей площади очистных сооружений производится планировка поверхности с уклоном в сторону места сброса сточных вод. Планировка осуществляется бульдозером .

Промплощадка после окончания горных работ  рекультивируется. Перед проведением рекультивации на промплощадке демонтируются все здания и сооружения. Автодорога, связывающая вскрывающую траншею с автодорогой общего пользования, не рекультивируется.

4. Биологический этап рекультивации

Биологическая рекультивация на соответствующих участках выполняется после горнотехнического этапа. Выполнение данного этапа рекультивации производится в соответствии с «Рекомендациями по лесной рекультивации нарушенных угледобычей земель в Кузбассе» (Лаборатория рекультивации нарушенных земель и экологических исследований Кем ОО СЭК. Кемерово. 2004г.) и «Технологическими решениями по рекультивации нарушенных земель при ликвидации шахт и разрезов», Пермь, 2002г.

Для обогащения грунтосмесей органическим веществом и предотвращения эрозии и дефляции используется посев многолетних бобовых трав, например: донник, люцерна и др. Эффективность рекультивации в первую очередь зависит от правильности выбора видового состава растений, трав, агротехники. Подбор растений произведен  для условий Кузбасса

Весной при наступлении физической спелости (влажность 95–97% НВ)  на рекультивируемых участках начинается проведение работ по биологическому этапу, а именно,  внесение органоминеральных удобрений.

Механизированный посев горизонтальных и слабонаклонных участков осуществляется сеялкой СЛГ-3,6 не позднее первой декады июня. Такой посев трав позволяет значительно быстрее, чем естественное зарастание, получить качественный травяной покров на поверхности отвалов.

При создании противоэрозионного озеленения в виде плотного и прочного дернового слоя на платообразных поверхностях и покатых склонах:

- используются наиболее перспективные виды трав, эколого-биологические свойства которых соответствуют почвенно-климатическим условиям местности;

- травосмеси должны полностью закрывать поверхность почвы, быть стойкими к биологическому старению даже в позднем возрасте; проявлять минимальные требования к уходу, устойчивость к болезням и вредителям, достаточную зимо- и морозоустойчивость, способность самообновляться без помощи или с минимальным участием человека.

При посеве трав используются районированные виды травяной растительности, малотребовательные к почвенному плодородию с мощной корневой системой, которые хорошо развиваются на слабокислых, нейтральных и слабощелочных почвах, имеют способность в симбиозе с микроорганизмами фиксировать атмосферный азот и длительный периодом произрастания. В состав травосмеси включены травы различных биологических групп, что делает травостой более устойчивым  и долговечным. В проекте принят, как наиболее перспективный для условий зоны лесостепи Сибири, следующий состав травосмеси:

  - люцерна пестрогибридная – 12кг/га;

  - кострец безостый – 25кг/га;

  - пырей бескорневищный – 25кг/га;

Травяная растительность, являясь одним из существенных структурных компонентов ландшафта, выполняет почвозащитную и санитарно-гигиеническую функцию.  Посев травяной растительности на рекультивируемой поверхности обеспечит создание дернины, прекращающей процессы дефляции и водной эрозии.

Состав кустарниковых и лесных пород подбирается согласно рекомендациям лаборатории лесной рекультивации на основе опытно-производственных посадок и «Технологическим решениям по рекультивации нарушенных земель при ликвидации шахт и разрезов», с учетом качества грунтов, температурного и светового режима, характера рельефа. Согласно испытаниям, проведённым лесоводами области по древесно-кустарниковым породам для целей лесной рекультивации, лучшие показатели приживаемости и роста на рекультивируемых  внешних отвалах разрезов и на поле шахтных земель отмечены у сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, березы бородавчатой или породы, образующие корневые клубеньки с азотфиксирующими микроорганизмами: облепиха крушиновая, акация желтая, черемуха.

В проекте принято полосное размещение древесных и кустарниковых пород, а также травосеяние на платообразной поверхности, межтранспортных бермах и откосах отвалов и промплощадке. Спланированная площадь  водоотводных канав, склад ПСП и ППП , очистные сооружения подлежит залужению.