Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО»

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 14/146

Экз. 1

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта |  | Я.Ю. Солдатенков |

Санкт-Петербург – Новокузнецк

2015

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Главный архитектор | – зам. генерального директора, профессор Международной Академии МААМ, арх. О.В. Красовская |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта | – арх. Я.Ю. Солдатенков |
| Введение. Общие положения. Состав имеющихся материалов для разработки проекта Генерального плана, проекта Правил землепользования и застройки. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития. Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района | экономист градостроительства О.В. Петина. |
| 5.1. Основные сведения о территории. Современное использование территории. Земельные ресурсы. Перераспределение земель | зам. генерального директора, профессор Международной Академии МААМ, арх. О.В. Красовская; главный градостроитель проекта арх. Я.Ю. Солдатенков; инженер-землеустроитель Е.С. Денисова; экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| 5.2. Природные условия и ресурсы. 5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территорий. | генеральный директор С.В. Скатерщиков; эколог градостроительства Е.В. Попова |
| 5.3. Объекты культурного наследия. | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| 5.4. Социально-экономическая ситуация. | экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| 5.5. Транспортная инфраструктура. | специалист транспортного развития территории В.В. Фролкина |
| 5.6. Инженерная инфраструктура. | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой; инженера – Д.Б. Тарских |
| ГИС-технологии: | гл. специалист А.М. Савинков, арх. Я.Ю. Солдатенков |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. СОСТАВ ИМЕЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	8

3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	12

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗАНЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	15

5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	18

5.1. Основные сведения о территории. Современное использование территории. Земельные ресурсы	18

5.2. Природные условия и ресурсы	24

5.2.1. Климат	24

5.2.2. Гидрологическая характеристика	26

5.2.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	26

5.2.4. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы	28

5.2.5. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы	30

5.2.6. Лесные ресурсы и лесопользование	34

5.3. Объекты культурного наследия	37

5.4. Социально-экономическая ситуация	40

5.5. Транспортная инфраструктура	61

5.6. Инженерная инфраструктура	63

5.6.1. Водоснабжение	63

5.6.2.	Водоотведение	64

5.6.3.	Электроснабжение	65

5.6.4.	Теплоснабжение	66

5.6.5.	Газоснабжение	67

5.6.6.	Связь и информатизация	67

5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территории	68

6. ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	78

7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	81

7.1. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов	81

7.2. Перераспределение земель	83

7.3. Социально-экономическое развитие	129

7.3.1. Развитие экономической базы	131

7.3.2. Прогноз численности населения	132

7.3.3. Развитие объектов обслуживания населения	135

7.3.4. Новое жилищное строительство	145

7.4. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	150

8.4.1.	Охрана окружающей среды	150

8.4.2.	Санитарная очистка территории	152

7.5. Развитие транспортной инфраструктуры	153

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	156

7.6.1. Электроснабжение	156

7.6.2. Теплоснабжение	158

7.6.3. Газоснабжение	162

7.6.4. Водоснабжение	166

7.6.5. Водоотведение	169

7.6.6. Связь	172

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	173

8.1.Чрезвычайные ситуации природного характера	173

8.2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера	180

8.3.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	189

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	194

10. ПРИЛОЖЕНИЯ	197

Состав материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 14/147 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 14/146 |
| Графические материалы |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:50 000 | 14/182 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:10 000, М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/183 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:50 000 | 14/184 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:10 000, М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/185 |
|  | Иллюстрации |  |
| 1 | Концепция развития территории поселения | – |
| 2 | Карта существующих границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Схема существующих земель различных категорий | – |
| 3 | Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Схема планируемых земель различных категорий | – |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы открытого пользования: текстовые материалы в формате *.docx, графические материалы в формате *.jpg | 14/190 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Центрального сельского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области разрабатываются Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Новокузнецкого муниципального района (Муниципальный контракт № 0139300027714000142 от 09 июля 2014 года).

В проекте Генерального плана Центрального сельского поселения будут определены основные параметры развития его территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. Будет выполнено зонирование территорий населенных пунктов с выделением зон различного назначения, в т.ч. для развития жилых, производственных, общественных, рекреационных и других функций.

Графические материалы в составе проектов разрабатываются с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

Проект Генерального плана Центрального сельского поселения подготавливается в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и заданием на подготовку проекта Генерального плана Центрального сельского поселения. Проект Правил землепользования и застройки Центрального сельского поселения подготавливается в соответствии с требованиями статей 30 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Разработка проекта Генерального плана Центрального сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями действующих федеральных и региональных законодательных актов, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Закон Кемеровской области от 17 декабря 2004 г. № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований»;

- Закон Кемеровской области от 08 февраля 2006 г. № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 12 июля 2006 г. № 98-03 «О градостроительной деятельности»;

- Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 г. № 215-03 «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 07 марта 2013 г. № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области»;

Подготовка проекта Генерального плана Центрального сельского поселения осуществляется с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 2002 г.;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 2003 г.;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24 марта 2011 г. № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458 «Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области».

Проект Генерального плана Центрального сельского поселения подготавливается на всю территорию муниципального образования в границе, установленной законом Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований"  от 17 декабря 2004 г. № 104-ОЗ (ред. от 26.11.2013 г.).

# 2. СОСТАВ ИМЕЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Региональная нормативно-правовая база для выполнения работ

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-03 «О градостроительной деятельности».

- Закон Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 215-03 «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области».

- Закон Кемеровской области от 07.03.2013 № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области».

- Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований».

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 N 24
(ред. от 14.01.2014) "О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области".

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области».

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458
«Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области».

Документы территориального планирования на территорию

Кемеровской области, Новокузнецкого муниципального района и

смежных муниципальных образований

- Схема территориального планирования Кемеровской области

- Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

- Генеральный план Атамановского сельского поселения.

- Генеральный план Безруковского сельского поселения (частично, графические материалы проекта).

- Генеральный план Еланского сельского поселения.

- Генеральный план Орловского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Безруковского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Еланского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Орловского сельского поселения.

Соседние муниципальные образования

- Генеральный план Кузедеевского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Кузедеевского сельского поселения.

- Генеральный план Куртуковского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Куртуковского сельского поселения.

- Генеральный план Сосновского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения.

- Генеральный план Сидоровского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Сидоровского сельского поселения.

- Генеральный план Терсинского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Терсинского сельского поселения.

- Генеральный план Чистогорского сельского поселения (частично, графические материалы проекта).

- Правила землепользования и застройки Чистогорского сельского поселения.

- Генеральный план городского округа г. Новокузнецк.

- Генеральный план Мысковского городского округа (текстовая часть)

- Правила землепользования и застройки Мысковского городского округа.

- Генеральный план г. Междуреченска в составе Междуреченского городского округа.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ».

- Генеральный план г. Осинники (графическая часть)

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Осинники».

- Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Калтанский городской округ».

Информация о землепользовании

ОТЧЕТ № 5502/15062012/27ОК/Ю-1-С/0047 Об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Кемеровской области. Омск: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Омский филиал, 2012.

Статистическая информация официального сайта Росстата

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Новокузнецкий муниципальный район за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Атамановского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Безруковского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Еланского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Орловского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

Информация официальных сайтов

Сайты Кемеровской области

- Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу (разработана Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Санкт-Петербург, 2007).

- Официальный сайт Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области: списки памятников археологии, архитектуры и градостроительства, истории; паспорта мемориальных объектов, расположенных на территории Новокузнецкого муниципального района.

- Официальный сайт Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области» на 2012 - 2014 годы; перечень подведомственных учреждений.

- Официальный сайт Департамента образования и науки Кемеровской области: перечень подведомственных организаций.

- Официальный сайт Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области:

  - перечень подведомственных учреждений и организаций;

  - Концепция развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года. (утв. распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 г.  № 549-р);

  - Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Закон Кемеровской области от 26 декабря 2013 г. № 137-ОЗ);

  - План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области" (утв. распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 апреля 2014 г. N 317-р).

- Официальный сайт департамента транспорта и связи Кемеровской области:

  - Сводный реестр регулярных автобусных пригородных маршрутов на территории Кемеровской области (по состоянию на 1.01.2012 г.).

- Официальный сайт Департамента  труда и занятости населения Кемеровской области:

  - Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2016 годы постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2014 № 62):

  - Комплексная региональная программа «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» до 2015 года (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 июля 2014 г.  № 271);

  - Семейно-демографический паспорт Кемеровской области (Кемерово, 2013 г.);

  - статистическая информация об уровне безработицы.

- Официальный сайт Департамента  строительства Кемеровской области:

  - статистическая информация – бюллетень за 2013 г.,

  - карта перспективных площадок для комплексной малоэтажной застройки в Кузбассе.

- Официальный сайт ГКУ Центр занятости населения города Новокузнецка: статистическая информация о работе центра.

Сайт Новокузнецкого муниципального района

- Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района (утв. решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 29 ноября 2011 года № 328-МНПА).

- Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Новокузнецкий муниципальный район» на 2013-2015 годы» (утв. Постановлением администрации Новокузнецкого района от 30.10.2009 № 79).

- Муниципальная  программа «Экономической развитие и инвестиционная привлекательность Новокузнецкого муниципального района» (утв. Постановлением администрации Новокузнецкого района от 25.11.2013 № 20).

- Социально-экономическое положение Новокузнецкого муниципального района. 2013 год.

- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого муниципального района за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

- Паспорта мемориальных объектов, расположенных в населенных пунктах Новокузнецкого муниципального района.

Иная имеющаяся у разработчика информация

1. Муниципальная сеть автобусных перевозок г. Новокузнецка (пригородные маршруты).

# 3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Постановлением администрации Центрального сельского поселения от 14 ноября 2014 года № 49 «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Центрального сельского поселения» установлен следующий перечень муниципальных программ, разработанных на период до 2017 г.:

- Дорожное хозяйство и дорожный комплекс муниципального образования «Центральное сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Центрального сельского поселения от 14 ноября 2014 года № 50);

- Благоустройство на территории муниципального образования «Центральное сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Центрального сельского поселения от 14 ноября 2014 года № 51);

- Содействие занятости населения муниципального образования «Центральное сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Центрального сельского поселения от 14 ноября 2014 года № 52);

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Центральное сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Центрального сельского поселения от 14 ноября 2014 года № 53);

- Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность муниципального образования «Центральное сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Центрального сельского поселения от 14 ноября 2014 года № 55).

Указанные программы предусматривают исключительно текущие организационные мероприятия, напрямую не предусматривающие создания объектов местного значения поселения. Реализуются мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог поселения (межпоселенческих) и инженерных сооружений на них, организация общественных работ и временного трудоустройства для безработных,  обеспечению комфортности условий проживания на территории поселения и улучшению санитарно-эстетического состояния территории поселения (организация уличного освещения, содержание и ремонт мест захоронения, санитарная очистка территории, сбор и вывоз ТБО и ЖБО).

2. Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района утверждена Решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 09 октября 2007 г. № 426, действует в редакции Решения от 27 ноября 2014 года № 80-МНПА.

Программа рассматривает стартовые условия и дает оценку социально-экономической ситуации на территории муниципального района, формулирует базовые сценарии (инерционный, инновационный, переходный) и стратегические цели его развития. Выбор стратегических целей социально-экономического развития сформулирован в трех плоскостях: социальной, экономической и пространственной. Рассмотрены ресурсы, механизмы и резервы развития, сформулированы основные направления местной социально-экономической политики. Программа содержит долгосрочный (до 2022 г.), среднесрочный (до 2017 г. включительно) и годовой планы развития.

Перечень основных проектов, предлагаемых к реализации, в действующей редакции программы ограничен.

В сельском хозяйстве достижение стратегических целей социально-экономического развития района видится в том числе через формирование крупных агрохолдингов с созданием замкнутой технологической цепочки от выращивания сельскохозяйственной продукции до ее переработки, упаковки и доведения до конечного потребителя. Предусматривается дальнейшее развитие сельскохозяйственных рынков.

С целью развития промышленного сектора в действующей редакции рассматриваемой Программы сохраняются указания на необходимость развития ряда направлений, но без конкретизации территории их осуществления:

- инициировать создание предприятий глубокой переработки угля (производство окускованного топлива термобрикетов, мелкозернистого топлива термоугля и др.);

- создать деревоперерабатывающее производство с полным циклом переработки и выпуском экологически чистой биопродукции, а также производства биотоплива древесных топливных гранул;

- реализовать проект по производству строительных материалов (кирпича);

- на базе отдельных монорайонов сформировать особые экономические зоны с благоприятными условиями для ведения предпринимательской деятельности с использованием природно-ресурсного потенциала;

- используя продукцию овощеводческих хозяйств создать замкнутые технологические цепочки по производству замороженных овощных смесей, пюре и пр.

В малоэтажном и коттеджном строительстве

Действующая редакция Программы содержит информацию о наличии ряда инвестиционных проектов, предложенных к реализации (табл. 2.1). На площадке в ст.п. Тальжино на 2014 г. уже было построено восемь двухквартирных жилых домов по ул. Строителей.

Таблица 2.1.

Инвестиционные проекты Программы по малоэтажному жилищному строительству

| Населенный пункт | Площадь земельного участка | Параметры жилой застройки | Обеспеченность социальными объектами |
| --- | --- | --- | --- |
| п. ст. Тальжино | 180 га, в том числе, 39 га - первая очередь | Жилой дом 1 типа: двухквартирный жилой дом - 8 домов, площадь земельного участка – 10 соток для каждой квартиры. Жилой дом 2 типа: одноквартирный жилой дом – 560 домов, площадь земельных участков – 10- 25 соток. | Строительство двух детских садов, школы, спортивного комплекса, объектов административно-бытового назначения. |
| с. Безруково | 22 га | Компактная малоэтажная жилая застройка с уютным современным благоустройством и органично вписанными кварталами индивидуального жилья | Строительство объектов социального и культурно-бытового назначения. |

В рекреационной инфраструктуре

В действующей редакции Программы на среднесрочный и долгосрочный периоды предусматривается реализация инвестиционного проекта по строительству в Центральном сельском поселении лыжной базы «Шурак».

# 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗАНЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Документы территориального планирования Российской Федерации утверждены следующими нормативно-правовыми актами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 N 2084-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 22.03.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 N 1416-р (ред. от 15.05.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

Мероприятия по размещению на территории Новокузнецкого муниципального района объектов федерального значения предусмотрены только в схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики и схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения.

На территории Центрального сельского поселения предусмотрено одно мероприятие в области энергетики – ввод в эксплуатацию в 2016-2020 гг. второй цепи транзита 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Степная общей протяженностью 315 км. Местоположение воздушной линии электропередач: ПС 220/100/6 кВ "Еланская" - п. Тальжино - с. Безруково - Мысковский городской округ - Центральное сельское поселение - Междуреченский городской округ. Основное назначение объекта – повышение надежности электроснабжения объектов железнодорожного транспорта на юге Кузбасской энергосистемы.

На территории Центрального сельского поселения предусмотрено мероприятие в области железнодорожного транспорта по строительству до 2020 г. дополнительных главных путей, развитию существующей инфраструктуры на участке Томусинская - Ерунаково, строительству дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования протяженностью 13,7 км (г. Новокузнецк, Новокузнецкий район: Красулинское, Терсинское и Центральное сельские поселения).

4.2. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схема территориального планирования Кемеровской области утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458. Она была разработана на период до 2025 г. (первая очередь – 2015 г.). Реализация мероприятий схемы осуществляется при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение, осуществляемое в документах территориального планирования нижестоящего уровня, является безусловной.

Основные мероприятия, которые можно непосредственно связать с территорией муниципального образования перечислены ниже.

По развитию хозяйственного комплекса:

- развитие пригородного растениеводства: Новокузнецкий муниципальный район в целом отнесен к территориям приоритетным для государственной поддержки сельского хозяйства Кемеровской области.

В сфере охраны особо охраняемых природных территорий:

- включение в общую систему особо охраняемых природных территорий Кемеровской области предлагаемого памятника природы "Огнедышащая гора Мессершмидта".

По развитию железнодорожной сети:

- строительство соединительной железнодорожной ветки Тальжино – Карлык (показано только на графических материалах, в текстовой части отсутствует);

- организация регулярного движения скоростных электропоездов по линии Кемерово - Новокузнецк - Междуреченск.

По развитию автомобильных дорог

Строительство автодорог межрегионального значения:

- формирование на расчетный срок Южносибирской автомагистрали по трассе Барнаул – Новокузнецк – Междуреченск – Абакан, обеспечивающей перевозки из Казахстана, западной части Китайской Народной Республики и Средней Азии в Южную и Восточную Сибирь, на протяженном участке дублирующей автодорожный Транссиб.

По обеспечению объектами электроэнергетики:

- строительство ЛЭП 220 кВ "Прокопьевск – Калтан – Междуреченск" (расчетный срок проекта).

В схеме территориального планирования Российской Федерации данное мероприятие в настоящее время не предусмотрено и в настоящем проекте не может учитываться.

По обеспечению объектами водоснабжения:

- строительство межселенного водовода Междуреченск – Мыски – Новокузнецк – Прокопьевск – Киселевск – Осинники – Калтан.

4.3. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района (далее - Схема) утверждена Решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов Кемеровской области от 21 августа 2012 г. N 397-МНПА "Об утверждении Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района". В настоящее время в рамках муниципального контракта № 0139300027714000142 от  09 июля 2013 г. ведется «Разработка проекта изменений в схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области». Соответственно, предполагается синхронное внесение изменений в Схему и генеральный план Центрального сельского поселения.

Развитие производственных объектов

Развитие территорий угледобычи было намечено преимущественно на земли сельскохозяйственного назначения, размещение объектов добычи рудных и нерудных ископаемых – на земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. При добыче полезных ископаемых подземным способом, можно избежать изъятия сельскохозяйственных земель и лесных угодий из хозяйственного использования.

Развитие объектов обслуживания населения

В соответствии со Схемой местные центры социального и культурно-бытового обслуживания формируются на базе населенных пунктов, ориентировочно соответствующих уровню административного центра сельского поселения. В этих центрах должен функционировать полный набор учреждений повседневного обслуживания. Набор учреждений повседневного и периодического обслуживания, необходимый для полноценного обслуживания населения располагается в Новокузнецке.

Таблица 4.1.

Перечень планируемых объектов обслуживания

| Населенный пункт | Объекты | Данные о реализации |
| --- | --- | --- |
| с. Атаманово | Участковая больница Детский сад на 120 мест | Врачебной амбулатории требуется замена здания, детский сад не построен. |
| п. Тальжино | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Не реализовано. |
| п. Елань | Детский сад на 120 мест | Построен. |

Развитие объектов инженерной инфраструктуры

В графической части Схемы приводятся примерные направления прохождения планируемых ЛЭП 110 кВ (объекты регионального значения) и газопроводов через территорию Центрального сельского поселения. Также показана предполагаемая трасса строительства межселенного водовода Междуреченск – Мыски – Новокузнецк – Прокопьевск – Киселевск – Осинники – Калтан. В текстовой части документа данные мероприятия не комментируются, графическое отображение чрезмерно схематично и требует уточнения.

Развитие объектов водоснабжения и канализации, наоборот, рассматривается только в текстовой части Схемы – намечено строительство следующих, представленных в таблице ниже. Скважины для водоснабжения предусматриваются по 6 куб. м/сутки.

Таблица 4.2.

Перечень планируемых объектов водоснабжения и водоотведения

| Населенный пункт | Расчётный объем водоснабжения населения, куб. м/сут. | Объекты водоснабжения | Объекты водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| п.ст. Тальжино | 389,5 |  | Канализационные очистные сооружения |
| п. Староабашево | 26,5 | 2 скважины |  |
| с. Безруково | 321,5 | 4 скважины | Канализационные очистные сооружения |
| с. Боровково | 40,5 | 2 скважины |  |
| п. Елань | 350 |  | Канализационные очистные сооружения |
| с. Ашмарино | 65 | 4 скважины |  |

Водоснабжение населения на перспективу предлагается осуществлять в целом по существующей схеме, на основе использования поверхностных вод р. Томь и ее притоков, а также подземных вод разведанных и новых месторождений подземных вод. Для надежного водоснабжения рекомендуется строительство станций водоподготовки на речных водозаборах и групповых водопроводах для населенных пунктов, расположенных вдали от реки. Также рекомендуется проведение работ по переутверждению запасов Мысковского месторождения, разведке новых месторождений, ввод в эксплуатацию водозаборов, строительство станций водоподготовки.

Развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Развитие системы ООПТ намечено за счет придания природоохранного статуса (категории защитности) лесам лесного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения включаются в систему ООПТ с ограничением хозяйственной деятельности, но без изъятия из хозяйственного использования.

# 5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 5.1. Основные сведения о территории. Современное использование территории. Земельные ресурсы

Законом Кемеровской области от 07 марта 2013 г. № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области» муниципальные образования, входящие в состав территории Новокузнецкого муниципального района были преобразованы. Атамановское, Безруковское, Еланское и Орловское сельские поселения объединены во вновь образованное муниципальное образование Центральное сельское поселение с административным центром в селе Атаманово.

Центральное сельское поселение расположено на востоке  Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, занимая действительно «центральное» планировочное положение в районе по отношению ко всей территории. Оно граничит с Калтанским, Междуреченским, Мысковским, Новокузнецким и Осинниковским городскими округами,  Кузедеевским, Сосновским и Терсинским сельскими поселениями Новокузнецкого муниципального района.

В состав Центрального сельского поселения входит 21 населенный пункт. Полный перечень населенных пунктов с указанием их статуса дан ниже:

с. Атаманово,

п. Баевка,

п. Тальжино,

п. ст. Тальжино,

п. Староабашево,

с. Безруково,

п. Березовая Грива,

п. Берензас,

с. Боровково,

п. Верх-Подобас,

п. Черемза,

п. Елань,

с. Ашмарино,

п. Муратово,

п. Смирновка,

с. Красная Орловка,

п. Верхний Калтан,

п. Зеленый Луг,

п. Красный Калтан,

п. Черный Калтан,

с. Юрково.

Муниципальное образование Центральное сельское поселение имеет сложную конфигурацию, в целом вытянуто в направлении север-юг и расположено по обоим берегам р. Томь и ее левого притока р. Кондомы.

Система расселения, как и во всех сельских поселениях Новокузнецкого муниципального района, сформирована крайне неравномерно. Наиболее крупные населенные пункты, бывшие административные центры, тяготеют к территориям Новокузнецкого городского округа, соседних городских округов, берегам рек и транспортным коммуникациям. Система расселения имеет линейный характер и составляет часть пригородной системы расселения Новокузнецкого муниципального района.

Важными планировочными элементами территории поселения являются автомобильные дороги на Междуреченск, южный участок автомобильного обхода Новокузнецка, автодорога на Осинники, Калтан.

Административный центр сельского поселения, с. Атаманово, расположено примерно в геометрическом центре поселения на расстоянии чуть более 8 км от территории Новокузнецкого городского округа  и связано с ним  Притомским шоссе.

Северная, восточная и юго-восточная части территории поселения – преимущественно природоохранного, рекреационного и лесохозяйственного назначения, здесь, практически, нет населенных пунктов.

На территории поселения расположен крупных ряд инженерных сооружений и коммуникаций, участвующих в обслуживании  и города Новокузнецка.

Сельскохозяйственная деятельность сосредоточена в центральной части поселения.

Наиболее существенными функционально-планировочными характеристиками территории являются:

- близость крупного промышленного города;

- наличие месторождений полезных ископаемых (уголь и др.);

- наличие крупных объектов транспортной и инженерной инфраструктур;

- дифференциация территории по степени освоенности;

- кустовая и линейная системы населённых пунктов;

- формирование в центральной и западной частях  поселения своего рода  «сельской агломерации») на основе ярко выраженной концентрации сельских населенных пунктов;

- наличие больших участков необрабатываемых  сельскохозяйственных земель.

В целом территория Центрального сельского поселения имеет высокий рекреационный потенциал, здесь размещаются большие массивы садоводств и дачных участков, перспективным направлением является сфера туризма. Наличие лесных массивов и водоемов, близость к городу и наличие развитых площадок бывших рекреационных объектов (базы отдыха, оздоровительные лагери и др.), позволяет рассчитывать на инвестиционную привлекательность территории в сфере рекреационных функций.

Достаточно слабо используются территории, занятые лесными массивами. Недостаток коммерческой активности в сфере развития рекреационных ресурсов приводит к изнашиванию существующих фондов туристско-рекреационных сооружений (детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и др.) без должного их  восполнения.

Перспективными направлениями являются: производственная деятельность (в том, числе, деревообработка), пригородное сельское хозяйство, производственно-деловые функции, развитие инфраструктуры.

Граница муниципального образования Центральное сельское поселение

Согласно данным тома комплексной оценки Схемы территориального планирования Новокузнецкого района, разработанного ООО Проектный институт «Агропромпроект» ООО ПИ «АГП» в 2010 г., общая площадь земель района составляет 1321782,0 га.

В соответствии с положениями Закона Кемеровской области от 27.12.2007 N 215-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области" в Новокузнецком муниципальном районе образованы Загорская, Красулинская, Кузедеевская, Сосновская, Терсинская и Центральная сельские территории. Указанные сельские территории включают 134 сельских населенных пунктов.

При сравнении графической информации Схемы территориального планирования с данными справочно-информационного сервиса для предоставления пользователям сведений Государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации (публичной кадастровой карты) были выявлены несоответствия в отображении контуров сельскохозяйственных земель, лесных земель, территории заповедника «Кузнецкий Алатау» и других территориальных единиц.

В ходе выполнения этапа работ по сбору информации ООО НПИ «ЭНКО» были получены векторные слои границ сельских поселений Новокузнецкого района, а также населенных пунктов сельских поселений Новокузнецкого района. Указанные цифровые данные были предоставлены из базы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее по тексту - ИСОГД) МО «Новокузнецкий муниципальный район» отдела градостроительства и архитектуры Администрации Муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район». Измерения общей площади территорий внутри границ всех сельских поселений, входящих в состав Новокузнецкого района, показали, что Новокузнецкий район занимает территорию 1302357,1 га, из них:

•	Загорское сельское поселение – 66651,0 га;

•	Красулинское сельского поселение - 64167,3 га;

•	Кузедеевское сельское поселение - 312307,2 га;

•	Сосновское сельское поселение - 74366,7 га;

•	Терсинское сельское поселение - 535051,8 га;

•	Центральное сельское поселение - 249813,1 га.

Разница площади территории внутри Новокузнецкого района по данным ИСОГД МО «Новокузнецкий район» и данными Схемы территориального планирования составляет 19424,9 га.

Согласно пункта 3 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. В ходе изучения векторных слоев границ сельских поселений, входящих в состав Новокузнецкого района, выявлены многочисленные пересечения с границами земельных участков, сведения о которых внесены в Государственный кадастр недвижимости, а также с векторным слоем границ населенных пунктов, в том числе и в местах прохождения границы Новокузнецкого района. Для устранения указанных пересечений была произведена корректировка границы муниципального образования  Новокузнецкого района, а также границ муниципальных образований сельских территорий, входящих в район, с учетом требований приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке».

Таким образом, в результате внесенных изменений, за площадь муниципального района и за площади сельских поселений, входящих в состав района, в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, принята площадь измерений исправленных векторных слоев границ.

В результате изменения границы Центрального сельского поселения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ площадь территории муниципального образования составила 231866,3 га.

Земли различных категорий

Земельный фонд на территории Центрального сельского поселения по целевому назначению представлен 7-ю категориями, согласно действующему законодательству:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2015 года представлено в таблице и диаграмме, расположенных ниже, площадные значения земель рассчитывались в соответствие с данными государственного кадастра недвижимости, представленными на публичной кадастровой карте.

Таблица 5.1.

Распределение земель муниципального образования по категориям на 01.01.2015 г.

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 31635,3 | 13,6 |
| Земли населенных пунктов | 2285,3 | 0,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2608,7 | 1,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 139,8 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 193814,9 | 83,6 |
| Земли водного фонда | 684,5 | 0,3 |
| Земли запаса | 697,8 | 0,3 |
| Всего: | 231866,3 | 100,0 |

Структура земельного фонда

Земли населенных пунктов

Категория земель населенных пунктов Центрального сельского поселения в соответсвии с Законом "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области" представлена 21-м населенным пунктом, крупнейшим из которых является с. Атаманово. Перечень и современные площади всех населенных пунктов в предлагаемых к утверждению границах приведены в разделе "Технико-экономические показатели".

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Центрального сельского поселения составляют 31635,3 га или 13,6% от общей площади муниципального образования. Указанные территории в соответствие с установленным назначением земель используются (по данным справочно-информационного сервиса для предоставления пользователям сведений Государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации (публичной кадастровой карты)):

для ведения гражданами садоводства и огородничества, дачного хозяйства - 980,5 га;

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 117,7 га;

для ведения личного подсобного хозяйства - 92,5 га;

для сельскохозяйственного производства - 85,1 га;

для сельскохозяйственного использования - 3646,9 га;

для складирования и переработки твердых бытовых отходов- 10,2 га;

для оъектов водоснабжения (артскважины, водонапорные башни, водопровод и пр.) - 0,4 га;

для размещения объектов энергетики - 0,9 га;

для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 16,6 га;

для иных видов сельскохозяйственного использования - 26684,5 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (1,1 % от общей площади земель). Категория земель промышленности и иного специального назначения представлена землями:

для добычи и разработки полезных ископаемых - 1178,1 га;

для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, их конструктивных элементов, объектов дорожного хозяйства, объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта - 515,1 га;

для оъектов водоснабжения (водозаборы, водоочистительные станции, насосные станции и пр.) - 40,8 га;

для размещения объектов энергетики, воздушных линий электропередачи, объектов электросетевого хозяйства - 278,7 га;

для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности предприятий - 311,2 га;

для использования под питомник для содержания служебных собак- 0,6 га;

под складами - 22,3 га;

под здание пожарного депо на 2 автомашины, склад противопожарного инвентаря, здание гаража с пристройкой, гараж на 2 автомашины, столярный цех - 3,0 га;

для размещения кладбищ - 7,9 га;

для иных объектов в соответствии с целевым использованием земель - 251,0 га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых территорий и объектов занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (0,1% от общей площади земель) и представлены земельными участками:

Таблица 5.2.

Перечень земельных участков земель особо охраняемых территорий и объектов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет данных | нет данных | 0,1 |
| 2 | нет данных | нет данных | 0,3 |
| 3 | нет данных | нет данных | 100 |
| 4 | 42:09:0205001:7 | база отдыха | 5 |
| 5 | 42:09:2701001:252 | под строительство пионерского лагеря | 1,7 |
| 6 | 42:09:2706001:22 | для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов | 3,9 |
| 7 | 42:09:2706001:23 | под детский лагерь отдыха и спорта | 1,2 |
| 8 | 42:09:2706001:26 | база отдыха | 0,9 |
| 9 | 42:09:2706001:27 | под базу отдыха | 0,1 |
| 10 | 42:09:2706001:45 | под базу отдыха "Озон" | 5,8 |
| 11 | 42:09:2706001:47 | под базу отдыха"Карлык" | 1 |
| 12 | 42:09:2706001:49 | под строительство базы отдыха | 7,3 |
| 13 | 42:09:2706001:50 | под базу отдыха "Озон" | 5 |
| 14 | 42:09:2706001:52 | под базу отдыха | 7 |
| 15 | 42:09:2756001:15 | под пансионат | 0,5 |
| ИТОГО: | 139,8 |

Земли лесного фонда

На 01.01.2015 г. земли в составе категории лесного фонда Центрального сельского поселения составили 193814,9 га. Земли указанной территории представлены лесами Новокузнецкого и Мысковского лесничеств Кемеровской области.

Земли водного фонда

Земли водного фонда представлены акваториями многочисленных озер, рек Томь, Кондома, а также землями, занятыми гидротехническими сооружениями. Общая площадь земель водного фонда составила в границах муниципального образования 684,5 га. Данные земли находятся в государственной собственности Российской Федерации.

Земли запаса

Земли запаса представлены преимущественно островными территориями, а также землями "ЗГЗ Абашевский ". Площадь данных земель составила 697,8 га.

## 5.2. Природные условия и ресурсы

## 5.2.1. Климат

Рассматриваемая территория расположена в Кузнецкой котловине юго-западной части Западной Сибири в центре Азиатского материка.

Климатические характеристики приняты по данным метеостанции г. Новокузнецка.

Территория характеризуется резко континентальным климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур.

Суровая и продолжительная зима, жаркое короткое лето, бурная весна, непродолжительная осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры от месяца к месяцу и в течение суток.

По гидрометеорологическим условиям входит в строительно-климатическую зону IВ.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 0,7 оС. Максимальная температура летом составляет +35-+38 оС, а зимой – до – 39-52 оС. Среднемесячная температура января составляет –18,6 оС. Средняя температура июля составляет +18,5оС. Длительность периода со среднесуточной температурой более +15 оС около 92 дней.

Таблица 5.3.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокуз-нецк | -17,8 | -15,6 | -8,4 | 1,4 | 9,8 | 16,2 | 18,5 | 15,9 | 10,0 | 2,1 | -8,5 | -15,6 | 0,7 |

Период устойчивых среднесуточных температур воздуха выше 0ºС наступает весной в среднем 10-14 апреля. Вегетационный период, которому соответствует среднесуточная температура +5ºС и выше, начинается в последних числах апреля (27-29 апреля) и продолжается до начала октября (4-5 октября), составляя в среднем 159 дней.

Средняя дата последних весенних заморозков приходится на 21-25 мая, а первых осенних 15-22 сентября. Продолжительность безморозного периода по среднемноголетним данным составляет 118-123 дня.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в 3-й декаде октября, сходит снег по средним многолетним данным 16-20 апреля.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 160-165 дней.

Среднегодовое количество осадков составляет в среднем в год 500-600 мм. Распределение осадков в течение года характеризуется резкой неоднородностью с выпадением 73-83 % их в теплый период и 17-27 % зимой. Максимум выпадения осадков характерен для июля-августа - 27-35 % годового суммы осадков. Количество дней с осадками достигает 162.

Влажность воздуха изменяется по месяцам от 59% до 83%. Наибольшие величины влажности приходятся на холодные месяцы, наименьшие – на весенние месяцы.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляции атмосферы, рельефа местности и характера подстилающей поверхности. В целом для территории в течение года характерно преобладание ветров юго-западных и северо-восточных румбов. Зимний и летний периоды характеризуются некоторыми особенностями ветрового режима. В зимний период преобладающими являются ветра северо-восточных, летом – резко увеличивается повторяемость  ветров северных и северо-восточных. Переход летнего ветрового режима к зимнему происходит в октябре.

Среднегодовая скорость ветров – 2,3 м/сек.

Повторяемость господствующих ветров в среднем – 26%. Повторяемость штилевой погоды составляет 25%.

Таблица 5.4.

Повторяемость направлений ветра в %

| направление | С | св | в | юв | ю | юз | з | Сз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 10 | 34 | 7 | 1 | 11 | 30 | 3 | 4 |
| Июль | 24 | 20 | 5 | 4 | 13 | 15 | 8 | 11 |
| Год | 15 | 22 | 6 | 2 | 12 | 26 | 8 | 9 |

Климат Новокузнецкого района располагает значительными ресурсами тепла и влаги. Здесь вызревает большинство районированных сельскохозяйственных культур.

Для района характерна неустойчивость метеорологического режима в результате чего сельское хозяйство часто страдает от неблагоприятных погодных условий: весенней засухи, заморозков, осеннего ненастья.

## 5.2.2. Гидрологическая характеристика

Речная сеть района входит в бассейн р. Томь, притока р. Обь. Основными реками рассматриваемой территории являются: р. Томь и её многочисленные левые и правые притоки. Речная сеть поселения хорошо развита, реки текут в высоких берегах с выходами твердых пород. Долины рек преимущественно ящикообразные, местами V-образные, для многих долин характерно наличие пойм, ширина которых 0,2-3,0км.

Основной фазой всех рек является половодье, в период которого проходит 60-90% годового стока и наблюдается максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Основным источником питания в период половодья являются твердые осадки. Снеговой сток составляет 75-100% от годового, дождевой-0-10%, грунтовый 0-20%.

Летне-осенняя межень, наступающая вслед за половодьем, почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков, в результате чего межень представлена в виде кратковременных маловодных периодов.

Зимняя межень на реках территории устанавливается в конце октября – начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Реки характеризуются устойчивым ледоставом.

Годовой ход уровня воды характеризуется сравнительно невысокими подъемами во время весенне-летнего половодья, высокими малоустойчивыми уровнями летне-осеннего периода и низкими уровнями зимней межени.

Подъем уровней весной начинается в начале-середине апреля. Спад половодья прерывается подъемами уровней от дождевых паводков. Весной речные воды выходят на пойму. Дождевые паводки обычно ниже весеннего половодья.

Имеющиеся озера мелководные, с площадью зеркала до 1 км², озерность рассматриваемой территории невысокая.

## 5.2.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Территория Центрального сельского поселения расположена в юго-западной части Кузнецкого артезианского бассейна.

По условиям формирования, залегания и движения подземных вод в районе выделяются воды спорадического распространения, водоносные комплексы и горизонты.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменных террас

Водоносный горизонт приурочен к русловым отложениям пойменных террас рек Томь, Абашево и Тальжино. Водовмещающими породами являются песчано-гравийные и супесчаные отложения пойменных террас.

Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 0,5 м до 7,0 м. Уровни вод устанавливаются на глубинах 1,0-5,0 м.

Воды пластово-поровые, слабонапорные. Величина напора зависит от расстояния до русла и изменяется в пределах 0-6 м. В прибрежной полосе воды безнапорные.

Водообильность руслового аллювия низкая, характеризуется удельными дебитами скважин 0,001-0,1 л/сек с коэффициентами фильтрации менее 1 м/сут.

По химическому составу и минерализации подземные воды относятся к слабоминерализованным преимущественно гидрокарбонатным кальциевым и кальциево-магниевым.

Воды горизонта не представляют практического интереса для целей крупного водоснабжения.

Воды спорадического распространения в верхнечетвертичных покровных отложениях.

Воды спорадического распространения в верхнечетвертичных покровных отложениях развиты повсеместно. Выдержанного водоносного горизонта они не образуют, существуют только на склонах и верховьях заселенных логов, на водоразделах, как правило, отсутствуют.

Глубина залегания изменяется в пределах 0,5-5,0 м. Ближе к подножью склонов залегания минимальная, выше по склону – максимальная.

Состав вод гидрокарбонатный, кальциевый с минерализацией 0,1-0,6 г/л.

Практического значения для целей водоснабжения не имеют.

Воды спорадического распространения в нижне-среднечетвертичных озерно-аллювиальных отложениях.

Грунтовые воды распространены на водораздельном пространстве.

Водовмещающими породами служат супеси, пески, гравийно-галечниковые и щебенистые отложения, перекрытые толщей суглинков и глин.

Мощность водовмещающих пород не превышает 1-3 м. Отложения на водоразделах, как правило, не обводнены. Пески, гравийно-галечниковые и щебенистые отложения обводнены повсеместно, но обводненность весьма низкая.

В связи с фациальной невыдержанностью отложений, низкой обводненностью грунтовые воды отнесены к водам спорадического распространения.

Режим грунтовых вод не изучался, Воды, в основном, безнапорные пресные с минерализацией 0,1-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые. Для целей водоснабжения практического значения не имеют.

Водоносный комплекс верхнепермских отложений ильинской подсерии

Подземные воды приурочены к толще наиболее выветрелых и трещиноватых пород. Воды до глубины 100 м преимущественно трещиноватые, ниже преобладают трещинно-напорные. Воды напорные, величина напоров колеблется от 3 м до 32 м. Пьезометрическая поверхность с абсолютными отметками 270-370 м в общих чертах повторяет рельеф местности (+0,4-1,5 м ) в долинах и опускаются до 20-25 м на возвышенностях.

Водообильность комплекса низкая, но довольно равномерная. Удельные дебиты скважин изменяются в пределах 0,01-0,08 л/сек., родников не превышают 0,1 л/сек.

По минерализации и химическому составу – это пресные воды зоны свободного водообмена с минерализацией 0,4-0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые и натриево-кальциевые.

Водоносный комплекс верхнепермских отложений кузнецкой подсерии.

Подземные воды комплекса приурочены к толще переслаивающихся песчано-глинистых отложений, интенсивно трещиноватых и смятых в складки.

Глубина залегания комплекса колеблется: в долинах от 1 м до 10 м, на водоразделах и склонах – от 6 м до 44 м. Воды преимущественно напорные. Напоры равны 2,3-31,0 м уровни устанавливаются на глубинах от 1,4 м до 21,0 м (максимум 42,0 м) на водоразделах и склонах, и от 1,5-2,0 м (единичные значения 19 м) до 2,7 м выше поверхности земли в долинах. Водообильность комплекса невысокая и неравномерная по площади. Удельные дебиты скважин, расположенных в долинах, колеблются от 0,2 л/сек до 1,0 л/сек, на водоразделах – от 0,06 л/сек. до 0,6 л/сек.

По химическому составу и минерализации – воды пресные с минерализацией до 1 г/л. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциево-натриевые и натриево-кальциевые.

Водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской подсерии

Водовмещающие породы комплекса представлены песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, пластами углей. Наиболее водообильны верхние горизонты трещиноватых песчаников, а также угли. Зона экзогенной трещиноватости достигает глубины 190 м. В целом водообильность отложений низкая с удельным дебитом скважин от 0,1 л/сек до 0,4 л/сек, редко до 4,3 л/сек.

Воды, в основном, напорные, иногда безнапорные. Уровни напора на водоразделах 16,0-27,9 м, в долинах рек – (- 14,7) – ( +4,4) м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,3-0,6 г/дм³. В зонах тектонических нарушений минерализация увеличивается до 1,22 г/дм³, а воды становятся гидрокарбонатными натриево-кальциевыми или натриевыми.

По ресурсам подземных вод район относится к благоприятной зоне, модули эксплуатационных запасов составляют 0,5-5,0 л/сек км². Предполагаемые дебиты скважин по территории о,5-2,0 м³/сек.

Практически каждый из рассмотренных горизонтов может служить в качестве источника централизованного водоснабжения, исключение составляет водоносный комплекс верхнечетвертичных современных и современных аллювиальных отложений I и II надпойменных террас, который вследствие неудовлетворенного санитарного состояния не может быть рекомендован в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, несмотря на высокую водообильность и хорошие питьевые качества.

Атамановское месторождение подземных вод. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 28,0 тыс. м³/сут. Водоносный современный аллювиальный комплекс эксплуатируется с 1967 года Драгунским водозабором для водоснабжения г. Новокузнецка. Водозабор расположен в долине р. Томи и работает как инфильтрационная галерея. Среднесуточный водоотбор составляет 35,309 тыс. м³/сут. Питьевая  вода отвечает требованиям ГОСТа 2874-82.

Безруковское месторождение подземных вод. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 80,0 тыс. м³/сут. Эксплуатируется водоносный современный аллювиальный горизонт с 1970 года Безруковским водозабором для водоснабжения г. Новокузнецка. Водозабор линейного типа, расположен на острове Безруковском и состоит из 12 скважин. Водоотбор составляет 28,523 тыс. м³/сут.

Подземные воды основных водоносных горизонтов до глубины 200 м и минерализацией, не превышают 1 мг/л  содержанием хлора до 300 мг/л пригодны для сельскохозяйственного орошения. Использование вод глубоких горизонтов для орошения вызывают опасность засоления почв.

## 5.2.4. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Орогидрография

Территория Центрального сельского поселения расположена в пределах низкогорного Салаирского кряжа волнистой равнины южной части Кузнецкой котловины. Основными морфогенетическими типами рельефа являются эрозионное низкогорье и эрозионно-денудационная равнина. Поверхность территории холмисто-грядовая, расчлененная густой сетью широких пологосклонных долин и балок, в центральной части которой протекает река Томь. Высоты составляют 400-500 м.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к бассейну р. Томь с ее многочисленными притоками.

Река Томь протекает с востока на запад, сильно меандрируя. Урез воды в реке на востоке – 215,2 м и западе 201,2 м. Левый берег – низкий, правый – высокий. В долине реки наблюдаются заболоченные участки и болота, острова и пляжи.

Правобережный приток р. Абашева протекает с севера на юг, сильно меандрирует. Урез воды – 212,0 м. В долине реки четко наблюдается пойменная и надпойменные терраса с прудами и старицами.

Левобережный приток р. Тальжина протекает с юга на север, с урезом воды соответственно 237,7 м и 208,0 м. Русло реки меандрирует. Вдоль русла наблюдаются заболоченные участки и болота.

Абсолютные отметки дневной поверхности на севере территории составляют от 212,7 м до 275-465,6 м. Территория пересечена балками, логами, урочищами, долинами мелких рек и речек. Высокогорная часть залесена. Абсолютные отметки на юге территории варьируют от 206,4-210, 2 м до 254,0-387,0 м. На территории наблюдаются заболоченные участки, пруды, водоемы, водохранилище, дренажные системы. Более высокогорная часть залесена.

По орографическим условиям на территории можно выделить несколько зон:

- Зона неблагоприятная для строительства, в которую включены низкие и высокие пойменные террасы, подверженные затоплению паводковыми водами, территории долин и мелких речек

- Зона ограниченно благоприятная для строительства, которая охватывает различные формы рельефа и глубокие овраги и балки

- Зона благоприятная для строительства, занимает участки с уклонами поверхности до 10%

Тектоника

Территория поселения располагается в Кузнецком передовом прогибе и относится к Присалаирской зоне линейных складок и разрывов.

Основной структурой юго-западной части в пределах территории является геосинклиналь, крылья которой отложены хорошо развитой дополнительной складчатостью более высоких порядков. Узкие, острые линейные складки, развитые в западной части структуры, к востоку сменяются складками с очень пологими широкими придонными частями и крутопадающими крыльями (до 60°-70°). Все складки опрокинуты на юго-восток.

Наиболее крупными разрывными нарушениями являются взбросы: Кандалепский, Бунгурский, Листвянский с амплитудами до нескольких сотен метров и широкими зонами дробления.

Остальная большая часть территории поселения представляет собой сложно построенное и интенсивно разбитое дизъяктивными нарушениями поднятия. Здесь выделяется Араличевская антиклиналь, осложненная дополнительными антиклиналями более мелкого порядка, что и определяет ее общий пликативный план: это чередование острых антиклиналей и несколько более пологих синклиналей. Разрывная тектоника угленосных отложений разнообразна как по типам, так и по размерам нарушений. Преимущественно развиты согласные взбросы и надвиги. Амплитуды нарушений колеблются от 10,0-15,0 м до 60,0-80,0 м. Кроме того, установлена масса мелкоамплитудных разрывов, приуроченных обычно к осям складок, перегибам или являющихся апофизами более крупных разрывов.

Геологическое строение

В геологическом строении территории поселения принимают участие отложения верхнебалахонской (промежуточная, шиановская и кемеровская свиты) и кузнецкой подсерий перми, перекрытые с поверхности четвертичными образованиями.

Отложения верхнебалахонской подсерии, мощностью до 1150,0 м характеризуются высокой угленасыщенностью. Продуктивные отложения включают более 100 пластов и пропластков угля. Мощность пластов колеблется от 0,56 м до 8,39 м. Многие пласты склонны к расщеплению с разделением на несколько пачек, которые нередко выклиниваются. Наиболее устойчивая угленосность приурочена к отложениям кемеровской свиты, характеризующимся наличием наиболее выдержанных пластов угля. Угленосные отложения в пределах планируемой территории залегают на глубине 180 м и ниже.

Кузнецкая подсерия пластов угля не содержит, представлена комплексом пород песчано-глинистого состава. Мощность данной подсерии изменяется от 300,0 м до 880,0 м.

Казанково-маркинская свита сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, пластами каменного угля нерабочей мощности (0,15-0,60 м).

Мощность свиты варьирует от 380,0 до 1000,0 м.

Промышленно угленосной является только верхнебалахонская подсерия.

Четвертичные образования представлены, в основном, суглинками с обломками и щебенкой коренных пород с прослоями галечниковых разностей, мощностью от 1,0-2,0 м до 40,0-50,0 м.

На водораздельных пространствах четвертичные отложения сложены глинами и суглинками, мощностью 2,0-20,0 м.

Комплекс аллювиальных отложений имеет развитие в долинах рек Кондома и Томи, мощность которых достигает 2-10 м и представлен суглинками серыми с линзами супеси, ила и торфа, торфом сильноразложившимся мощностью 2 м. Аллювиальные отложения долин других рек и речек представлены галечниками и гравийно-галечниковыми отложениями с песчаным и суглинистым заполнителем мощностью 2,0-5,0 м.

## 5.2.5. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Экзогенные геологические процессы

Физико-геологические процессы и явления в пределах рассматриваемой территории обусловлены разнообразием рельефа, ландшафтов, составом и свойствами грунтов и пород. Наиболее явными в районе являются:

- Оврагообразование имеет относительно небольшое распространение и развито преимущественно в пределах равнинных зон. Развитие промоин и оврагов связано с линейной эрозией вдоль понижений рельефа под влиянием поверхностных вод в результате сильных дождей и снеготаяния. Овраги развиты в основном по береговым склонам долин и надпойменным террасам реки Томи и ее притокам. Наиболее интенсивно овраги и промоины развиваются в покровных лессовидных суглинках террас. Протяженность оврагов колеблется от 10 до 200 м, глубина в устье 10-20 м. Процессу оврагообразования способствует хозяйственная деятельность человека, продольная распашка земель.

- Боковая речная эрозия заключается в размывании бортов долины реки в результате воздействия водного потока. С наибольшей интенсивностью этот процесс проявляется в паводковый период. Боковая речная эрозия сопровождается и другими процессами размываемых участков берега – оплывинами, мелкими оползнями, оврагами, промоинами, осыпями, обвалами, суффозией. Наиболее часто размыву подвергаются пойменные и надпойменные террасы, сложенные супесчаными и суглинистыми отложениями.

- Заболачивание планируемой территории связано с избыточным увлажнением в условиях ограниченного срока. Этот процесс сопровождается образованием болот со слоем торфа или сапропелевого ила. Наиболее интенсивно заболачивание развито в поймах и на первых надпойменных террасах рек, в долинах молодых рек, в верховьях и днищах логов и на затаёженных водоразделах. Питание болот происходит за счет атмосферных осадков. Глубина низинных болот составляет до 3-5 м, верховых – 0,5-1,5 м. Наличие болот резко осложняет проведение строительных работ и вызывает необходимость в выполнении специальных инженерных мероприятий.

- Подтопление подземными водами. Литологическое строение зоны аэрации является одной из основных причин техногенного подтопления значительной части территории. Наиболее частые проявления процесса наблюдаются на участках, где мощность зоны аэрации не превышает 2,0-3,0 м. Анализ инженерно-геологических материалов позволяет выделить: подтопленные территории с залеганием уровня грунтовых вод до 2,0 м. и потенциально подтопляемые территории с залеганием УГВ от 2,0 до 3,0 м.

Основными причинами подтопления являются:

а)	естественное – наличие в верхней части разреза фильтрационно-анизотропных суглинков и супесей, подстилаемые водоупорными отложениями;

б)	техногенные – нарушение естественного стока поверхностных вод, нарушение рельефа, значительные утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие или неудовлетворительная работа существующих дренажных систем, значительное уменьшение площадей свободного испарения. В результате воздействия перечисленных причин в толще суглинистых грунтов формируется техногенный водоносный горизонт, с глубиной залегания уровня грунтовых вод от 0,3 до 0,5 м. Все это оказывает серьезное влияние на существующие здания и сооружения, а именно подтопления подвалов и техподполий, размокание фундаментов и стен, сокращение эксплуатации.

- Распространение слабых грунтов наблюдается в пределах пойменных террас рек. Современные отложения, сложенные торфами, илами и заторфованными грунтами, характеризуется малой несущей способностью, значительной сжимаемостью,  длительной консолидацией при передаче на них давления от сооружений. Все грунты с модулем общей деформации менее 5МПа и водонасыщением более 0,8 рекомендуется объединять в одну группу под общим названием «слабые грунты». Поскольку проблемы, возникающие при строительстве на таких грунтах одинаковы, так же как и пути их решения при различных видах строительства. Проблема возведения различных зданий и сооружений на слабых грунтах приобрела особую актуальность в последнее двадцатилетие. При возведении сооружений на слабых грунтах применяются несколько методов.

Рассмотрение опыта строительства на слабых водонасыщенных суглинистых грунтах следует отметить большую эффективность применения комбинированных методов. Например: песчаных и железобетонных свай, или песчаной подушки, вертикальных дрен и железобетонных свай.

- Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются повсеместно. Они насыщают верхние слои покровных суглинков до глубины 2,0 м. Встречаются также на пониженных участках рельефа и характеризуются непостоянством режима и химического состава.

Сейсмика

В 2000 г. утвержден СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» с включенным в него комплектом карт общего сейсмического районирования (ОСР-97) в соответствии с которыми большая часть района при определенных условиях может быть отнесена к территориям с сейсмичностью 7 баллов.

Инженерно-геологические характеристики района

Территория Центрального сельского поселения расположена в пределах низкогорного Салаирского кряжа. На основании анализа орографических, инженерно-геологических, гидрогеологических условий и инженерно-строительного районирования на территории выделены следующие категории для градостроительного освоения.

2. Ограничено-благоприятные территории

3. Неблагоприятные территории

В пределах ограниченно-благоприятных территорий для градостроительного освоения выделяются два района:

2А – район эрозийно-денудационных равнин с пересеченным рельефом имеют распространение в южной части поселения в пределах водораздельных пространств и их склонов с абсолютными отметками от 254,0 м до 387,0 м, сложен четвертичными песчано-глинистыми отложениями, с залеганием уровня грунтовых вод от 2,0-3,5 м. Исключение составляют участки развития овражной эрозии, подтопления.

2Б – район надпойменных террас реки Абашево с абсолютными отметками 270,0-320,0 м, сложенный песчаными грунтами с линзами и прослоями суглинков и глин с залеганием уровня грунтовых вод 1,5-2,5 м, подверженный эрозионным процессам, заболачиванию, подтоплению и другим физико-геологическим процессам и явлениям.

Среди неблагоприятных территорий для освоения выделяются три района:

3А – район пойменных террас рек Томи и ее крупных притоков, сложенных, в основном, песчаными грунтами и на локальных участках – суглинистыми, иловатыми, торфянистыми, со слабой несущей способностью, затапливаемые паводковыми водами, с залеганием уровня грунтовых вод от 0,5 до 1,5 м. В пределах района развиты процессы заболачивания, значительные площади болот, торфообразование, наличие месторождений строительных материалов (ПГС);

3Б – район эрозионного низкогорья Салаирского кряжа с абсолютными отметками от 253,0 до 455,6 м. Поверхность территории сильно изрезана речными водотоками, оврагами, балками, урочищами. В настоящее время залесена;

3В – район горного отвода Абагура-Атамановского месторождения песчано-гравийной смеси;

3Г – район угольного разреза.

Для успешного и динамического развития градостроительной деятельности Центрального сельского поселения необходимо провести комплексную инженерно-геологическую съемку М 1:25000, отражающую все изменения в геологической среде.

Планировочные ограничения

Планировочные ограничения для градостроительного освоения определяют отнесение различных участков к территориям, не подлежащим застройке, и территориями с регламентацией использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования.

I. Природные планировочные ограничения

Границы территорий, ограниченное использование которых определяется природными факторами, выявлены в ходе комплексной оценки на основе анализа геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и других данных.

К ним относятся:

Территории, затапливаемые максимальными паводками. Это узкие полосы пойменных террас реки Кондома. При освоении участков в пределах этой зоны требуется проведение мероприятий по защите от затопления паводками.

Территории с крутыми склонами имеют в пределах поселения локальное развитие. Склоны с уклонами от 10 до 20% относятся к территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения, с уклонами выше 20% – к территориям, не подлежащим застройке.

Территории развития карстовых процессов в полосе близкого залегания к дневной поверхности нижнекаменноугольных-верхепермских карбонатных отложений. При строительном освоении в пределах этой зоны требуются дополнительные инженерно-геологические изыскания.

Территории с высокой степенью сейсмической активности и широкое распространение экзогенных геологических процессов:

-	литогенных;

-	гидролитогенных;

-	криогенных.

II.	Техногенные планировочные ограничения. К ним относятся:

- территории горных отводов, разрабатываемых и резервных месторождений полезных ископаемых;

- подработанные территории;

- гидролитогенные процессы, обусловленные техногенными факторами (подтопление, иссушение и др.);

- наличие техногенных экзогенных геологических процессов;

- зоны санитарной охраны водозабор.

Полезные ископаемые

На территории Центрального сельского поселения большое распространение имеют месторождения каменного угля. Так же имеются месторождения подземных вод с утвержденными запасами воды.

Согласно карте полезных ископаемых Новокузнецкого муниципального района (составлена в Кемеровском филиале ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» по состоянию на 01.12.2014 г) на территории Центрального сельского поселения расположены месторождения каменного угля: Алардинское, Тешское, Чернокалтанское, Верхнетешское, Карачиякское (небольшой участок), Урегольское, Куреинское (небольшой участок), Осиновое, Воробьевское, Тарбаганское, юго-восточные части Байдаевского, Кушеяковского и Увального, южная половина Терсинского местрождения, Чексинское.

Наиболее крупное месторождение строительных материалов на территории поселения расположено в западной части. Абагуро-Атамановское месторождение песчано-гравийной смеси (гравия) разведано в 1951-1955 гг. трестом «Кузбассуглеразведка» и доразведано в 1962-1963 гг. Томусинской геологоразведочной партией Западносибирского геологического управления.

Месторождение приурочено к современным аллювиальным отложениям реки Томь.

Средняя мощность гравийно-песчаной смеси составляет 5,3 м. Средняя мощность вскрышных ворот – 1,6 м + 0,3 м. = 1,9 м. (суглинок + ПРС).

Месторождение обводнено. Уровень грунтовых вод приурочен к гравийно-песчаным отложениям. На площади до разведки пройдены 36 скважин ударно-вращательного бурения. Глубина скважины на месторождении колеблется в пределах от 3,6 до 7,6 м. средняя глубина скважины на месторождении – 6,23 м.

Гравийно-песчаные отложения представлены смесью равномерного гравия и крупнозернистого песка темно-серого цвета. Гравий – хорошо окатанный обломки изверженных метаморфических и реже осадочных пород: порфирита, кварца, кварцитов, яшм, кремнистых пород, кварцевых порфиров, кварцевых кератофиров, роговиков, песчаников, глинистых сланцев и т.д. Песок смеси представляет собой крупнозернистые разности серого цвета. На основании минералогического анализа, пески характеризуются по составу как кварцево-полевошпатовые.

Список использованных материалов и литературы

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть l. Общие правила производства работ

- СНиП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.

- СНиП ll-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

- «Инженерная геология СССР» в 8-ми томах. Т.1. Русская платформа. Издательство московского университета. 1978 год.

- «Инженерная геология СССР» Платформенные регионы Европейской части СССР в 2-х книгах. Москва. «Недра». 1992 год.

- МУП «Кадастровый центр Новокузнецкого района», 2007 г.

- Карта полезных ископаемых Новокузнецкого муниципального района (составлена в Кемеровском филиале ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» по состоянию на 01.12.2014 г)

## 5.2.6. Лесные ресурсы и лесопользование

Лесные ресурсы

На территории Центрального поселения расположены леса Новокузнецкого лесничества. Новокузнецкое лесничество образовано слиянием Новокузнецкого, Терсинского, части Пермяковского и Мысковского лесхозов Агентства лесного хозяйства по Кемеровской области и Новокузнецкого сельского лесхоза, на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 21.12.2007 г. №505 «Об определении количества лесничеств на территории Кемеровской области и установлении их границ».

Структура участковых лесничеств определена приказом Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14.08.2008 г. №650, согласно которому территория лесничества разделена на 6 участковых лесничеств. Общая площадь Новокузнецкого лесничества составляет 365188 га.

Леса на территории лесничества представлены крупными  массивами, расположенные в Алтае-Саянском горнотаежном лесном районе, Южно - Сибирской горной лесорастительной зоны. Лесистость административного района составляет – 72%.

На территории поселения леса Есаульского, Пригородного и Чистогривенского участковых лесничеств.

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом № 68 МПР России от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса Новокузнецкого лесничества относятся к Алтае-Саянскому горно-таежному лесному району, Южно-Сибирской горной лесорастительной зоны.

В соответствии с п. 1 ст. 10 лесного кодекса леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на: защитные, эксплуатационные и резервные.

Защитные леса в основном предназначены для организованного отдыха населения и представлены лесами зелёных зон поселений; лесопарками; лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов; лесами, расположенными вдоль автомобильных и железных дорог; ценными лесами; запретными полосами по берегам рек, озёр, и других водоёмов. Леса являются естественным, постоянно действующим фильтром по очистке воздушного бассейна от токсичных газов, пыли. Природоохранные функции лесов района определяются кризисной экологической обстановкой, вызванной высокой концентрацией промышленности в районе (включая города).

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением.

Ниже приводится подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитности:

Защитные леса, в том числе:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных  путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ:

- зеленые зоны, лесопарки.

Особо защитные участки лесов (ОЗУ):

- Водоохранные участки леса (запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов);

- Участки леса на крутых горных склонах;

- Участки леса вокруг сельских населенных пунктов;

- Участки леса вокруг лечебных и оздоровительных учреждений;

- Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов;

- Особо охранные части заповедников;

Леса являются естественным, постоянно действующим фильтром по очистке воздушного бассейна от токсичных газов, пыли. Пылепоглотительная способность древесных пород оценивается в зависимости от концентрации и вещественного состава пыли, породного состава, полноты и возраста древостоя. Кроме этих полезных функций леса, существуют и другие, которые трудно поддаются количественному учету. Это климаторегулирующие, водоохранные, противоэрозионные, рекреационные функции, выделение биологически активных веществ (фитонцидов), ионизация воздуха и в целом улучшение санитарно-гигиенических условий среды обитания человека; леса являются прибежищем и кормовой базой полезной фауны и многое другое.

Водорегулирующая роль лесов заключается в более равномерном распределении снежного покрова на площади водосбора и в снижении интенсивности снеготаяния под пологом леса.

Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими  рекреационными качествами.

Выборочные рубки в защитных лесах проводятся только с целью вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие целевое назначение защитных лесов.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Породный состав и возрастная структура лесов сложились в результате длительной и неравномерной их эксплуатации, а также связана с пожарами разных лет. Таежные леса практически все пройдены интенсивными промышленными рубками. Лес транспортировался сплавом по р. Томи, проводились в основном условно-сплошные рубки с вырубкой только хвойных пород. В результате интенсивной лесоэксплуатации в прошлом, произошла замена коренных зональных темнохвойных лесонасаждений (пихтовых, кедровых, еловых, в основном пихтачей) вторичными производными осиновыми и березовыми лесами (на 75% лесопокрытой площади), которые не соответствуют типу лесорастительных условий и подлежат замене на коренные лесообразующие породы (пихту, ель, кедр). Сырьевая база по хвойному хозяйству исчерпалась, а оставшиеся хвойные породы располагаются или в транспортно малодоступных местах, или представляют собой низкотоварные древостои с запасами деловой древесины менее 80 м³ на 1 га.

В целом леса поселения не имеют эксплуатационного значения для заготовки деловой древесины. Единственным способом активной лесоэксплуатации является использование весьма значительных запасов лиственных пород.

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей. Использование лесов, в зависимости от их целевого назначения и категории защитности, может ограничиваться согласно ст. 27 ЛК РФ в случаях и порядке, определенными данным Кодексом и другими федеральными законами.

Виды разрешенного использования лесов определены ст. 25 ЛК РФ.

В северо-восточной части МО «Центральное сельское поселение» расположена южная граница Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Заповедник создан 27 декабря 1989 года. Его общая площадь 412 900 га. Вокруг заповедника установлена охранная зона общей площадью 245 931 га. Охранная зона образована Решением Малого Совета Кемеровского областного совета народных депутатов № 213 от 28.09.1993 г.

Особо охраняемые природные территории

На сегодняшний день на территории сельского поселения нет особо охраняемых природных территорий. К северной границе Центрального сельского поселения прилегает особо охраняемая природная территория федерального значения - государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау".

Заповедник учрежден постановлением Правительства РСФСР от 27 декабря 1989 года № 385. Границы заповедника утверждены решением Малого Совета Кемеровского областного Совета народных депутатов от 28.09.93 N 213. Решением Малого Совета Кемеровского областного совета народных депутатов от 28.09.93 N 213 на прилегающих к территории заповедника участках земли и водного пространства создана охранная зона с ограниченным режимом природопользования.

Государственный заповедник занимает центральную высокогорную часть хребта Кузнецкий Алатау, являющегося частью Кузнецкого нагорья в составе Алтае-Саянской горной области.

Согласно Положению о природном заповеднике, целью его создания является сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем гор Кузнецкого Алатау, входящих в горно- таежную систему Саян (черневой тайги и высокогорных биогеоценозов), и разработки научных основ охраны природы.

На территорию Центрального сельского поселения попадает охранная зона государственного природного заповедника "Кузнецкий Алатау".

Недревесные ресурсы

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, заготовка лекарственного и технического сырья.

К пищевым лесным ресурсам в соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» относятся: дикорастущие плоды (боярышник, шиповник), ягоды, орехи, грибы, семена, берёзовый сок и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор лекарственных растений допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов. Запрещается сбор растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем и деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

Охотничьи промысловые ресурсы

Животный мир представлен различными видами: копытными животными, хищными зверями, грызунами, водоплавающей и боровой дичью, распространены: заяц-беляк, белка, бурундук, барсук, лиса, волк, горностай.

Встречаются ценные пушные звери: норка, ондатра, соболь, имеющие важное промысловое значение. В тайге встречается лось, косуля, редко рысь.

Боровая дичь представлена промысловыми видами – тетерев, глухарь, рябчик, которые обитают преимущественно в лесах северной и восточной частей поселения. Из других промысловых птиц на территории поселения распространена белая куропатка. На водоемах встречается перелетная водоплавающая дичь: утки, гуси, лебеди. Охота на последних запрещена.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

## 5.3. Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области (Отдел сохранения, государственной охраны, использования и популяризации объектов культурного наследия) и регулируются Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» от 08 февраля 2006 г. № 29-ОЗ.

По данным Департамента на территории Центрального сельского поселения Новокузнецкого муниципального района расположены 24 объекта культурного наследия, представленные выявленными объектами археологического наследия. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 5.4. Сведений о наличии на территории поселения объектов культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения не имеется.

Объекты археологического наследия представляют собой наиболее многочисленную группу охраняемых объектов и представлены курганами, стоянками, поселениями, могильниками, отнесенными к эпохам неолита, палеолита, бронзового и железного века, средневековья. На территории Центрального сельского поселения памятники археологии сосредоточены в основном по берегам рек Томь и Кондома.

Таблица 5.5.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Центрального сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местонахождение Подобас 1 | левый берег р. Томи в 350 м. к западу от кладбища п. Верх-Подобас | Выявленный |
| 2 | Местонахождение Подобас 2 | левый берег р. Томи в 400 м. к западу от кладбища п. Верх-Подобас | Выявленный |
| 3 | Местонахождение Подобас 3 | левый берег р. Томи в 800 м к западу от кладбища п. Верх-Подобас | Выявленный |
| 4 | Местонахождение Подобас 4 | левый берег р. Томи в 1,1 км к западу от кладбища п. Верх-Подобас | Выявленный |
| 5 | Местонахождение Подобас 5 | левый берег р. Томи в 1,4 км к западу от кладбища п. Верх-Подобас | Выявленный |
| 6 | Поселение Балбынь 1 | Правый берег р. Томи, левый приустьевой участок ручья напротив д. Балбынь | Выявленный |
| 7 | Поселение Балбынь 2 | Правый берег р. Томи, правый приустьевой участок ручья напротив д. Балбынь | Выявленный |
| 8 | Поселение Баранзас 1 | правый берег р. Томи на окраине п. Берензас | Выявленный |
| 9 | Поселение Драгунское 1 | Левый берег р. Томи в 500 м юго-западнее корпуса Драгунского водозабора | Выявленный |
| 10 | Поселение Карлык 1 | Правый берег р. Томи в 300 м выше устья р. Абашева | Выявленный |
| 11 | Поселение Карлык 2 | правый берег р. Томи в 380 м выше устья р. Абашева | Выявленный |
| 12 | Поселение Карлык 3 | мыс правого берега р. Абашева на юго-восточной окраине п. Староабашево, в 380 м к северо-востоку от поселения Карлык 2 | Выявленный |
| 13 | Поселение Малиновое I | Правый берег р. Кондома в 3,8 км от ее устья | Выявленный |
| 14 | Поселение Малиновое II | Правый берег р. Кондома в 170 м к северо-востоку от поселения Малиновое I | Выявленный |
| 15 | Поселение Смирновка 1 | пойма правого берега р. Кондома в 0,5 км к северо-западу от ст. Смирновка | Выявленный |
| 16 | Поселение Смирновка 2 | 1,4 км к северо-северо-западу от п. Смирновка | Выявленный |
| 17 | Поселение Староабашевское | правый берег р. Томи в 60 м выше устья р. Абашева | Выявленный |
| 18 | Поселение Староабашевское 2 | правый берег р. Томи, левый приустьевой мыс р. Абашева, восточная окраина п. Староабашево | Выявленный |
| 19 | Поселение Швейник 1 | холмообразный останец первой террасы в пойме левого берега р. Томи в 2,5 км к западу от с. Безруково | Выявленный |
| 20 | Поселение Швейник 2 | южный склон и подножие холмообразного останца первой террасы в пойме правого берега р. Томи в 2,5 км | Выявленный |
| 21 | Поселение Прорва 1 | левый берег р. Томи, левая приустьевая терраса р. Прорва в 3,5 км к северо-западу от с. Безруково | Выявленный |
| 22 | Поселение Прорва 2 | Левый берег р. Прорва в 2,3 км к северо-западу от с. Боровково | Выявленный |
| 23 | Поселение Прорва 3 | 0,2 км. ниже устья р. Прорва | Выявленный |
| 24 | Поселение Безруково | с. Безруково, ул. Центральная, д. № 60 | Выявленный |

Помимо объектов культурного наследия на территории поселения имеется 7 мемориалов, обелисков и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, обладающих признаками объектов культурного наследия (Таблица 5.6).

Таблица 5.6.

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | с. Красная Орловка, ул. 60 лет Октября, 1-б |
| 2 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | с. Ашмарино, сквер |
| 3 | Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне | с. Безруково |
| 4 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | с. Атаманово, ул. Центральная |
| 5 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Муратово, ул. Садовая, 12-а |
| 6 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Елань, ул. Школьная, 4 |
| 7 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Берензас |

Границы территорий объектов культурного наследия на территории Центрального сельского поселения к настоящему времени не установлены. Проекты зон охраны для памятников не разрабатывались и не утверждались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого муниципального района, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, для которых в настоящее время такие проекты не разработаны, документы территориального планирования (генеральный план, проекты планировки соответствующей территории) подлежат корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области.

По инициативе Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве памятников регионального значения (федерального – для объектов археологического наследия), а по инициативе органов местного самоуправления – в качестве объектов культурного наследия местного значения.

Вывод

Культурно-историческое наследие Центрального сельского поселения представлено 24 объектами культурного наследия – выявленными объектами археологического наследия. С учетом объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, общее число памятников составляет 31 единицу.

Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались, зоны охраны не установлены.

## 5.4. Социально-экономическая ситуация

Анализ социально-экономического развития Центрального сельского поселения выполнен на основании исходных данных, предоставленных администрацией сельского поселения, администрацией Новокузнецкого муниципального района, действующих документов территориального планирования, а также с учетом Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Центральное сельское поселение» на 2015-2025 годы, утвержденной Решением Совета народных депутатов Центрального сельского поселения 31.03.2015г. №105.

В разделе использованы данные официальной статистики (сборники и бюллетени Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области): «Обеспеченность муниципальных образований Кемеровской области объектами инфраструктуры в 2012 году», «Организации, учреждения Новокузнецкого района», «Муниципальные образования Кузбасса 2013».

Далее приведен сводный SWOT-анализ Центрального сельского поселения по данным Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования "Новокузнецкий муниципальный район" до 2025 года (Таблица Б.1).

Таблица 5.7.

SWOT-анализ Центрального сельского поселения

| Сильные стороны (S) ( Наличие земель пригодных для сельского хозяйства ( Близость к рынкам сбыта ( Развитая транспортная инфраструктура ( Наличие зон отдыха (пляжные зоны, горно-лыжные трассы) ( Рост культурного уровня населения ( Высокий уровень системы образования МО ( Близость территории к г. Новокузнецку ( Наличие производственных объектов (Аглофабрика, ФГУГП «Запсибгеолсъемка») ( Стабильная деятельность и выплата налоговых отчислений ФГУГП «Запсибгеолсъемка» ( Наличие объектов социально–культурного назначения ( Высокий образовательно-квалификационный уровень работников ФГУГП «Запсибгеолсъемка» Высокая квалификация сотрудников средней школы п. Елань ( Наличие свободных рабочих мест в с. Елань ( Наличие фермерских хозяйств, торговых предприятий | Слабые стороны (W) ( Отсутствие перерабатывающих производств ( Неразвитость материально-технической базы ЖКХ ( Наличие проблем с утилизацией бытовых отходов ( Недостаточное обеспечение социальными (школа, д/сад) и культурно-массовыми объектами ( Высокий уровень безработицы среди молодежи ( Близкое расположение к территории, отведенной в г. Новокузнецке для хранения мусора ( Отсутствие материальной базы для развития территории в качестве рекреационной зоны ( Низкий уровень работы органов охраны правопорядка (Наличие неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения бывшего СПК «Елань» ( Высокая степень загрязнения воздуха из-за близости отвалов Аглофабрики ( Отсутствие функционирующих предприятий в с. Ашмарино, с. Муратово, с. Смирновка |
| --- | --- |
| Возможности (О) ( Эффективное использование близости к рынкам сбыта ( Развитие сельского хозяйства (растениеводства) ( Развитие жилищного строительства | Угрозы (Т) ( Отток высококвалифицированных специалистов и молодежи ( Превышение смертности населения над рождаемостью ( Отсутствие инвестиций в развитие сельского хозяйства |

Результаты SWOT анализа Центрального сельского поселения показали, что его развитие является достаточно стабильным, однако имеется ряд нерешенных проблем (ЖКХ, социальная сфера).

Однако, за счет существующих возможностей и сильных сторон существует вероятность развития таких направлений как растениеводство, переработка продукции сельского хозяйства, жилищное строительство. Таким образом, поселение имеет потенциал для ликвидации имеющихся проблем.

5.4.1. Состояние экономической базы

Специализация экономического комплекса Новокузнецкого района в целом характеризуется развитием сельского хозяйства. Наличие богатой минерально-сырьевой базы, основу которой составляет уголь, определяет индустриальную специализацию района. На территории Центрального сельского поселения в п.Елань находится ОАО «Запсибгеолсъёмка» (одно из ведущих государственных геологических предприятий юга Западной Сибири по производству региональных геологических исследований, ведущее предприятие по поискам и оценке месторождений различных полезных ископаемых, гидрогеологическим и экологическим исследованиям, геологическому мониторингу).

На территории поселения реализуется Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Центральное сельское поселение» на 2015-2025 годы, утвержденная Решением Совета народных депутатов Центрального сельского поселения 31.03.2015г. №105.

Распределение крупных, средних и малых предприятий муниципального образования «Центральное сельское поселение» по основным сферам экономики представлено в таблице 5.8.

Таблица 5.8.

| № п/п | Вид деятельности | Распределение по видам деятельности, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | 14 |
| 2 | Финансовая деятельность | 1 |
| 3 | Образование | 14 |
| 4 | Торговля | 22 |
| 5 | Транспорт и связь | 8 |
| 6 | Обрабатывающие производства | 11 |
| 7 | Производство и распределение электроэнергии | 3 |
| 8 | Сельское хозяйство | 8 |
| 9 | Здравоохранение | 3 |
| 10 | Промышленность | 14 |
| 11 | Предоставление услуг | 2 |
|  | Всего | 100,0 |

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципального образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих социальных проблем на территории Центрального сельского поселения.

На территории Центрального сельского поселения осуществляется добыча  угля.

Основу промышленности муниципального образования составляет филиал ОАО «УК Кузбассразрезуголь» Калтанский угольный разрез».

Филиал «Калтанский угольный разрез»  расположен в южной части Кондомского геолого-экономического района Кузбасса. На данный момент балансовые запасы предприятия составляют около 166,5 млн. тонн угля. Среднегодовой объем добычи - более 3,5 млн. тонн угля.

В 2015 году начато строительство обогатительной фабрики «Энергетическая» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиала «Калтанский угольный разрез» (местоположение: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Черный Калтан).

Сельское хозяйство на территории представлено личными подсобными хозяйствами, крестьянско-фермерскими хозяйствами, субъектами малого предпринимательства, занимающимися производством и переработкой сельхозпродукции:

-ООО «ВАКАНТ», с.Атаманово

-Фермерское хозяйство Павлова В. И., с.Атаманово

-КФХ БАТУРИНА В П, п. Елань

-ООО «Томак-С», с.Атаманово

-ООО «Атамановская АПК», с.Атаманово

-ИП Халматов Г.У., с.Красная Орловка

Общее число ЛПХ на территории поселения – 4018 дворов. Число личных подсобных хозяйств, в которых содержится домашний скот и птица составляет 517 дворов.

На территории поселения низкая эффективность функционирования фермерских хозяйств, наблюдается недоиспользование сельскохозяйственных земель, снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами.

Характеристика экономической специализации в территориальном разрезе

МО СП Атамановское

Сельское хозяйство

Близость к г. Новокузнецку и значительная нагрузка ИЖС на территории бывшего МО СП Атамановское привели к сокращению обрабатываемых сельскохозяйственных площадей. В связи с особенностью территории МО СП Атамановское изначально пригодных к обработке земель было лишь 15% от общей площади. Из этих площадей обрабатывается только 6% территорий (415 га). В текущих экономических условиях развитие сельского хозяйства представляется затруднительным.

Предыдущим генеральным планом МО СП Атамановское в с. Атаманово запланировано размещение:

-	свинокомплекса ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» на 4000 свиноматок по системе замкнутого цикла, проектная мощность 8500 тонн свинины в живом весе или 6170 тонн в убойном весе в год;

-	овцеводческой фермы в с. Баевка;

-	рыбоводческой фермы в п. ст. Тальжино.

Промышленность

В настоящий момент на территории бывшего МО СП Атамановское не размещено крупных промышленных предприятий.

Предыдущим генеральным планом МО СП Атамановское предлагается предусмотреть территории для дальнейшего размещения следующих предприятий:

-	с. Атаманово – предприятие по переработке грибов и дикоросов;

-	п. ст. Тальжино – предприятие по деревообработке.

Предыдущим генеральным планом МО СП Атамановское предлагается предусмотреть территории для размещения объектов рекреационного назначения:

- База отдыха рядом с с. Атаманово Дорога на Прокопьевск (срок реализации: 2016-2031 гг., 2016-2031 гг.);

- Благоустройство зоны летнего отдыха рядом с с. Атаманово (срок реализации: 2011-2016 гг.).

МО СП Безруковское

На территории поселения ранее действовали Мысковская птицефабрика, с 1997 года совхоз "Безруковский", предприятия ликвидированы.

МО СП Еланское

На территории бывшего сельского поселения расположены следующие объекты производственного и коммунально-складского назначения:

территория муниципального образования

- склады ГСМ;

- картофелехранилище;

- станция перекачки пульпы;

- разгрузочная станция разреза «Степановский»;

- карьер Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления  по добыче песчано-гравийной смеси;

- пилорама;

- ферма (недействующая).

п. Елань

- производственная база ФГУ ГП Запсибгеологсъемка – 2 объекта;

- пилорама;

- склады;

- камнерезный цех.

На территории таких населенных пунктов как п. Муратово, п. Смирновка, с. Ашмарино объектов производственного и коммунально-складского назначения не расположено.

Генеральным планом запланированы следующие мероприятия относительно объектов производственной сферы:

Снос:

территория муниципального образования

расчетный срок

  - недействующая ферма.

п. Елань

расчетный срок

  - производственная база ФГУ ГП Запсибгеологсъемка;

  - камнерезный цех.

Реконструкция:

п. Елань

расчетный срок

  - пилорама с целью перепрофилирования в  административное здание.

Строительство:

территория муниципального образования

расчетный срок

  - картофелехранилища – 4 объекта;

  - производственная база ФГУ ГП Запсибгеологсъемка – 2 объекта;

  - камнерезный цех.

МО СП Орловское

На территории бывшего сельского поселения расположены следующие объекты производственного и коммунально-складского назначения:

территория муниципального образования

  - склад;

  - разрез Калтанский;

  - производственная территория;

  - молочно-товарная ферма.

с. Красная Орловка

  - коровники – 2 объекта;

  - пилорамы – 2 объекта;

  - бойня;

  - ветеринарная служба.

На территории остальных населенных пунктов объектов производственного и коммунально-складского назначения не расположено.

Предыдущим Генеральным планом запланированы следующие мероприятия относительно объектов производственной сферы:

Снос:

территория муниципального образования

расчетный срок

  - недействующая молочно-товарная ферма.

с. Красная Орловка

расчетный срок

  - коровник.

Строительство:

территория муниципального образования

расчетный срок

  - ферма.

Кроме того, генеральным планом предусмотрен вынос некоторых объектов за границы  населенного пункта с. Красная Орловка ввиду негативного воздействия на жилую застройку:

  - бойня;

  - пилорамы – 2 объекта.

Таблица 5.9.

Реестр инвестиционных площадок

| Назначение площадки | Место расположения | Площадь, га | характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Под размещение производственно-технологического комплекса | п/ст. Тальжино | 25,00 | Кадастровый квартал 42:09:0205001; Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; Площадка расположена в п.ст.Тальжино (в границе населенного пункта) |
| Под размещение производственно-технологического комплекса | с. Безруково | 9,06 | Кадастровый номер 42:09:0106001:147; Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; Площадка расположена в 0,5 км к югу от с.Безруково |
| Под строительство оптово-розничной торговли | с. Атаманово | 7,50 | Кадастровый номер 42:09:0205001:479; Категория земель: земли населенных пунктов; Площадка расположена вдоль Притомского шоссе, в 3-х км к западу от с.Атаманово |
| Под размещение домов индивидуальной жилой застройки | п.ст. Тальжино | 203,30 | Территория с севера-запада ограничена автодорогой регионального значения "Новокузнецк - Атаманово - Междуреченск", с востока -автодорогой местного значения "подъезд к п.ст. Тальжино от автодороги "Новокузнецк-Атаманово-Междуреченск". Большая часть территории свободна от застройки, в юго-восточной части построено 8 двухквартирных жилых домов, через юго-западную часть территории проложен водовод, электроэнергия. Проектом планировки установлены зоны планируемого размещения объектов жилой застройки, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, рекреационного значения, инженерной инфраструктуры. Зона индивидуальной жилой застройки, занимающая большую часть территории проектирования, сформирована компактными жилыми кварталам по 12-20 участков площадью от 0,10 до 0,25 га каждый. В общей сложности проектом предлагается разместить 596 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Территория проектирования делится на три жилых образования (северо-западное, восточное, южное), разделенных рекреационными зелеными зонами, каждое из которых имеет свою планировочную структуру. В каждом жилом образовании на главных улицах предусмотрены общественно-деловые зоны. Вдоль улиц предусмотрены зеленые бульвары с велосипедными дорожками, имеющие выход в рекреационные зоны. Расчетная численность населения территории проектирования составляет около 1 900 человек. На территории планируется разместить: - административный объект для размещения офисных помещений; - 2 детских сада, школу; - спортивный комплекс со спортивными залами; - учреждение торговли и т.д. В настоящий момент планируется в первую очередь застройка 126 земельных участков в юго-восточной части территории проектирования. Площадь жилого фонда на 1 очередь составит около 13,7 тыс. кв. м общей площади, то есть планируется расселить около 420 человек. |

Инвестиционные площадки МО "Новокузнецкий муниципальный район"

Информация об инвестиционных площадках в соответствии с данными официального сайта Инвестиционный портал МО "Новокузнецкий муниципальный район" (http://nkrinvest.ru/).

5.4.2. Демографическая ситуация

Всего на территории Центрального сельского поселения проживает 10594 человек (по состоянию на 1 января 2015 года), что составляет 21 % населения Новокузнецкого района. Село Атаманово и поселок Елань являются наиболее крупными по численности населения населенными пунктами на территории Новокузнецкого района (2739 и 1837 человек соответственно).

Таблица 5.10.

Численность постоянно проживающего населения по Центральному сельскому поселению на 01.01.2015 г.

| № | Наименование населенного пункта | Количество ЛПХ, дворы | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Безруково | 716 | 1950 |
| 2 | с. Боровково | 104 | 311 |
| 3 | п. Черемза | 40 | 125 |
| 4 | п. Верх-Подобас | 14 | 22 |
| 5 | п. Берензас | 30 | 62 |
| 6 | п. Березовая Грива | 15 | 25 |
| 7 | с. Атаманово | 1002 | 2704 |
| 8 | п. Тальжино | 177 | 425 |
| 9 | п. ст. Тальжино | 617 | 1524 |
| 10 | п. Баевка | 130 | 312 |
| 11 | п. Староабашево | 98 | 152 |
| 12 | п. Елань | 585 | 1759 |
| 13 | с. Ашмарино | 182 | 464 |
| 14 | п. Смирновка | 35 | 67 |
| 15 | п. Муратово | 36 | 84 |
| 16 | п. Красный Калтан | 5 | 8 |
| 17 | п. Черный Калтан | 3 | 5 |
| 18 | п. Верхний Калтан | 30 | 42 |
| 19 | с. Юрково | 3 | 3 |
| 20 | п. Зеленый Луг | 54 | 161 |
| 21 | с. Красная Орловка | 142 | 389 |
| 22 | Итого по поселению | 4018 | 10594 |

Фактическая численность населения отличается от официальной статистической информации, поскольку часть прописанных в поселении проживают в городе, 15-20% имеют на территории сельского поселения дачные участки и так называемое «второе жилье», также неточно учтены незарегистрированные граждане, постоянно или временно проживающие на территории поселения.

Ежегодно отмечается небольшой рост численности населения сельского поселения, что объясняется механическим притоком населения из других регионов России и зарубежья, а также из близлежащего г.Новокузнецк. Ежегодно отмечается увеличение миграционного притока в близлежащие от города населенные пункты Центрального сельского поселения.

Таблица 5.11.

Динамика численности постоянного сельского населения по территориям

| Территория | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атамановская | 5387 | 5429 | 5568 | 5706 | 5435 | 5431 | 5451 | 5476 |
| Безруковская | 2279 | 2220 | 2240 | 2292 | 2335 | 2301 | 2301 | 2343 |
| Еланская | 2344 | 2323 | 2312 | 2324 | 2253 | 2279 | 2279 | 2310 |
| Орловская | 686 | 629 | 598 | 600 | 631 | 619 | 619 | 607 |
| ВСЕГО по Центральному сельскому поселению: | 10696 | 10601 | 10718 | 10922 | 10654 | 10630 | 10650 | 10736 |

Таблица 5.12.

Демографическая структура населения

| № | Категория населения | Возрастная структура населения муниципального образования «Центральное сельское поселение», по годам, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 1906 | 1933 | 1942 | 1967 |
| 2 | Население трудоспособного возраста (для женщин с 16-54 лет, для мужчин с 16-59 лет) | 6210 | 6266 | 6394 | 6482 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста (для женщин старше 54 лет, для мужчин старше 59 лет) | 1993 | 2025 | 2060 | 2143 |
| ИТОГО | 10109 | 10224 | 10396 | 10592 |

В возрастной структуре населения муниципального образования «Центральное сельское поселение» доля трудоспособного населения составляет 61-62%. Отмечается тенденция постарения населения – численность населения старше трудоспособного возраста на 8-10% выше численности населения младше трудоспособного возраста.

В Центральном сельском поселении остается стабильной численность занятого в экономике населения, так на 01.01.2015 года трудовой деятельностью занято  4873 человека.

Таблица 5.13.

Показатели рынка труда

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество официально зарегистрированных безработных – всего, чел. | 98 | 91 | 87 |
| Количество трудоспособного населения - всего, чел. | 6266 | 6394 | 6482 |
| Уровень безработицы, в % к трудоспособному населению | 1,56 | 1,42 | 1,34 |

В связи с приближенностью городов Новокузнецк, Мыски, Осинники, Калтан, часть трудоспособного населения территории поселения осуществляет трудовую деятельность на промышленных предприятиях этих городов, и лишь незначительная часть населения занята в геолого-разведовательной сфере, угольной промышленности, в торговой сфере, системе образования, социальной и обслуживающей сферах на предприятиях и организациях, расположенных на территории сельского поселения. Трудоспособное население трудоустраивается в близлежащих городах в основном по причине более высокой заработной платы на предприятиях и в связи с недостаточным количеством рабочих мест по месту жительства.

В то же время близость Новокузнецка и наличие территорий, пригодных для жилищного строительства, стимулируют развитие пригородных территорий (строительство коттеджных посёлков). Данный фактор отражается на привлекательности территории населенных пунктов для сезонного населения.

5.4.3. Объекты обслуживания населения

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления к учреждениям и предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, спортивные объекты, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям и предприятиям обслуживания местного значения муниципального района относятся учреждения в сфере образования, регионального значения – объекты в сфере здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечни учреждений и предприятий обслуживания населения представлены далее в таблицах. В настоящее время основными центрами социального и культурно-бытового обслуживания населения являются бывшие административные центры муниципальных образований: с. Атаманово, с. Безруково, п. Елань и с. Красная Орловка, а также п. ст. Тальжино, п. Тальжино, с. Ашмарино, где представлено несколько видов объектов обслуживания. Центром обслуживания населения межрайонного значения является город Новокузнецк, где расположены учреждения и предприятия обслуживания населения эпизодического использования.

Таблица 5.14.

Перечень объектов здравоохранения и социальной защиты населения, обслуживающих население Центрального сельского поселения

| Наименование учреждения, объекта | Местоположение, адрес | Кол-во посещений в смену | Кол-во коек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круглосут. | Дневной стац |
| МБУ Центральная районная больница Новокузнецкого района | г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 38 | 250 | 121 | 3 |
| станция скорой помощи | г. Новокузнецк |  |  |  |
| Атамановская врачебная амбулатория | с. Атаманово, ул.Школьная, 8а | 100 |  | 5 |
| ФАП п. Баевка | п. Баевка, ул.3еленая,46 | 13 |  |  |
| ФАП п. Тальжино | п. Тальжино, ул.Школьная, 1 | 17 |  |  |
| ФАП ст. Тальжино | п. ст. Тальжино, ул.Советская 36, пом №10 | 6 |  |  |
| Безруковская ОВП | с. Безруково, ул.Коммунальная, 11 | 38 | 5 |  |
| ФАП с. Красная Орловка | с. Красная Орловка, ул. 60 лет Октября, 1Б | 7 |  |  |
| ФАП п. Елань | п. Елань, ул. Октябрьская, 13А | 30 |  |  |
| ФАП с. Ашмарино | с. Ашмарино, ул.Советская, | 6 |  |  |
| ФАП с.Боровково |  |  |  |  |
| ФАП п.Зеленый Луг |  |  |  |  |
| МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район»» (МКУ«Социальный приют для детей МО «Новокузнецкий муниципальный район») | п. Зеленый Луг, ул. Кирова,6б |  |  |  |
| Аптеки | Атамановское поселение (3 объекта); Еланское поселение (1 объект) |  |  |  |

В малых населенных пунктах медицинские учреждения отсутствуют, медицинское обслуживание осуществляется в выездные дни. Более квалифицированную помощь жители получают в МБУ ЦРБ Новокузнецкого района.

Таблица 5.15.

Перечень учреждений образования, расположенных на территории Центрального сельского поселения

| Наименование образовательного учреждения | Местоположение, адрес | Вместимость |
| --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |
| Общеобразовательные школы |  | 1265 | 4404 |
| МБОУ «Атамановская средняя общеобразовательная школа» | с. Атаманово, ул. Центральная, 99Б | 435 | 286 |
| МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» | с. Безруково, ул. Коммунальная, 12 | 230 | 187 |
| МБОУ «Еланская средняя общеобразовательная школа» | п. Елань, ул. Победы, 14 | 320 | 243 |
| МБОУ «Тальжинская основная общеобразовательная школа» | п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 31а | 280 | 206 |
| Детские сады |  | 501 | 514 |
| МБДОУ «Атамановский детский сад» комбинированного вида | с. Атаманово, ул. Центральная, 1886 | 143 | 150 |
| МБДОУ «Безруковский детский сад» комбинированного вида | с. Безруково, ул. Коммунальная, 41 | 140 | 139 |
| МБДОУ «Еланский детский сад» комбинированного вида | п. Елань, ул. Полевая 8 | 78 | 88 |
| МБДОУ «Тальжинский детский сад» комбинированного вида | п. ст.Тальжино, ул. Свердлова, 21 | 140 | 137 |
| Учреждения дополнительного образования детей |  | 67 | 130 |
| МОУДОД «Атамановский Дом детского творчества» | с. Атаманово, ул. Строительная, 1 а | 67 | 130 |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 60» | с.Безруково |  |  |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств №49» | п.Елань |  |  |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств №59» | с.Атаманово |  |  |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | п.ст.Тальжино |  |  |

На территории сельского поселения произошло сокращение числа школ и перевод их из категории средних в категорию основных. Это связано с сокращением числа учащихся, а также с общегосударственным курсом на закрытие малокомплектных школ и снижению неэффективных бюджетных расходов в сфере образования.

Доставка учащихся из малых населенных пунктов осуществляется школьными автобусными маршрутами.

Учреждения культуры поселения представлены 6 библиотеками-филиалами, 7 учреждениями культурно-досугового типа:

-СДК Орловский, вместимость 200 мест,

-СДК с. Безруково, вместимость 200 мест,

-Боровковский сельский клуб, вместимость 60 мест,

-ДК п. Елань, вместимость 156 мест,

-СДК с. Атаманово, вместимость 180 мест,

-СДК п. Тальжино, вместимость,

-ДК с. Ашмарино, вместимость 64 места,

-Ашмаринская сельская библиотека,

-Еланская сельская библиотека, филиал №15,

-Атамановская сельская библиотека, филиал №1,

-Тальжинская сельская библиотека, филиал №49, п.ст.Тальжино,

-Безруковская сельская библиотека,  филиал №8,

-Боровковская сельская библиотека, филиал № 11.

Широко развита культура в с. Атаманово. Именно здесь находится первый и единственный в области 3D-кинотеатр в сельской местности.

В с. Безруково в 2014 году открылся парк отдыха для жителей села – благоустроенное место массового отдыха населения.

Таблица 5.16.

Характеристика общедоступных библиотек

| № | Название библиотеки | Адрес | Библиотечный фонд, экз. | Наличие клубов культурно-досугового типа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атамановская сельская библиотека-филиал | с. Атаманово, ул. Центральная, 109 «Б» | 23037 | «Синяя птица» - клуб молодой семьи, организация быта и досуга; «Волшебное зеркало» - клуб для подростков, психология общения |
| 2 | Ашмаринская сельская библиотека-филиал | с. Ашмарино, ул. Советская, 15 | 6922 |  |
| 3 | Безруковская сельская библиотека-филиал | с. Безруково, ул. Коммунальная, 12 | 13236 | «Надежда» - клуб ветеранов войны, труда. Организация досуга |
| 4 | Боровковская сельская библиотека-филиал | с. Боровково, ул. Школьная, 13 | 5825 | «Книгочей» - кружок для младших школьников, знакомство с литературой и творчеством писателей |
| 5 | Тальжинская сельская библиотека-филиал | д. Тальжино, ул. Центральная, 2 | 4695 |  |
| 6 | Еланская сельская библиотека-филиал | с. Елань, ул. Октябрьская, 15 | 12256 | «Радуга» - клуб для младших школьников. Организация досуга |
| 7 | Красноорловская сельская библиотека-филиал | с. Красная Орловка, ул. 60 лет Октября, 1а | 7743 | «Ева» - женский клуб, организация досуга; «Кнопка» - клуб для младших школьников, познавательное |
| 8 | Сельская библиотека-филиал ст. Тальжино | ст. Тальжино, Советская, 1 | 11759 | «Сударушка» - женский клуб, организация досуга |

Таблица 5.17.

Характеристика учреждений культурно-досугового типа (по данным Комитета по культуре и делам молодежи  о зданиях учреждений культуры Новокузнецкого района) по состоянию на 01.12.2014 г.

| № | Полное наименование учреждения культуры | Адрес | Количество мест в зрительных залах/ обучается детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атамановский сельский Дом культуры | 654216, Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Центральная,109 Б | 200 мест в зрительном зале |
| 2 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 59» с. Атаманово |  | Обучается 115 детей |
| 3 | Тальжинский сельский Дом культуры | 654217, Новокузнецкий район, д. Тальжино, ул. Центральная, 2 | 100 мест в зрительном зале |
| 4 | Безруковский сельский Дом культуры | 654218, Новокузнецкий район, с. Безруково, ул. Коммунальная, 1 | 200 мест в зрительном зале |
| 5 | Боровковский сельский клуб | 654218, Новокузнецкий район, с. Боровково, ул. Школьная, 13 | 60 мест в зрительном зале |
| 6 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 60» с. Безруково | 654218, Новокузнецкий район, с. Безруково, ул. Коммунальная, 2 А | Обучается 50 детей |
| 7 | Еланский сельский Дом культуры | 654219 Новокузнецкий район, п. Елань, ул. Школьная, 2 | 156 мест в зрительном зале |
| 8 | Ашмаринский сельский Дом культуры | 654200, Новокузнецкий район, с. Ашмарино, ул. Советская, 15 | 64 места в зрительном зале |
| 9 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №49" п. Елань | 654219, Новокузнецкий район, п. Елань, ул. Победы , 16 | Обучается 50 детей |
| 10 | Орловский сельский Дом культуры | 652815, Новокузнецкий район, с. Красная Орловка, ул. 60 лет Октября,1а | 200 мест в зрительном зале |

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений поселения представлена спортивными залами общеобразовательных учреждений, спортивными школами, комплексами. Спортивные залы имеют все школы. В с. Безруково расположен филиал МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Новокузнецкого района».

Таблица 5.18.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п\п | Полное наименование каждого объекта | Адрес | Единовременная пропускная способность, человек | Другие характеристики: стадионы-га, места на трибунах, спортзалы-кв.м площади пола, бассейны-кв.м зеркала воды | Для находящихся в помещениях – встроенное или отдельно стоящее | Примечание (техническое состояние существующего объекта-здания, строится, намечено строительство и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МБОУ «Атамановская СОШ» | с. Атаманово | 30 | 17х8(136м.кв.) | встроенное | удовлетворительное |
| 2 | Спортивный зал ЗАО «Водоканал» | с. Атаманово | 30 | 20х10(200м.кв.) | встроенное | удовлетворительное |
| 3 | Универсальная площадка (волейбольная, баскетбольная, мини-футбольная) | с. Атаманово | 20 | 40х20(800м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 4 | Универсальная площадка (волейбольная, баскетбольная, мини-футбольная) | с. Атаманово | 20 | 40х20(800м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 5 | Универсальная площадка (волейбольная, баскетбольная, мини-футбольная) | с. Атаманово | 20 | 40х20(800м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 6 | Универсальная площадка (волейбольная, баскетбольная, мини-футбольная) | с. Атаманово | 20 | 40х20(800м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 7 | Беговая дорожка | с. Атаманово | 20 | 400м | плоскостное | удовлетворительное |
| 8 | Здание спортивного назначения МБОУ «Атамановская СОШ» | с. Атаманово | 40 |  | здание | удовлетворительное |
| 9 | Футбольное поле | с. Атаманово | 25 | 110х90(9900м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 10 | Поле для мини-футбола | с. Атаманово | 25 | 40х18(720м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 11 | Хоккейная коробка | с. Атаманово | 12 | 40х20(800м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 12 | Спортивная площадка | п. Баевка | 8 | 6х2(12м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 13 | Спортивный зал МБОУ «Тальжинская ООШ» | ст. Тальжино | 30 |  | встроенное | удовлетворительное |
| 14 | Поле для мини-футбола | ст. Тальжино | 25 | 50х25(1250м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 15 | Велогородок | ст. Тальжино | 30 | 60х50(3000м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 16 | Хоккейная коробка | ст. Тальжино | 12 | 60х30(1800м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 17 | Спортивный зал МБОУ «Безруковская ООШ» | с. Безруково | 30 | 16х9(144м.кв.) | встроенное | удовлетворительное |
| 18 | Борцовский комплекс ДЮСШ | с. Безруково | 45 | 26х16(416м.кв.) | здание | удовлетворительное |
| 19 | Волейбольная площадка | с. Безруково | 16 | 18х9(162м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 20 | Поле для мини-футбола | с. Безруково | 25 | 44х22(968м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 21 | Хоккейная коробка | с. Безруково | 12 | 30х18(540м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 22 | Спортивный зал МБОУ «Еланская СОШ» | п. Елань | 35 | 20х12(240м.кв.) | встроенное | удовлетворительное |
| 23 | Спортивный зал ДЮСШ | п. Елань | 35 | 40х20(800м.кв.) | здание | удовлетворительное |
| 24 | Баскетбольная площадка | п. Елань | 15 | 26х14(364м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 25 | Беговая дорожка | п. Елань | 15 | 300м | плоскостное | удовлетворительное |
| 26 | Волейбольная площадка | п. Елань | 16 | 18х9(162м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 27 | Поле для мини-футбола | п. Елань | 25 | 44х22(968м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 28 | Поле для мини-футбола | п. Елань | 25 | 40х22(880м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 29 | Футбольное поле | п. Елань | 25 | 90х60(5400м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 30 | Хоккейная коробка | п. Елань | 12 | 40х20(800м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 31 | Футбольное поле | п. Черный Калтан | 25 | 90х60(5400м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |
| 32 | Беговая дорожка | п. Черный Калтан | 15 | 400м |  |  |
| 31 | Волейбольная площадка | п. Черный Калтан | 16 | 18х9(162м.кв.) | плоскостное | удовлетворительное |

В 2014 году в с. Атаманово открылся спортивный комплекс со стадионом, игровыми площадками, беговыми дорожками и залами для занятий физической культурой и спортом. В зимнее время работают 4 хоккейные коробки.

Таблица 5.19.

Характеристика прочих объектов обслуживания населения в территориальном разрезе

| Населенный пункт | Перечень объектов обслуживания |
| --- | --- |
| МО СП Атамановское |
| с. Атаманово | здание администрации объекты торговли; кафе универсальный розничный рынок «Атамановский» (250 кв.м торг.площ.) |
| п. ст. Тальжино | объекты торговли |
| МО СП Безруковское |
|  | здание администрации магазины – 7, павильоны– 1, автозаправочные станции – 1 |
| МО СП Еланское |
| п. Елань | семь объектов торговли; магазин-пекарня; объект питания. пункт полиции; почта; Сельский совет. |
| п. Муратово | объект торговли |
| п. Смирновка | два объекта торговли |
| с. Ашмарино | объект торговли. отделение связи, ОСП УФПС Кемеровской области филиал ФГУП «Почта России» |
| МО СП Орловское |
| с. Красная Орловка | пять объектов торговли. парикмахерская; здание администрации. |
| п. Зеленый Луг | объект торговли |
| п. Верхний Калтан | объект торговли |

Проектная вместимость учреждений торговли и общественного питания по данным официального статистического бюллетеня, представлена в таблице.

Таблица 5.20.

| Вид объекта обслуживания | Единица измерения | Показатель за 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли, ВСЕГО, в том числе: | кв.м площади торгового зала | 2585 |
| Атамановское Безруковское Еланское Орловское |  | 940 248 1055 342 |
| Учреждения общественного питания открытой сети (кафе, рестораны), ВСЕГО, в том числе: | Посадочных мест | 120 |
| Атамановское Безруковское Еланское Орловское |  | 120 0 0 0 |

5.4.4. Жилищный фонд, жилищное строительство

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, общая площадь жилищного фонда на территории Центрального сельского поселения составляет 327 тыс. кв.м, в том числе 12 % в многоквартирном фонде. Уровень обеспеченности населения жилищным фондом – 30,6 кв.м/чел. (средний показатель по району составляет 25,3 кв.м/чел.).

Современный жилищный фонд населенных пунктов муниципального образования «Центральное сельское поселение» представлен индивидуальными отдельно стоящими (усадебными) 1-2-х этажными домами с придомовыми земельными участками, многоквартирными малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей вкл.) и среднеэтажными жилыми домами (от 5 этажей).

Таблица 5.21.

Распределение жилищного фонда муниципального образования «Центральное сельское поселение» на 01.01.2015 г. по населенным пунктам

| № п/п | Населенные пункты | Количество жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в индивидуальной застройке | в многоквартирной застройке |
| 1 | с Безруково | 279 | 12 |
| 2 | с Боровково | 82 | 0 |
| 3 | п Черемза | 25 | 0 |
| 4 | п Берензас | 8 | 0 |
| 5 | п Березовая Грива | 11 | 0 |
| 6 | п Верх-Подобас | 9 | 0 |
| 7 | с Атаманово | 625 | 4 |
| 8 | п Тальжино | 105 | 0 |
| 9 | п ст Тальжино | 159 | 18 |
| 10 | п Баевка | 55 | 0 |
| 11 | п Староабашево | 54 | 2 |
| 12 | п Елань | 284 | 1 |
| 13 | с Ашмарино | 182 | 1 |
| 14 | п Смирновка | 37 | 0 |
| 15 | п Муратово | 51 | 0 |
| 16 | п Красный Калтан | 9 | 0 |
| 17 | п Черный Калтан | 0 | 0 |
| 18 | п Верхний Калтан | 29 | 0 |
| 19 | с Юрково | 5 | 0 |
| 20 | п Зеленый Луг | 44 | 0 |
| 21 | с Красная Орловка | 144 | 4 |
| Всего по поселению | 2197 | 42 |

На территории сельского поселения размещена коттеджная застройка (в том числе загородные жилые дома горожан) на территориях садоводств и дачных хозяйств, что обуславливает присутствие в сельском поселении сезонного и временно проживающего населения.

Малоэтажная жилая застройка представлена в наиболее крупных населенных пунктах:

- с. Атаманово;

- п. ст. Тальжино;

- с. Безруково;

- п Староабашево;

- п. Елань;

- с. Ашмарино;

- с. Красная Орловка;

- п. Зеленый Луг.

Таблица 5.22.

Характеристика многоквартирных жилых домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь дома, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Улица | Дом | Корп. |  |
| 1 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 13 |  | 0,65 |
| 2 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 15 |  | 0,65 |
| 3 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 17 |  | 0,65 |
| 4 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 19 |  | 0,65 |
| 5 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 22 |  | 2,68 |
| 6 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 24 |  | 2,71 |
| 7 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 30 |  | 0,69 |
| 8 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 32 |  | 0,69 |
| 9 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 36 |  | 1,03 |
| 10 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 35 |  | 2,18 |
| 11 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 37 |  | 2,18 |
| 12 | Безруково с. | Коммунальная ул. | 39 |  | 2,17 |
| 13 | Тальжино п. ст. | Свердлова ул. | 13 |  | 0,91 |
| 14 | Тальжино п. ст. | Свердлова ул. | 15 |  | 1,23 |
| 15 | Тальжино п. ст. | Свердлова ул. | 17 |  | 1,15 |
| 16 | Тальжино п. ст. | Свердлова ул. | 19 |  | 0,98 |
| 17 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 33 |  | 0,96 |
| 18 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 35 |  | 0,95 |
| 19 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 36 |  | 0,75 |
| 20 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 38 |  | 0,71 |
| 21 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 40 |  | 0,61 |
| 22 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 30 |  | 0,31 |
| 23 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 28 |  | 0,31 |
| 24 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 26 |  | 0,30 |
| 25 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 24 |  | 0,29 |
| 26 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 22 |  | 0,29 |
| 27 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 20 |  | 0,29 |
| 28 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 18 |  | 0,30 |
| 29 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 15 |  | 0,48 |
| 30 | Тальжино п. ст. | Советская ул. | 14 | А | 0,92 |
| 31 | Староабашево пос. | Линейная ул. | 1 |  | 0,45 |
| 32 | Староабашево пос. | Линейная ул. | 2 |  | 0,41 |
| 33 | Ашмарино с. | Школьная ул. | 7 |  | 0,35 |
| 34 | Елань пос. | Усова ул. | 1 |  | 0,9 |
| 35 | Красная Орловка с. | 60 лет Октября ул. | 3 |  | 0,33 |
| 36 | Красная Орловка с. | 60 лет Октября ул. | 4 |  | 0,37 |
| 37 | Атаманово с. | Центральная ул. | 187 |  | 1,09 |
| 38 | Атаманово с. | Центральная ул. | 188 |  | 3,35 |
| 39 | Атаманово с. | Центральная ул. | 188 | а | 3,37 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 39,29 |

Основной проблемой является наличие жилищного фонда в зонах с особыми условиями использования территорий (в границах санитарно-защитных зон от объектов, требующих градостроительных ограничений), в том числе:

- в с. Атаманово (комплекс КРС);

- в п.ст. Тальжино (асфальтобетонный завод);

- в с. Безруково (золоотвал, Томь-Усинская ГРЭС);

- в п. Елань порядка 94% жилых территорий расположено в СЗЗ от объектов: отстойники хвостохранилища, пилорама, камнерезный цех,  производственная база ФГУ ГП Запсибгеологсъемка, склады;

- в с. Красная Орловка 9% жилых территорий расположено на территории СЗЗ объектов, требующих градостроительных ограничений: коровник, бойня, строительная компания ООО «Стимул», пилорама;

- п. Черный Калтан полностью расположен на территории СЗЗ объектов, требующих градостроительных ограничений: производственная территория, разрез Калтанский. В связи со строительством обогатительной фабрики «Энергетическая» Решением Совета народных депутатов Центрального сельского поселения от 15 мая 2014г. № 30 рекомендовано в соответствии с федеральным и областным законодательством инициировать упразднение административно-территориальной единицы поселок Черный Калтан.

По данным администрации Новокузнецкого муниципального района, на территории Центрального сельского поселения 7 жилых домов, включенных в реестр ветхих и аварийных (табл. 5.23).

Таблица 5.23.

Реестр ветхих и аварийных домов, имеющих высокую степень износа по состоянию на 01.01.2014 г., не зависимо от формы собственности МО "Новокузнецкий муниципальный район"

| № | Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Этажность | Материал стен | % износа | Общая площадь, кв.м | Жилых помещений, кв.м | Кол-во квартир | Кол-во семей | Кол-во человек | Акт МВК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхний Калтан пос. | ул. Нагорная, 13 | 1959 | 1 | бревенч. |  | – | – | 1 | – | – | № 138 от 11.05.2010 |
| 2 | Верхний Калтан пос. | ул. Нижняя, 23 | 1963 | 1 | бревенч. | 73 | 46,1 | 29,5 | 1 | 1 | 3 | № 150 от 21.09.2010 |
| 3 | Красная Орловка с. | ул. 60 лет Октября, 7-1 | 1980 | 1 | кирпичн. | 68 | 46,5 | 36,5 | 1 | 1 | 6 | № 154 от 01.11.2010 |
| 4 | Елань пос. | ул. Усова, 2 | 1959 | 1 | бревенч. | 67 | 35,2 | 27,0 | 1 | 1 | 2 | № 178 от 15.04.2011 |
| 5 | Елань пос. | ул. Советская, 29 | 1950 | 1 | деревянный | 70 | 33 | 23,7 | 1 | 1 | 2 | № 179 от 15.04.2011 |
| 6 | Красная Орловка с. | ул. Совхозная, 2 |  | 1 | кирпичн. | 58 (2006 г) | 59,9 | – | 1 | – | – | № 190 от 28.04.2011 |
| 7 | Красная Орловка с. | ул. Нагорная, 32 | 1965 | 1 | бревенч. | 65 | 37,5 | – | 2 | 1 | 3 | № 210 от 02.11.2011 |
|  | Аварийные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ашмарино с. | ул. Школьная, 72 | 1944 | 2 | деревян |  | 167,1 | 109,0 | 4* | 4 | 8 | № 18 от 16.01.2006 |
| ИТОГО: | 425,3 | 225,7 | 12 | 9 | 24 |  |
| в том числе ветхие: | 258,2 | 116,7 | 8 | 5 | 16 |  |

Объем нового жилищного строительства за 2009-2013 гг. по данным администрации района, представлен в таблице.

Таблица 5.24.

Объем нового жилищного строительства по данным о вводе в эксплуатацию, кв.м

| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 6 мес. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС, кв.м | 5418 | 5490 | 6767,4 | 9571 | 9432 | 456 |
| ИЖС, домов | 45 | 53 | 66 | 79 | 94 | 5 |
| Средний размер дома ИЖС, кв.м | 120,4 | 103,6 | 102,5 | 121,2 | 100,3 | 91,2 |
| МКД, кв.м | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД, домов | 13 |  |  |  |  |  |

## 5.5. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание Центрального сельского поселения осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Внешние межрегиональные связи на железнодорожном и воздушном транспорте осуществляются через терминалы, расположенные на территории г. Новокузнецка и г. Прокопьевска.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Каркас транспортной сети поселения сформирован автодорогами регионального или межмуниципального и местного значения. Основное внешнее сообщение осуществляются по автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск (с обходом г. Новокузнецка).

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения представлен в таблице 5.25.

Таблица 5.25.

| № | Наименование. Идентификационный номер | Протяженность, км (в границах поселения) | Тип покрытия | Категория | Количество полос движения | Придорожная полоса, м | Санитарный разрыв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, 32 ОП РЗ К-2 | 20,2 | Асфальто-бетон | III | 2 | 50 | 100 |
| 2 | Обход г. Новокузнецка 32 ОП РЗ К-178 | 21,5 | Асфальто-бетон | II | 2 | 75 | 100 |
| 3 | Новокузнецк – Осинники 32 ОП РЗ К-177 | 7,9 | Асфальто-бетон | III | 2 | 50 | 100 |
| 4 | Подъезд к с. Атаманово, 32 ОП РЗ К-189 | 5,2 | Асфальто-бетон | IV | 2 | 50 | 50 |
| 5 | Подъезд к п. ст. Тальжино, 32 ОП РЗ К-187 | 8,3 | Асфальто-бетон | IV | 2 | 50 | 50 |
|  | ИТОГО | 63,1 |  |  |  |  |  |

На территории поселения имеется разветвленная сеть автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, кладбищам, озерам, полям и пр.

Общая протяженность автомобильных дорог в поселении составляет порядка 165 км, в том числе автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 55,2 км, местного значения (основных, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам) – 36,6 км. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием оценивается в размере 35 км / тыс. кв. км.

На пересечении автомобильных дорог с водными преградами располагается 5 мостовых переходов.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены поселковыми дорогами, улицами в жилой застройке и проездами, в основном имеющими грунтовое покрытие. Большинство участков УДС нуждается в улучшении покрытий. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Центрального сельского поселения приведены в таблице 5.26.

Таблица 5.26.

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/кв. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | п. Елань | 11,1/54 500 | 0,9/4 400 | 9,4/45 200 | 21,4/104 100 |
| 2 | п. Муратово | -/- | -/- | 3,5/15 300 | 3,5/15 300 |
| 3 | п. Смирновка | -/- | -/- | 1,5/7 500 | 1,5/7 500 |
| 4 | с. Ашмарино | 2,2/8 900 | 2,2/7 200 | 17,2/71 000 | 21,6/87 100 |
| 5 | с. Красная Орловка | 3,9 / 23 000 | 2,2 / 11 100 | 0,6 / 2 200 | 6,7 / 36 300 |
| 6 | п. Красный Калтан | 0 / 0 | 0 / 0 | 1,1 / 4 400 | 1,1 / 4 400 |
| 7 | п. Черный Калтан | 1,1 / 6 600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1,1 / 6 600 |
| 8 | с. Юрково | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,2 /1 200 | 0,2 /1 200 |
| 9 | п. Верхний Калтан | 0 / 0 | 0 / 0 | 1,9 / 7 600 | 1,9 / 7 600 |
| 10 | п. Зеленый Луг | 1,1 / 7 700 | 0 / 0 | 1,6 / 4 500 | 2,7 / 12 200 |

Сообщение через водные преграды на территории населенных пунктов осуществляется также по пешеходным мостам: в створе ул. Обручева в п. Елань, в с. Ашмарино, в с. Красная Орловка, в с. Безруково, в районе п. ст. Тальжино, в п. Берензас, в п. Верх-Подобас и др.

Пассажирское сообщение на территории поселения осуществляется автобусами автотранспортного предприятия г. Новокузнецка, Осинниковского государственного пассажирского автотранспортного предприятия и филиалом Междуреченского государственного пассажирского автотранспортного предприятия Кемеровской области «Мысковская автоколонна». Территорию поселения обслуживают следующие автобусные маршруты, связывающие населенные пункты с районным центром:

№ 152 ГРЭС-Новокузнецк (протяженность 42,6 км);

№ 155 Новокузнецк – Елань (протяженность 26 км);

№ 163 Новокузнецк – Атаманово (протяженность 25,8 км);

№ 164 Новокузнецк – п. Высокий (протяженность 33,7 км);

№ 168 Новокузнецк – Елань (протяженность 34,5 км);

№ 169 Новокузнецк – Ивановка (протяженность 34 км);

№ 104 Осинники – Новокузнецк (протяженность 52,5 км);

№ 105 Осинники – Малиновка (протяженность 35,2 км);

№ 109 Осинники – Сарбала (протяженность 27,9 км);

№ 112 Осинники – Малышев Лог (протяженность 17,0 км);

№ 122 Малиновка – Новокузнецк (протяженность 62,7 км)

Интервалы движения автобусов составляют более 100 мин.

Существующий общий уровень автомобилизации населения составляет порядка 120 автомобилей на 1000 жителей.

Железнодорожный транспорт

Территорию поселения пересекают:

с запада на восток: магистральная железнодорожная линия Артышта II – Томусинская;

с севера на юг: магистральная железнодорожная линия Юрга – Таштагол и Керегеш – Томусинская.

На железнодорожных линиях расположены: железнодорожная станция Тальжино, разъезд Карлык, остановочные пункты.

Железнодорожные линии относятся к Филиалу ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога.

Имеются подъездные пути к шахтам и угольным разрезам.

По территории поселения курсируют пригородные электропоезда: Новокузнецк – Тальжино, Новокузнецк – Калтан.

Выводы

Внутрипоселенческое и внешнее сообщение осуществляется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи как внутри сельского поселения, так и с населенными пунктами Новокузнецк, Междуреченск. Имеется разветвленная сеть дорог общего пользования, 41 % из них – автомобильные дороги с твердым покрытием. Техническое состояние большинства автомобильных дорог преимущественно местного значения оценивается как неудовлетворительное (недостаточная ширина земляного полотна, плохое качество дорожного покрытия).

Уровень обслуживания общественным пассажирским транспортом достаточно низкий. Действуют три автобусных маршрута, что отрицательно сказывается на подвижности населения.

Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется проведение различных видов ремонта и устройство на них твердого покрытия.

## 5.6. Инженерная инфраструктура

## 5.6.1. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение МО СП Центральное осуществляется от подземных источников – артезианских скважин и поверхностного водозабора из р. Томь.

Централизованное водоснабжение имеется в населенных пунктах: с. Атаманово, п. ст. Тальжино, п. Тальжино, п. Баевка, п. Елань, с. Красная Орловка.

В остальных населенных пунктах система водоснабжения децентрализованная, где водоразбор осуществляется из артезианских скважин и колодцев, а также из поверхностных водоисточников.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют.

На территории поселения расположены водозаборные и водопроводные сооружения Драгунского ЦВС, подающего воду в г. Новокузнецк.

В качестве источников водоснабжения Драгунского водозабора используются поверхностные воды р. Томь и подземные воды. Смешанные воды подаются на станцию водоподготовки и, после очистки по двум водоводам диаметром 800 мм и 1400 мм, в водопроводную сеть г. Новокузнецка и попутно в сеть с. Атаманово и п.ст. Тальжино.

Эксплуатацию и техническое обслуживание водоводов и сооружений Драгунского ЦВС осуществляет ЗАО «Водоканал» г. Новокузнецка.

п. Елань

В п. Елань размещены четыре водонапорные башни и ряд водозаборных скважин, находящиеся в эксплуатации и обеспечивающие население водой:

- водозаборный узел, состоящий из артезианской скважины и двух водонапорных башен (по ул. Цветочная);

- водозаборный узел, состоящий из трёх артезианских скважин и водонапорной башни (по ул. Школьная);

- водозаборный узел, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни (по ул. Солнечная);

- водозаборный узел, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни (по ул. Солнечная);

- артезианская скважина (юго-восточнее пересечения улиц  Солнечная и Луговая);

- водозаборный узел, состоящий из двух артезианских скважин и двух водонапорных башен (юго-западнее пересечения улиц Солнечная и Луговая);

- ряд недействующих скважин (западнее ул. Советская);

Качество воды не соответствует нормам, что связано с отсутствием профилактики систем ЖКХ (емкости на водонапорных башнях не обрабатываются, нет станций очистки воды). Из-за близости грунтовых вод трубы водоснабжения быстро выходят из строя.

В эксплуатации также находятся сети хозяйственно-питьевого водопровода общей протяженностью 0,9 км.

с.Ашмарино, п.Муратово и п.Смирновка

Децентрализованная система водоснабжения. Водоразбор осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев, а также из поверхностных водоисточников.

п. Зеленый Луг

Водоснабжение п. Зеленый Луг осуществляется от двух водозаборных скважин, обеспечивающих население водой. Также имеется недействующая скважина юго-западнее посёлка.

Скважины объединены действующим хозяйственно-питьевым водопроводом общей протяженностью 0,3 км.

п. Верхний Калтан

Водоснабжение п. Верхний Калтан осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по ул. Нижняя, обеспечивающей население водой.

п. Черный Калтан

Водоснабжение п. Черный Калтан осуществляется от водозаборного узла, состоящего из водонапорной башни и скважины,  а также от поверхностного водоисточника р. Калтанчик.

п. Красный Калтан, с. Юрково

Децентрализованная система водоснабжения. Водоразбор осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев, а также из поверхностных водоисточников.

Водопроводные сети в населенных пунктах изношены.

Основные выводы:

Водоснабжение населенных пунктов поселения будет осуществляться за счет подземных и поверхностных вод.

Сохраняются и реконструируются существующие централизованные системы водоснабжения в населенных пунктах:

Для получения питьевой воды нормативного качества требуется установка на водозаборах сооружений водоподготовки.

Необходимо строительство и реконструкция сетей водоснабжения.

Требуется подготовка проектов и организация зон санитарной охраны на всех водозаборных узлах.

## Водоотведение

В настоящее время в МО с. п. Центральное система централизованного водоотведения действует только в с. Атаманово.

Сточные воды от с. Атаманово собираются системой коллекторов и перекачивающей насосной станцией по двум напорным коллекторам диаметром по 300 мм каждый, передаются в систему канализации г. Новокузнецка.

В остальных населенных пунктах поселения удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом в места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Системы дождевой канализации на рассматриваемой территории практически отсутствуют. Очистные сооружения поверхностного стока с территории селитебной застройки в населённых пунктах поселения также отсутствуют.

Основные выводы:

Необходима реконструкция системы водоотведения с. Атаманово: реконструкция КНС, замена изношенных самотечных коллекторов.

Необходимо провести установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности в населенных пунктах.

Предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений.

Отсутствует система дождевой канализации в населенных пунктах.

## Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Центрального сельского поселения осуществляется от сетей ОАО "Кузбассэнерго".

Питание потребителей сельского поселения осуществляется от электрических подстанций напряжением 110 кВ и 35 кВ: ПС 110/10 кВ «Тальжино-тяговая», ПС 110/10 кВ «Драгунский водозабор», ПС 110/10 кВ «Карлык-тяговая», ПС 110/35/6 кВ "Шушталепская", находящихся на территории п. Малышев Лог городского округа Калтан, 2 ПС 35/6 кВ, расположенных на юго-западе сельского поселения, ПС 35/6 кВ "Николаевская", находящейся на территории п. Николаевка Куртуковского сельского поселения; ПС 110/35/6 кВ "Осинниковская", находящейся на территории Осинниковского городского округа, ПС 110/6 кВ "Хвостохранилище", ПС 35/10 кВ "Сосновская", ПС 35/6 кВ "Абагур-Лесной", расположенной на территории сельского поселения западнее п. Муратово.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 6-10 кВ.

На территории сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением: 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 220 кВ - 25 м, 110 кВ - 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Централизованным электроснабжением охвачены все коммунально-бытовые, сельскохозяйственные и производственные предприятия.

Распределение электроэнергии по территории сельского поселения осуществляется по воздушным линиям 6-10 кВ через сеть трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ различной мощности.

Оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, опоры и провода ВЛ 10 кВ имеют значительный износ.

Выводы

- Потребители сельского поселения полностью обеспечены электроэнергией.

- Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению существующих электрических сетей 10 кВ, 0,4 кВ и значительной части оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в силу их физического и морального износа.

## Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилая, общественно-деловая застройка и производственные объекты в с. Атаманово, п. Тальжино, с. Красная Орловка, п. Елань. Индивидуальная жилая застройка получает тепло от индивидуальных источников, работающих на печном топливе (уголь, дрова) и с использованием электроэнергии.

п. Тальжино

Котельная, расположенная в п. Тальжино оборудована тремя котлами КЕ-4-14С с установленной мощностью 2,6 Гкал/час (присоединенная нагрузка 2,0 Гкал/час). Два котла аварийные, один котел после капитального ремонта 2010 г. Основным топливом является уголь, резервное – не предусмотрено.

Котельная отпускает тепло жилищному фонду и производственным предприятиям.

Тепловые сети, протяженностью 2 км, проложены надземно и подземно. Состояние сетей не удовлетворительное.

В п. Тальжино введена в строй новая модульная котельная (лето 2011 г.).

с. Атаманово

Котельная, расположенная в с. Атаманово, оборудована тремя котлами ДКВР-4/13 (два котла рабочие, один – резервный). Котлы 1986 года выпуска, находятся в удовлетворительном состоянии. Основным топливом является уголь, резервное – не предусмотрено.

Котельная отпускает тепло жилищному фонду и производственным предприятиям.

с. Красная Орловка

Теплоснабжение малоэтажной жилой, административной и общественной застройки западной части с. Красная Орловка осуществляется через центральный тепловой пункт (ЦТП) от магистральной теплотрассы. Магистральная теплотрасса проходит по территории села от теплоисточника, находящегося на территории городского округа Осинники. Мощность ЦТП составляет 0,5 Гкал/ч.

Теплоснабжение остальной малоэтажной и индивидуальной жилой застройки осуществляется от котлов и печек. Топливом является дрова и уголь.

п. Елань

Теплоснабжение административной и общественной застройки п. Елань осуществляется от нескольких котельных. Основные котельные поселка являются:

котельная по ул. Усова, пер. Строительный мощностью 2,4 Гкал/ч. Топливом является уголь;

котельная школы мощностью 2,2 Гкал/ч. Топливом является уголь;

котельная УЖКХ мощностью 0,9 Гкал/ч. Топливом является уголь;

индивидуальная котельная детского сада мощностью 0,9 Гкал/ч. Топливом является уголь.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки осуществляется от котлов и печек. Топливом является дрова и уголь.

Анализ системы теплоснабжения показывает, что сочетание систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для вышеперечисленных населённых пунктов. Для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей.

п. Зелёный Луг, п. Черный Калтан, п. Красный Калтан, п. Верхний Калтан, с. Юрково, с. Ашмарино, п. Муратово, п. Смирновка

Система теплоснабжения населенных пунктов децентрализованная. Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

Теплоснабжение здания детского приюта "Надежда" в п. Зеленый Луг осуществляется от собственной котельной. Мощность котельной составляет 2,1 Гкал/ч. Топливом является уголь.

Теплоснабжение производственной территории в п. Черный Калтан осуществляется от двух собственных котельных. Топливом является уголь.

Анализ системы теплоснабжения населённых пунктов показывает, что децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.

## Газоснабжение

Газоснабжение коммунально-бытового сектора на территории муниципального района осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). В основном газ используется населением на нужды пищеприготовления. Через территорию муниципального района проложен транзитный магистральный газопровод высокого давления (из Прокопьевского района на КМК). В ходе реализации программы по газификации Новокузнецкого муниципального района значительная часть населенных пунктов может быть обеспечена сетевым газом от ГРС-1, находящейся на территории Новокузнецкого района, в районе д. Митино Красулинского сельского поселения.

## Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Центрального сельского поселения оказывает ОАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

Услуги связи осуществляются с АТС. Межстанционная связь осуществляется посредством воздушных линий связи.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания.

Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Новокузнецк. Эфирное радиовещание осуществляется радиостанциями с того же ретранслятора: «Радио России», «Маяк», «Европа+».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»);

ОАО "Мегафон" (торговая марка «Мегафон»).

На территории сельского поселения установлены три антенно-мачтовых сооружения (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи и один распределительной шкаф сети связи общего пользования.

Перечень услуг связи, оказываемых населению Центрального сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как высокий.

Выводы

- Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Центрального сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

## 5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территории

В число учитываемых Генеральным планом Центрального сельского поселения природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны, либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела («Схема зон с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений)». Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах сельского поселения систему территорий с особыми условиями использования, формирующих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В результате будет разработан комплекс территориально ориентированных природоохранных мер планировочного характера, направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения, а также зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах, трансформируемых на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранных мероприятий и планировочных решений Генерального плана.

Основные источники негативных воздействий

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения сельского поселения относятся следующие территории и функциональные объекты:

-	производственные и коммунально-складские объекты;

-	автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения с твердым покрытием;

-	железная дорога и подъездные железнодорожные пути;

-	воздушные линии электропередачи;

-	угольные котельные;

-	кладбища;

-	свалка ТБО.

Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, как в границах населенных пунктов, так и на территории сельского поселения:

-	территории жилищного строительства и садоводческих товариществ;

-	территории рекреационных объектов;

-	озелененные территории общего пользования и специального назначения;

-	источники хозяйственно-питьевого водоснабжения – артезианские скважины, магистральный водовод, водопроводные сооружения; объекты Драгунского водозабора, водозаборная галерея;

-	земли водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории);

-	земли лесного фонда;

-	земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, огороды и прочие с/х территории).

Комплексная оценка территории по экологическим и санитарно-гигиеническим факторам

На территории Центрального сельского поселения находятся предприятия угледобывающей промышленности: «Шахта Кушеяковская», разрезы Осинниковский и Калтанский; шахта «Юбилейная», шахта «Высокая», карьер Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления  по добыче песчано-гравийной смеси,  оказывающие негативное влияние на экологическое состояние территории.

Вместе с тем, поселение находится в непосредственной близости от г. Новокузнецка, на его восточной и юго-восточной оконечности. Учитывая преобладающие юго-западные ветры, высокий уровень промвыбросов в Новокузнецке оказывает негативное влияние на состояние воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова территории поселения.

Негативное воздействие на окружающую природную среду оказывают предприятия, угольные котельные, автотранспорт. Это воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, образовании значительного объема загрязненных сточных вод, изъятии из хозяйственного оборота земельных площадей, накоплении отходов производства и твердых бытовых отходов. Негативное воздействие оказывает также р. Томь, транспортирующая загрязненные стоки золоотвалов ТУГРЭС, расположенной выше по течению (особенно заметно влияние в зимнее время).

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования обусловлен антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, агропромышленного комплекса, производственной сферой.

Из всех природопользователей осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Центрального сельского поселения наиболее мощное техногенное воздействие оказывают предприятия угольной промышленности. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в процессе угледобычи на угольных разрезах и шахтах, при транспортировке угля, а также при переработке его на углеобогатительных фабриках.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха при добыче угля в шахтах — отвалы пустой породы, угольные склады и главные вентиляционные стволы шахт.

Большое количество породы, поступаемой из шахт, со значительным содержанием угля приводит к самовозгоранию терриконов. Объем породы, выдаваемой из шахт и уложенной в террикон, составляет миллионы кубических метров. Температура горящих терриконов достигает 800° снаружи и до 1500 — внутри. Горение сопровождается выделением окиси углерода, сернистого газа и продуктов возгонки смолистых веществ.

Один из основных источников пыле- и газообразования в карьерах — массовые взрывы. При взрывных работах, в воздух выбрасывается пыле-газовое облако на высоту 150—250 м, распространяемое затем по направлению ветра на значительные расстояния. Объем пыле-газового облака составляет 15—20 млн. м3, а концентрация пыли в зависимости от различных причин изменяется от 680 до 4250 мг/м3. После каждого взрыва в атмосферу выбрасывается до 200 т пыли, а также газы — в основном окись углерода и окислы азота.

Характерная особенность угольных карьеров — пылеобразование вызывается не только производственными процессами, но и естественным выветриванием пород, эрозией почвенного слоя с нарушенным растительным покровом.

Пыль, образующаяся в карьерах при различных операциях,— основное вещество, поступающее в атмосферу. В витающей пыли содержится около 9,0—11,7% свободной двуокиси кремния. По дисперсности большинство пылевых частиц (82,9—97,3 %) имеют размер до 5 мк.

В связи с ускоренным развитием открытого способа добычи угля и строительством мощных угольных карьеров особую важность приобретает их оценка как источников загрязнения воздуха.

Воздух загрязняется более всего в зимнее время, что связано с ухудшением условий рассеивания выбросов. Таким образом, предприятия угольной промышленности загрязняют воздух пылью, сажей, окислами азота, окисью углерода, сернистым газом и фенолами.

Кроме предприятий угольной промышленности в той или иной степени оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду территории предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства. Так, коммунальные  угольные котельные выбрасывают в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, пыль, тяжелые металлы, бенз(а)пирен и другие вредные вещества.

В населенных пунктах источником загрязнения атмосферы является также печное отопление, основной компонент выбросов – оксид углерода.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Кроме стационарных источников выбросов свой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят и передвижные источники.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Поверхностные и подземные воды

Состояние поверхностных водных объектов и проблемы водного хозяйства на территории сельского поселения связаны с деятельностью ресурсных производств – угледобывающей промышленностью, промышленным и сельскохозяйственным освоением территории. Значительным загрязнителем водных объектов являются коммунально-бытовые стоки населенных пунктов.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

Негативное влияние на состояние водных объектов на территории сельского поселения оказывают угледобывающие предприятия.

Шахтные воды и ливневый сток с территории угледобычи и сточные воды угольных карьеров могут значительно ухудшать санитарное состояние водоемов. Под их влиянием происходит постепенное заиление рек, снижение прозрачности воды, ухудшение химического состава и увеличение бактериальной загрязненности.

Нейтральные шахтные воды причиняют меньший вред водоемам, чем кислые стоки. Влияние нейтральных шахтных стоков на реки проявляется, главным образом, сильной зашламованностью их русла взвешенными веществами. Особенно подвержены отрицательному влиянию сточных вод шахт мелкие водоемы.

Сброс шахтных вод и сточных вод карьеров в реки приводит к увеличению содержания в воде водоемов взвешенных веществ и фенолов, повышению общей минерализации, окисляемости, БПК и появлению специфических химических ингредиентов.

Кислые шахтные воды при выходе на поверхность окрашены в ярко-оранжевый цвет за счет выпадения гидроокиси трехвалентного железа. Осадки гидратов окисей железа и алюминия в кислых шахтных водах сорбируют на своей поверхности ионы других металлов, содержащихся в стоках. Образующиеся студенистые гидроокиси железа и алюминия не только зашламовывают реки, но и изолируют от воды активные донные илы, играющие важную роль в процессах самоочищения водоема. Кроме того, накопление взвешенных веществ на дне водоема способствует аккумуляции в донных осадках загрязнений неорганического и органического происхождения. При изменении гидрологического режима водоема последние могут явиться источником вторичного загрязнения его.

Спуск неочищенных шахтных вод в водоемы может привести к ухудшению кислородного режима.

При наличии в угле или породе примеси серного колчедана наблюдается вынос со сточными водами сернистого железа, подвергающегося в водоемах гидролизу и обогащающего воду гидратом закиси и окиси железа, что в свою очередь приводит к увеличению содержания взвешенных веществ в водоемах.

В результате происходит ликвидация мелких рек и ручьев в их верховьях, особенно в результате открытых горных работ (карьеров), а также значительный уровень загрязнения мелких рек взвешенными веществами в результате шахтного водоотлива и ливневыми  стоками с территории отвалов, угольных складов и промышленных площадок шахт и разрезов.

Также источниками загрязнения водных объектов являются: ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды. Кроме этого  загрязнение водных объектов  происходит через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В составе коммунально-бытовых стоков, наряду с фекальными водами, содержится много вредных соединений, сбрасываемых предприятиями пищевой промышленности, автомобильного транспорта, общественного питания.

В настоящее время на территории сельского поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод.  Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых) с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

На территории МО СП Центральное расположены водозаборные и водопроводные сооружения Драгунского ЦВС, подающего воду в г. Новокузнецк.

Виды техногенной нагрузки на подземные воды, источников воздействия и основные их характеристики:

- добыча подземных вод;

- извлечение подземных  вод на объектах разработки твердых полезных ископаемых;

- влияние сельскохозяйственных мероприятий;

- влияние промышленных агломераций;

- разработка месторождений угля;

- объекты хранения нефтепродуктов.

Наибольшее воздействие на подземные воды оказывают горные выработки шахт и карьеров с действующим водоотливом или системой дренажных сооружений, защищающих горные выработки от обводнения. Водоотбор и понижение уровня подземных вод создают крупные очаги их техногенной разгрузки и вызывают формирование депрессионных воронок.

При недостаточных природоохранных мерах в районах отработки месторождений твердых полезных ископаемых происходит истощение водоносных горизонтов и существенное ухудшение качества подземных вод.

Кроме того, затапливаемые шахтные выработки представляют собой участки загрязнения подземных вод, которые со временем разрастаются по площади за счет естественного распространения фронта некондиционных подземных вод.

Состояние земель

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

В результате большой техногенной нагрузки, длительного воздействия вредных выбросов в атмосферу, нарушения ландшафта, формирования отвалов горных пород, воздействия транспорта на больших площадях развиваются процессы деградации и загрязнения почвенного покрова, снижается его биологическая продуктивность, формируются ареалы загрязнения токсичными веществами.

Основной причиной деградации почв на территории сельского поселения являются: интенсивная хозяйственная деятельность, образование отвалов угольных предприятий; нерациональное использование сельскохозяйственных земель; нарушение агротехники (водная и эоловая эрозия и т.д.).

Основной причиной деградации пахотных угодий является: выпаханность, способствующая потере старопахотными почвами существенной части исходного плодородия  в результате некомпенсированного выноса элементов минерального питания  растений, ухудшения комплекса  физических и агрохимических свойств и режимов почв. Второй по значимости причиной деградации почв является эродированность. Эродированность почв привела к снижению мощности  гумусово-аккумулятивного горизонта в черноземах, их частичной дегуминификации и ухудшению  физического состояния и агрофизических свойств. В почвах происходят процессы изменения агрохимических показателей, увеличивается кислотность почв, уменьшается содержание подвижного фосфора и обменного калия в пахотном горизонте.

Техногенные ландшафты (отвалы горно-добывающих предприятий, дороги, дамбы) так же оказывают негативное влияние, проявляющееся через ландшафтно-геохимические и почвенно-гидрологические процессы. Последствия такого влияния разномасштабно как по площади проявления, так и по глубине и важности последствий, которые могут быть установлены в каждом конкретном случае отдельно. Ландшафтно-геохимические механизмы воздействия  проявляются в перемещении химических веществ, содержащихся в субстратах техногенных ландшафтов. Эти перемещения осуществляются либо механическим путем в процессе переноса твердых веществ воздушными или водными потоками, либо в растворенном виде с поверхностными и грунтовыми водами. Механическое перемещение твердых веществ водными потоками  ведет к образованию вдоль фаса отвалов полосы почв с намывным горизонтом. Поскольку бесплодный субстрат  отвалов намывается на поверхность плодородной естественной почвы, то качество последней ухудшается. В местах концентрации отвалов  наблюдается захоронение зональных плодородных почв под слоем наносных материалов 30 и более см. В таком случае можно говорить о гибели погребенных почв.

Источником негативного влияния техногенных образований на почвы является  эоловый перенос  в виде пыли субстрата с отвала. Для  зональных почв, расположенных в районе интенсивной добычи угля (это практически все плодородные, распахиваемые почвы) на 1 га выпадает около 300 кг/га пылевидных частиц.

Большое отрицательное влияние на состояние пахотных угодий имеет вторичное подтопление грунтовыми водами, которое наблюдается на месте провалов, а так же изменения русла малых рек. Поднятие грунтовых вод приводит к заболачиванию территории, деградации почв и потере  продуктивности сельскохозяйственных угодий. На месте аллювиально-луговых почв формируются аллювиальные лугово-болотные или аллювиально-болотные почвы.

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на территории сельского поселения, вывозимых на несанкционированные свалки.

На территории сельского поселения отсутсвуют свалки обустроенные и отвечающие природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте несанкционированных свалок характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на свалках в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего температуру в толще отходов 30-40 °С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих свалку глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе биогаза на поверхность достаточно часто он возгорается, вызывая крупные пожары на свалках, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ. Дальнейшая эксплуатация свалки в существующем режиме недопустима.

Перечень зон с особыми условиями использования территории

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- зоны затопления паводковыми водами.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 1).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

На территории Центрального сельского поселения к основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся следующие объекты:

- промзона «Шахта Кушеяковская» – 1000 м;

- разрезы Осинниковский, Калтанский –1000 м;

- отстойники хвостохранилища Абагурской аглофабрики, расположенной на территории г.Новокузнецка – 1000 м;

- скотомогильники – 1000 м;

- асфальто-бетонный завод (п.ст. Тальжино) – 500 м;

- ООО «Абагурский карьер» (песчано-гравийный) – 300 м;

- камнерезный цех  (п. Елань) – 300 м;

- бойня (с. Красная Орловка) – 300 м.

В населенных пунктах преобладают объекты 4-5 класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 100-50 м. К ним относятся коммунально-складские  объекты, автостанции, угольные котельные, сельские кладбища и пр.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Имеют режимы использования территорий санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, но не требуют разработки проектов организации.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций

Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы«; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах регламентируются Федеральным законом 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от и соответствующими Положениями для каждого объекта.

На территорию Центрального сельского поселения попадает охранная зона природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Особо охраняемая природная территория природный заповедник «Кузнецкий Алатау» расположен в соседнем муниципальном образовании Терсинское сельское поселение и примыкает к северной границе Центрального сельского поселения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Приложение 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Размер водоохраной зоны зависит от длины водотока. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65).

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65) вдоль водотоков устанавливаются также прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

К прочим планировочным ограничениям относятся:

Зоны шумового влияния аэропорта

Устанавливаются на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Нормированные параметры авиационных шумов определяются по ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 32–03–96 «Аэродромы»; СП 51.13330.2011  «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23–03–2003.

Выделены 2 зоны:

- Зона А (необходимо согласование объектов, ухудшающих видимость, линий связи, ЛЭП, взрывоопасных объектов)

- Зона Б (необходимо согласование объектов высотой 50м и более, линий связи, ЛЭП, взрывоопасных объектов (высотная отметка аэродрома 312м)

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

На территории Центрального сельского поселения полностью и частично расположены месторождения каменного угля: Алардинское, Тешское, Чернокалтанское, Верхнетешское, Карачиякское, Урегольское, Куреинское, Осиновое, Воробьевское, Тарбаганское, Байдаевское, Кушеяковское, Увальное, Терсинское, Чексинское.

Так же имеются месторождения подземных вод с утвержденными запасами воды и одно месторождение строительных материалов.

В качестве исходных данных при разработке разделов были использованы:

-	материалы к государственному докладу «О состоянии и охране окружающей природной среды Кемеровской области в 2012 году»;

-	данные, предоставленные Кемеровским филиалом ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», Новокузнецк, 2010 г.

-	материалы проекта «Схема территориального планирования Кемеровской области», выполненного проектными организациями ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» (2009 г.);

-	материалы проекта «Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области», выполненного ООО ПИ «АГП» г. Кемерово (2009 г.);

- 	материалы Генеральных планов Атамановского сельского поселения  (ГИПРОГОР, 2011), Еланского сельского поселения («ИТП «Град», 2012) и Орловского сельского поселения («ИТП «Град», 2012)

# 6. ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Природные условия и ресурсы

- По гидрометеорологическим условиям территория поселения входит в строительно-климатическую зону IВ, что накладывает определенные ограничения по срокам проведения строительных работ в холодный период года. Территория условно благоприятна для проживания, строительства и рекреации. Климат поселения располагает значительными ресурсами тепла и влаги, однако в связи с неустойчивостью метеорологического режима агроклиматические ресурсы территории ограничены.

- Инженерно-строительные условия осложнены процессами заболачивания, подтопления, наличием верховодки, слабых грунтов и общей сейсмичностью до 7 баллов.

Современное использование территории

- Наиболее существенными функционально-планировочными характеристиками территории являются:

- близость крупного промышленного города;

- наличие месторождений полезных ископаемых (уголь и др.);

- наличие крупного транспортного объекта – региональной автодороги;

- дифференциация территории по степени освоенности;

- кустовая система населенных пунктов;

- формирование в западной части  поселения небольшой  «сельской агломерации» на основе ярко выраженной концентрации сельских населенных пунктов;

- наличие больших участков необрабатываемых  сельскохозяйственных земель.

- В целом территория Центрального сельского поселения имеет высокий рекреационный потенциал, здесь размещаются большие массивы садоводств и дачных участков, перспективным направлением является сфера туризма. Наличие лесных массивов и водоемов, близость к городу и наличие развитых площадок бывших рекреационных объектов (базы отдыха, оздоровительные лагери и др.), позволяет рассчитывать на инвестиционную привлекательность территории в сфере рекреационных функций.

- Достаточно слабо используются территории, занятые лесными массивами. Недостаток коммерческой активности в сфере развития рекреационных ресурсов приводит к изнашиванию существующих фондов туристско-рекреационных сооружений (детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и др.) без должного их  восполнения.

- Перспективным направлениями являются: производственная деятельность (в том, числе, деревообработка), пригородное сельское хозяйство, производственно-деловые функции, развитие инфраструктуры.

Социально-экономическая ситуация

- Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Центрального сельского поселения.

- Муниципальное образование обладает потенциалом, как для интенсивного, так и для экстенсивного развития сельского хозяйства. Наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, обеспечивает условия для развития животноводства и растениеводства. Однако в последние годы количество обрабатываемых сельскохозяйственных угодий сокращалось, что связано, прежде всего, с высоким уровнем трансформации территории в результате угледобычи и индивидуального жилищного строительства.

- В целом, благоприятная экологическая обстановка Центрального сельского поселения, в сочетании с обширными лесными массивами, разветвленными водными артериями и сравнительно небольшой удаленностью от города Новокузнецк является благоприятной средой для развития туризма, активных видов спорта и отдыха.

- Для муниципального образования характерен рост численности населения, миграционный прирост компенсирует естественную убыль населения. В половой структуре населения число женщин превышает мужчин.

- Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Доля трудоспособного населения сокращается.

- Ситуацию в сфере занятости также нельзя считать благополучной.

- Центральное сельское поселение имеет в наличии основные необходимые объекты обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, магазины. Сеть учреждений обслуживания муниципального образования в настоящее время сформирована недостаточно и требует дальнейшего развития.

Транспортная инфраструктура

- Внутрипоселенческое и внешнее сообщение осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи как внутри сельского поселения, так и с городами Новокузнецк и Прокопьевск. Лишь 40 % автомобильных дорог имеют твердое покрытие. Техническое состояние большинства автомобильных дорог преимущественно местного значения оценивается как неудовлетворительное (недостаточная ширина земляного полотна, плохое качество дорожного покрытия). Населенные пункты, располагаемые в южной части поселения, в основном не имеют связи с автомобильными дорогами с твердым покрытием.

- На территории поселения действует сеть пригородных маршрутов, характеризующаяся большими интервалами движения (более 100 мин.), что отрицательно сказывается на подвижности населения.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется проведение различных видов ремонта и устройство на них твердого покрытия.

Инженерная инфраструктура

- Населенные пункты поселения недостаточно обеспечены инженерной инфраструктурой. Требуется реконструкция и развитие систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и средств связи.

Экологическая ситуация

- Основными источниками загрязнения окружающей среды (в первую очередь, атмосферного воздуха) являются объекты горнодобывающей промышленности. Вода источников водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, водоподготовка и водоотведение отсутствует, имеющиеся инженерные сети изношены. Актуальной остается проблема рекультивации нарушенных земель. Но, в целом, экологическую ситуацию поселения можно оценить как удовлетворительную.

- К зонам с особыми условиями использования территории поселения можно отнести водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водотоков и водоемов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения; санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны от промышленных и инженерных объектов.

# 7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов

Настоящим проектом территориальное развитие в МО «Центральное сельское поселение» предусматривается во всех населённых пунктах, кроме п. Верхний Калтан, п. Смирновка и с. Юрково. Основные площадки жилищного строительства тяготеют к Новокузнецкому городскому округу и вдоль автомобильной дороги «Автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения направления «Новокузнецк - Междуреченск».

Село Атаманово – административный центр Центрального сельского поселения. Расположено в Западной части поселения на планировочной оси магистральной железной дороги «Новокузнецк -Междуреченск» и реки Томь. Развитие населенного пункта предполагается в западном, южном и юго-восточном направлении под комплексное малоэтажное и индивидуальное жилищное строительства. Развитие планируется в направлении к основной автомобильной дороге и вместе с планируемым развитием п. ст. Тальжино образует единое перспективное градостроительное образование

п. ст. Тальжино расположен, как и административный центр, в западной части сельского поселения, имеет общую планируемую границу с селом. Проектом предусмотрено индивидуальное жилищное строительство в северной части деревни вдоль автомобильной дороги «Автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения направления «Новокузнецк - Междуреченск».

п. Баевка находится в западной части поселения, у автомобильной дороги направления «Новокузнецк-Атаманово-Осинники», окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением общественно-деловой зоны и в южном с выделением жилых зон.

п. Тальжино находится в западной части поселения по близости у п. Баевка, у п. ст. Тальжино, у основной региональной автомобильной дороги, окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в южном направлении с выделением жилых зон.

п. Староабашево находится в северо-западной части поселения у железной дороги направления «Новокузнецк-Междуреченск» вдоль р. Абашева, окружен сельскохозяйственными угодьями с запада и лесами с юго-востока. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в южном направлении с выделением жилых зон и рекреационных зон, примыкающих к лесным территориям.

с. Безруково находится в центральной части поселения у основной региональной автомобильной дороги и берегов р. Томь, окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки и юго-восточном направлении с выделением жилых зон под среднеэтажную, малоэтажную и индивидуальную жилые застройки, общественно-деловых,  производственных зон преимущественно под крупные объекты торговли и объекты коммунально-складского назначения.

п. Березовая Грива находится в центральной части поселения вдоль р. Каландас на подъездной автомобильной дороге к г. Осинники  и отдалённой жд. ст. Капитальная, окружен сельскохозяйственными угодьями с запада и лесами с юга. Существующее вытянутое жилое образование вдоль реки проектом предлагается развивать в южном направлении с выделением жилых зон.

с. Боровково находится в центральной части поселения по близости у основной региональной автомобильной дороги и к югу от р. Томь, окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки общественно-деловых зон под объекты обслуживания, и юго-восточном направлении с выделением жилых зон под малоэтажную и индивидуальную жилые застройки, общественно-деловых зон,  рекреационных зон.

п. Верх-Подобас находится в восточной части поселения на подъездной автомобильной дороге к п. Берензас у р. Подобасс, окружен сельскохозяйственными угодьями с запада и лесами с востока. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки  и расширения существующей общественно-деловой зоны под объекты обслуживания.

Поселок Берензас находится в восточной части поселения у р. Подобасс на подъездной автомобильной дороге, окружен сельскохозяйственными угодьями с запада и лесами с юга. Существующее компактное жилое образование разделено рекой на три участка, проектом предлагается развивать в западном и южном направлениях с выделением жилых зон.

п. Черемза находится в восточной части поселения вблизи с. Безруково, к югу от основной региональной автомобильной дороге и железной дороги направлений «Новокузнецк-Междуреченск», окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном и восточном направлениях с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки.

п. Елань находится в западной части поселения вблизи с границей городского округа  Новокузнецк, у восточного автомобильного обхода г. Новокузнецк, к югу от железной дороги, окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в северном и южном направлениях с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки, а также зон общественно-делового  назначения, производственной зоны в северной части.

с. Ашмарино находится в западной части поселения у берега р. Кондома к югу от автомобильной дороги направления «Новокузнецк-Прокопьевск-Осинники», окружен сельскохозяйственными угодьями и садоводческими и дачными хозяйствами с запада. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в восточном направлениях с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки.

п. Муратово находится в западной части поселения вблизи от р. Кондома к югу от п. Елань у восточного автомобильного обхода города Новокузнецк, окружен сельскохозяйственными угодьями с северо-востока и лесами с юга. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в северо-восточном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки и зон общественно-делового назначения.

с. Красная Орловка находится в западной части поселения вблизи автомобильной дороги направлений «Калтан-Осинники», граничит с городом Осинники и окружен сельскохозяйственными угодьями с юга. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в южном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки, зон общественно-делового назначения, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур вдоль автомобильной дороги.

п. Зеленый Луг находится в западной части поселения вблизи автомобильной дороги направлений «Калтан-Малиновка» и границы Калтанского городского округа, окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в северном, восточном и западном направлениях с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки, зон общественно-делового назначения, зон инженерной и транспортной инфраструктур.

п. Красный Калтан находится в западной части поселения вблизи автомобильной дороги направлений «Калтан-Малиновка» и границы Калтанского городского округа и окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в северном, восточном и западном направлениях с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки,  зон общественно-делового назначения, зон инженерной и транспортной инфраструктур.

п. Черный Калтан находится в юго-западной части поселения вблизи автомобильной дороги, и в соответствии с данными функциональные зоны изменены с жилых на производственные. Ввиду отсутствия жилых зон и близкого расположения по соседству объектов связанных с добычей и обработкой полезных ископаемых, нахождения в санитарно-защитной зоне от них, предлагается упразднение населенного пункта при выполнении требуемых условий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Предложения по функциональному зонированию территории приведены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карте функционального зонирования. Карте планируемого размещения объектов  местного значения поселения, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, культуры».

Генеральным планом определены границы функциональных зон на территории МО «Центральное сельское поселение» в границах территории планирования:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны

производственные зоны;

зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны рекреационного назначения;

зоны специального назначения.

## 7.2. Перераспределение земель

В результате анализа материалов, собранных в ходе 1 Этапа работ, проектом генерального плана предлагается изменение существующих границ ряда населенных пунктов путем включения в соответствующие границы земельных участков иных категорий, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов, с последующим переводом земель различных категорий в земли населенных пунктов. Изменения границ предлагаются в следующих населенных пунктах: п. Баевка, п. Березовая Грива, п. Елань, п. Зеленый Луг, п. Красный Калтан, п. Муратово, п. Тальжино, п.ст. Тальжино, с. Атаманово, с. Ашмарино, с. Безруково, с. Боровково, с. Красная Орловка.

Ниже представлен перечень земельных участков, которые планируются к включению в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым относятся эти земельные участки, и целей их планируемого использования. Указанный перечень земельных участков сформирован в ходе анализа имеющихся утвержденных проектов планировок и проектов освоения территорий изучаемого поселения.

Кроме того, с целью учета имеющихся утвержденных проектов планировок и проектов освоения территорий изучаемого поселения для размещения объектов рекреации и туризма генеральным планом предлагается перевод четырех земельных участков земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов. Общая площадь указанных участков составляет 39,0 га, в том числе:

земельный участок 42:09:0205001:215 (3,1 га), вид разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования";

земельный участок 42:09:0205001:216 (0,7 га), вид разрешенного использования в соответствии с целевым использованием;

земельный участок без кадастрового номера (несформированный) (23,3 га), вид разрешенного использования в соответствии с целевым использованием;

земельный участок без кадастрового номера (несформированный) (11,9 га), вид разрешенного использования в соответствии с целевым использованием.

Таблица 7.1.

Перечень земельных участков, которые планируются к включению в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым относятся эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Цели перевода | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Баевка |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,8 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 8,4 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Березовая Грива |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,9 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 1,9 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Елань |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 21,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 14,2 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 35,2 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Зеленый Луг |
| 42:09:1407002:302 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:280 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:304 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:270 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:352 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:350 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:358 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:396 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:261 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:429 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:312 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:266 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:294 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:398 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:259 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:434 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:404 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:417 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:395 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:344 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:335 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:341 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:309 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:435 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:301 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:408 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:337 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:334 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:415 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:202 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,9 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,9 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,8 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,9 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1,0 |
| 42:09:1407002:535 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,0 |
| 42:09:1407002:535 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,5 |
| 42:09:1407002:535 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,1 |
| 42:09:1407002:535 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,4 |
| 42:09:1407002:535 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,7 |
| 42:09:1407002:535 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,2 |
| 42:09:1407002:535 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 42,9 га, из них 42,9 га земель сельскохозяйственного назначения и 1,7 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Красный Калтан |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,8 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,5 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,2 |
| 42:09:1426001:40 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:35 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:39 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:43 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:42 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:36 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:41 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:38 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:33 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:32 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:34 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1426001:37 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 6 вент.ствола фид. 6-6-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 20,1 га, из них 20,1 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,7 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Муратово |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,6 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 3,2 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Тальжино |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 12,1 |
| 42:09:0205002:239 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования (ЧАСТЬ) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 39,5 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 51,6 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок станции Тальжино |
| 42:09:0205001:203 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 43,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 47,4 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 41,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,7 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 32,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 106,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов рекреационного назначения | 9,9 |
| 42:09:0205001:168 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 19,0 |
| 42:09:0205001:230 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 18,4 |
| 42:09:0205001:229 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 48,1 |
| 42:09:0205001:231 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 54,8 |
| 42:09:0205001:302 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 3,7 |
| 42:09:0205001:301 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 4,1 |
| 42:09:0000000:554 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,7 |
| 42:09:0205001:202 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 103,2 |
| 42:09:0205001:212 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5,1 |
| 42:09:0204001:395 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0204001:393 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0204001:396 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0204001:397 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 22 кв.м |
| 42:09:0204001:394 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | п.ст. Тальжино | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,1 |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 25 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0205001:399 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:407 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:577 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:397 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:390 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:398 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:402 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:376 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:400 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:393 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:567 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:382 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:387 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:385 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:381 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:396 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:571 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:388 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:374 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:389 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:575 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов рекреационного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:573 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:403 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:391 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:384 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:373 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:327 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:548 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:563 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:547 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:556 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:322 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:323 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:315 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:321 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:309 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0204001:555 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:307 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:316 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:312 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 541,9 га, из них 541,8 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,1 га земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| село АТАМАНОВО |
| 42:09:0205001:233 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 1,5 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов рекреации и туризма | 2,0 |
| 42:09:0205001:234 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 13,5 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,3 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,8 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 17,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов рекреации и туризма | 0,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов рекреации и туризма | 23,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 3,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов рекреационного назначения | 19,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов рекреации и туризма | 0,0 |
| 42:09:0205001:113 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5,3 |
| 42:09:0205001:112 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 2,3 |
| 42:09:0205001:112 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
| 42:09:0205001:114 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,3 |
| 42:09:0205001:115 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,3 |
| 42:09:0205001:102 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,3 |
| 42:09:0205001:614 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,0 |
| 42:09:0205001:617 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,4 |
| 42:09:0205001:612 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,0 |
| 42:09:0205001:615 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,4 |
| 42:09:0205001:618 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,0 |
| 42:09:0205001:613 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,0 |
| 42:09:0205001:616 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,0 |
| 42:09:0205001:491 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 1,2 |
| 42:09:0205001:512 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 1,8 |
| 42:09:0205001:276 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Для размещения объектов рекреации и туризма | 17,0 |
| 42:09:0205001:261 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 351 кв.м |
| 42:09:0205001:210 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под разработку песчано-гравийной смеси | Для размещения объектов рекреации и туризма | 10,0 |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,08 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,09 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,09 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,09 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,09 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,09 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| Нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,09 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 8 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов рекреации и туризма | 3 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов рекреации и туризма | 4 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов рекреации и туризма | 3 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов рекреации и туризма | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов рекреации и туризма | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | Для размещения объектов рекреации и туризма | 4 кв.м |
| 42:09:0000000:1205 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под опоры Ф №10-1-К №1 ЛЭП 10 кВ | для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 2 кв.м |
| 42:09:0205001:383 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:380 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:409 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:404 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:406 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:378 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:401 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:377 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:395 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:386 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:372 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 110/10 Тальжино-Тяговая фид.10-9-А | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:317 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:324 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:313 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:320 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:330 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:328 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:318 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:311 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:326 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:310 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0205001:308 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0201002:138 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 29 кв.м |
| 42:09:0201002:41 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0201003:834 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под РП-10 кВ Тальжино фид.10-19-П | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 160,5 га, из них 160,5 га земель сельскохозяйственного назначения и 58 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| село Ашмарино |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 60,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 3,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 5,8 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 69,5 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Безруково |
| 42:09:0106001:64 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0106001:66 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0106001:65 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0106001:63 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5 кв.м |
| 42:09:0106001:67 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 15 кв.м |
| 42:09:0106001:62 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 15 кв.м |
| 42:09:0106001:68 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 15 кв.м |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,8 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 8,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 6,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 3,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,6 |
| 42:09:0106001:46 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под водопровод | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 9 кв.м |
| 42:09:0106001:207 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под пилораму и столярный цех | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,5 |
| 42:09:0106001:206 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под пилораму и столярный цех | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6 кв.м |
| 42:09:0000000:1662 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2 кв.м |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 кв.м |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных (под опорами ЛЭП) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| 42:09:0106001:189 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:182 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:190 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:185 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:202 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:200 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:197 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:201 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:193 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:187 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:183 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:195 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:184 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково, Под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 0,06 кв.м |
| 42:09:0106001:196 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | с. Безруково,Под ПС 110/6 ЦОФ Сибирь фид. 6-13-Ж | Для размещения объектов общественно-деловой застройки иного вида | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 22,6 га, из них 22,6 га земель сельскохозяйственного назначения и 25 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| село Боровково |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,8 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов рекреационного назначения | 6,4 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,5 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 15,7 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Красная Орловка |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,7 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов автомобильного транспорта | 1,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,9 |
| 42:09:1407002:528 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,0 |
| 42:09:1407002:564 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования (9442 203.00 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 19,2 |
| 42:09:1407002:564 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования (9442 203.00 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 3,9 |
| 42:09:1407002:564 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования (9442 203.00 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 11,5 |
| 42:09:1407002:249 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для размещения производственных объектов | 4,2 |
| 42:09:1407002:478 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ВЛ-кВ Горсети отп. фид 6-1-Н | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:469 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ВЛ-кВ Горсети отп. фид 6-1-Н | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:491 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ВЛ-кВ Горсети отп. фид 6-1-Н | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:482 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ВЛ-кВ Горсети отп. фид 6-1-Н | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:480 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ВЛ-кВ Горсети отп. фид 6-1-Н | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| 42:09:1407002:477 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ВЛ-кВ Горсети отп. фид 6-1-Н | Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 57,6 га, из них 57,6 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,4 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| ИТОГО по поселению: к переводу в земли населенных пунктов планируется 1031,1 га, из них 1031,0 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,1 га земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |

## 7.3. Социально-экономическое развитие

В соответствии с частью 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Учет интересов регионального и федерального значения

Проектом генерального плана предусмотрено создание условий для реализации региональных и федеральных приоритетов социально-экономического развития, заложенных в следующих документах:

- Схема территориального планирования Кемеровской области;

- Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года, утверждена Законом Кемеровской области от 11.07.2008 № 74-ОЗ (ред. от 02.11.2012)

Развитие планировочной структуры учитывает приоритетные направления по формированию агломерационной системы регионального уровня с центром в городе Новокузнецке. Одним из стратегических проектов обозначено формирование на базе городской системы Новокузнецка современной агломерации, что позволит укрупнить рынок труда (за счет повышения мобильности рабочей силы в рамках агломерации, а также за счет формирования единого рынка коммерческой недвижимости и инфраструктурного хозяйства) и потребительский рынок.

Учет интересов местного значения муниципального района

Документы районного уровня:

- Инвестиционный паспорт Новокузнецкого муниципального района, утвержден постановлением Администрации Новокузнецкого района от 26.05.2010 г. № 54.

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования "Новокузнецкий муниципальный район" до 2025 года, одобренная Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.10.2007 № 1140-р "О комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования "Новокузнецкий муниципальный район", утвержденная решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 09.10.2007 № 426 (с изм. от 20 марта 2013 года реш. Новокузнецкого районного Совета народных депутатов № 466-МНПА, от 27 ноября 2014 года № 80-МНПА)

Пункт 11.1 Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Новокузнецкий муниципальный район" до 2025 года «Социальная политика» включает следующие направления реализации:

- оптимизация медицинской помощи и обеспечение эффективности использования ресурсов здравоохранения; развитие и укрепление первичной медицинской помощи.

- обеспечение доступной среды обитания для маломобильных групп населения;

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;

- подпрограмма «Жилище»;

- подпрограмма «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда».

- создание новых рабочих мест;

- сохранение культурного наследия и его эффективного использования;

- создание условий для привлечения частных компаний к оказанию бытовых услуг населению.

- увлечение объемов жилищного строительства; увеличение объемов ипотечного кредитования;

- ремонт муниципальных автодорог.

Пункт 11.2 Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Новокузнецкий муниципальный район" до 2025 года «Экономическая политика» включает следующие направления реализации:

- поддержание и стимулирование увеличения добычи полезных ископаемых на территории района;

- развитие рекреационного потенциала и лесного комплекса в отдаленных районах муниципального образования;

- создание условий для развития сельхозпредприятий с замкнутой технологической цепочкой;

- организация сельскохозяйственных площадок на территории района;

- выделение земель для организованной коттеджной застройки.

Пункт 11.4 Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Новокузнецкий муниципальный район" до 2025 года «Пространственная (градостроительная политика)» включает следующие направления реализации:

- межмуниципальное сотрудничество в сфере реализации инфраструктурных проектов (в первую очередь «расшивка» транспортных узлов на выездах из города – въездах в муниципальное образование).

- создание поселков коттеджной застройки с полным инфраструктурным комплексом.

Развитие экономического потенциала муниципального образования с целью создания условий для развития бюджетообразующих предприятий, создания рабочих мест, роста доходов населения МО. В качестве основных точек роста экономического потенциала определены следующие направления:

- сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность (создание полного цикла, переработка собственной сельскохозяйственной продукции и продукции лесной промышленности),

- жилищное строительство (комплексная коттеджная застройка),

- развитие рекреационных зон (зон отдыха и туризма).

Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района в составе раздела «Долгосрочный план социально-экономического развития муниципального образования» содержит информацию о наличии предложенных к реализации инвестиционных проектов. Из них на среднесрочную перспективу могут быть полностью или частично реализованы следующие проекты:

- В малоэтажном и коттеждном строительстве

1.1. На перспективу до 2018 года при наличии финансирования планируется  строительство (подготовлены проекты планировок, привлечены инвесторы):

- - двух 5-ти этажных жилых домов в с. Безруково.

1.2. Малоэтажная жилая застройка:

- - п.ст. Тальжино – 203,3 га.

- Строительство коттеджей в районе п. Тальжино (ОАО "Агроремтехснаб") – 39 га в северной части п. ст. Тальжино. Проектом также предусмотрено строительство детского сада на 40 мест, магазин 206 кв. м торговой площади.

2. В рекреационной инфраструктуре

На период до 2022 г. ожидается реализация следующих инвестиционных проектов

- Строительство лыжной базы «Шурак» (Центральное сельское поселение).

## 7.3.1. Развитие экономической базы

Для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по созданию условий для развития объектов производственного, агропроизводственного и туристско-рекреационного назначения, в том числе объектов малого предпринимательства.

Генеральным планом при установлении функционального зонирования определены производственные зоны, зоны сельскохозяйственного и рекреационного использования для выделения земельных участков в целях размещения объектов федерального, регионального, местного значения. Проектные решения генерального плана направлены на создание условий для реализации следующих приоритетных стратегических направлений федерального, регионального и местного уровня:

- преодоление демографического спада в сельской местности;

- снижение уровня безработицы, приближение рабочих мест к местам проживания населения;

- обеспечение условий для реализации стратегических приоритетов по развитию экономического потенциала территории с созданием новых рабочих мест;

- повышение доступности и уровня обеспеченности населения жильем, решение проблемы ветхого и аварийного жилья, стимулирование строительства недорогого социального жилья, строительства служебного жилья для работников предприятий;

- улучшение качества среды проживания;

- реализация приоритетных направлений региональной политики, в том числе: стимулирование развития малого предпринимательства, развития жилищного строительства (реализация государственных программ в сфере жилищной политики);

- создание условий для реализации мероприятий в составе документов территориального планирования регионального и федерального уровней.

Реализация предложений генерального плана окажет положительное влияние на эффективность реализации полномочий местного самоуправления в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе: создание условий для жилищного строительства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение условий для развития на территории муниципального образования объектов обслуживания населения (с учетом обеспечения благоприятной пешеходной доступности) и другие.

Реализация мероприятий генерального плана в сфере создания условий для обеспечения экономического развития позволит создать предпосылки для разработки документации по планировке территории с целью ее комплексного освоения, осуществить строительство востребованной производственной и общественной застройки, организовать комфортную среду проживания населения в соответствии с нормативными параметрами, обустроить инженерную и транспортную инфраструктуру.

## 7.3.2. Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Генеральным планом учитывается прогноз численности  населения, сформированный в Схеме территориального планирования Новокузнецкого муниципального района. В качестве базового варианта принят высокий вариант прогноза, при этом учтены особенности естественного и миграционного движения населения, присущие сельскому поселению.

Высокий вариант прогноза (11,77 тыс. человек постоянного зарегистрированного населения в 2025 г. и 13,24 тыс. чел в 2035 г.) предполагает осуществление наиболее благоприятных тенденций в естественном движении населения в сочетании со значительным положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 13,3 человек, смертность 14 человек, то есть в целом будет естественная убыль населения, компенсируемая миграционным приростом. При этом до 2020 г. может сохраняться постепенно убывающий естественный прирост населения. Сальдо миграции предусматривается положительным в размере 2,59 тыс. чел. за весь период расчетного срока по 110-150 человек в год.

Рис. 1

Прогнозируемая динамика численности постоянного зарегистрированного населения по Центральному сельскому поселению, тыс. человек: 2011-2014 гг. – фактические данные, 2015-2035 г. – прогноз.

Таблица 7.2.

Основные показатели высокого варианта демографического прогноза по Центральному сельскому поселению

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 2015-2024 гг. | 2025-2034 гг. | Всего |
| Число умерших (суммарно), тыс. чел. | 1,56 | 1,77 | 3,33 |
| Число родившихся (суммарно), тыс. чел. | 1,59 | 1,55 | 3,14 |
| Миграция (суммарно), тыс. чел. | 0,90 | 1,69 | 2,59 |

Рис. 2

Прогнозируемая динамика основных показателей естественного движения населения по Центральному сельскому поселению

Возрастная структура населения сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу принята в соответствии с расчетами Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района, которая разработана с использованием метода «передвижки возрастов». В качестве исходных данных использовалась возрастная структура населения на 1 января 2014 г. по паспорту муниципального района на официальном сайте Росстата и средняя по области возрастная структура смертности по пятилетним возрастным когортам (за последний имеющийся в статистических публикациях 2012 г.). Возрастная структура миграции на перспективу принята в соответствии со сложившейся возрастной структурой миграции муниципального района за 2012 г., в котором общее сальдо миграции было положительным.

Схемой территориального планирования Новокузнецкого муниципального района в течение расчетного срока предусматривается внутрирайонное перераспределение прироста населения по группе сельских поселений, расположенных к северу и востоку от г. Новокузнецк. Определяющим фактором является ограниченные предпосылки для развития территории населенных пунктов Терсинского сельского поселения, в том числе слабость сети автодорог и недостаточно благоприятная экологическая обстановка. Поэтому Центральное сельское поселение получит дополнительный миграционный прирост в размере 1 тыс. человек. В связи с этим данные по численности населения на 2025 и 2035 гг., представленные ниже в таблице, отличаются от данных  на графике, демонстрирующем не осложненный территориально-планировочными факторами чистый демографический прогноз роста населения.

Таблица 7.3.

Прогнозируемая численность и возрастная структура населения по высокому варианту прогноза для  Центрального сельского поселения

| Возрастные группы | Высокий вариант прогноза |
| --- | --- |
|  | 2025 г. | 2035 г. |
|  | тыс. чел | % | тыс. чел | % |
| 0 | 0,15 | 1,2 | 0,16 | 1,2 |
| 1-6 | 0,90 | 7,4 | 0,91 | 6,4 |
| 7-15 | 1,43 | 11,7 | 1,47 | 10,3 |
| 16-17 | 0,32 | 2,6 | 0,38 | 2,7 |
| 18-19 | 0,27 | 2,2 | 0,37 | 2,6 |
| 20-24 | 0,64 | 5,3 | 0,90 | 6,3 |
| 25-29 | 0,50 | 4,1 | 0,77 | 5,4 |
| 30-34 | 0,60 | 4,9 | 0,59 | 4,1 |
| 35-39 | 0,84 | 6,9 | 0,50 | 3,5 |
| 40-44 | 0,95 | 7,8 | 0,80 | 5,6 |
| 45-49 | 0,91 | 7,4 | 1,12 | 7,9 |
| 50-54 | 0,80 | 6,6 | 1,18 | 8,3 |
| 55-59 | 0,72 | 5,9 | 1,08 | 7,6 |
| 60-64 | 0,85 | 7,0 | 0,94 | 6,6 |
| 65-69 | 0,85 | 7,0 | 0,79 | 5,6 |
| 70-74 | 0,63 | 5,2 | 0,75 | 5,3 |
| 75-79 | 0,30 | 2,5 | 0,60 | 4,2 |
| 80 лет и более | 0,52 | 4,3 | 0,93 | 6,5 |
| ВСЕГО | 12,19 | 100,0 | 14,24 | 100,0 |
| моложе трудоспособного возраста | 2,48 | 20,4 | 2,54 | 17,8 |
| трудоспособного возраста | 6,18 | 50,7 | 7,12 | 50,0 |
| старше трудоспособного возраста | 3,53 | 28,9 | 4,58 | 32,2 |

В течение расчетного срока на проектируемой территории ожидаются следующие тенденции: 1) стабилизация доли лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, на уровне около 50 % и 2) незначительный рост в первое десятилетие расчетного срока и последующее сокращение доли молодежи при существенном росте доли лиц в возрасте старше трудоспособного.

Численность сезонного населения за период до 2035 г. может существенно увеличиться, что будет создавать дополнительную нагрузку на объекты сферы обслуживания населения в отдельные периоды года (в основном с конца весны по  начало осени).

В прогнозе численности постоянного населения не учтены перспективы развития загородного строительства для жителей города Новокузнецк, которые отражены в материалах генерального плана за расчетный срок.

## 7.3.3. Развитие объектов обслуживания населения

Нормативный расчет потребности в объектах обслуживания по разным видам на прогнозную численность населения представлен в таблице 7.4.

Оценка нормативной потребности в обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения выполнена на основании действующих Нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области (утвержденных постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 г. № 406), законом Кемеровской области от 28.02.2011 №17-ОЗ «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения как объектов регионального значения осуществлена на основании действующей схемы территориального планирования Кемеровской области (утвержденной Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 года № 458) и проекта схемы территориального планирования Новокузнецкого района с учетом Закона Кемеровской области «Об утверждении территориальной  программы государственных гарантий оказания гражданам Российской  Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области».

Таблица 7.4.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Вид учреждений обслуживания | Ед. измерения | Нормативы | Требуется по расчету на 14,2 тыс. чел. | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области | принято в проекте |  | существующее сохраняемое | новое строительство |
| Объекты регионального значения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену | – | В соответствии со схемой территориального планирования Кемеровской области |  | 217 | - |
| Учреждения больничного типа | Коек | – |  |  | 17 | - |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 50 – 85 % охвата от общей численности детей (от 1,5 до 6 лет) (при отсутствии данных по демографии - не более 100 мест на 1 тыс. человек) | 100 мест на 1 тыс. человек | 1420 | 501 | 919 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100 % охвата общего числа школьников 1 - 9-х классов и 75 % - 10 - 11-х классов при обучении в одну смену (с 6,5 до 18 лет). При отсутствии данных по демографии - не менее 180 мест на 1 тыс. человек | 180 мест на 1 тыс. человек | 2556 | 1265 | 1291 |
| Объекты местного значения поселения |
| Учреждения физической культуры и спорта |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 60 на 1 тыс. человек | 60 на 1 тыс. человек | 852 | 1936 | – |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,19 на 1 тыс. человек | 0,19 на 1 тыс. человек | 2,698 | 3,7358 | – |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 20 на 1 тыс. человек | 20 на 1 тыс. человек | 284 |  | н/д |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | объект/место | При численности населения поселения: до 500 человек - 20 на 100 человек; от 0,5 до 1 тыс. чел.- 200 на 1 тыс. человек; от 1 до 2 тыс. чел. - 150 на 1 тыс. человек; от 2 до 5 тыс. чел. - 100 на 1 тыс. человек; свыше 5 тыс. чел. - 70 на 1 тыс. человек | 70 на 1 тыс. человек | 994 | 980 | 14 |
| Общедоступная библиотека и филиалы | объект | 1 на поселение | Населенные пункты с числом жителей от 500 до 3000 человек должны иметь не менее одной библиотеки на населенный пункт | 8 Безруково, Боровково, Атаманово, Тальжино, ст. Тальжино, Елань, Ашмарино, Красная Орловка | 8 Безруково, Боровково, Атаманово, Тальжино, ст.Тальжино, Елань, Ашмарино, Красная Орловка | – |
|  | тыс. томов | – | Сельские массовые библиотеки при численности населения 5-10 тыс. человек: 4,5-5 тыс. ед. хранения на 1000 населения | 63,9 | 85,473 | – |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 га на 1 тыс. человек | 0,24 га на 1 тыс. человек | 3,41 |  |  |
| Предприятия торговли и общественного питания (с учетом близости города Новокузнецк развитие данных объектов особенно актуально с учетом сезонно проживающих жителей города) |
| Объект торговли | кв. м торг. площ. | 300 на 1 тыс. человек | 399 на 1 тыс. чел. | 5665,8 | 2585 | 3080,8 |
| Предприятие общественного питания | мест | 40 на 1 тыс. человек | 40 на 1 тыс. человек | 568 | 120 | 448 |

Планируемых объектов обслуживания населения регионального и федерального значения на территории Центрального сельского поселения действующими документами территориального планирования и комплексными программами не предусмотрено.

Проектом генерального плана учтены планируемые объекты местного значения муниципального района:

- В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района:

- в составе планируемых мероприятий по строительству участковых больниц на территории Новокузнецкого муниципального района предусмотрено строительство участковой больницы (Атамановская территория, с. Атаманово), период реализации: 2012-2015 гг.;

- в целях развития культуры и спорта в Новокузнецком муниципальном районе запланирован ряд мероприятий по благоустройству сельских парков и мест массового отдыха.

- В соответствии с проектом внесения изменений в схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района предусмотрены планируемые объекты в сфере образования:

- Расширение детского сада на 50 мест дополнительно в с. Атаманово с расширением земельного участка на 0,2 га.

- Строительство детского сада не менее чем на 80 мест в составе новой комплексной жилой застройки в п. ст. Тальжино с выделением земельного участка площадью не менее 0,3 га.

- Расширение детского сада на 60 мест дополнительно в п. Елань с расширением земельного участка на 0,3 га.

- Строительство дополнительного учебного корпуса здания средней общеобразовательной школы на 220 мест в МБОУ «Тальжинская основная общеобразовательная школа» с преобразованием ее в среднюю общеобразовательную школу в п. ст. Тальжино с выделением земельного участка площадью 1,3-1,7 га.

- Строительство дополнительного учебного корпуса на 360 мест МБОУ «Атамановская средняя общеобразовательная школа» в с. Атаманово с выделением земельного участка площадью 2,2-2,8 га.

- Строительство участковой больницы в с. Атаманово 2-3 га.

Исходя из нормативных расчетов по площадкам нового жилищного строительства (в расчете на постоянное население) выполнена оценка потребности развития учреждений в сфере образования (табл. 7.5-7.6).

Таблица 7.5.

Нормативный расчет планируемых объектов в сфере образования (детские дошкольные учреждения) по населенным пунктам

| Населенный пункт | Планируемая численность населения, чел. | Нормативный расчет вместимости детских дошкольных учреждений, мест | Оценка планируемого количества детских дошкольных учреждений, вместимость планируемых объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный вариант (100 мест на 1000 населения) | На основании возрастной структуры населения (54,3 мест на 1000 населения) |  |
|  |  | Всего по нормативу | в том числе: | Всего | В том числе требуется дополнительно | В соотв. с предыдущими ген. планами | В соотв. с СТП Новокузнецкого района | Принято в проекте |
|  |  |  | Сущ. сохраняемые | Требуется дополнительно |  |  |  |  |  |
| с Безруково | 3150 | 315 | 140 | 175 | 171,045 | 31,045 | 140 |  | 170 |
| с Боровково | 250 | 25 |  | 25 | 13,575 | 13,575 | 120 |  |  |
| п Черемза | 100 | 10 |  | 10 | 5,43 | 5,43 |  |  |  |
| п Верх-Подобас | 20 | 2 |  | 2 | 1,086 | 1,086 |  |  |  |
| п Берензас | 50 | 5 |  | 5 | 2,715 | 2,715 |  |  |  |
| п Березовая Грива | 15 | 1,5 |  | 1,5 | 0,8145 | 0,8145 |  |  |  |
| с Атаманово | 3000 | 300 | 143 | 157 | 162,9 | 19,9 | 50 | 150 (изм.+50) | 150 |
| п Тальжино | 350 | 35 |  | 35 | 19,005 | 19,005 |  |  |  |
| п ст Тальжино | 3850 | 385 | 140 | 245 | 209,055 | 69,055 | 150 | 80 | 240 |
| п Баевка | 300 | 30 |  | 30 | 16,29 | 16,29 |  |  |  |
| п Староабашево | 100 | 10 |  | 10 | 5,43 | 5,43 |  |  |  |
| п Елань | 1900 | 190 | 78 | 112 | 103,17 | 25,17 | 120 | (изм.+60) | 110 |
| с Ашмарино | 550 | 55 |  | 55 | 29,865 | 29,865 | 40 |  |  |
| п Смирновка | 48 | 4,8 |  | 4,8 | 2,6064 | 2,6064 |  |  |  |
| п Муратово | 80 | 8 |  | 8 | 4,344 | 4,344 |  |  |  |
| п Красный Калтан | 5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,2715 | 0,2715 |  |  |  |
| п Верхний Калтан | 30 | 3 |  | 3 | 1,629 | 1,629 |  |  |  |
| с Юрково | 2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,1086 | 0,1086 |  |  |  |
| п Зеленый Луг | 100 | 10 |  | 10 | 5,43 | 5,43 |  |  |  |
| с Красная Орловка | 340 | 34 |  | 34 | 18,462 | 18,462 | 35 |  | 35 |
| Итого по поселению | 14240 | 1424 | 501 | 923 | 773,232 | 272,232 | 655 | 230 (изм.190) | 705 |

Таблица 7.6.

Нормативный расчет планируемых объектов в сфере образования (общеобразовательные школы) по населенным пунктам

| Населенный пункт | Планируемая численность населения, чел. | Нормативный расчет вместимости общеобразовательных школ, мест | Оценка планируемого количества детских дошкольных учреждений, вместимость планируемых объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный вариант (180 мест на 1000 населения) | На основании возрастной структуры населения (125 мест на 1000 населения) |  |
|  |  | Всего по нормативу | в том числе: | Всего | В том числе требуется дополнительно | В соотв. с предыдущими ген. планами | В соотв. с СТП Новокузнецкого района | Принято в проекте |
|  |  |  | Сущ. сохраняемые | Требуется дополнительно |  |  |  |  |  |
| Зона обслуживания с. Безруково |
| с Безруково | 3150 | 567 | 230 | 337 | 393,75 | 163,75 |  |  | 220 |
| с Боровково | 250 | 45 |  | 45 | 31,25 | 31,25 |  |  |  |
| п Черемза | 100 | 18 |  | 18 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
| п Верх-Подобас | 20 | 3,6 |  | 3,6 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| п Берензас | 50 | 9 |  | 9 | 6,25 | 6,25 |  |  |  |
| п Березовая Грива | 15 | 2,7 |  | 2,7 | 1,875 | 1,875 |  |  |  |
| Зона обслуживания с. Атаманово |
| с Атаманово | 3000 | 540 | 435 | 105 | 375 | -60 | 100 | 100 (изм.+360) | 360 |
| п Тальжино | 350 | 63 |  | 63 | 43,75 | 43,75 |  |  |  |
| п ст Тальжино | 3850 | 693 | 280 | 413 | 481,25 | 201,25 |  | (изм.+220) | 220 |
| п Баевка | 300 | 54 |  | 54 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |
| п Староабашево | 100 | 18 |  | 18 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
| Зона обслуживания п. Елань |
| п Елань | 1900 | 342 | 320 | 22 | 237,5 | -82,5 |  |  |  |
| с Ашмарино | 550 | 99 |  | 99 | 68,75 | 68,75 |  |  |  |
| п Смирновка | 48 | 8,64 |  | 8,64 | 6 | 6 |  |  |  |
| п Муратово | 80 | 14,4 |  | 14,4 | 10 | 10 |  |  |  |
| п Красный Калтан | 5 | 0,9 |  | 0,9 | 0,625 | 0,625 |  |  |  |
| п Верхний Калтан | 30 | 5,4 |  | 5,4 | 3,75 | 3,75 |  |  |  |
| с Юрково | 2 | 0,36 |  | 0,36 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| п Зеленый Луг | 100 | 18 |  | 18 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
| с Красная Орловка | 340 | 61,2 |  | 61,2 | 42,5 | 42,5 | 80 |  |  |
| Итого по поселению | 14240 | 2563,2 | 1265 | 1298,2 | 1780 | 515 | 180 | 100 | 740 |

Для расчета принята следующая прогнозная численность детей на 2035 год по возрастам:

- 1-6 лет: 910 чел.;

- 7-15 лет: 1470 чел.;

- 16-17 лет: 380 чел.

Исходя из оценки потребности в объектах обслуживания проектной численности населения поселения предлагается строительство следующих объектов местного значения поселения:

- Объекты торгово-развлекательного типа (коммерческие).

С учетом требований части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектом генерального плана учтены действующие целевые программы и другие нормативно-правовые акты федерального, регионального и местного значения, предусматривающие размещение новых объектов обслуживания населения на территории сельского поселения. Также при формировании конкретных мероприятий по развитию учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения учтены предложения, поступившие от структурных подразделений органов местного самоуправления муниципального района.

Отдельные виды объектов обслуживания могут размещаться в составе единых многофункциональных комплексов. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением их общей территории.

Проектом предусмотрено при развитии зон нового жилищного строительства размещение объектов обслуживания с учетом соблюдения благоприятных радиусов обслуживания. При освоении крупных территорий для комплексной застройки целесообразно предусматривать выделение зон общественно-делового назначения для размещения объектов обслуживания населения повседневного использования, в том числе объектов образования, спорта, торговли, бытового обслуживания без увеличения суммарной нормативной вместимости.

Дополнительно возможно выделение участков для строительства коммерческих объектов обслуживания торгово-развлекательного типа, рассчитанных на обслуживание сезонного населения, а также отдыхающих – при наличии инвестиционных предложений в пределах зон общественно-делового, рекреационного назначения и проектируемых жилых зон.

Реализация мероприятий в сфере обслуживания населения приведет к положительному социально-экономическому эффекту, в том числе к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг, прежде всего, в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. В частности повысится качество и доступность учреждений образования и медицинской помощи, существенно улучшится ситуация с оказанием амбулаторной помощи, что в целом обеспечит сохранение высокого уровня жизни с возможностью дальнейшего комплексного развития территорий, в том числе в составе Новокузнецкой агломерационной системы. В пределах территории основной зоны расселения для жителей поселения существенно увеличится доступность спортивных объектов, что будет способствовать популяризации занятий физической культурой, распространению здорового образа жизни. Комплексным эффектом от реализации мероприятий будет снижение заболеваемости и общего уровня смертности, рост показателя ожидаемой продолжительности жизни, общее улучшение качества жизни населения. Осуществление указанных мероприятия послужат одним из факторов развития муниципального образования, повысит его привлекательность для населения и мигрантов из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории, послужит основной для формирования и осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории на местном (муниципальном) уровне.

## 7.3.4. Новое жилищное строительство

Мероприятия в сфере жилищного строительства направлены на создание комфортных условий проживания населения с удержанием и привлечением населения, в том числе:

- Создание условий для развития жилищного строительства различного уровня комфортности (от экономкласса до элитного жилья), направленное на повышение уровня жилищной обеспеченности населения;

- Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях строительства жилья с учетом статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Участие в программах по предоставлению жилья молодым специалистам и прочим льготным категориям граждан;

- Обеспечение возможности для расселения жилых домов, расположенных в зонах запрета жилищного строительства (в пределах санитарно-защитных и охранных зон).

При расчете объемов нового жилищного строительства на прогнозное население учтены следующие основные параметры:

- Планируемый уровень жилищной обеспеченности: 36 кв.м/чел.;

- Убыль жилищного фонда принята в размере 23,2 тыс. кв. м, что составляет 7 % от существующего жилищного фонда поселения. К убыли отнесены жилые дома, подлежащие расселению (расположенный в санитарно-защитных и охранных зонах, жилфонд п.Черный Калтан, а также ветхое и аварийное жилье);

- Определение площадок нового жилищного строительства осуществлено на основании действующих генеральных планов бывших поселений с учетом предложений органов местного самоуправления, а также с небольшим запасом с учетом спроса со стороны сезонного населения.

- В составе зон нового жилищного строительства предусмотрены площадки для размещения объектов образования и других объектов обслуживания повседневного использования.

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана оценивается на уровне 193,2 тыс. кв. м (без учета сезонного жилья), в среднем в год – 9,66 тыс. кв. м общей площади (или 0,7 кв.м в год на душу населения). Генеральным планом выделены территории для нового жилищного строительства общей площадью 1197,6 га (с учетом сезонного населения). В объеме новой жилой застройки (по общей площади жилищного фонда) преобладает застройка индивидуальными жилыми домами. Структура нового жилищного строительства:

- застройка индивидуальными жилыми домами – 76 %;

- застройка мало- и среднеэтажными жилыми домами – 24 %;

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства для постоянного зарегистрированного населения на расчетный срок представлены в таблице 7.7.

Таблица 7.7.

Оценка объемов нового жилищного строительства

| Показатель | Единица измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчет | Принято в проекте |
| Проектная численность населения | тыс. чел. | 14,2 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади на 1 чел. | 36 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 512 |
| Существующий жилищный фонд |  | 327,0 |
| Убыль жилищного фонда (ветхий и аварийный) |  | 23,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 303,8 |
| Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 208,2 | 757,1 |
| застройка индивидуальными жилыми домами |  |  | 575,35 |
| застройка средне- и малоэтажными жилыми домами |  |  | 181,75 |

Укрупненная оценка базовых параметров нового жилищного строительства

Определение параметров нового жилищного строительства осуществлено с учетом действующих нормативных документов.

Основной тип новой застройки для сельских населенных пунктов – ИЖС со средним размером приусадебного участка 0,12-0,15 га. Средний размер индивидуального дома, введенного в последние годы составляет около 110 кв.м. Таким образом, средняя плотность жилой застройки в зонах индивидуального жилищного строительства составляет 660 кв.м/га. С учетом размещения в зонах нового жилищного строительства дополнительных объектов повседневного обслуживания населения, плотность жилой застройки может быть рассчитана на уровне 400 кв.м/га.

Параметры плотности застройки для зон нового жилищного строительства приняты в проекте:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами – 500 кв.м/га;

- Зона малоэтажного жилищного строительства – 3600 кв.м/га;

- Зона среднеэтажного жилищного строительства – 5800 кв.м/га.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в 17 из 21 населенных пунктах (таблица 7.8).

Таблица 7.8.

Характеристика основных площадок нового жилищного строительства (с учетом постоянного и сезонного населения)

| № | Местоположение площадки нового жилищного строительства, вид застройки | Площадки нового жилищного строительства, га | Плотность застройки, кв.м/га | Оценка объема нового жилищного строительства, тыс.кв.м | Оценка планируемой численности населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | под объекты образования | под жилье |  |  |  |
| 1 | с. АТАМАНОВО, зона индивидуальной жилой застройки | 417,6 | 2,1 | 415,5 | 500 | 207,75 | 5000 |
| 2 | с. Ашмарино, зона индивидуальной жилой застройки | 62,45 |  | 62,45 | 500 | 31,22 | 700 |
| 3 | п. Баевка, зона индивидуальной жилой застройки | 16,5 |  | 16,5 | 500 | 8,25 | 150 |
| 4 | с. Безруково, зона индивидуальной жилой застройки | 7,3 |  | 7,3 | 500 | 3,65 | 50 |
| 5 | с. Безруково, зона среднеэтажной жилой застройки | 13,06 | 1,32 | 11,74 | 5800 | 68,1 | 1500 |
| 6 | п. Березовая Грива, зона индивидуальной жилой застройки | 9,57 |  | 9,57 | 500 | 4,79 | 70 |
| 7 | п. Берензас, зона индивидуальной жилой застройки | 33,65 |  | 33,65 | 500 | 16,83 | 400 |
| 8 | с. Боровково, зона индивидуальной жилой застройки | 24,97 |  | 24,97 | 500 | 12,49 | 300 |
| 9 | п. Верх-Подобас, зона индивидуальной жилой застройки | 22,43 |  | 22,43 | 500 | 11,22 | 250 |
| 10 | п. Елань, зона индивидуальной жилой застройки | 31,11 |  | 31,11 | 500 | 15,56 | 350 |
| 11 | п. Елань, зона малоэтажной жилой застройки | 0,94 | 0,24 | 0,7 | 3600 | 2,52 | 30 |
| 12 | п. Зеленый Луг, зона индивидуальной жилой застройки | 56 |  | 56 | 500 | 28,0 | 700 |
| 13 | с. Красная Орловка, зона индивидуальной жилой застройки | 332,36 |  | 332,36 | 500 | 166,18 | 4200 |
| 14 | п. Красный Калтан, зона индивидуальной жилой застройки | 24,6 |  | 24,6 | 500 | 12,3 | 300 |
| 15 | п. Муратово, зона индивидуальной жилой застройки | 11,93 |  | 11,93 | 500 | 5,97 | 100 |
| 16 | п. Староабашево, зона индивидуальной жилой застройки | 41,3 |  | 41,3 | 500 | 20,65 | 500 |
| 17 | п. Тальжино, зона индивидуальной жилой застройки | 51,57 |  | 51,57 | 500 | 25,79 | 600 |
| 18 | п.ст. Тальжино, зона малоэтажной жилой застройки | 30,87 |  | 30,87 | 3600 | 111,13 | 3000 |
| 19 | п. Черемза, зона индивидуальной жилой застройки | 9,4 |  | 9,4 | 500 | 4,7 | 100 |
| ИТОГО по Центральному сельскому поселению (с учетом сезонного населения) | 1197,6 |  |  |  | 757,1 | 18300 |

Таблица 7.9.

Характеристика жилищного фонда и численности населения на расчетный срок (с учетом постоянного и сезонного населения)

| Населенный пункт | Оценка общей площади жилищного фонда на расчетный срок, тыс.кв.м | Оценка прогноза численности населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | в том числе: | ВСЕГО | в том числе: |
|  |  | сохраняемый | новое строительство |  | сезонное | постоянное |
| с Безруково | 127,7 | 55,9 | 71,8 | 3150 | 0 | 3150 |
| с Боровково | 21,4 | 8,9 | 12,5 | 590 | 340 | 250 |
| п Черемза | 8,3 | 3,6 | 4,7 | 230 | 130 | 100 |
| п Верх-Подобас | 11,8 | 0,6 | 11,2 | 330 | 310 | 20 |
| п Берензас | 18,6 | 1,8 | 16,8 | 510 | 460 | 50 |
| п Березовая Грива | 5,5 | 0,7 | 4,8 | 150 | 135 | 15 |
| с Атаманово | 285,3 | 77,6 | 207,7 | 7950 | 4950 | 3000 |
| п Тальжино | 38,0 | 12,2 | 25,8 | 1050 | 700 | 350 |
| п ст Тальжино | 154,9 | 43,7 | 111,2 | 3850 | 0 | 3850 |
| п Баевка | 17,2 | 9,0 | 8,2 | 470 | 170 | 300 |
| п Староабашево | 25,0 | 4,4 | 20,6 | 690 | 590 | 100 |
| п Елань | 68,5 | 50,5 | 18 | 1910 | 10 | 1900 |
| с Ашмарино | 44,5 | 13,3 | 31,2 | 1230 | 680 | 550 |
| п Смирновка | 1,9 | 1,9 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| п Муратово | 8,4 | 2,4 | 6 | 230 | 150 | 80 |
| п Красный Калтан | 12,5 | 0,2 | 12,3 | 350 | 345 | 5 |
| п Верхний Калтан | 1,2 | 1,2 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| с Юрково | 0,01 | 0,01 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| п Зеленый Луг | 32,6 | 4,6 | 28 | 900 | 800 | 100 |
| с Красная Орловка | 177,3 | 11,2 | 166,1 | 4920 | 4580 | 340 |
| Итого по Центральному сельскому поселению | 1060,6 | 303,7 | 756,9 | 28590 | 14350 | 14240 |

Таблица 7.10.

Проектируемое расширение г. Новокузнецка (площадки второго жилья для жителей городов Новокузнецк и Осинники в соответствии с предложениями генеральных планов городских округов г.Новокузнецк, г.Осинники; обеспечение площадок инженерной и транспортной инфраструктурой городских округов)

| № | Площадка, вид планируемой застройки | га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадка вблизи г.Новокузнецк, зона индивидуальной жилой застройки | 91,3 |
| 2 | Площадка вблизи г.Новокузнецк, зона многоэтажной жилой застройки | 152,3 |
| 3 | Площадка вблизи г.Новокузнецк, зона общественно-делового и жилого назначения | 22,3 |
| 4 | Площадка вблизи г.Осинники, зона индивидуальной жилой застройки |  |

## 7.4. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

## Охрана окружающей среды

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. Проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды поселения и выявлены основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целом, основные экологические проблемы на территории поселения связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова промышленными предприятиями и автотранспортом, нарушением режимов и размеров санитарно-защитных зон. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются промышленные предприятия, в том числе асфальтобетонный завод у п. ст. Тальжино, предприятия по добыче полезных ископаемых, в частности предприятия угольной промышленности ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", филиал "Калтанский угольный разрез". Негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую природную среду в целом оказывают предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства. К объектам 1 класса опасности относятся отстойники хвостохранилища аглофабрики №3. Кроме того муниципальное образование граничит с городом Новокузнецком, предприятия которого также оказывают воздействие на окружающую среду.

Большинство предприятий на территории поселения не имеют проектов санитарно-защитных зон. Проектом предлагается провести мероприятия по реконструкции и современному переоборудованию производств предприятий, в санитарно-защитные зоны которых попадают нормируемые объекты..

К первоочередным объектам, требующим разработки проекта санитарно-защитной зоны, относится асфальтобетонный завод. В санитарно-защитную зону попадает значительная часть жилой застройки п. ст. Тальжино.

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (включая СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 Изменения № 1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 Изменение № 2 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03).

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести предприятие на достаточное расстояние от жилой застройки.

Для ряда предприятий 4–5 класса опасности (режим санитарно-защитных зон которых не соблюдается), необходимо проведение контрольных измерений уровня загрязнения окружающей среды и влияния на здоровье населения. В случае выявленных нарушений, необходимо проведение специальных мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты, в том числе установка шумозащитных и шумоизоляционных стенок, щитов, кожухов, распределение источников выбросов по площадке предприятия, увеличение степени озелененности прилегающих территорий и др.

Для снижения негативного влияния передвижных источников (шумовое воздействие и загрязнение атмосферного воздуха) проектом предусмотрена оптимизация организации движения автотранспорта. Предлагается озеленение примагистральных территорий внутри населенных пунктов, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами.

Проблемы водного хозяйства на территории поселения связаны с деятельностью ресурсных производств – угледобывающей промышленностью, промышленным и сельскохозяйственным освоением территории. Значительным загрязнителем водных объектов являются коммунально-бытовые стоки населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории населенных пунктов сетью канализации, внедрить системы локальной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий. Также для улучшения и сохранения качества поверхностных вод необходимо сократить объемы водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличить доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод. Отдельный ряд мер связан с соблюдением режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Предлагается организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод. Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения.

На территории поселения расположены 5 скотомогильников: вблизи с. Ашмарино, с. Атаманово,  п. Березовая Грива, два – между п. Тальжино и с. Безруково. Для защиты подземных вод, а также почвенных ресурсов территория скотомогильника должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена. Подход к скотомогильнику должен быть  оборудован шлагбаумом и указательными знаками.

Загрязнение почвы, одна из серьезных экологических проблем, обусловлена аэротехногенным загрязнением дымовыми газами крупных промышленных предприятий, выбросами автомобильного транспорта, складированием промышленных и бытовых отходов.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

При рекультивации территорий, загрязненных отходами производства и потребления, необходимо, кроме физического удаления отходов, осуществить химическую очистку зараженных земель и подземных вод от всех известных на момент рекультивации загрязнителей, доведя их значение до фоновых характеристик.

Предложения по развитию системы особо охраняемых природных территорий

На территории Центрального сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Кемеровской области предлагается к созданию особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Огнедышащая гора мессершмидта».

## Санитарная очистка территории

В целях обеспечения экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области была принята целевая программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области на 2011-2016 годы" (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 октября 2011 г. N 477).

Согласно целевой программе на территории Новокузнецкого муниципального района планировалось строительство двух полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), в 1 км от п. Степной Красулинского сельского поселения и в 1,5 км от п. Гавриловка Сосновского сельского поселения. В настоящее время строительство полигона у п. Гавриловка отменено, полигон у п. Степной ООО «Эко Тэк» введен в эксплуатацию.  Отходы с территории Центрального сельского поселения предлагается вывозить на комплекс по утилизации и переработке ТБО г. Новокузнецка и полигон ТБО у п. Степной.

Для создания системы обращения с отходами производства и потребления выделяются два уровня мероприятий, проводимых параллельно: первый связан с ликвидацией несанкционированных свалок и мест скопления мусора, обустройством и приведением существующих полигонов ТБО к природоохранным нормативам (обустройство системой дренажных каналов с очистными сооружениями, наблюдательных скважин, водонепроницаемого дна полигона, с последующей рекультивацией территории после его заполнения, засыпкой грунтом и посадкой растительности). Второй уровень мероприятий связан с формированием современной системы утилизации отходов: внедрением селективного сбора мусора, в том числе пунктов сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп, установкой контейнеров различных типов для разных отходов, закупкой специальной техники для разных типов контейнеров, строительством современных мусоросортировочных станций вблизи наиболее крупных населенных пунктов, обеспечением вывоза мусора с удаленных территорий.

Для разработки более детальной системы обращения с отходами, необходимо разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения, с учетом всех источников поступления отходов.

Для утилизации биологических отходов предлагается приобрести инсинераторную установку или заключить договор на обслуживание и использование мобильной установки по уничтожению биологических отходов.

## 7.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Основными задачами проекта генерального плана сельского поселения в части развития транспортной инфраструктуры являются:

реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих транспортных коммуникаций;

развитие сети внешних автомобильных дорог;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

совершенствование улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Решение этих задач позволит обеспечить бесперебойное и круглогодичное сообщение населенных пунктов Центрального сельского поселения между собой, с городом Новокузнецк, а также с соседними муниципальными образованиями.

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния транспортной инфраструктуры и учитывают решения, предложенные следующими документами территориального планирования:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р в редакции от 22.03.2014);

Схема территориального планирования Кемеровской области (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458);

Проект изменений в Схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области;

Генеральный план Атамановского сельского поселения;

Генеральный план Еланского сельского поселения;

Генеральный план Орловского сельского поселения.

Указанными документами предусматриваются следующие мероприятия в части развития инфраструктуры внешнего транспорта:

Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта:

Организация скоростного железнодорожного сообщения по направлению Кемерово – Новокузнецк – Междуреченск,  что обусловлено низкой скоростью сообщения на данном участке и несоответствием объемов пассажирского сообщения реальным потребностям. Для этого предлагается реконструкция магистрали Юрга – Таштагол до Новокузнецка, а также строительство соединительной ветки Тальжино – Карлык, для пропуска транзитных потоков в обход Новокузнецкого железнодорожного узла. Протяженность планируемого участка в границах поселения 4,5 км.

Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования, развитие существующей инфраструктуры на участке Томусинская – Ерунаково протяженностью 13,7 км;

Совершенствование станционных вокзальных комплексов на территории района (создание комфортных условий для маломобильных групп населения, организация системы современных средств оповещения, развитие инфраструктуры досугового характера).

Мероприятия по развитию автомобильных дорог и транспорта:

Реконструкции автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск (в том числе Обхода г. Новокузнецка) по параметрам Iб-II технической категории. В соответствии с Генеральным планом Атамановского сельского поселения для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения предлагается строительство путепровода на пересечении автодороги Обход г. Новокузнецка и железнодорожной линии Арышта 2 – Томусинская в районе п. ст. Тальжино.

Развитие сети дорог местного значения с целью обеспечения устойчивых и удобных связей между населенными пунктами в границах поселения и на связях с соседними муниципальными образованиями:

поэтапная реконструкция и благоустройство основных автодорог местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам поселения, по нормативам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия проезжих частей на всем протяжении (14,7 км);

строительство автодороги Калтан – Междуреченск для освоения глубинных территорий Новокузнецкого района и связи двух городов в обход Новокузнецка (25,4 км).

Строительство автодорожного моста через р. Кондома на проектируемом подъезде к с. Ашмарино (в соответствии с предложениями Генерального плана Еланского сельского поселения).

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог общего пользования составит 117,2 км, в том числе регионального или межмуниципального значения – 55,2 км, местного значения (основные, обеспечивающие подъезды к населенным пунктам) – 62,0 км. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием к концу расчетного срока увеличится до 50 км / тыс. кв. км.

Совершенствование и развитие транспортного обслуживания жителей поселения:

Для обеспечения максимальной доступности населенных пунктов поселения и повышения качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом предусматривается развитие существующих пригородных автобусных маршрутов с организацией заезда в п. Тальжино, п. Староабашево (а также близлежащие садоводческие массивы), п. Берензас, п. Зеленый Луг (протяженность новых линий в границах поселения – 16,7 км). Предусматривается введение в обращение дополнительного подвижного состава на пригородных маршрутах с целью сокращения интервала движения до 30-45 минут за счет.

Благоустройство существующих остановочных пунктов (установка крытых павильонов, малых архитектурных форм).

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия в части развития транспортной инфраструктуры местного значения:

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети внутри населенных пунктов:

Строительство улиц и поселковых дорог на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия:

с. Атаманово – 20,3 км;

п. Баевка – 2,3 км;

п. Тальжино –9,2 км;

п. ст. Тальжино – 47,5 км;

п. Староабашево – 6,2 км;

с. Безруково – 2,6 км;

п. Березовая Грива – 1,4 км;

п. Берензас – 4,4 км;

с. Боровково – 4,2 км;

п. Верх-Подобас – 4,6 км;

п. Черемза – 1,7 км;

п. Елань – 3,5 км;

с. Ашмарино – 7,7 км;

п. Муратово – 1,4 км;

с. Красная Орловка – 4,8 км;

п. Зеленый Луг – 4,6 км;

п. Красный Калтан – 3,3 км.

Благоустройство существующих жилых улиц и проездов в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения на всех улицах).

Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной инфраструктуры, кладбищам и прочим территориям.

На расчетный срок общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составит 279,3 км, в том числе поселковых дорог – 59,3 км.

Проектом предлагается строительство мостового перехода через р. Абашева в п. Староабашево для обеспечения дополнительной транспортной связи с внешней автодорогой.

Мероприятия по развитию объектов обслуживания и хранения автотранспорта:

Предполагается, что на расчетный срок уровень автомобилизации возрастет до 300-350 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей к концу расчетного срока составит порядка 5,0 тыс. автомобилей.

В соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области проектная потребность в объектах обслуживания автотранспорта будет оцениваться в количестве 25 постов станций технического обслуживания (СТО) и 4 топливораздаточных колонок автозаправочных станций (АЗС). Существующих автозаправочных станций достаточно для обслуживания парка автомобилей поселения на расчетный срок. Площадка под размещение крупной СТО в комплексе с АЗС выделяется вдоль трассы автодороги Обход г. Новокузнецка в районе п. Елань. Проектом учитывается возможность использования для потребностей поселения объектов обслуживания автотранспорта, расположенных на территории городов Новокузнецк, Калтан, Осинники.

Хранение легковых автомобилей в зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами будет осуществляться преимущественно на придомовых участках. В планируемом квартале жилой застройки в с. Безруково предусматривается организация двух автостоянок для постоянного хранения общей вместимостью 300 машино-мест.

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

## 7.6.1. Электроснабжение

Генеральным планом на территории сельского поселения предусматривается строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на электрических плитах.

Удельные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Удельная электрическая нагрузка принята 0,5 кВт на человека. Подсчет электрических нагрузок приведен в таблице 7.11.

Таблица 7.11.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| № | Наименование | Численность населения, тыс. человек | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Атаманово - всего, в том числе новое строительство | 5,55 3,4 | 2,78 1,7 |
| 2 | с. Ашмарино-всего, в том числе новое строительство | 0,9 0,53 | 0,45 0,27 |
| 3 | п. Баевка-всего, в том числе новое строительство | 0,39 0,14 | 0,2 0,1 |
| 4 | с. Безруково-всего, в том числе новое строительство | 3,15 1,6 | 0,63 0,8 |
| 5 | п. Елань- всего в том числе новое строительство | 1,91 0,51 | 0,96 0,26 |
| 6 | с. Красная Орловка - всего в том числе новое строительство | 2,7 2,4 | 1,4 1,2 |
| 7 | п. Тальжино - всего в том числе новое строительство, | 0,71 0,37 | 0,36 0,18 |
| 8 | п. ст. Тальжино - всего, в том числе новое строительство | 3,85 2,64 | 1,9 1,32 |
| 9 | Прочие населенные пункты, всего - . в том числе новое строительство | 2,48 1,63 | 1,24 0,82 |
|  | Итого по сельскому поселению - всего, в том числе новое строительство | 21,64 13,2 | 10,82 6,6 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: 43280 МВт. ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Центрального сельского поселения на перспективу будет осуществляться от сетей ОАО "Кузбассэнерго".

Центрами питания будут электрические подстанции: ПС 110/10 кВ «Тальжино-тяговая», ПС 110/10 кВ «Драгунский водозабор», ПС 110/10 кВ «Карлык-тяговая», ПС 110/35/6 кВ "Шушталепская", 2 ПС 35/6 кВ, ПС 35/6 кВ "Николаевская"; ПС 110/35/6 кВ "Осинниковская", ПС 110/6 кВ "Хвостохранилище", ПС 35/10 кВ "Сосновская", ПС 35/6 кВ "Абагур-Лесной".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения будет осуществляться на напряжении 6-10 кВ по существующим линиям 6-10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 6-10/0.4 кВ.

Схемой территориального планирования Кемеровской области на территории Новокузнецкого района намечается строительство ВЛ 110 кВ: городской округ Калтан - городской округ Мыски, трасса которой будет проходить по территории Центрального сельского поселения.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в сельском поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ в населенных пунктах: п. Староабашево, с. Боровково, с. Безруково, п. Черемза, с. Атаманово, п. Тальжино, п. ст. Тальжино, п. Баевка, п. Берёзовая Грива, п. Елань, п. Муратово, п. Смирновка, с. Ашмарино,с. Красная Орловка, п. Зелёный Луг, п. Верх Подобас, п. Верхний Калтан и п. Берензас.

Также для обеспечения надежного электроснабжения потребителей сельского поселения необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 6-10/0,4кВ, с применением знергосберегающих технологий, и сетей 6-10-0.4 кВ. с применением провода марки СИП.

Генеральным планом также предлагается существующие ВЛ 110 кВ, проходящие по территории п. Елань, п. Муратово и с. Красная Орловка вынести за территорию застройки и проложить по новой трассе.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составляет: напряжением 110 кВ - 20 м, напряжением 10 кВ: 10 м для не изолированного прововода и 5 м - для провода марки СИП по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия территориального планирования

Объекты регионального значения

Строительство ВЛ 110 кВ городской округ Калтан - городской округ Мыски.

Строительство участка ВЛ 110 кВ в районах п. Елань - 2,2 км, п.Муратов - 2,2 км, с. Красная Орловка - 3,0 км

Демонтаж участка существующих ВЛ 110 кВ в районах п. Елань - 1,6 км, п.Муратов - 1,8 км, с. Красная Орловка - 1,6 км.

Объекты местного значения

Строительство ТП 10\0.4кВ : п. Староабашево - 1 объект, с. Боровково - 1 объект, с. Безруково - 2 объекта, п. Черемза - 1 объект, с. Атаманово - 2 объекта, п. Тальжино - 1 объект, п. Баевка - 2 объекта, п. Берёзовая Грива - 1 объект, п. Елань - 3 объекта, п. Муратово - 1 объект, п. Смирновка - 1 объект, с. Ашмарино - 3 объекта, с. Красная Орловка - 3 объекта, п. Зелёный Луг - 2 объекта, п. Верх Подобас - 1 объект, п. Берензас - 1 объект, п. ст. Тальжино – 1 объект, п. Верхний Калтан – 1 объект.

Строительство сетей 10 кВ. : п. Староабашево - 0,7 км, с. Боровково - 0,3 км, с. Безруково -0,8 км, п. Черемза - 0,2 км, с. Атаманово - 1,2 км, п. Тальжино - 0,3 км, п. Баевка - 1,0 км, п. Берёзовая Грива - 0,3 км, п. Елань - 1,0 км, п. Муратово - 0,3 км, п. Смирновка - 1,2 км, с. Ашмарино- 1,3 км, с. Красная Орловка - 1,5 км, п. Зелёный Луг - 0,5 км, п. Верх Подобас - 0,2, п. Берензас - 0,2 км,  п. ст. Тальжино – 0,5 км, п. Верхний Калтан – 10,3 км.

Модернизация существующих ТП 6-10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 6-10 кВ с применением провода марки СИП (в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации).

## 7.6.2. Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41–01–2003), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23–01–99*).

Климатические данные:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 39°С;

средняя температура за отопительный период – минус 8°С.

продолжительность отопительного периода – 230 сут.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Проектом предлагается строительство новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается весь многоквартирный жилой фонд, теплообеспечение индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в Таблицах 7.12-7.13.

Таблица  7.12.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очередности строительства

| № п/п | Потребитель | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| 1 | с. Безруково |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 71,7 | 0,86 | - | 0,75 | 1,61 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 16,9 | 0,34 | 0,20 | 0,18 | 0,72 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 39,0 | 1,25 | - | 0,41 | 1,66 |
|  |  | Итого | 55,9 | 1,59 | 0,20 | 0,59 | 2,38 |
|  | Всего | 127,7 | 2,45 | 0,20 | 1,34 | 4,47 |
| 2 | с. Атаманово |
|  | Новое строительство | Индивидуальная | 207,8 | 3,37 | - | 1,87 | 5,24 |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэтажная застройка | 7,8 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,33 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 69,8 | 2,23 | - | 0,09 | 2,32 |
|  |  | Итого | 77,6 | 2,39 | 0,09 | 0,17 | 2,65 |
|  | Всего | 285,3 | 5,76 | 0,09 | 2,04 | 7,89 |
| 3 | п. Тальжино |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 25,8 | 0,42 | - | 0,27 | 0,69 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 12,2 | 0,39 | - | 0,05 | 0,44 |
|  | Всего | 38,0 | 0,81 | - | 0,32 | 1,13 |
| 4 | п. ст. Тальжино |
|  | Новое строительство | Малоэтажная застройка | 111,1 | 1,49 | 0,89 | 1,16 | 3,54 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 11,7 | 0,23 | 0,14 | 0,12 | 0,49 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 32,0 | 1,02 | - | 0,20 | 1,22 |
|  |  | Итого | 43,7 | 1,25 | 0,14 | 0,32 | 1,71 |
|  | Всего | 154,9 | 2,74 | 1,03 | 1,48 | 5,25 |
| 5 | п. Баевка |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 8,3 | 0,13 | - | 0,09 | 0,22 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 9,0 | 0,29 | - | 0,06 | 0,35 |
|  | Всего | 17,2 | 0,42 | - | 0,15 | 0,57 |
| 6 | п. Елань |
|  | Новое строительство | Среднеэтажная застройка | 2,5 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 15,6 | 0,25 | - | 0,16 | 0,41 |
|  |  | Итого | 18,1 | 0,28 | 0,02 | 0,19 | 0,49 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 0,9 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 49,6 | 1,59 | - | 0,51 | 2,10 |
|  |  | Итого | 50,5 | 1,61 | 0,01 | 0,52 | 2,14 |
|  | Всего | 68,5 | 1,89 | 0,03 | 0,71 | 2,63 |
| 7 | с. Ашмарино |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 31,2 | 0,51 | - | 0,27 | 0,78 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 0,4 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 12,9 | 0,41 | - | 0,06 | 0,47 |
|  |  | Итого | 13,3 | 0,42 | - | 0,06 | 0,48 |
|  | Всего | 44,5 | 0,93 | 0,00 | 0,33 | 1,26 |
| 8 | с. Красная Орловка |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 166,2 | 2,69 | - | 0,97 | 3,66 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 0,7 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 10,5 | 0,34 | - | 0,05 | 0,39 |
|  |  | Итого | 11,2 | 0,35 | 0,01 | 0,06 | 0,42 |
|  | Всего | 177,4 | 3,04 | 0,01 | 1,03 | 4,08 |
| 9 | с. Староабашево |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 0,9 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 10 | Прочие населенные пункты |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 116,9 | 1,89 | - | 1,22 | 3,11 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 29,5 | 0,94 | - | 0,31 | 1,25 |
|  | Всего | 146,4 | 2,83 | - | 1,53 | 4,36 |
|  | Всего по поселению |
|  | Новое строительство | Многоквартирный фонд | 113,6 | 1,52 | 0,91 | 1,19 | 3,62 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 643,5 | 10,12 | - | 5,6 | 15,72 |
|  |  | Итого | 757,1 | 11,64 | 0,91 | 6,79 | 19,34 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 39,3 | 0,79 | 0,46 | 0,41 | 1,98 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 264,5 | 8,46 | - | 1,74 | 10,20 |
|  |  | Итого | 303,8 | 9,25 | 0,46 | 2,15 | 11,86 |
|  | Всего | 1060,9 | 20,89 | 1,37 | 8,94 | 31,20 |
|  | Всего Гкал/час |  | 26,83/22,30 |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 7.13.

Годовые расходы тепла

| № п/п | Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 84,44/60,36 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 72,61/51,90 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 41,38/34,96 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 35,58/30,06 |
|  | Всего жилищный фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 125,82/95,32 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 108,19/81,96 |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Суммарный расход тепла на жилищное строительство на расчетный срок ориентировочно составит 26,83 Гкал/час.

На проектный срок теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения будет осуществляться от централизованных, децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, административных и общественных здании, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой.

В с. Красная Орловка предусматривается сохранение и развитие централизованной системы теплоснабжения жилого фонда, административных и общественных зданий населённого пункта. Проектом предусмотрено строительство центрального теплового пункта (ЦТП) в центральной части села и присоединение потребителей через него к магистральной теплотрассе, теплоисточник которой находится на территории городского округа Осинники. Кроме этого запланировано проведение реконструкции существующего ЦТП западной части с. Красная Орловка.

Помимо жилой застройки на территории Центрального сельского поселения предполагается строительство ряда производственных, сельскохозяйственных, рекреационных объектов. Теплоснабжение этих предприятий предлагается от собственных источников тепла – мини-котельных, располагаемых на территориях строящихся объектов.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция котельных с переводом их на газ и модернизацией оборудования, направленная на повышение эффективности системы теплоснабжения. Также предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ), наладка тепловых сетей, использование в системах теплоснабжения высокоэффективных и компактных теплообменных аппаратов, установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, геотермальные источники и тепловые насосы. Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

Мощность и тип устанавливаемого в котельных оборудования будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок (2035 г)

Мероприятия местного значения

Перевод котельных в с. Атаманово, п. Тальжино, п. ст. Тальжино на природный газ.

Строительство мини-котельной для производственно-деловой зоны в районе п. Тальжино.

Строительство мини-котельной для овцеводческой фермы в районе п. Баевка.

Реконструкция котельной школы, котельной администрации, реконструкция котельной по ул. Усова, пер. Строительный в п. Елань.

Строительство ЦТП, реконструкция ЦТП и строительство тепловых сетей протяженностью 1,4 км в с. Красная Орловка.

Строительство газовой котельной в п. Зеленый Луг мощностью 2,0 Гкал/ч и тепловых сетей общей протяженностью 2,5 км от неё.

Реконструкция котельной детского приюта в п. Зеленый Луг.

Реконструкция и ремонт сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на газовом топливе.

Внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

## 7.6.3. Газоснабжение

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

Развитие газоснабжения Центрального поселения Новокузнецкого района осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения и газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз», и с учетом мероприятий действующей Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

Подача природного газа предусматривается:

от проектной ГРС Осинники (планируется к размещению в городском округе Осинники) по межпоселковым газопроводам к населенным пунктам: c. Красная Орловка, с. Ашмарино, п. Муратово, п. Елань, п. Верхний Калтан, п. Зеленый Луг;

от проектной ГРС Мыски (планируется к размещению на территории Мысковского городского округа) по межпоселковым газопроводам к населенным пунктам: п. Черемза, с. Безруково, с. Атаманово, п. ст. Тальжино, п. Тальжино, п. Баевка.

Следует отметить, что строительство ГРС Осинники, ГРС Мыски и отводов к ним от магистрального газопровода не включены в СТП РФ в части трубопроводного транспорта в редакции 2015 г. Реализация данных мероприятий возможна только после включения их в указанную Схему.

В остальные населенные пункты поступление природного сетевого газа не предполагается, их газоснабжение будет осуществляться на базе сжиженного углеводородного газа.

Направления расходования природного газа:

в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

на пищеприготовление – для жилой застройки;

на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки;

на технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии со СП 42-101-2003 и составит:

300 куб. м/год на человека для потребителей индивидуальной жилой застройки;

120 куб. м/год на человека для потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением.

Прогнозируемые расходы газа приведены в Таблице 7.14.

Таблица  7.14.

Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства для постоянного населения

| № | Наименование | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Безруково |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,38/0,33 |
|  |  | Теплоисточники | 1,43/1,01 |
|  |  | Всего | 1,81/1,34 |
|  | Новое строительство | Население | 0,26/0,26 |
|  |  | Теплоисточники | 1,41/1,41 |
|  |  | Всего | 1,67/1,67 |
|  | Всего | Население | 0,64/0,59 |
|  |  | Теплоисточники | 2,84/2,42 |
|  |  | Всего | 3,48/3,01 |
| 2 | с. Атаманово |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,10/0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 1,24/1,05 |
|  |  | Всего | 1,34/1,12 |
|  | Новое строительство | Население | 1,49/1,49 |
|  |  | Теплоисточники | 3,64/3,64 |
|  |  | Всего | 5,13/5,13 |
|  | Всего | Население | 1,59/1,56 |
|  |  | Теплоисточники | 4,88/4,69 |
|  |  | Всего | 6,47/6,25 |
| 3 | п. Тальжино |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,04/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,22/0,22 |
|  |  | Всего | 0,26/0,26 |
|  | Новое строительство | Население | 0,22/0,22 |
|  |  | Теплоисточники | 0,50/0,50 |
|  |  | Всего | 0,72/0,72 |
|  | Всего | Население | 0,26/0,26 |
|  |  | Теплоисточники | 0,72/0,72 |
|  |  | Всего | 0,98/0,98 |
| 4 | п. ст. Тальжино |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,20/0,16 |
|  |  | Теплоисточники | 0,96/0,67 |
|  |  | Всего | 1,16/0,83 |
|  | Новое строительство | Население | 0,37/- |
|  |  | Теплоисточники | 2,29/- |
|  |  | Всего | 2,66/ |
|  | Всего | Население | 0,57/0,16 |
|  |  | Теплоисточники | 3,25/0,67 |
|  |  | Всего | 3,82/0,83 |
| 5 | п. Баевка |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,05/0,05 |
|  |  | Теплоисточники | 0,19/0,19 |
|  |  | Всего | 0,24/0,24 |
|  | Новое строительство | Население | 0,07/0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 0,16/0,16 |
|  |  | Всего | 0,23/0,23 |
|  | Всего | Население | 0,12/0,12 |
|  |  | Теплоисточники | 0,35/0,35 |
|  |  | Всего | 0,47/0,47 |
| 6 | п. Елань |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,41/0,41 |
|  |  | Теплоисточники | 1,30/1,28 |
|  |  | Всего | 1,71/1,69 |
|  | Новое строительство | Население | 0,14/0,13 |
|  |  | Теплоисточники | 0,35/0,30 |
|  |  | Всего | 0,49/0,43 |
|  | Всего | Население | 0,55/0,54 |
|  |  | Теплоисточники | 1,65/1,58 |
|  |  | Всего | 2,20/2,12 |
| 7 | п. Муратово |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,04/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,14/0,14 |
|  |  | Всего | 0,18/0,18 |
| 8 | п. Ашмарино |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,05/0,00 |
|  |  | Теплоисточники | 0,26/0,25 |
|  |  | Всего | 0,31/0,25 |
|  | Новое строительство | Население | 0,22/0,22 |
|  |  | Теплоисточники | 0,53/0,53 |
|  |  | Всего | 0,75/0,75 |
|  | Всего | Население | 0,27/0,22 |
|  |  | Теплоисточники | 0,79/0,78 |
|  |  | Всего | 1,06/1,00 |
| 9 | с. Красная Орловка |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,04/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,22/0,20 |
|  |  | Всего | 0,26/0,24 |
|  | Новое строительство | Население | 0,77/0,77 |
|  |  | Теплоисточники | 2,28/2,28 |
|  |  | Всего | 3,05/3,05 |
|  | Всего | Население | 0,81/0,81 |
|  |  | Теплоисточники | 2,50/2,48 |
|  |  | Всего | 3,31/3,29 |
| 10 | п. Верхний Калтан |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,05/0,05 |
|  |  | Теплоисточники | 0,16/0,16 |
|  |  | Всего | 0,21/0,21 |
| 11 | п. Зеленый Луг |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,11/0,11 |
|  |  | Теплоисточники | 0,34/0,34 |
|  |  | Всего | 0,45/0,45 |
|  | Новое строительство | Население | 0,09/0,09 |
|  |  | Теплоисточники | 0,21/0,21 |
|  |  | Всего | 0,30/0,30 |
|  | Всего | Население | 0,20/0,20 |
|  |  | Теплоисточники | 0,55/0,55 |
|  |  | Всего | 0,75/0,75 |
|  | Всего по поселению |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 1,47/1,30 |
|  |  | Теплоисточники | 6,46/5,51 |
|  |  | Всего | 7,93/6,81 |
|  | Новое строительство | Население | 3,63/3,02 |
|  |  | Теплоисточники | 11,37/7,69 |
|  |  | Всего | 15,00/10,71 |
|  | Всего | Население | 5,10/4,55 |
|  |  | Теплоисточники | 17,83/14,54 |
|  |  | Всего | 22,93/19,09 |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Газификация сельского поселения на базе использования природного газа позволит повысить комфортность проживания в поселении и улучшить экологическое состояние с переводом теплоисточников района на газовое топливо.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

В соответствии со Схемой газоснабжения и газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз»

строительство межпоселковых газопроводов от проектной ГРС Осинники (планируется к размещению в городском округе Осинники) с газификацией населенных пунктов: c. Красная Орловка, с. Ашмарино, п. Муратово, п. Елань – 36,5 км (в том числе 18,3 км в границах Центрального сельского поселения);

строительство межпоселковых газопроводов от проектной ГРС Осинники с газификацией населенных пунктов: п. Верхний Калтан, п. Зеленый Луг – 14,96 км (в том числе 3,0 км в границах Центрального сельского поселения);

строительство межпоселковых газопроводов от проектной ГРС Мыски (планируется к размещению на территории Мысковского городского округа) с газификацией населенных пунктов: п. Черемза, с. Безруково, с. Атаманово, п. ст. Тальжино, п. Тальжино, п. Баевка – 41,5 км (в том числе 20,5 км в границах Центрального сельского поселения).

Местного значения

Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов Центрального сельского поселения.

Строительство распределительных газопроводов с ГРП в газифицируемых населенных пунктах Центрального сельского поселения, протяженностью 85,3 км, в том числе:

в п. Черемза – 1,0 км;

в с. Безруково – 8,2 км;

в с. Атаманово – 16,0 км;

в п. ст. Тальжино – 5,6 км;

в п. Тальжино – 4,0 км;

в п. Баевка – 2,7 км;

в п. Елань – 13,7 км;

в п. Муратово – 4,3 км;

c. Ашмарино – 12,1 км;

в с. Красная Орловка – 9,5 км;

в п. Зеленый Луг – 6,5 км;

в п. Верхний Калтан – 1,7 км.

Строительство газопроводов среднего давления к существующим котельным в с. Атаманово, п. Тальжино, п. ст. Тальжино.

Строительство газопроводов среднего давления к мини-котельной для овцеводческой фермы в районе п. Баевка, мини-котельной для производственно-деловой зоны в районе п. Тальжино.

Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

## 7.6.4. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009.

В поселении принято по 1 пожару 10 л/с. в населенных пунктах сельского поселения: с. Атаманово, с. Безруково, п.ст. Тальжино, п. Елань, в остальных населенных пунктах - по 1 пожару 5 л/с

Таблица 7.15.

Прогнозные расходы воды питьевого качества сельского поселения Центральное

| N | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотреб ления л/сут. чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| Расчетный срок |
| 1 | с. Безруково |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 2,36 | 230 | 0,54 | 0,65 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,05 | 0,07 |
| 4 | Поливочные нужды | 2,36 | 70 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Итого |  |  | 0,75 | 0,88 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | 0,79 | 160 | 0,13 | 0,15 |
| 7 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 8 | Поливочные нужды | 0,79 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Итого |  |  | 0,19 | 0,22 |
| 10 | Всего | 3,15 |  | 0,94 | 1,10 |
| 11 | с. Атаманово |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирные жилые дома | 0,22 | 230 | 0,05 | 0,06 |
| 13 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Поливочные нужды | 0,22 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Итого |  |  | 0,07 | 0,08 |
| 16 | Индивидуальные жилые дома | 2,78 | 160 | 0,44 | 0,53 |
| 17 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 18 | Поливочные нужды | 2,78 | 70 | 0,19 | 0,19 |
| 19 | Итого |  |  | 0,70 | 0,77 |
| 20 | Всего | 3,00 |  | 0,77 | 0,85 |
| 21 | п. Тальжино |  |  |  |  |
| 22 | Индивидуальные жилые дома | 0,35 | 160 | 0,06 | 0,07 |
| 23 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Поливочные нужды | 0,35 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Итого |  |  | 0,09 | 0,10 |
| 26 | п. ст. Тальжино |  |  |  |  |
| 27 | Многоквартирные жилые дома | 3,41 | 230 | 0,78 | 0,94 |
| 28 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 29 | Поливочные нужды | 3,41 | 70 | 0,24 | 0,24 |
| 30 | Итого |  |  | 1,10 | 1,27 |
| 31 | Индивидуальные жилые дома | 0,44 | 160 | 0,07 | 0,08 |
| 32 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Поливочные нужды | 0,44 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 34 | Итого |  |  | 0,11 | 0,12 |
| 35 | Всего | 3,85 |  | 1,21 | 1,39 |
| 36 | п. Баевка |  |  |  |  |
| 37 | Индивидуальные жилые дома | 0,30 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 38 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 39 | Поливочные нужды | 0,30 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 40 | Итого | 0,30 |  | 0,08 | 0,09 |
| 41 | п. Елань |  |  |  |  |
| 42 | Многоквартирные жилые дома | 0,10 | 230 | 0,02 | 0,03 |
| 43 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 44 | Поливочные нужды | 0,10 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 45 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 46 | Индивидуальные жилые дома | 1,80 | 160 | 0,29 | 0,35 |
| 47 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 48 | Поливочные нужды | 1,80 | 70 | 0,13 | 0,13 |
| 49 | Итого |  |  | 0,45 | 0,51 |
| 50 | Всего | 1,90 |  | 0,48 | 0,55 |
| 51 | с. Ашмарино |  |  |  |  |
| 52 | Многоквартирные жилые дома | 0,01 | 230 | 0,002 | 0,003 |
| 53 | Поливочные нужды | 0,01 | 70 | 0,001 | 0,001 |
| 54 | Итого |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 55 | Индивидуальные жилые дома | 0,54 | 160 | 0,09 | 0,10 |
| 56 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 57 | Поливочные нужды | 0,54 | 70 | 0,04 | 0,04 |
| 58 | Итого |  |  | 0,14 | 0,15 |
| 59 | Всего | 0,55 |  | 0,14 | 0,15 |
| 60 | с. Красная Орловка |  |  |  |  |
| 61 | Многоквартирные жилые дома | 0,02 | 230 | 0,005 | 0,006 |
| 62 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 63 | Поливочные нужды | 0,02 | 70 | 0,001 | 0,001 |
| 64 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 65 | Индивидуальные жилые дома | 0,32 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 66 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 67 | Поливочные нужды | 0,32 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 68 | Итого |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 69 | Всего | 0,34 |  | 0,09 | 0,10 |
| 70 | Прочие населенные пункты |  |  |  |  |
| 71 | Индивидуальные жилые дома | 0,80 | 160 | 0,13 | 0,13 |
| 72 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 73 | Поливочные нужды | 0,80 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 74 | Итого |  |  | 0,20 | 0,20 |
| 75 | Сезонное население | 7,40 | 160 | 1,20 | 1,20 |
| 76 | Всего по поселению | 21,64 |  | 5,20 | 5,70 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах: Атаманово, ст. Тальжино, Тальжино и Баевка, п. Елань, с. Красная Орловка.

Для с. Безруково, с. Ашмарино предусматривается организация централизованных систем водоснабжения (строительство водозаборных скважин и водопроводных сетей).

В остальных населенных пунктах водоснабжение будет осуществляться от существующих источников (индивидуальные скважины, колодцы, поверхностные источники).

На всех водозаборных узлах предусмтриваются установки по водоподготовке.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

Изношенные водопроводные сети перекладываются.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Таблица 7.16.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

В целях обеспечения населенных пунктов сельского поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия:

строительство водопроводных сетей в с. Атаманово (9,0 км), в п. ст. Тальжино(8,0 км).

строительство артезианских скважин (2 шт) и водопроводных сетей (7,5 км) в с. Безруково.

строительство артезианских скважин (1 шт) и водопроводных сетей (10 км) в с. Ашмарино.

строительство артезианских скважин в п. Елань (4 шт), с. Красная Орловка (1 шт).

реконструкция артезианских скважин в п. Тальжино (1 шт), п. Баевка (1 шт).

строительство водопроводных сетей в п. Тальжино (5,0 км), п. Баевка (3,5 км), п. Елань (9,0 км), с. Красная Орловка (8,0 км).

установка на водозаборах сооружений водоподготовки;

разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны (в составе 3-х поясов) источников водоснабжения.

## 7.6.5. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Таблица 7.17.

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков сельского поселения Центральное

| N | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоотве дения л/сут. чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| Расчетный срок |
| 1 | с. Безруково |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 2,36 | 230 | 0,54 | 0,65 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,05 | 0,07 |
| 4 | Итого |  |  | 0,59 | 0,69 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 0,79 | 160 | 0,13 | 0,15 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 7 | Итого |  |  | 0,14 | 0,17 |
| 8 | Всего | 3,15 |  | 0,73 | 0,86 |
| 9 | с. Атаманово |  |  |  |  |
| 10 | Многоквартирные жилые дома | 0,22 | 230 | 0,05 | 0,06 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 13 | Индивидуальные жилые дома | 2,78 | 160 | 0,44 | 0,53 |
| 14 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 15 | Итого |  |  | 0,48 | 0,58 |
| 16 | Всего | 3,00 |  | 0,54 | 0,65 |
| 17 | п. Тальжино |  |  |  |  |
| 18 | Индивидуальные жилые дома | 0,35 | 160 | 0,06 | 0,07 |
| 19 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Итого | 0,35 |  | 0,07 | 0,08 |
| 21 | п. ст. Тальжино |  |  |  |  |
| 22 | Многоквартирные жилые дома | 3,41 | 230 | 0,78 | 0,94 |
| 23 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 24 | Итого |  |  | 0,86 | 1,03 |
| 25 | Индивидуальные жилые дома | 0,44 | 160 | 0,07 | 0,08 |
| 26 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Итого |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 28 | Всего | 3,85 |  | 0,94 | 1,12 |
| 29 | п. Баевка |  |  |  |  |
| 30 | Индивидуальные жилые дома | 0,30 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 31 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Итого | 0,30 |  | 0,06 | 0,07 |
| 33 | п. Елань |  |  |  |  |
| 34 | Многоквартирные жилые дома | 0,10 | 230 | 0,02 | 0,03 |
| 35 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 36 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 37 | Индивидуальные жилые дома | 1,80 | 160 | 0,29 | 0,35 |
| 38 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 39 | Итого |  |  | 0,32 | 0,38 |
| 40 | Всего | 1,90 |  | 0,34 | 0,41 |
| 41 | с. Ашмарино |  |  |  |  |
| 42 | Многоквартирные жилые дома | 0,01 | 230 | 0,002 | 0,003 |
| 43 | Итого |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 44 | Индивидуальные жилые дома | 0,54 | 160 | 0,09 | 0,10 |
| 45 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 46 | Итого |  |  | 0,10 | 0,11 |
| 47 | Всего | 0,55 |  | 0,10 | 0,11 |
| 48 | с. Красная Орловка |  |  |  |  |
| 49 | Многоквартирные жилые дома | 0,02 | 230 | 0,005 | 0,006 |
| 50 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 51 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 52 | Индивидуальные жилые дома | 0,32 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 53 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 54 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 55 | Всего | 0,34 |  | 0,07 | 0,08 |
| 56 | Прочие населенные пункты |  |  |  |  |
| 57 | Индивидуальные жилые дома | 0,80 | 160 | 0,13 | 0,13 |
| 58 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 59 | Итого |  |  | 0,14 | 0,14 |
| 60 | Сезонное население | 7,40 | 160 | 1,20 | 1,20 |
| 61 | Всего по поселению | 21,64 |  | 4,20 | 4,70 |

Система и схема канализации

Для с. Атаманово предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Предусмотривается строительство канализационных сетей и канализационных очистных сооружений в с. Безруково, п. Тальжино, п. ст. Тальжино, п. Баевка, п. Елань, с. Ашмарино, с. Красная Орловка, п. Зеленый Луг.

Канализационные стоки с. Атаманово отводятся в сети хозяйственно-бытовой канализации г. Новокузнецка.

В остальных населенных пунктах сбор сточных вод осуществляется в герметичные выгреба и септики..

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока с. Безруково, с. Атаманово, п. ст. Тальжино путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).

Размещение сооружений ОСДК предусматривается рядом с очистными сооружениями бытовых стоков.

Предлагаются комплектно-блочные ОСДК закрытого типа, санитарно-защитная зона от которых - 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия:

строительство сетей и канализационных очистных сооружений в с. Безруково (6,0 км, 0,86 тыс куб. м/сут), п. Тальжино (4,5 км, 0,08 тыс куб. м/сут), п. ст. Тальжино (7,0 км, 1,12 тыс куб. м/сут), п. Баевка (3,0 км, 0,07 тыс куб. м/сут), п. Елань (8,0 км, 0,41 тыс куб. м/сут), с. Ашмарино (8,5 км, 0,11 тыс куб. м/сут), с. Красная Орловка (7,0 км, 0,08 тыс куб. м/сут).

строительство канализационных сетей с. Атаманово (8,0 км).

установка герметичных выгребов и септиков в населенных пунктах.

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в с. Безруково, с. Атаманово, п. ст. Тальжино.

## 7.6.6. Связь

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается рост численности населения поселения к расчетному сроку до 21640 человек. Основной прирост в поселении ожидается за счет развития индивидуального жилищного строительства.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100% обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций может составить в поселении к концу расчетного срока порядка 5000 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться использование для связи между опорной и сельскими АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория населенных пунктов дальнейшее развитие данного вида связи должно вестись по пути повышения качества предоставляемых услуг и покрытия сотовой связью новой территорий операторами.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчетный срок

1.Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

2.Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

3. Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

4.Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания

5. Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

.

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Администрацией Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

Чрезвычайная ситуация (ЧС), в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

## 8.1.Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории Центрального сельского поселения (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- сейсмическое воздействие;

- эрозия речная;

- наводнения, паводок, с превышением критических отметок затопления поймы рек, обусловленные весенним снеготаянием, заторно-зажорными явлениями; дождевые паводки, в результате выпадения большого количества осадков.

Землетрясения.

Территория поселения расположена в зоне 6-7 балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) для средних грунтовых условий в соответствии с приложением Б,  СП 14.13330.2011 2011 «Строительство в сейсмических районах».

Комплект карт ОСР-97 позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А — объекты нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности; карты В и С — объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения).

Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изысканий и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

На территории Центрального сельского поселения возможные последствия землетрясений необходимо оценивать исходя из того, что пятиэтажные, четырехэтажные дома в  с. Безруково, с. Атаманово, ст. Тальжино, построены без учета сейсмического воздействия, в результате чего могут быть подвергнуты частичному или полному разрушению. Отдельные жилые дома, построенные из кирпича, могут получить частичные разрушения. В деревянных жилых домах будут преобладать легкие повреждения, а в некоторых значительные (трещины в штукатурке, повреждения дымовых труб, отопительных печей).

Наводнения на территории характеризуются по типу процесса как очень опасные, с возможной чрезвычайной ситуацией межрегионального характера, по виду ледовых явлений - заторно-зажорные,  с высоким уровнем опасности и подъемом воды более  5 м.

Речная эрозия отмечается на водотоках в населённых пунктах  Атаманово, Староабашево, Тальжино.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- заболачивание на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

- подъем уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций, и другие последствия.

Ниже приведен перечень затапливаемых (подтапливаемых) участков населенных пунктов, социально значимые объекты, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, попадающие в зону возможного подтопления.

Таблица 8.1.

Участки населенных пунктов Центрального сельского поселения, расположенные в зоне возможного подтопления в период весеннего половодья

| № п/п | Река | Населенный пункт, попадающий в зону затопления | Улицы, № домов, попадающие в зону подтопления | Общее количество населения в населенном пункте | Количество населения попадающего в зону подтопления | Площадь всего населенного пункта км2 | Площадь н/п, поп. в зону затопления км2 | Уровень воды в реке, при котором начинается подтопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное сельское поселение |
| 1 | Томь | п. Атаманово | 17 | 2696 | 44 | 3,5 | 1.5 | 615 |
|  | Ул. Зеленая №№ 19,22-24 (4) |  | 14 |  |  |  |
|  | Ул. Береговая №№ 12,20 (2) |  | 6 |  |  |  |
|  | Ул. Центральная №№ 1,72 (2) |  | 2 |  |  |  |
|  | Ул. Притомская №№ 21,32, 33 (3) |  | 8 |  |  |  |
|  | Ул. Свердлова № 31 (1) |  | 4 |  |  |  |
|  | Ул. Фестивальная №№ 3,22, 28,31,33 (5) |  | 10 |  |  |  |
|  | Томь | п. Староабашево | 11 | 149 | 7 | 1 | 0.5 | 670 |
|  | Ул. Куюкова №№ 35,42,45 (3) |  | - |  |  |  |
|  | Ул. Береговая №№ 8в,9,10,14,15,16 (6) |  | 4 |  |  |  |
|  | Ул. Луговая №№ 9,11 (2) |  | 3 |  |  |  |
|  | Томь | с. Безруково | 29 | 1938 | 71 | 21,89 | 2,01 | 560 |
|  | Ул. Заречная №№ 1,2,7,9,14,21,27 – 7д |  | 12 |  |  |  |
|  | Ул. Набережная №№2,4,10,12,15,20,22,32 – 13д |  | 36 |  |  |  |
|  | Ул. Центральная №№11а,18,20,24,78,80 – 6д |  | 17 |  |  |  |
|  | Пер. Болотный №№ 15б,21,23 – 3д |  | 6 |  |  |  |
|  | Томь | с. Боровково | 16 | 307 | 22 | 9,20 | 1,07 | 560 |
|  | Ул. Набережная №№ 1,3,4,5,7 – 5д. |  | 9 |  |  |  |
|  | Ул. Дорожная №№ 4,8,12,14,16,22 – 6д |  | 11 |  |  |  |
|  | Ул. Береговая №5 – 1д |  | 1 |  |  |  |
|  | Ул. Первомайская №№ 1а,2, 19 -3д. |  | 4 |  |  |  |
|  | Кондома | с. Ашмарино | 213 | 368 | 240 | 9,08 | 3.8 | 505 |
|  | Ул. Береговая №№ 2-74 – 72д. |  | 93 |  |  |  |
|  | Ул. Карьерная №№ 1-28 – 39д. |  | 28 |  |  |  |
|  | Ул. Школьная №№ 1-80 – 102д. |  | 119 |  |  |  |
|  | Кондома | с. Смирновка | Ул. Озерная №№ 1-61 – 54д. | 44 | 44 | 2 | 1 | 515 |
|  | озеро Колхозное | п. Верхний Калтан | ул. Нижняя № 19,23 – 2д. | 42 | 2 | 0,328 | 0,04 | 580 |
|  | ВСЕГО: | 342 | 5544 | 430 | 46,998 | 9,92 |  |

Среди объектов, которые могут оказаться в зоне затопления: Автодорога «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк-Междуреченск» 2 км., с. Боровково, р. Томь; Автодорога (гравийно-песчаное покрытие протяженностью 1км.), п. Смирновка, р. Кондома; Садоводческие объединения Ромашка1, Ромашка 2, Путеец, Мечта, Шахтостроитель (п. Ашмарино); Любитель, Озерки, Радуга, Энергетик (п.Смирновка); Швейник, Вишенка (с. Боровково).

На территориях, подверженных затоплению, запрещается размещение экологически вредных производств и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водный бассейн. При градостроительном освоении участков в пределах этой зоны требуется проведение мероприятий по защите от затопления паводками.

Новокузнецкий район находится в зоне действия геокриологических процессов (морозное пучение, термокарст, солифлюкция), при этом от 1% до 3% территории подвержена опасным проявлениям процесса, менее 10% территории - умеренно-опасным проявлениям, которые могут являться причиной умеренных разрушений и повреждений объектов (инженерных коммуникаций) на застроенных территориях.

Опасные метеорологические явления

Вся территории Кемеровской области  подвержена стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ):

- сильный ветер;

- ураган;

- ливень;

- грозы;

- сильный мороз.

Таблица 8.2.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории Новокузнецкого района

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной ЧС, тыс.км2 | Возможное количество населенных пунктов | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн.руб |
| 1 | Землетрясения | 7-8 | 1*10-3 | 1*10-5 | 13,4 | 134 | 50681 | - | - | - |
|  |  | 8-9 | 1*10-5 | 1*10-6 | 13,4 | 134 | 50681 | 100 | 5000 | > 15 |
|  |  | >9 | 1*10-6 | 1*10-7 | 13,4 | 134 | 50681 | 1500 | 7000 | > 30 |
| 2 | Ураганы, тайфуны, смерчи, м\с | >32 | 1 раз в 3 года | 1*10-3 | 13,4 |  | 50681 | - | 30 | > 10 |
| 3 | Град, мм | 20-31 | 1*10-4 | 1*10-5 | 13,4 | 134 | 50681 | - | 50 | 3 |
| 4 | Наводнения, м | >6 | 5*10-2 | 5*10-2 | 0,11 | 10 | 100 | - | 150 | 7 |
| 5 | Подтопления, м | >5 | 2*10-1 | 2*10-1 | 0,25 | 30 | 4480 | - | 200 | 3 |

Лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Опасность природных пожаров на территории Центрального сельского поселения (быстрое распространение огня при сильном ветре, сильное задымление), проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, на их имущество, в уничтожении жилой застройки и предприятий, прилегающих к лесным массивам, торфяникам а также, в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

Таблица 8.3.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (определяется в соответствии с ГОСТ 22.0.06-95).

| Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород |
|  |  | Взрывная волна |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  | Затопление поверхностными водами |
|  |  | Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  | Удар |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  | Деформация речного русла |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| Сильные осадки |
| Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| Град | Динамический | Удар |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  | Опасные дымы |

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает части зданий и сооружений. Вследствие сильного ветра могут возникать перебои в электроснабжении, пожары, повал деревьев и слабо укрепленных конструкций, что приводит к нарушению работы транспорта, затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

При грозе наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы затрудняют жизнь и деятельность населения, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность техногенных аварий. При температурах ниже минус 30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Для предупреждения тяжелых последствий землетрясений на территории Центрального сельского поселения необходимо провести микрорайонирование и осуществлять строительство с учетом требований  СП 14.13330.2011 2011 «Строительство в сейсмических районах». Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Для инженерной защиты территории населенных пунктов от наводнений (половодий)  на территории Новокузнецкого района выполняется  ремонт водоспускных устройств, осуществляется надзор и безопасная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений (плотин, дамб), разрабатываются и реализуются организационно-технические мероприятия,  предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий:

- постоянный мониторинг, прогнозирование паводковой обстановки в Новокузнецком муниципальном районе, оценка обстановки на территориях;

- поддержание в готовности постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб;

- заблаговременная подготовка плавсредств,  планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в районах расселения;

- подготовка к проведению взрывных работ на реках района, в случаях образования заторов во время прохождения весеннего ледохода;

- создание резервов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, подвергающихся подтоплению;

- определение и подготовка мест на случай необходимой эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий;

Проблемы подтопления территории населенных пунктов, необходимо решать проведением комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, в который входит: борьба с оврагообразованием, берегоукрепление и благоустройство водоемов и водотоков, понижение уровня грунтовых вод, организация и очистка поверхностного стока и др. мероприятия, разрабатываемые на основании данных инженерно-геологических изысканий.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства, Коллегия Администрации Кемеровской области обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности. Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов на территории Кемеровской области организуется  в рамках долгосрочной Государственной программы «Кемеровской области "Экология и природные ресурсы Кузбасса" на 2014 - 2018 годы, утвержденной  Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 9 сентября 2015 г. N 290;  в соответствии с Лесным планом Кемеровской области, утвержденным Постановлением Губернатора Кемеровской области №6-пг от 28 января 2009 г. и иными нормативно-правовыми актами; Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляется:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

## 8.2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К техногенным источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения следует отнести:

- аварии на химически опасном объекте;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии  и транспортные происшествия с участием опасных грузов;

- аварии на объектах коммунального хозяйства.

По данным Администрации Новокузнецкого района Кемеровской области, на территории Центрального сельского поселения присутствуют:

- химически опасный объект - ЗАО «Водоканал» Драгунский водозабор;

- взрывопожароопасные объекты – ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Шахта  «Есаульская»»; ООО «Шахта Кушеяковская», «Калтанский угольный разрез».

Аварии на химически опасных объектах

Наиболее тяжелыми по возможным последствиям являются аварии на химически опасных объектах (ХОО) и происшествия на транспорте с участием аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), при которых часть территории поселения  может оказаться в зоне химического загрязнения.

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Таблица 8.4.

Сведения о  химически опасных объектах  на территории поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Место расположения | Источник возможной ЧС | Вид опасности | Класс опасности | Вид опасного вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Драгунский водозабор» | Новокузнецкий район, пос. Атаманово | Склад хлора | ХОО | 3 | хлор |

Классы опасности потенциально-опасных объектов (ПОО), устанавливаются по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на данных объектах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Возможная зона действия поражающих факторов на объектах 3 класса опасности соответствует  межмуниципальной ЧС.

Основным способом защиты населения,  проживающего в зоне возможного опасного химического загрязнения,   является его оповещение, обеспечение средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) и эвакуация в безопасные районы за пределы зоны ЧС.

Для защиты населения в случае аварий с АХОВ необходимо предусматривать:

экстренную эвакуацию населения в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств индивидуальной защиты (противогазов).

Работающая смена химически опасных объектов укрывается  в убежищах с тремя режимами вентиляции (по расчету загазованности). Все убежища на ХОО должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Для предотвращения аварий и сокращения тяжелых последствий, вследствие их возникновения на химически опасных объектах необходимы следующие организационно-технические мероприятия:

Организация городской службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

Строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с применением АХОВ, содержание в полной готовности обваловок, поддонов, дегазирующих средств, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, надежная охрана потенциально опасных объектов;

Совершенствование технологических процессов с сокращением или полной ликвидацией использования АХОВ, заменой на менее опасные реагенты (гипохлорит натрия);

Совершенствование надежности службы оповещения работников химически опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения, организация локальных систем оповещения (ЛСО должны быть организованы на всех химически опасных предприятиях);

Создание фонда индивидуальных средств защиты.

Проектом предлагается,  используя положительный  опыт химических предприятий,

установить на ХОО систему АСКАВ (автоматизированная система контроля аварийных выбросов токсичных газов и оповещения химически опасных объектов), которая сопрягается с локальной системой оповещения  для повышения эффективности  работы.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасные объекты, представляющие наибольшую опасность, в границах проектирования являются объектами угледобывающей промышленности и располагаются в удалении от жилой застройки, это ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Шахта  «Есаульская»», 4 класса опасности; ООО «Шахта Кушеяковская» - 5 класса опасности.

Возможная зона действия поражающих факторов на объектах 4 класса опасности соответствует муниципальной ЧС; 5 класса опасности -  локальной ЧС  (не распространится за пределы территории объекта).

Для обеспечения безопасной эксплуатации вышеперечисленных объектов необходимо выполнение требований «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в угольных шахтах»,  утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  N 550 от 19 ноября 2013 г., Постановления № 45 от 30 мая 2003 года «Об утверждении Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», иных требований действующего законодательства.

В Соответствии с Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151-ФЗ от 22.08.1995 г. (ред. от 02.07.2013 г.) и по Приказу МЧС России «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» от 23.12.2005 N 999,  для предупреждения возможных негативных последствий аварий на потенциально-опасных объектах и снижения масштабов чрезвычайных ситуаций на территории Новокузнецкого созданы нештатные аварийно-спасательные формирования.

Возгорание на территории населенных пунктов может возникнуть, так же, вследствие нарушений правил пожарной безопасности на предприятиях, на которых используются горючие материалы и легко-воспламеняемые жидкости – складах пиломатериалов, АЗС, газгольдерах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на условия нормальной жизни и деятельности населения, проживающего на территории Центрального сельского поселения.

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции

- водонесущие коммуникации (тепловые, канализационные, водопроводные сети);

- ЛЭП;

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей;

Транспортные происшествия с участием опасных грузов

Рассматриваемую территорию пересекают железная дорога, автодороги регионального, межмуниципального, районного и местного значения.

Железнодорожный и автомобильный транспорт на территории Центрального поселения представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легко воспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном, из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин, отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, газопроводами.

Для предупреждения  возможных ЧС на транспорте необходимо осуществлять:

трассировку маршрутов перевозки взрывчатых веществ  и АХОВ по обходам;

перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

постоянный контроль состояния автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории Центрального сельского поселения в противоэрозионных и мелиоративных целях (орошение земель) создано несколько прудов. Пруды образованы при помощи строительства напорных перегораживающих гидротехнических сооружений, оборудованных водосбросами. При наполнении прудов выше расчетного уровня (отметки НПУ) сброс воды в нижний бьеф происходит в автоматическом режиме.

Данные гидротехнические сооружения не являются потенциально-опасными объектами, но их техническое состояние находится в неудовлетворительном, часто аварийном состоянии и разрушение, при сочетании негативных факторов может негативно влиять на жизнь и деятельность населения, проживающего на территории Центрального сельского поселения.

Для предупреждения возможных негативных последствий необходимо, вести  работу по сбору  и систематизации сведений о вышеназванных гидротехнических сооружениях для поддержания их безопасности, уточнению характеристик и состояния инженерных сооружений для паспортизации объектов с целью определения и предотвращения возможных негативных последствий в случае аварии.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного влияния вод и ликвидации его последствий в соответствии с ст. 24-27 Водного кодекса.

Для защиты населения, проживающего в зонах возможного затопления, при угрозе затопления,  проводится его оповещение и упреждающая эвакуация,  по заранее разработанным планам.

При ликвидации бесхозяйных ГТС необходимо учитывать возможные неблагоприятные последствия.

Для гидротехнических сооружений поселения рекомендуется реконструкция, восстановление, ремонт и надежная эксплуатация существующих перегораживающих и водопропускных сооружений, расчистка водоёмов, благоустройство берегов.

Таблица 8.5.

Показатели риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций не территории Новокузнецкого района

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн) | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | объект №1 Драгунский цех водоснабжения | хлор - 15 | 10-3 | 10-4 | 39,2 | 4,1 | - | - | до 50000 |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте | Территория МО Новокузнецкий муниципальный район | по оценке критерия ЧС | - | - | - | - | - | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Территория МО Новокузнецкий муниципальный район | Аварии на электроэнергетических системах, системах водоснабжения | 1 раз в год | 10-2 | 0,001 | < 5 | - | - | - |
| Чрезвычайные ситуациина электро-энергетических системах и системах связи | Территория МО Новокузнецкий муниципальный район | штормовой ветер, грозовые явления, мокрый снегопад | 10-2 | 10-5 | 0,5 | < 2 | - | - | - |

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

В условиях, когда значительную часть жилищного фонда на территории населенных пунктов сельского поселения составляют жилая застройка усадебного типа с деревянными перекрытиями и индивидуальными источниками теплоснабжения, вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.), расположенных на территории сельского поселения.

Обеспечение пожарной безопасности поселения

В настоящее время территорию Центрального сельского поселения обслуживает: Пожарная часть №4, №3 ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской  области» по охране г. Новокузнецка; Пожарная часть №18 противопожарной службы Кемеровской области (с. Куртуково  Новокузнецкого района), привлекаются подразделения добровольных пожарных команд, дислоцированные в населенных пунктах Центрального сельского поселения: с. Атаманово, с. Безруково, п. Елань  (ДПК в стадии формирования).

Таблица 8.6.

Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Новокузнецком муниципальном районе

| № п\п | Наименование пожарной части | Район выезда ПЧ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть №4 по охране Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Федерального Государственного казённого учреждения (ФГКУ) «11 отряд ФПС по Кемеровской области» | п. Верх-Подобас, п. Черемза |
| 2 | Пожарная часть № 3 по охране Куйбышевского района г. Новокузнецка ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области» | с. Ашмарино, п. Черный Калтан, п. Юрково, п. Красный Калтан, п. Зелёный Луг, п. Верхний Калтан |
| 3 | Пожарная часть №18 противопожарной службы Кемеровской области, с. Куртуково Новокузнецкого района | п. Муратово, п. Смирновка, п. Красная Орловка |

В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории Центрального сельского поселения используются:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (естественные и искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;

- водонапорные башни.

Таблица 8.7.

Источники противопожарного водоснабжения в Центральном сельском поселении Новокузнецкого муниципального района

| № п/п | Населенный пункт | Место нахождения | Место забора воды | Пожарный водоемы, м3 (ПВ) | Пожарный гидрант (ПГ), | Водонапорная башня (ВБ) | Пожарный кран (ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Атаманово | ул. Драгунская,16 |  |  | ПГ (К-300) |  |  |
|  |  | ул. Центральная, 99б |  |  | ПГ (Т-100) |  |  |
|  |  | ул. Центральная, 188а |  |  | ПГ (К-300) |  |  |
|  |  | ул. Центральная, 188а |  |  | ПГ (К-300) |  |  |
|  |  | На территории ЗАО «Водоканал», насосная станция 2-го подъема |  |  | ПГ-1 (К-150) |  |  |
|  |  | На территории ЗАО «Водоканал», шламовая насосная станция |  |  | ПГ-2 (К-150) |  |  |
|  |  | На территории ЗАО «Водоканал», возле бывшего склада хлора |  |  | ПГ-3 (К-150) |  |  |
|  |  | На территории ЗАО «Водоканал», возле гаража |  |  | ПГ-4 (К-150) |  |  |
|  |  | На территории ЗАО «Водоканал», возле столовой |  |  | ПГ-5 (К-150) |  |  |
| 2. 3. 4. | п. Староабашево п. Тальжино п. Баевка | Перекресток ул. Школьная и Высокая | река Томь |  |  | ВБ |  |
|  |  | АЗС «Вираж (трасса Новокузнецк–Междуреченск) |  | ПВ (25м3) |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  |  | ВБ |  |
| 5. | п.ст.Тальжино | ул. Свердлова |  |  | ПГ |  |  |
|  |  | ул. Советская | Котельная |  |  |  | ПК |
|  |  | Территория НДРСУ | Емкость |  |  |  | ПК |
| 6. | с. Безруково | ул. Советская,14 |  |  |  | ВБ |  |
|  |  | ООО «Кузбасский деловой союз» АЗС «ЛукОйл», (трасса Новокузнецк–Междуреченск) |  | ПВ (50м3) |  |  |  |
|  |  | ул.Коммунальная,12 (у школы) |  |  | ПГ (К-150) |  |  |
| 7. | с. Боровково | ул. Коммунальная за д.№22 | река Томь |  | ПГ (К-150) |  |  |
| 8. | п. Черемза | Ул. Трудовая | река Подобаска |  |  | ВБ |  |
| 9. | п. Березовая Грива |  | река Колондас |  |  | ВБ |  |
|  |  | Водозабор Осинниковского водоканала (расстояние 2км) | ИППВ |  |  |  |  |
| 10. | п. Берензас |  | река Берензас |  |  |  |  |
| 11. | п. Верх-Подобас | на въезде в деревню | река Подобас |  |  |  |  |
|  |  |  | Водокачка |  |  |  |  |

## 8.3.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Для территории Кемеровской области характерна природно-очаговая заболеваемость следующими инфекциями: сибирская язва, брюшной тиф, клещевой энцефалит; распространение сельскохозяйственных вредителей. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни,  как от природных,  так и привнесенных инфекций.

Особо опасными заболеваниями, общими для животных и человека, являются: чума свиней, бруцеллез крупного рогатого скота, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство.

Среди населения на территории поселения возможно распространение  ОРВИ, гриппа,  а так же отравлений. Наблюдается повышенный уровень заболеваемости такими опасными инфекциями как псевдотуберкулез и активный туберкулез.

Ухудшение санитарно-гигиенических условий и вспышка инфекционных заболеваний на территории может стать следствием чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В летнее время возможны инфекционные заболевания среди населения из-за низкого качества питьевой воды.

Возникновение  источников инфекции может быть обусловлено:

- состоянием сетей канализации и канализационных очистных сооружений, а так же нарушением санитарных правил сброса сточных вод;

- разгерметизацией существующих скотомогильников, в том числе сибиреязвенных и биотермических ям по различным причинам;

- несанкционированными свалками мусора и отходов, возникающими, в основном, в летний сезон вокруг садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, а также, вдоль автомобильных и железных дорог, которые должны подлежать контролю и постепенной ликвидации.

Основными мерами предупреждения вспышек ОКИ являются:

- качественное водоснабжение;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- санитарный контроль за производством и реализацией продуктов питания и условиями их хранения и приготовления;

- пропаганда правил личной гигиены.

Рост производства продукции, полученной от сельскохозяйственных животных, зависит от эпизоотического благополучия животноводства и от снижения уровня заболеваемости животных заразными болезнями, наносящими значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям всех форм собственности.

Основой профилактики является соблюдение санитарных правил и норм на объектах водоснабжения, объектах производства, хранения и реализации продуктов питания, на частных подворьях.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных  заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

- лабораторная диагностика;

- санитарное просвещение;

- плановая иммунизация людей и животных;

- плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

- ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

- ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

- ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

- защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населенных пунктах;

- ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В рамках Генерального плана Центрального сельского поселения предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

Предупреждение аварий в техногенной сфере (проводиться на конкретных объектах и производствах).

Обеспечение безопасности на водных объектах предлагается осуществлять размещением в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, осуществлением контроля на стоянках маломерных судов, мониторинга ледовой обстановки.

Защита населения Центрального поселения, а именно:

- оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (для чего показаны объекты транспорта, используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых; для временного размещения отселяемого населения оборудуются пункты временного размещения в приспосабливаемых помещениях объектов социально-бытового обслуживания);

- спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проведение мероприятий медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

Обеспечение пожарной безопасности:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара. В соответствии с ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять - 20 минут. Данное требование, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, практически, соблюдается в настоящее время. Рекомендуется на базе добровольных пожарных команд создать муниципальные посты пожарной охраны. Для повышения возможностей постов муниципальной пожарной охраны, довести численность личного состава и техники каждого муниципального поста до нормативного требования.

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории малоэтажной застройки и садоводческих объединений для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Обеспечение водой «безводных» участков сельского поселения  - замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов; оборудование подземными пожарными резервуарами (не менее двух, объемом по 50 м3 каждый). Территория населенных пунктов была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление.

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки.

- Организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения.

- Необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта;

В целях обеспечения требований противопожарной безопасности на территории населенных пунктов поселения:

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории города и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Оповещение населения Центрального сельского поселения должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422\90\376).

В соответствии с  Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 465 (ред. от 03.08.2015)  «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2014 - 2017 годы»,  планируется создание региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения  (ОКСИОН) в местах массового пребывания людей.

В составе основных мероприятий государственной программы планируется:

- оснащение спасательных формирований и противопожарной службы;

- установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи;

- приобретение аппаратно-программных комплексов (АПК);

- развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава, спасателей и населения;

- модернизация сети сейсмостанций и геодинамических полигонов и др. .

Раздел выполнен в соответствии с   «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244, с учетом требований нормативной документации, законодательства Российской Федерации, административно-правовых актов  и др. документов:

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;

- Федеральный закон  «О безопасности» от 5.03.1992 г. с изменениями от 24.12.1993 г № 2446-1;

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997 № 117-ФЗ;

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 №170-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- ГОСТ 22.0.02–94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03–97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05–97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06–95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07–95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения»

- СНиП 2.06.15–85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.51–90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации № 105 от 28.02.2003 г.);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1371-р от 14.10.2004 г.,

а так же законодательство и нормативно-правовые акты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности,  действующие на территории Кемеровской области.

# 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч. по сельским поселениям: | га | 231866,3 | 231866,3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 31635,3 | 30569,5 |
| Земли населенных пунктов, в том числе по населенным пунктам | га | 2285,3 | 3312,2 |
| п. Баевка | га | 59,9 | 68,3 |
| п. Березовая Грива | га | 50,2 | 52,1 |
| п. Берензас | га | 153,6 | 153,6 |
| п. Верхний Калтан | га | 24,0 | 24 |
| п. Верх-Подобас | га | 59,5 | 59,5 |
| п. Елань | га | 219,2 | 254,4 |
| п. Зеленый Луг | га | 52,5 | 95,4 |
| п. Красный Калтан | га | 20,5 | 40,6 |
| п. Муратово | га | 64,1 | 67,3 |
| п. Смирновка | га | 18,0 | 18,0 |
| п. Староабашево | га | 171,0 | 171,0 |
| п. Тальжино | га | 102,5 | 154,1 |
| п. Черемза | га | 24,2 | 24,2 |
| п. Черный Калтан | га | 9,7 | 9,7 |
| п.ст. Тальжино | га | 219,3 | 761,2 |
| с. АТАМАНОВО | га | 504,0 | 664,5 |
| с. Ашмарино | га | 159,1 | 228,6 |
| с. Безруково | га | 192,2 | 214,8 |
| с. Боровково | га | 88,0 | 103,7 |
| с. Красная Орловка | га | 85,0 | 142,6 |
| с. Юрково | га | 8,8 | 8,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 2608,7 | 2608,6 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 139,8 | 178,8 |
| Земли лесного фонда | га | 193814,9 | 193814,9 |
| Земли водного фонда | га | 684,5 | 684,5 |
| Земли запаса | га | 697,8 | 697,8 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |
| 1.2.1. Поселок ________, общая площадь | га |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилая зона | га |  |  |
| II. Население |  |  |  |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 10,6 | 14,2 |
| Возрастная структура населения: - дети 0-15 лет | % | 18,6 | 17,8 |
| - население в трудоспособном возрасте | % | 61,2 | 50,0 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 20,2 | 32,2 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего сельскому поселению | тыс. кв. м | 327 | 512 |
| в том числе: - средне- и малоэтажная жилая застройка | % | 12 | 20 |
| - индивидуальная застройка с участками, одноэтажные блокированные дома | % | 88 | 80 |
| Новое жилищное строительство (с учетом сезонного населения) - всего | тыс. кв. м | - | 757,1 |
| IV. Муниципальные объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения (дома культуры, клубы) | число мест | 980 | 994 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 85,5 | 85,5 |
| Спортивные и тренажерные залы всех видов | кв. м площади пола | 1936 | 1936 |
| Плоскостные спортивные сооружения (состоящие на балансе) | га | 3,7 | 3,7 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | н/д | н/д |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность железных дорог общего пользования | км | 61,0 | 65,6 |
| Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 91,8 | 117,2 |
| в том числе: | км |  |  |
| - регионального или межмуниципального значения, |  | 55,2 | 55,2 |
| - местного значения (подъезды к населенным пунктам) |  | 36,6 | 62,0 |
| Плотность автодорог с твердым покрытием | км / тыс. кв. км | 35 | 50 |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов - всего | км | 149,6 | 279,3 |
| Уровень автомобилизации | легковых автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водопотребление | тыс. м3 сут. | н/д | 4,53 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | н/д | 4,53 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | подземные и поверхностные |  |
| Канализация: |  |  |  |
| 1. поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. м3 сут. | н/д | 3,52 |
| Производительность очистных сооружений | тыс. м3 сут. | отсутствуют очистные сооружения | 3,52 |
| Электроснабжение: |  |  |  |
| Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт · ч в год, | 14980 | 43280 |
| Теплоснабжение: 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды, в том числе | Гкал/ч | 8,1 | 26,83 |
| автономные источники тепла | Гкал/ч | н/д | 22,30 |
| Газоснабжение: |  |  |  |
| 1. Потребление сетевого газа всего, в т. ч.: | млн. куб м/год | н/д | 22,93 |
| на бытовые нужды населения | млн. куб м/год | н/д | 5,10 |
| на теплоисточники | млн. куб м/год | н/д | 17,83 |
| 2. Источники подачи газа | комплекс | ГРС | ГРС |

# 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе свредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 4.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ст.п. Тальжино

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ст.п. Тальжино

ИНВЕТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

с. Безруково

# Footnotes

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358.

В связи со строительством обогатительной фабрики «Энергетическая» Решением Совета народных депутатов Центрального сельского поселения от 15 мая 2014г. № 30 рекомендовано в соответствии с федеральным и областным законодательством инициировать упразднение административно-территориальной единицы поселок Черный Калтан.

На основании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральных органом исполнительной власти)

Без учета спортивного зала МБОУ «Тальжинская ООШ», МБОУ «Атамановская СОШ»

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

В соответствии с законом Кемеровской области от 28.02.2011 №17-ОЗ «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

мероприятие по строительству стадиона в с. Атаманово реализовано: стадион введен в эксплуатацию в 2015 году

Схемой территориального планирования Кемеровской области определено для опорных центров областной системы расселения (г.Кемерово и г.Новокузнецк) нормы жилищной обеспеченности в 36 кв.м/человек. Для  муниципальных районов нормы жилищной обеспеченности приняты на уровне в 32 кв.м/человек. С учетом близости к городу Новокузнецк норма жилищной обеспеченности для Центрального сельского поселения принята также на уровне 36 кв.м/чел.

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.

Сведения о протяженности автомобильных дорог приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3 материалов оцифрованной топографической основы.

Сведения о протяженности автомобильных дорог приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3 материалов оцифрованной топографической основы.

# Text boxes

Основные характеристики площадки

- Площадь земельного участка 180 га, в том числе, 39 га - первая очередь строительства

Земельный участок располагается в северной части п. ст. Тальжино. Участок интересен своими природно-ландшафтными особенностями: он находится на открытой со стороны въезда площадке и ограничен с западной стороны р. Тальжина с живописным лесом. Участок представляет собой ровную площадку.

- Удалённость от города Новокузнецк

Площадка расположена на расстоянии  5 км от г. Новокузнецка.

- Транспортная инфраструктура

С восточной стороны проходит автомобильная дорога Новокузнецк - Тальжино, соединяющая п. ст. Тальжино  с административным центром Атамановского сельского поселения с. Атаманово.

С северной стороны площадки проходит автомобильная магистраль Новокузнецк-Междуреченск

Проектируемые площадочные проезды запроектированы с выездом на автодорогу Новокузнецк - Тальжино и автодорогу Новокузнецк- Междуреченск.

- Жилая застройка

Жилой дом 1 типов

Двухквартирный жилой дом - 8 домов

Площадь земельного участка – 10 соток для каждой квартиры

Жилой дом 2 типа

Одноквартирный жилой дом – 560 домов

Площадь земельных участков – 10- 25 соток

- Обеспеченность социальными объектами

Проектом предусмотрено строительство двух детских садов, школы, спортивного комплекса, объектов административно- бытового назначения.

- Инженерное обеспечение

Проектом предусмотрено обеспечение инженерными коммуникациями. В настоящее время к площадке подведён магистральный водовод и построена ТП с учётом потребностей объектов первой очереди строительства.

- На площадке построено восемь двухквартирных жилых домов по ул. Строителей

Основные характеристики площадки

- Площадь земельного участка 22 га.

Земельный участок располагается в юго - западной части села. Участок представляет собой ровную площадку. Преимуществом площадки является близость к городу Новокузнецку и хорошая транспортная доступность. На площадку разрабатывается проект планировки территории.

- Удалённость от города Новокузнецк

Площадка находится в 16 км от города Новокузнецк.

- Транспортная инфраструктура

Вдоль северной границы площадки проходит автомобильная дорога Новокузнецк- Междуреченск. Въезд на площадку осуществляется с автодороги Новокузнецк- Междуреченск.

- Жилая застройка

Компактная малоэтажная жилая застройка с уютным современным благоустройством и органично вписанными кварталами индивидуального жилья.

- Обеспеченность социальными объектами

Предусматривается строительство объектов социального и культурно- бытового назначения.

Площадка расположена в 100 м от существующей школы, в 250 м от поселковой администрации, в 300 м от клуба.

- Инженерное обеспечение

Предусматривается обеспечение инженерными сетями коммуникаций. На прилегающей территории проектируется строительство новых водопровода и сети канализации. Также предусматривается подключение объектов строительства к центральному источнику теплоснабжения.