ПРОЕКТ

Инв. № 14/143к2

Экз. 1

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Санкт-Петербург – Новокузнецк

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	6

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	19

УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов

Сосновского сельского поселения

Новокузнецкого муниципального района

Кемеровской области

«    »__________20___г. №    ____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новокузнецкого муниципального района

Кемеровской области

Состав материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Сосновское сельского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. Положение о территориальном планировании | 14/143к2 |
| 2 | Генеральный план Сосновское сельского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 14/142к2 |
| Графические материалы |
| 1 | Сосновское с.п. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:25 000 | 14/200 к2 |
| 2 | Сосновское с.п. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/201 к2 |
| 3 | Сосновское с.п. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:25 000 | 14/202 к2 |
| 4 | Сосновское с.п. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/203 к2 |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, графические материалы в формате JPG. | 14/204 к2 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный план Сосновского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района подготовлен на всю территорию Сосновского сельского поселения в границе, установленной законом Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований" от 17 декабря 2004 г. № 104-ОЗ (ред. от 26.11.2013 г.).

2. Генеральный план Сосновского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района разработан на срок до 2035 года включительно (расчетный срок).

3. Проектная численность постоянного зарегистрированного населения Сосновского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района на 2035 год определена в размере 8,1 тыс. человек.

# 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

| № | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Планируемый показатель |  |  |
| 1 | Объекты электроснабжения |
| 1.1 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства сельского поселения | ТП 10/0,4 кВ | объект | 11 (по 1 объекту в каждом населенном пункте) | п. Ленинский, п. Николаевка, п. Тайлеп, с. Таргай. п. Новый, п. Калмыковский, д. Михайловка, п. Калиновский, д. Учил, с. Малиновка, п. Нижние Кинерки. Жилая зона, общественно-деловая зона | Охранная зона составляет: 10 м от всех стен подстанции по периметру |
| 1.2 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства сельского поселения | ТП 10/0,4 кВ | объект | 4 (по 2 объекта в каждом населенном пункте) | п. Пушкино, с. Куртуково. Жилая зона, общественно-деловая зона | Охранная зона составляет: 10 м от всех стен подстанции по периметру |
| 1.3 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства сельского поселения | ТП 10/0,4 кВ | объект | 3 | с. Сосновка Жилая зона, общественно-деловая зона | Охранная зона составляет: 10 м от всех стен подстанции по периметру |
| 1.4 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Ленинский | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении. |
| 1.5 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Николаевка | ВЛ-10 кВ | км | 1,5 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.6 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Пушкино | ВЛ-10 кВ | км | 0,7 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.7 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Тайлеп | ВЛ-10 кВ | км | 0,2 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.8 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Куртуково | ВЛ-10 кВ | км | 0,6 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.9 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Сосновка | ВЛ-10 кВ | км | 2,5 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.10 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Таргай. | ВЛ-10 кВ | км | 0,8 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.11 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Новый | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.12 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Калмыковский. | ВЛ-10 кВ | км | 0,1 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.13 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства д. Михайловка | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 114 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Калиновский. | ВЛ-10 кВ | км | 1,0 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.15 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства д. Учул | ВЛ-10 кВ | км | 1,1 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.16 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Малиновка. | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.17 | Объект капитального строительства электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Нижние Кинерки | ВЛ-10 кВ | км | 0,7 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 2 | Объект теплоснабжения |
| 2.1 | Объект теплоснабжения | Для теплоснабжения универсального торгового центра | Котельная | объект | 1 | Между с. Сосновка и границей г. Новокузнецка, общественно-деловая зона | СЗЗ до 50 м |
| 2.2 | Объект теплоснабжения | Для теплоснабжения спортивного центра | Котельная | объект | 1 | с. Сосновка, общественно-деловая зона | СЗЗ до 50 м |
| 2.3 | Объект теплоснабжения | Для теплоснабжения центра автосервиса | Котельная | объект | 1 | Южнее существующей развязки обходной дороги с автодорогой Новоукзнецк – Темиртау, зона сельскохозяйственного использования | СЗЗ до 50 м |
| 2.4 | Объект теплоснабжения | Для теплоснабжения базы отдыха | Котельная | объект | 1 | п. Кульчаны, зона объектов рекреации и туризма | СЗЗ до 50 м |
| 3 | Объекты газоснабжения |
| 3.1 | Объект газоснабжения | Обеспечение сетевым газом потребителей п. Пушкино, с. Сосновка, с. Куркутово | Межпоселковый газопрвод от ГРС-1 | км | 40,23 (в том числе 23,70 в границах сельского поселения) | - | Охранная зона 6 м (по 3 м от оси) |
| 3.2 | Объект газоснабжения | Обеспечение сетевым газом потребителей п. Тайлеп, п. Николаевка, п. Таргайский дом отдыха, п. Юрьевка, п. Ключи, с. Таргай, п. Федоровка, п. Заречный | Межпоселковый газопрвод от проектной ГРС Осинники | км | 45,05 | - | Охранная зона 6 м (по 3 м от оси) |
| 4 | Объекты водоснабжения |
| 4.1 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей нового строительства | Артезианские скважины | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | п. Заречный, зона зеленых насаждений специального назначения п. Ленинский, зона зеленых насаждений специального назначения п. Николаевка, зона объектов инженерной инфраструктуры п. Пушкино, зона озеленения общего пользования п. Тайлеп, зона объектов инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 1 пояса 50 м |
| 4.2 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей нового строительства | Водопроводные сети | км км км км км км км км км | 2,0 1,5 7,5 9,0 10,0 4,0 7,0 16,0 7,0 | п. Гавриловка п. Заречный п. Ленинский п. Николаевка п. Пушкино п. Тайлеп с. Куртуково с. Сосновка с. Таргай | - - - - - - - - |
| 4.3 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей поселения | Установки водоподготовки |  |  | На артезианских скважинах поселения |  |
| 5 | Объекты водоотведения |
| 5.1 | Объект водоотведения | Для обеспечения отведения стоков от проектируемой застройки | Канализационные сети | км км | 6,5 14,0 | п. Ленинский с. Сосновка | - - |
| 5.2 | Объект водоотведения | Для улучшения экологической ситуации и повышения уровня благоустройства населения | Канализационные очистные сооружения | м. куб\сут. м.куб\сут. | 330,0 900,0 | п. Ленинский, рекреационная зона с. Сосновка, зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона 150 м. |
| 5.3 | Объект водоотведения | Для обеспечения отведения дождевых стоков от застройки | Очистные сооружения дождевого стока | комплекс комплекс | 1 2 | п. Ленинский, рекреационная зона с. Сосновка, зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона 50 м. |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Объекты регионального значения |
| 6.1 | Объект транспортной инфраструктуры | Внешние транспортные связи | а/д Николаевка – Северный Кандыш – Калтан (реконструкция) | км | 3,9 | на всем протяжении в границах поселения | Санитарно-защитная зона 100 м |
|  | Объекты местного значения |
| 6.2 | Объект транспортной инфраструктуры | Дополнительные подходы к г. Новокузнецку | а/д Новокузнецк – Букино – Сосновка (строительство) | км | 6,7 | от границы г. Новокузнецк через с.Букино до а/д Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.3 | Объект транспортной инфраструктуры | Внутрипоселенческие транспортные связи | а/д Пушкино – Сосновка (строительство) | км | 5,4 | от п. Пушкино через с. Сосновка до а/д Новокузнецк – Букино – Сосновка | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.4 | Объект транспортной инфраструктуры | Внутрипоселенческие транспортные связи | а/д Красинск – Учул – Юрьевка (строительство) | км | 9,5 | от а/д обход г. Новокузнецка –Красинск – Михайловка до п. Юрьевка | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.5 | Объект транспортной инфраструктуры | Внутрипоселенческие транспортные связи | а/д Красинск – Калиновка (строительство) | км | 1,7 | от п. Красинск до п. Калиновский | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.6 | Объект транспортной инфраструктуры | Улица местного значения | Сеть улиц в населенных пунктах (строительство) | км | 94 | все населенные пункты поселения |  |
| 6.7 | Объект транспортной инфраструктуры | Улица местного значения | Сеть улиц в населенных пунктах (реконструкция) | км | 26 | все населенные пункты поселения |  |
| 6.8 | Объект транспортной инфраструктуры | Заправка автотранспорта топливом | Автозаправочная станция (строительство) | ед. | 2 | а/д Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк (250 км), около с. Таргай | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.9 | Объект транспортной инфраструктуры | Ремонт автотранспортных средств | Станция технического обслуживания автомобилей (строительство) | ед. | 2 | а/д Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк (250 км), около п. Николаевка | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.10 | Общественный транспорт | Связь общественным транспортом населенных пунктов | Автобусное сообщение | км | 19,4 | организация автобусного сообщения до н.п. Красинск, Калиновский, Учул, Калтан (от п. Николаевка) |  |
| 7 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 7.1 | Объекты и сооружения физкультурного и спортивного назначения | Спортивные сооружения | Спортивныйзал | ед. | 1 | с. Куртуково общественно-деловая зона | - |
| 7.2 | Объекты и сооружения физкультурного и спортивного назначения | Спортивные сооружения | Бассейн | ед. | 1 | с. Сосновка общественно-деловая зона | - |
| 7.3 | Объекты и сооружения физкультурного и спортивного назначения | Плоскостное спортивное сооружение | Плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) | ед. | 10 | с. Куртуково, (общественно-деловая зона), п. Гавриловка (рекреационная зона), п. Кульчаны (рекреационная зона), с. Таргай (общественно-деловая зона), п. Николаевка (рекреационная зона), п. Ленинский (общественно-деловая зона), п. Нижние Кинерки (рекреационная зона), п. Тайлеп (рекреационная зона), п. Пушкино (рекреационная зона), п. Красинск (общественно-деловая зона) | - |
| 8 | Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения |
|  | а) Объекты в области культуры, объекты отдыха и туризма |
| 8.1 | Объекты культуры и искусства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Дом культуры | мест | 262 | с. Куртуково общественно-деловая зона | - |
| 8.2 | Объекты культуры и искусства | объект культурно-просветительного назначения | Центр традиций шорцев | ед. | 1 | п. Учул общественно-деловая зона | - |
| 8.3 | Объекты сервисного обслуживания населения, общества и государства | Религиозные организации | Часовня | ед. | 1 | с. Куртуково общественно-деловая зона | - |
| 8.4 | Объекты отдыха и туризма | Специализированные средства размещения | Реконструкция дома отдыха «Ашмарино» | ед. | 1 | вблизи п. Кульчаны рекреационная зона | - |
| 8.5 | Объекты отдыха и туризма | Специализированные средства размещения | Реконструкция базы отдыха «Дружба» | ед. | 1 | вблизи п. Кульчаны рекреационная зона | - |
| 8.6 | Объект отдыха и туризма | специализированное средство размещения | База отдыха | ед. | 1 | вблизи с. Сосновка рекреационная зона | - |
| 8.7 | Объект отдыха и туризма | специализированное средство размещения | база отдыха | ед. | 1 | вблизи с. Сосновка рекреационная зона | - |
| 8.8 | Объект отдыха и туризма | Детское оздоровительное учреждение (лагерь) | спортивный лагерь | ед. | 1 | вблизи с. Сосновка рекреационная зона | - |
| 8.9 | Объект отдыха и туризма | Объект физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Лыжная трасса | ед. | 1 | вблизи с. Сосновка рекреационная зона | - |
| 8.10 | Объект отдыха и туризма | Объект физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Конно-спортивная база | ед. | 1 | вблизи с. Куртуково рекреационная зона | - |

# 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Местоположение (населенный пункт) |  |  |
| 1 | Жилые зоны | 1132,6 | д. Михайловка, д. Подгорная, д. Учул, п. Белорус, п. Гавриловка, п. Калиновский, п. Калмыковский, п. Ключи, п. Красинск, п. Ленинский, п. Нижние Кинерки, п. Николаевка, п. Новый, п. Пушкино, п. Рябиновка, п. Тайлеп, п. Юрьевка, с. Куртуково, с. Сосновка, с. Таргай | - | - |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 69 | д. Михайловка, д. Учул, п. Гавриловка, п. Калмыковский, п. Красинск, п. Кульчаны, п. Ленинский, п. Нижние Кинерки, п. Николаевка, п. Новый, п. Пушкино, п. Тайлеп, п. Юрьевка, с. Куртуково, с. Сосновка, с. Таргай | Дошкольная образовательная организация, Общеобразовательная организация, Организация дополнительного образования детей, Клуб, Центр традиций шорцев, Спортивное сооружение, Часовня, Объект торговли и объект общественного питания | местного значения муниципального района, местного значения поселения |
| 3 | Рекреационные зоны | 57,5 |  | База отдыха, Спортивный лагерь, плоскостное спортивное сооружение, Объект физкультурно-досугового назначения | Местного значения поселения |
| 4 | Зона производственных объектов, коммунально-складских объектов | 55,8 | п. Куртуково, в районе п. Ленинский, п. Пушкино | - | - |
| 5 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 13 | п. Заречный, п. Ленинский, п. Ключи, п. Кульчаны, п. Николаевка, п. Пушкино, п. Тайлеп, п. Таргайский дом отдыха, п .Федоровка, п. Юрьевка, с. Куртуково, с. Сосновка, с. Таргай | АЗС, СТО, водозаборная скважина, ГРП, котельные, КОС и ОСДК (очистные сооружения дождевой канализации) | местного значения поселения |

# Footnotes

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Приводятся в информационно-справочных целях.

Прочие объекты коммерческого назначения, реализуемые, в том числе, не за счет средств местного бюждета

Значение объекта: федеральное, региональное или местное значение муниципального района, местное значение поселения