Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО»

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 14/136к1

Экз. 1

ЗАГОРСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Этап 2. Разработка градостроительной документации

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта |  | В.С. Семенов |

Санкт-Петербург – Новокузнецк

2016

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Главный архитектор | – зам. генерального директора, профессор Международной Академии МААМ, арх. О.В. Красовская |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта | – арх. В.С. Семенов |
| Введение. Общие положения. Состав имеющихся материалов для разработки проекта Генерального плана, проекта Правил землепользования и застройки. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития. Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района | экономист градостроительства О.В. Петина. |
| Современное использование территории. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов | зам. генерального директора, профессор Международной Академии МААМ, арх. О.В. Красовская; главный градостроитель проекта Солдатенков Я.Ю.; архитектор Беликова Ю.А. |
| Земельные ресурсы. Перераспределение земель | инженер-землеустроитель Е.С. Денисова |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды | генеральный директор С.В. Скатерщиков; эколог градостроительства Е.В. Попова |
| Объекты культурного наследия. | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Основные сведения о территории. Социально-экономическая ситуация. Социально-экономическое развитие | экономист градостроительства М.А. Пчелка, О.В. Петина. |
| Транспортная инфраструктура. Развитие транспортной инфраструктуры | специалист транспортного развития территории В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура. Развитие инженерной инфраструктуры | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой; инженера – Д.Б. Тарских |
| Перечень основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | гл. специалист по ГО и ЧС Заварзина Е.А. |
| ГИС-технологии: | гл. специалист А.М. Савинков, арх. В.С. Семенов |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. СОСТАВ ИМЕЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	8

3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗАНЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	12

4.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	12

4.2. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	13

4.3. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	14

5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

5.1. Основные сведения о территории. Современное использование территории. Земельные ресурсы	15

5.2. Природные условия и ресурсы	22

5.3. Объекты культурного наследия	40

5.4. Социально-экономическая ситуация	42

5.5. Транспортная инфраструктура	50

5.6. Инженерная инфраструктура	53

5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территории	56

5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территории	Ошибка! Закладка не определена.

6. ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	63

7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	66

7.1. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов	66

7.2. Перераспределение земель	69

7.3. Социально-экономическое развитие	98

7.3.1. Развитие экономической базы	98

7.3.2. Прогноз численности населения	98

7.3.3. Развитие объектов обслуживания населения	101

7.3.4. Новое жилищное строительство	105

7.4. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	106

7.5. Развитие транспортной инфраструктуры	109

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	111

7.6.1. Электроснабжение	111

7.6.2. Теплоснабжние	112

7.6.3. Газоснабжение	116

7.6.4. Водоснабжение	120

7.6.5. Водоотведение	123

7.6.6. Связь	125

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	127

9.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	143

10. ПРИЛОЖЕНИЯ	146

Состав материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 14/136к1 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 14/137 к1 |
| Графические материалы |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:50 000 | 14/186 к1 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:10 000, М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/187 к1 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:50 000 | 14/188 к1 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:10 000, М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/189 к1 |
|  | Иллюстрации |  |
| 2 | Карта существующих границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Схема существующих земель различных категорий | – |
| 3 | Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Схема планируемых земель различных категорий | – |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, графические материалы | 14/190 к1 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Загорского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области разрабатываются Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Новокузнецкого муниципального района (Муниципальный контракт № 0139300027714000142 от 09 июля 2014 года).

В проекте Генерального плана Загорского сельского поселения будут определены основные параметры развития его территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. Будет выполнено зонирование территорий населенных пунктов с выделением зон различного назначения, в т.ч. для развития жилых, производственных, общественных, рекреационных и других функций.

Графические материалы в составе проектов разрабатываются с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

Проект Генерального плана Загорского сельского поселения подготавливается в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и заданием на подготовку проекта Генерального плана Загорского сельского поселения. Проект Правил землепользования и застройки Загорского сельского поселения подготавливается в соответствии с требованиями статей 30 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Разработка проекта Генерального плана Загорского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями действующих федеральных и региональных законодательных актов, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Закон Кемеровской области от 17 декабря 2004 г. № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований»;

- Закон Кемеровской области от 08 февраля 2006 г. № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 12 июля 2006 г. № 98-03 «О градостроительной деятельности»;

- Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 г. № 215-03 «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 07 марта 2013 г. № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области»;

Подготовка проекта Генерального плана Загорского сельского поселения осуществляется с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 2002 г.;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 2003 г.;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24 марта 2011 г. № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458 «Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области».

Проект Генерального плана Загорского сельского поселения подготавливается на всю территорию муниципального образования в границе, установленной законом Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований"  от 17 декабря 2004 г. № 104-ОЗ.

# 2. СОСТАВ ИМЕЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Региональная нормативно-правовая база для выполнения работ

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-03 «О градостроительной деятельности».

- Закон Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 215-03 «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области».

- Закон Кемеровской области от 07.03.2013 № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области».

- Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований».

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 N 24
(ред. от 14.01.2014) "О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области".

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области».

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458
«Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области».

Документы территориального планирования на территорию

Кемеровской области, Новокузнецкого муниципального района и

смежных муниципальных образований

- Схема территориального планирования Кемеровской области

- Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

- Генеральный план Бунгурского сельского поселения.

- Генеральный план Костенковского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Бунгурского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Костенковского сельского поселения.

Соседние муниципальные образования

- Генеральный план Металлургского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Металлургского сельского поселения.

- Генеральный план Сосновского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения.

- Проект планировки коттеджного поселка «Серебряный Бор» (графическая часть, общий вид).

- Проект планировки коттеджного поселка «Загорские Усадьбы» (графическая часть, общий вид).

- Схема территориального планирования Прокопьевского муниципального района.

- Генеральный план городского округа г. Новокузнецк.

Информация о землепользовании

ОТЧЕТ № 5502/15062012/27ОК/Ю-1-С/0047 Об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Кемеровской области. Омск: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Омский филиал, 2012.

Статистическая информация официального сайта Росстата

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Новокузнецкий муниципальный район за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Бунгурского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Костенковского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

Информация официальных сайтов

Сайты Кемеровской области

- Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу (разработана Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Санкт-Петербург, 2007).

- Официальный сайт Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области: списки памятников археологии, архитектуры и градостроительства, истории; паспорта мемориальных объектов, расположенных на территории Новокузнецкого муниципального района.

- Официальный сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области» на 2012 - 2014 годы; перечень подведомственных учреждений.

- Официальный сайт Департамента образования и науки Кемеровской области: перечень подведомственных организаций.

- Официальный сайт Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области:

- перечень подведомственных учреждений и организаций;

- Концепция развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года. (утв. распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 г.  № 549-р);

- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Закон Кемеровской области от 26 декабря 2013 г. № 137-ОЗ);

- План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области" (утв. распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 апреля 2014 г. N 317-р).

- Официальный сайт департамента транспорта и связи Кемеровской области:

- Сводный реестр регулярных автобусных пригородных маршрутов на территории Кемеровской области (по состоянию на 1.01.2012 г.).

- Официальный сайт Департамента труда и занятости населения Кемеровской области:

- Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2016 годы постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2014 № 62):

- Комплексная региональная программа «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» до 2015 года (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 июля 2014 г.  № 271);

- Семейно-демографический паспорт Кемеровской области (Кемерово, 2013 г.);

- статистическая информация об уровне безработицы.

- Официальный сайт Департамента строительства Кемеровской области:

- статистическая информация – бюллетень за 2013 г.,

- карта перспективных площадок для комплексной малоэтажной застройки в Кузбассе.

- Официальный сайт ГКУ Центр занятости населения города Новокузнецка: статистическая информация о работе центра.

Сайт Новокузнецкого муниципального района

- Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района (утв. решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 29 ноября 2011 года № 328-МНПА).

- Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» на 2013-2015 годы» (утв. Постановлением администрации Новокузнецкого района от 30.10.2009 № 79).

- Муниципальная программа «Экономической развитие и инвестиционная привлекательность Новокузнецкого муниципального района» (утв. Постановлением администрации Новокузнецкого района от 25.11.2013 № 20).

- Социально-экономическое положение Новокузнецкого муниципального района. 2013 год.

- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого муниципального района за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

- Паспорта мемориальных объектов, расположенных в населенных пунктах Новокузнецкого муниципального района.

Иная имеющаяся у разработчика информация

1. Муниципальная сеть автобусных перевозок г. Новокузнецка (пригородные маршруты).

# 3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Постановлением администрации Загорского сельского поселения от 07 ноября 2014 года № 27 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Загорское сельское поселение» установлен следующий перечень муниципальных программ, разработанных на период до 2017 г.:

- Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность муниципального образования «Загорское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Загорского сельского поселения от 07 ноября 2014 года № 28);

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Загорское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Загорского сельского поселения от 07 ноября 2014 года № 29);

- Содействие занятости населения муниципального образования «Загорское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Загорского сельского поселения от 07 ноября 2014 года № 30);

- Дорожное хозяйство и дорожный комплекс муниципального образования «Загорское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Загорского сельского поселения от 07 ноября 2014 года № 31);

- Благоустройство на территории муниципального образования «Загорское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Загорского сельского поселения от 07 ноября 2014 года № 32).

Указанные программы предусматривают исключительно текущие организационные мероприятия, напрямую не предусматривающие создания объектов местного значения поселения. Реализуются мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог поселения (межпоселенческих) и инженерных сооружений на них, организация общественных работ и временного трудоустройства для безработных, обеспечению комфортности условий проживания на территории поселения и улучшению санитарно-эстетического состояния территории поселения (организация уличного освещения, озеленения территории, ремонт мест захоронения, санитарная очистка территории).

2. Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района утверждена Решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 09 октября 2007 г. № 426, действует в редакции Решения от 27 ноября 2014 года № 80-МНПА.

Программа рассматривает стартовые условия и дает оценку социально-экономической ситуации на территории муниципального района, формулирует базовые сценарии (инерционный, инновационный, переходный) и стратегические цели его развития. Выбор стратегических целей социально-экономического развития сформулирован в трех плоскостях: социальной, экономической и пространственной. Рассмотрены ресурсы, механизмы и резервы развития, сформулированы основные направления местной социально-экономической политики. Программа содержит долгосрочный (до 2022 г.), среднесрочный (до 2017 г. включительно) и годовой планы развития.

Перечень основных проектов, предлагаемых к реализации, в действующей редакции программы ограничен.

В сельском хозяйстве достижение стратегических целей социально-экономического развития района видится в том числе через формирование крупных агрохолдингов с созданием замкнутой технологической цепочки от выращивания сельскохозяйственной продукции до ее переработки, упаковки и доведения до конечного потребителя.

С целью развития промышленного сектора в действующей редакции рассматриваемой Программы сохраняются указания на необходимость развития ряда направлений, но без конкретизации территории их осуществления:

- инициировать создание предприятий глубокой переработки угля (производство окускованного топлива термобрикетов, мелкозернистого топлива термоугля и др.);

- создать деревоперерабатывающее производство с полным циклом переработки и выпуском экологически чистой биопродукции, а также производства биотоплива древесных топливных гранул;

- реализовать проект по производству строительных материалов (кирпича);

- на базе отдельных монорайонов сформировать особые экономические зоны с благоприятными условиями для ведения предпринимательской деятельности с использованием природно-ресурсного потенциала;

- используя продукцию овощеводческих хозяйств создать замкнутые технологические цепочки по производству замороженных овощных смесей, пюре и пр.

В малоэтажном и коттеджном строительстве

Действующая редакция Программы содержит информацию о наличии ряда инвестиционных проектов, предложенных к реализации (табл. 3.1).

Таблица 3.1.

Инвестиционные проекты Программы по малоэтажному жилищному строительству

| Населенный пункт | Площадь земельного участка | Параметры жилой застройки | Обеспеченность социальными объектами |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Загорский | 4 га | Малоэтажное жилищное строительство с организацией уютного благоустроенного квартала застройки. | Строительство здания администрации поселения, детского сада на 40 мест, зданий социального назначения и торгового центра. |

В рекреационной инфраструктуре

В действующей редакции Программы на среднесрочный и долгосрочный периоды предусматривается реализация инвестиционного проекта по строительству в Загорском сельском поселении спортивно-оздоровительного картингового центра.

# 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗАНЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 4.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Документы территориального планирования Российской Федерации утверждены следующими нормативно-правовыми актами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 N 2084-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 22.03.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 N 1416-р (ред. от 15.05.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов федерального значения указанными документами территориального планирования в настоящее время не предусмотрены.

## 4.2. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схема территориального планирования Кемеровской области утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458. Она была разработана на период до 2025 г. (первая очередь – 2015 г.). Реализация мероприятий схемы осуществляется при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение, осуществляемое в документах территориального планирования нижестоящего уровня, является безусловной.

Основные мероприятия, которые можно непосредственно связать с территорией муниципального образования перечислены ниже.

По развитию хозяйственного комплекса:

- развитие пригородного растениеводства: Новокузнецкий муниципальный район в целом отнесен к территориям приоритетным для государственной поддержки сельского хозяйства Кемеровской области.

По развитию автомобильных дорог

Строительство автодорог межрегионального значения:

- строительство трассы Шарап – Новоильинский – Байдаевка для обеспечения въезда со стороны Кемерово в северные районы г. Новокузнецка, дополнительно будет организована связь Заводского и Орджоникидзевского районов города (на 1-ю очередь проекта);

- формирование на расчетный срок Южносибирской автомагистрали по трассе Барнаул – Новокузнецк – Междуреченск – Абакан, обеспечивающей перевозки из Казахстана, западной части Китайской Народной Республики и Средней Азии в Южную и Восточную Сибирь, на протяженном участке дублирующей автодорожный Транссиб.

Строительство автодорог внутриобластного значения:

- формирование автодороги Кемерово – Белово – Прокопьевск – Новокузнецк с западной стороны Кузбасской агломерации в качестве дублера существующей автодороги Кемерово – Новокузнецк (на расчетный срок проекта).

По обеспечению объектами электроэнергетики:

- размещение станции подземной газификации угля Бунгурская ТЭС (на 1-ю очередь проекта);

- строительство ЛЭП 220 кВ "Прокопьевск – Калтан – Междуреченск" (расчетный срок проекта).

В схеме территориального планирования Российской Федерации мероприятие по строительству ЛЭП 220 кВ в настоящее время не предусмотрено и в настоящем проекте не может учитываться.

По обеспечению объектами газоснабжения:

- строительство магистрального газопровода от газокомпрессорной станции п. Металлургов – г. Бийск ориентировочно диаметром 1420 мм.

Данное мероприятие Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) не предусмотрено и в настоящее время данное мероприятие не может учитываться в настоящем проекте.

## 4.3. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района (далее - Схема) утверждена Решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов Кемеровской области от 21 августа 2012 г. N 397-МНПА "Об утверждении Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района". В настоящее время в рамках муниципального контракта № 0139300027714000142 от  09 июля 2013 г. ведется «Разработка проекта изменений в схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области». Соответственно, предполагается синхронное внесение изменений в Схему и генеральный план Загорского сельского поселения.

Развитие производственных объектов

Развитие территорий угледобычи было намечено преимущественно на земли сельскохозяйственного назначения, размещение объектов добычи рудных и нерудных ископаемых – на земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. При добыче полезных ископаемых подземным способом, можно избежать изъятия сельскохозяйственных земель и лесных угодий из хозяйственного использования.

В Схеме предусмотрено размещение станции подземной газификации угля в с. Бунгур.

Развитие объектов обслуживания населения

В соответствии со Схемой местные центры социального и культурно-бытового обслуживания формируются на базе населенных пунктов, ориентировочно соответствующих уровню административного центра сельского поселения. В этих центрах должен функционировать полный набор учреждений повседневного обслуживания. Набор учреждений повседневного и периодического обслуживания, необходимый для полноценного обслуживания населения располагается в Новокузнецке.

Таблица 4.1.

Перечень планируемых объектов обслуживания

| Населенный пункт | Объекты | Данные о реализации |
| --- | --- | --- |
| с. Костёнково | Клуб на 250 мест. Детский сад на 60 мест. | Клуб не построен. Детский сад построен. |

Развитие объектов инженерной инфраструктуры

В графической части Схемы приводятся примерные направления прохождения газопровода через территорию Загорского сельского поселения. В текстовой части документа данное мероприятие не комментируются, графическое отображение чрезмерно схематично и требует уточнения.

Развитие объектов водоснабжения и канализации, наоборот, рассматривается только в текстовой части Схемы – намечено строительство следующих, представленных в таблице ниже. Скважины для водоснабжения предусматриваются по 6 куб. м/сутки.

Таблица 4.2.

Перечень планируемых объектов водоснабжения и водоотведения

| Населенный пункт | Расчётный объем водоснабжения населения, куб. м/сут. | Объекты водоснабжения | Объекты водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бунгур | 72,5 | 4 скважины |  |
| п. Мир | 72,5 | 4 скважины |  |
| п. Рассвет | 126 | 4 скважины |  |
| п. Южный | 18 | 2 скважины |  |
| с. Костёнково | 270 | 3 скважины | Канализационные очистные 200 куб. м/сутки |
| п. Апанас | 14 | 1 скважина |  |
| с. Берёзово | 40,5 | 2 скважины |  |

Водоснабжение жителей на перспективу предлагается осуществлять в целом по существующей схеме. Для надежного водоснабжения населенных пунктов, расположенных вдали от р. Томь, в Схеме содержится общая рекомендация по  проведению работ по разведке новых месторождений вод.

# 5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 5.1. Основные сведения о территории. Современное использование территории. Земельные ресурсы

Законом Кемеровской области от 07 марта 2013 г. № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области» муниципальные образования, входящие в состав территории Новокузнецкого муниципального района были преобразованы. Бунгурское сельское поселение и Костенковское сельское поселение были объединены во вновь образованное муниципальное образование Загорское сельское поселение с административным центром в поселке Загорский.

Загорское сельское поселение расположено в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. Оно граничит с Новокузнецким городским округом, Сосновским сельским поселением Новокузнецкого муниципального района, а также с муниципальными образованиями Прокопьевского муниципального района и Алтайского края.

В состав Загорского сельского поселения входит 21 населенный пункт. Административным центром Загорского сельского поселения является поселок Загорский. Полный перечень населенных пунктов с указанием их статуса дан ниже:

п. Загорский,

с. Бунгур,

д. Глуховка,

п. Ивановка,

п. Мир,

п. Подгорный,

п. Рассвет,

д. Шарап,

п. Южный,

п. 75-й Пикет,

п. 360 км,

с. Костёнково,

п. Алексеевка,

п. Ананьино,

п. Апанас,

с. Березово,

п. Верх-Кинерки,

п. Красный Холм,

д. Мостовая,

п. Новый Урал,

д. Таловая.

Современное использование территории

Система сельского расселения на территории поселения сложилась неравномерно, его восточные территории граничат непосредственно с городом Новокузнецком, фактически являются продолжением городской территории и являются наиболее развитыми с точки зрения транспортной инфраструктуры и близости к объектам обслуживания городского округа.

Территории сельских поселений, расположенные вблизи от  Новокузнецка, исторически выполняли пригородные функции, зоны обеспечения города различными ресурсами (территориальными, людскими, рекреационными, продовольственными и др.).  Центр поселения поселок Загорский непосредственно граничит с территорией Новокузнецкого городского округа (Куйбышевский район).

Наиболее освоенная и заселенная часть территории поселения выполняет следующие функции: здесь расположены важные транспортные объекты, обслуживающие городской округ и Новокузнецкий муниципальный район; проходят трассы важных транспортных коммуникаций; здесь ведется достаточно интенсивное садово-дачное и пригородное малоэтажное строительство, расположены объекты производственного, в том числе, угледобывающего назначения, ведется сельскохозяйственное производство.

Восточная и юго-восточная части территории поселения – преимущественно природоохранного, рекреационного и лесохозяйственного назначения.

Промышленный потенциал территории можно рассматривать как сравнительно высокий. На данный момент функционирует ряд предприятий, образующий базу для дальнейшего развития муниципального образования.

Бывшие административные центры соответствующих бывших сельских поселений – с. Бунгур и с. Костёнково – вместе с новым административным центром в поселке Загорский являются естественными центрами концентрации населения и обслуживающих функций.

Наиболее существенными функционально-планировочными характеристиками территории являются:

- близость крупного промышленного города;

- наличие месторождений полезных ископаемых (уголь и др.);

- наличие крупного транспортного объекта – региональной автодороги;

- дифференциация территории по степени освоенности;

- кустовая система населенных пунктов;

- формирование в западной части поселения небольшой «сельской агломерации» на основе ярко выраженной концентрации сельских населенных пунктов;

- наличие больших участков необрабатываемых сельскохозяйственных земель.

Значительная часть территорий сельского поселения используется недостаточно неэффективно. В первую очередь это относится к землям сельскохозяйственного назначения. Территория сельского поселения богата землями, пригодными для сельскохозяйственной обработки, но имеющиеся ресурсы постоянно урезаются растущими территориальными потребностями угледобывающей отрасли. На долгое время выведены из сельскохозяйственного оборота пашни в юго-восточной части бывшего Костенковского поселения. В дальнейшем восстановление обработки на этих территориях потребует специальных мероприятий. Тем не менее, сохранение людей в периферийных районах и рациональное использование сельскохозяйственных земель необходимо считать одной из приоритетных задач.

Территория Загорского сельского поселения в целом характеризуется достаточно высоким рекреационным потенциалом и имеются возможности развития в туристско-рекреационной сфере. Наличие лесных массивов и водоемов, близость к городу и наличие развитых площадок бывших рекреационных объектов (базы отдыха, оздоровительные лагери и др.), позволяет рассчитывать на инвестиционную привлекательность территории в сфере рекреационных функций. Но недостаток коммерческой активности в сфере развития рекреационных ресурсов приводит к изнашиванию существующих фондов туристско-рекреационных сооружений (детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и др.) без должного их восполнения.

Перспективными направлениями является, также, пригородное сельское хозяйство и производственно-деловые функции. Также очень слабо используются территории, занятые лесными массивами, хотя одной из перспективных сфер экономической деятельности является деревопереработка.

Земельные ресурсы

Граница муниципального образования Загорское сельское поселение

Согласно данным тома комплексной оценки Схемы территориального планирования Новокузнецкого района, разработанного ООО Проектный институт «Агропромпроект» ООО ПИ «АГП» в 2010 г., общая площадь земель района составляет 1321782,0 га.

В соответствии с положениями Закона Кемеровской области от 27.12.2007 N 215-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области" в Новокузнецком муниципальном районе образованы Загорская, Красулинская, Кузедеевская, Сосновская, Терсинская и Центральная сельские территории. Указанные сельские территории включают 134 сельских населенных пунктов.

При сравнении графической информации Схемы территориального планирования с данными справочно-информационного сервиса для предоставления пользователям сведений Государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации (публичной кадастровой карты) были выявлены несоответствия в отображении контуров сельскохозяйственных земель, лесных земель, территории заповедника «Кузнецкий Алтау» и других территориальных единиц.

В ходе выполнения этапа работ по сбору информации ООО НПИ «ЭНКО» были получены векторные слои границ сельских поселений Новокузнецкого района, а также населенных пунктов сельских поселений Новокузнецкого района. Указанные цифровые данные были предоставлены из базы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее по тексту - ИСОГД) МО «Новокузнецкий муниципальный район» отдела градостроительства и архитектуры Администрации Муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район». Измерения общей площади территорий внутри границ всех сельских поселений, входящих в состав Новокузнецкого района, показали, что Новокузнецкий район занимает территорию 1302357,1 га, из них:

- Загорское сельское поселение – 66651,0 га;

- Красулинское сельского поселение - 64167,3 га;

- Кузедеевское сельское поселение - 312307,2 га;

- Сосновское сельское поселение - 74366,7 га;

- Терсинское сельское поселение - 535051,8 га;

- Центральное сельское поселение - 249813,1 га.

Разница площади территории внутри Новокузнецкого района по данным ИСОГД МО «Новокузнецкий район» и данными Схемы территориального планирования составляет 19424,9 га.

Согласно пункта 3 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. В ходе изучения векторных слоев границ сельских поселений, входящих в состав Новокузнецкого района, выявлены многочисленные пересечения с границами земельных участков, сведения о которых внесены в Государственный кадастр недвижимости, а также с векторным слоем границ населенных пунктов, в том числе и в местах прохождения границы Новокузнецкого района. Для устранения указанных пересечений была произведена корректировка границы муниципального образования Новокузнецкого района, а также границ муниципальных образований сельских территорий, входящих в район, с учетом требований приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке».

Таким образом, в результате внесенных изменений, за площадь муниципального района и за площади сельских поселений, входящих в состав района, в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, принята площадь измерений исправленных векторных слоев границ.

В результате изменения границы Загорского сельского поселения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ площадь территории муниципального образования составила 70429,9 га.

Земли различных категорий

Земельный фонд на территории Загорского сельского поселения по целевому назначению представлен 7-ю категориями, согласно действующему законодательству:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2015 года представлено в таблице и диаграмме, расположенных ниже, площадные значения земель рассчитывались в соответствие с данными государственного кадастра недвижимости, представленными на публичной кадастровой карте.

Таблица 5.1.

Распределение земель муниципального образования по категориям на 01.01.2015 г.

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 17665,8 | 25,1 |
| Земли населенных пунктов | 2496,3 | 3,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2907,4 | 4,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 28,9 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 47295,4 | 66,4 |
| Земли водного фонда | 35,2 | 0,1 |
| Земли запаса | 0,9 | 0,0 (0,00001) |
| Всего: | 70429,9 | 100,0 |

Земли населенных пунктов

Категория земель населенных пунктов Загорского сельского поселения в соответствии с Законом "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области" представлена 21-м населенным пунктом, крупнейшим из которых является с. Костёнково. Перечень и современные площади всех населенных пунктов в предлагаемых к утверждению границах приведены в разделе "Технико-экономические показатели".

Рис. 1

Структура земельного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Загорского сельского поселения составляют 17665,8 га или 25,1% от общей площади муниципального образования. Указанные территории в соответствие с установленным назначением земель используются (по данным справочно-информационного сервиса для предоставления пользователям сведений Государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации (публичной кадастровой карты)):

- для ведения гражданами садоводства и огородничества, дачного хозяйства - 323,4 га;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 41,5 га;

- для ведения личного подсобного хозяйства - 332,2 га;

- для сельскохозяйственного производства - 254,7 га;

- для сельскохозяйственного использования - 8497,0 га;

- для ведения открытых горных работ - 6,9 га;

- для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 9,9 га;

- под строительство внешнего отвала № 1 (промплощадка № 1) в границах геологического участка - 4,7 га;

- для иных видов сельскохозяйственного использования - 8195,5 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (4,1 % от общей площади земель). Категория земель промышленности и иного специального назначения представлена землями:

- для добычи и разработки полезных ископаемых - 2412,3;

- для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, их конструктивных элементов, объектов дорожного хозяйства, объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта - 297,8 га;

- для размещения объектов энергетики, воздушных линий электропередачи, объектов электросетевого хозяйства - 3,5 га;

- для размещения объектов связи - 1,0 га;

- для земель промышленности - 67,3 га;

- для размещения кладбищ - 0,6 га;

- для размещения артезианских скважин - 0,8;

- для размещения бака-накопителя - 0,1 га;

- для иных объектов в соответствии с целевым использованием земель - 124,0 га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых территорий и объектов занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (0,1% от общей площади земель) и представлены 9-тью земельными участками:

Таблица 5.2.

Перечень земельных участков земель особо охраняемых территорий и объектов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42:09:0331001:38 | земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и оздоровительного назначения | 6,5 |
| 2 | 42:09:0331001:45 | база отдыха | 0,7 |
| 3 | 42:09:0331001:46 | база отдыха | 0,1 |
| 4 | 42:09:0331001:47 | база отдыха | 0,2 |
| 5 | 42:09:0911001:2313 | для использования под базу отдыха | 1,5 |
| 6 | 42:09:0928001:143 | под строительство базы отдыха | 0,6 |
| 7 | 42:09:0928001:144 | под строительство базы отдыха | 0,5 |
| 8 | 42:09:0928001:15 | под строительство пионерского лагеря | 2,4 |
| 9 | 42:09:0928001:377 | земельные участки рекреационного назначения | 16,4 |
| ИТОГО: | 28,9 |

Земли лесного фонда

На 01.01.2015 г. земли в составе категории лесного фонда Загорского сельского поселения составили 47295,4 га. Земли указанной территории представлены лесами Новокузнецкого лесничества Кемеровской области.

Земли водного фонда

Земли водного фонда представлены акваториями трех озер, а также землями, занятыми гидротехническими сооружениями. Общая площадь земель водного фонда составила в границах муниципального образования 35,2 га. Данные земли находятся в государственной собственности Российской Федерации.

Земли запаса

Земли запаса представлены единственным земельным участком под автомобильной дорогой вблизи п. Апанас. Кадастровый номер земельного участка - 42:09:0937001:54, вид разрешенного использования - "под автомобильную дорогу".

## 5.2. Природные условия и ресурсы

5.2.1. Климат

Климат Загорского сельского поселения обусловлен его географическим положением. Поселение расположено в центре Азиатского материка, в Кузнецкой котловине юго-западной части Западной Сибири и, соответственно, характеризуется резко континентальным климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур.

Суровая и продолжительная зима, жаркое короткое лето, бурная весна, непродолжительная осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры от месяца к месяцу и в течение суток.

По гидрометеорологическим условиям входит в строительно-климатическую зону IВ.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 0,7 оС. Максимальная температура летом составляет +35-+38 оС, а зимой – до – 39-52 оС. Среднемесячная температура января составляет –18,6 оС. Средняя температура июля составляет +18,5 оС. Длительность периода со среднесуточной температурой более +15 оС около 92 дней.

Период устойчивых среднесуточных температур воздуха выше 0 ºС наступает весной в среднем 10-14 апреля. Вегетационный период, которому соответствует среднесуточная температура +5 ºС и выше, начинается в последних числах апреля (27-29 апреля) и продолжается до начала октября (4-5 октября), составляя в среднем 159 дней.

Средняя дата последних весенних заморозков приходится на 21-25 мая, а первых осенних 15-22 сентября. Продолжительность безморозного периода по среднемноголетним данным составляет 118-123 дня.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в 3-й декаде октября, сходит снег по средним многолетним данным 16-20 апреля.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 160-165 дней.

Средняя высота снежного покрова – 29 см, максимальная 47 см; средняя глубина промерзания почвы – 190 см.

Среднегодовое количество осадков составляет в среднем в год 500-600 мм. Распределение осадков в течение года характеризуется резкой неоднородностью с выпадением 73-83 % их в теплый период и 17-27 % зимой. Максимум выпадения осадков характерен для июля-августа – 27-35 % годового суммы осадков. Количество дней с осадками достигает 162.

Влажность воздуха изменяется по месяцам от 59 % до 83 %. Наибольшие величины влажности приходятся на холодные месяцы, наименьшие – на весенние месяцы.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляции атмосферы, рельефа местности и характера подстилающей поверхности. В целом для территории в течение года характерно преобладание ветров юго-западных и северо-восточных румбов. Зимний и летний периоды характеризуются некоторыми особенностями ветрового режима. В зимний период преобладающими являются ветра северо-восточных, летом – резко увеличивается повторяемость ветров северных и северо-восточных. Переход летнего ветрового режима к зимнему происходит в октябре.

Среднегодовая скорость ветров – 2,3 м/сек.

Повторяемость господствующих ветров в среднем – 26 %. Повторяемость штилевой погоды составляет 25 %.

Таблица 5.3.

Повторяемость направлений ветра в %

| Направление | С | св | в | юв | ю | юз | з | Сз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 10 | 34 | 7 | 1 | 11 | 30 | 3 | 4 |
| Июль | 24 | 20 | 5 | 4 | 13 | 15 | 8 | 11 |
| Год | 15 | 22 | 6 | 2 | 12 | 26 | 8 | 9 |

Агроклиматические условия располагают значительными ресурсами тепла и влаги. Здесь вызревает большинство районированных сельскохозяйственных культур.

Для поселения характерна неустойчивость метеорологического режима, в результате чего сельское хозяйство часто страдает от неблагоприятных погодных условий: весенней засухи, заморозков, осеннего ненастья.

5.2.2. Гидрологическая характеристика

Речная сеть сельского поселения входит в бассейн р. Томь, притока р. Обь. Основными реками рассматриваемой территории являются: р. Бунгур, р. Аба, р. Шарап с притоком Шарап 2-й, Чумыш, Кара-Чумыш, Таловая, Березовка и их притоки.  На рассматриваемой территории протекает несколько более мелких водотоков различной морфологии. Реки маловодны.

Основной фазой всех рек является половодье, в период которого проходит 60-90% годового стока и наблюдается максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Основным источником питания в период половодья являются твердые осадки. Снеговой сток составляет 75-100 % от годового, дождевой 0-10 %, грунтовый 0-20 %.

Летне-осенняя межень, наступающая вслед за половодьем, почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков, в результате чего межень представлена в виде кратковременных маловодных периодов.

Зимняя межень на реках территории устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Реки характеризуются устойчивым ледоставом.

Годовой ход уровня воды характеризуется сравнительно невысокими подъемами во время весенне-летнего половодья, высокими малоустойчивыми уровнями летне-осеннего периода и низкими уровнями зимней межени.

Подъем уровней весной начинается в начале-середине апреля.  Спад половодья прерывается подъемами уровней от дождевых паводков. Весной речные воды выходят на пойму. Дождевые паводки обычно ниже весеннего половодья.

5.2.3. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Орогидрография

Территория Загорского сельского поселения расположена в пределах западной части Кузнецкого прогиба и на низкогорьях Салаирского кряжа. Основными морфогенетическими типами рельефа являются эрозионное низкогорье и эрозионно-денудационная равнина. Поверхность кряжа холмисто-грядовая, расчлененная долинами рек, логами и гривами.

В южной части поселения абсолютные отметки плоских пространств составляют 314,0-455,0 м. Урез воды в р. Чумыш (южнее с. Костёнково) составляет 259,0 м и в р. Ашкуреп (западнее п. Алексеевка) – 288,0 м. Главной водной артерией здесь является река Чумыш, протекающая с запада на восток, а в районе села Костёнково резко поворачивает на юг. Правобережные притоки р.р. Аригус, Мостовая, Айлап, Кукшель, Ашкуреп, Красная речка и ряд мелких речек и ручьев.

Северная часть территории поселения приурочена к бассейну реки Аба с ее притоками р.р. Бунгур, Шарап и др. Абсолютные отметки дневной поверхности на севере территории составляют 231,6-398,3 м и урезом воды р. Шарап – 222,8; на юге территории составляют 251,6-427,1 м и урезом воды р. Бунгур 208,8 м. Относительные превышения составляют 30,0-220,0 м. Склоны долин пологие, средней крутизны.

На территории поселения наблюдается сильно развитая овражно-балочная сеть, пруды, родники, заболоченные участки.

В рельефе речная сеть представлена многочисленными речками с хорошо выработанными узкими трапециевидными долинами, склоны которых расчленены V-образными долинами ручьев. Кроме того, здесь имеются ряд озер, прудов и заболоченные участки.

По орографическим условиям на территории района можно выделить несколько зон:

1. Зона неблагоприятная для строительства, в которую включены низкие и высокие пойменные террасы, подверженные затоплению паводковыми водами, а также территории современного оврагообразования, эрозии и территории долин и мелких речек.

2. Зона ограниченно благоприятная для строительства, которая охватывает различные формы рельефа и глубокие овраги и балки.

3. Зона благоприятная для строительства, занимает локальные участки с уклоном поверхности до 10 %.

Тектоника

Территория Загорского сельского поселения располагается в Кузнецком передовом прогибе и относится к Присалаирской зоне линейных складок и разрывов.

Основной структурой юго-западной части в пределах территории являются южная часть Березовской брахисинклинали и Чумышская геосинклиналь, крылья которой осложнены хорошо развитой дополнительной складчатостью более высоких порядков. Узкие острые линейные складки, развитые в западной части структуры, к востоку сменяются складками с очень пологими широкими придонными частями и крутопадающими крыльями (до 60-70). Все складки опрокинуты на юго-восток. Среди дополнительных складок, осложняющих геосинклиналь, выделяются Кандалепская, Бунгурская, Литсвянская гемиантиклинали.

Наиболее крупными разрывами нарушениями являются взбросы: Кандалепский, Бунгурский, Листвянский, Маганакский с амплитудами до нескольких сотен метров и широкими зонами дробления. Более мелкие разрывные нарушения сложны и повторяют складчатые структуры.

Остальная большая часть территории поселения представляет собой сложно построенное и интенсивно разбитое дизъюнктивными нарушениями поднятие. Здесь выделяется Араличевская антиклиналь, осложненная дополнительными антиклиналями более мелкого порядка, что и определяет ее общий пликативный план: это чередование острых антиклиналей и несколько более пологих синклиналей. Разрывная тектоника угленосных отложений разнообразна как по типам, так и по размерам нарушений колеблется от 10,0-15,0 м до 60,0-80,0 м. Кроме того, установлена масса мелкоамплитудных разрывов, приуроченных обычно к осям складок, перегибам или являющихся апофизами более крупных разрывов.

Геологическое строение

В геологическом строении территории поселения принимают участие отложения верхнебалахонской (промежуточная, ишановская и кемеровская свиты) и кузнецкой подсерий перми, перекрытые с поверхности четвертичными отложениями. Отложения верхнебалахонской подсерии, мощностью до 1150,0 м характеризуются высокой угленасыщенностью. Продуктивные отложения включают более 100 пластов и пластков угля. Мощность пластов колеблется от 0,56 м до 8,39 м. Многие пласты склонны к расщеплению с разделением на несколько пачек, которые нередко выклиниваются.

Наиболее устойчивая угленосность приурочена к отложениям кемеровской свиты, характеризующимся наличием наиболее выдержанных пластов угля. Угленосные отложения в пределах планируемой территории залегают на глубине 180 м и ниже.

Кузнецкая подсерия пластов угля не содержит, представлена комплексом пород песчано-глинистого состава. Мощность данной подсерии изменяется от 300,0 м до 880,0 м.

Казанково-маркинская свита сложена песчаными, алевролитами, аргиллитами, пластами каменного угля нерабочей мощности (0,15-0,60 м). Мощность свиты варьирует от 380,0 до 1000,0 м.

Промышленно угленосной является только верхнебалахонская подсерия.

Четвертичные образования представлены элювиально-делювиальными и аллювиальными отложениями. К элювиально-делювиальным отложениям относятся суглинки и супеси, покрывающие водоразделы и их склоны, мощностью от 1,0 до 10,0 м, иногда до 20,0 м. Аллювиальные отложения представлены пойменными и русловыми образованиями рек.

5.2.4. Гидрологические условия и ресурсы подземных вод

Гидрогеологические условия района обуславливаются характером геологического строения, геоморфологическими особенностями поверхности, наличием тектонических нарушений, питанием и разгрузкой подземных вод. Площадь Загорского сельского поселения располагается, как было сказано выше, в зоне сочленения Кузнецкого бассейна и Салаира. Согласно схеме гидрогеологического районирования, рассматриваемая территория входит в состав гидрогеологических районов второго порядка: Кузнецкого адартезианского бассейна и Салаира, граница между которыми проводится по подошве отложений острогской подсерии нижне-среднегокарбона. Питание подземных вод районов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

По условию формирования, залегания и движения подземных вод в районе выделяются воды спорадического распространения, водоносные комплексы и горизонты.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменных террас.

Водоносный горизонт приурочен к русловым отложениям пойменных террас основных рек поселения. Водовмещающими породами являются песчано-гравийные и супесчаные отложения пойменных террас.

Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 0,5 м до 7,0 м.

Уровни вод устанавливаются на глубинах 1,0-5,0 м.

Воды пластово-поровые, слабонапорные. Величина напора зависит от расстояния до русла и изменяется в пределах 0-6 м. В прибрежной полосе воды безнапорные.

Водообильность руслового аллювия низкая, характеризуется удельными дебитами скважин 0,01-0,1 л/сек с коэффициентами фильтрации менее 1 м/сут.

По химическому составу и минерализации подземные воды относятся к слабоминерализованным преимущественно гидрокарбонатным кальциевым и кальциево-магниевым.

Воды горизонта не представляют практического интереса для целей крупного водоснабжения.

Воды спорадического распространения в верхнечетвертичных покровных отложениях.

Воды спорадического распространения в верхнечетвертичных отложениях развиты повсеместно. Выдержанного водоносного горизонта они не образуют, существуют только на склонах и в верховьях залесенных логов, на водоразделах, как правило, отсутствуют.

Глубина залегания изменяется в пределах 0,5-5,0 м. Ближе к подножью склонов глубина залегания минимальная, выше по склону – максимальная.

Состав вод гидрокарбонатный, кальциевый с минерализацией 0,1-0,6 г/л.

Практического значения для целей водоснабжения не имеют.

Воды спорадического распространения в нижнее-среднечетвертичных озерно-аллювиальных отложениях.

Грунтовые воды распространены на водораздельных пространствах. Водовмещающими породами служат супеси, пески, гравийно-галечниковые и щебенистые отложения, перекрытые толщей суглинков и глин. Мощность водовмещающих пород не превышают 1-3 м. Отложения на водоразделах, как правило, не обводнены. Пески, гравийно-галечниковые и щебенистые отложения обводнены повсеместно, но обводненность весьма низкая.

В связи с фациальной невыдержанностью отложений, низкой обводненностью грунтовые воды отнесены к водам спорадического распространения.

Режим грунтовых вод не изучался. Воды, в основном, безнапорные, пресные с минерализацией 0,1-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые. Для целей водоснабжения практического значения не имеют.

Водоносный комплекс верхнепермских отложений ильинской подсерии.

Подземные воды комплекса приурочены к толще наиболее выветрелых и трещиноватых пород. Воды до глубины 100 м преимущественно трещиноватые, ниже преобладают трещинно-напорные. Воды напорные, величина напоров колеблется от 3 м до 32 м. Пьезометрическая поверхность с абсолютными отметками 270-370 м в общих чертах повторяет рельеф местности. Уровни устанавливаются вблизи дневной поверхности (+0,4-1,5 м) в долинах и опускаются до 20-25 м на возвышенностях.

Водообильность комплекса низкая, но довольно равномерная. Удельные дебита скважин изменяются в пределах 0,01-0,08 л/сек., родников не превышают 0,1 л/сек.

По минерализации и химическому составу – это пресные воды зоны свободного водообмена с минерализацией 0,4-0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые и натриево-кальциевые.

Водоносный комплекс верхнепермских отложений кузнецкой подсерии.

Подземные воды комплекса приурочены к толще переслаивающихся песчано-глинистых отложений, интенсивно трещиноватых и смятых в складки.

Глубина залегания комплекса колеблется: в долинах от 1 м до 10 м, на водоразделах и склонах – от 6 м до 44 м. Воды преимущественно напорные. Напоры равны 2,5-31,0 м. Уровни устанавливаются на глубинах от 1,4 м до 21,0 (максимум 42,0 м) на водоразделах и склонах, от 1,5-2,0 м (единичные значение 19 м) до 2,7 м выше поверхности земли в долинах.

Водообильность комплекса невысокая и неравномерная по площади. Удельные дебиты скважин, расположенных в долинах, колеблются от 0,2 л/сек. до 1,0 л/сек, на водоразделах – от 0,06 л/сек до 0,6 л/сек.

По химическому составу и минерализации – воды пресные с минерализацией до 1 г/л. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциево-натриевые и натриево-кальциевые.

Водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской подсерии.

Водовмещающие породы комплекса представлены песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, пластами углей. Наиболее водообильны верхние горизонты трещиноватых песчаников, а также угли. Зона экзогенной трещиноватости достигает глубины 190 м. В целом водообильность отложений низкая с удельным дебитом скважин от 0,1 л/сек. до 0,4 л/сек., редко до 4,3 л/сек.

Воды, в основном, напорные, иногда безнапорные. Уровни напора на водоразделах составляют 16,0-27,9 м, в долинах рек – (-14,7) - (+4,4) м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,3-0,6 г/дм3. В зонах тектонических нарушений минерализация не увеличивается до 1,22 г/дм2, а воды становятся гидрокарбонатными натриево-кальциевыми или натриевыми.

В пределах поселения расположены Нижнешарапский участок Шарапского месторождения подземных вод, по которому запасы подземных вод утверждены НТС ПГО «Запсибгеология» протокол №3273 от 19.10.1983 г. в количестве: 2,150 тыс. м3/сут. по категории А, 1,650 тыс. м3/сут. по категории В, не эксплуатируются.

На территории находятся водозаборные скважины №5525 (лицензионная скважина №3 на участке «Костенковский» лицензия КЕМ 01136 ВЭ, выданная ОАО «Кузбассэнерго») и скважины №5524, №5526, №5527 на которые лицензии на право добычи подземных вод пока не получены.

5.2.5. Инженерно-строительные условия, планировочные ограничения и минерально-сырьевые ресурсы

Экзогенные геологические процессы

К природным гидролитогенным экзогенным процессам относятся процессы, проходящие на поверхности литосферы под влиянием поверхностных или подземных вод. На территории поселения проявляются следующие экзогенные геологические процессы:

1) Оврагообразование имеет относительно небольшое распространение и развито преимущественно в пределах равнинных зон. Развитие промоин и оврагов связано с линейной эрозией вдоль понижений рельефа под влиянием поверхностных вод в результате сильных дождей и снеготаяния. Овраги развиты в основном по береговым склонам долин и надпойменным террасам основных рек поселения и их притокам. Наиболее интенсивно овраги и промоины развиваются в покровных лессовидных суглинках террас. Протяженность оврагов колеблется от 10 до 200 м, глубина в устье 10-20 м. Процессу оврагообразования способствует хозяйственная деятельность человека, продольная распашка земель и карьерная разработка полезных ископаемых.

2) Боковая речная эрозия заключается в размывании бортов долины реки в результате воздействия водного потока. С наибольшей интенсивностью этот процесс проявляется в паводковый период. Боковая речная эрозия сопровождается и другими процессами размываемых участков берега – оплывинами, мелкими оползнями, оврагами, промоинами, осыпями, обвалами, суффозией. Длина отдельных размывов от 100 до 500 м, реже 1,0-3,0 км. Скорость размыва берега достигает 9,3 м/год в песчаных породах. Для пойменной и первой подпойменной террасы, сложенных супесчаными отложениями она составляет 2,6-3,6 м/год, суглинистыми – 1,93 м/год.

3) Заболачивание территории поселения связано с избыточным увлажнением в условиях ограниченного стока. Этот процесс сопровождается образованием болот со слоем торфа или сапропелевого ила. Наиболее интенсивно заболачивание развито в поймах и на первых надпойменных террасах рек, в долинах молодых рек, в верховьях и днищах логов и на затаеженных водоразделах. Питание болот происходит за счет атмосферных осадков. Глубина низинных болот составляет до 3-5 м, верховых – 0,5-1,5 м. Наличие болот резко осложняет проведение строительных работ и вызывает необходимость в выполнении специальных инженерных мероприятий.

Просадки

Образование данных явлений связано с уплотнением глинистых или суглинистых отложений под влиянием замачивания их атмосферными осадками или грунтовыми водами в зоне промерзания, а также за счет суффозионного растворения и механического выноса мельчайших частиц. В рельефе просадки выражены в виде вытянутых, овальной формы бессточных замкнутых понижений, нередко заболоченных.  Зарастают они кустарниками, мелколесьем, влаголюбивой растительностью.

В пределах Загорского сельского поселения просадки развиты, в основном, в областях развития покровных лессовидных суглинков как в надпойменных террасах по долинам рек, так и по пологим склонам водораздельных пространств. Размеры их варьируется в пределах 100-120 м, глубина 1,5-2,0 м. Просадки осложняют гражданское и промышленное строительство.

Карст приурочен к площадям распространения карбонатных пород различного возраста. В рельефе карстовые явления проявлены в виде воронок, колодцев, котловин размером до 30-50 м и глубиной до 10,0 м. Из других форм отмечаются суходолы, карманы, поноры, пещеры, котловины.

К техногенным гидролитогенным экзогенным геологическим процессам относятся:

- техногенное селитебно-промышленное и горнопромышленное подтопление;

- техногенное горнопромышленное иссушение;

1.	Техногенное подтопление представляет собой нарушение существующего баланса подземных вод в сторону повышения их уровня в результате влияния селитебных и промышленных объектов. Селитебно-промышленное подтопление широко проявлено в поселках поселения. Этому способствует поступление воды из водопроводных и канализационных сетей при утечках, при этом подтопляются подвалы, погреба, заглубленные промышленные сооружения.

Горнопромышленное подтопление обусловлено затоплением шахт при их ликвидации. Он широко распространен в пределах горнопромышленных районов. Опасность развития данного процесса связана с повышением УГВ, подтоплением подземных инженерных сооружений, заболачиванием территорий поселков, увеличением естественной влажности грунтов и вследствие этого их просадкой или «выпучиванием» и возможностью деформации зданий и различных коммуникаций.

2.	Техногенное горнопромышленное иссушение представляет собой нарушение существующего баланса подземных вод в сторону понижения их уровня в результате ведения горных работ, как подземных (шахты), так и поверхностных (карьеры и разрезы). При проходке и эксплуатации горных выработок проводится водоотлив и сброс откачанной воды за пределы разрабатываемого участка. В результате этого происходит нарушение режима подземных вод, сокращение их запасов с образованием вокруг участка депрессионной воронки понижение уровня подземных вод. На территории Загорского сельского поселения этот вид техногенных геологических процессов широко развит в связи с угольными карьерами и шахтными полями, а также в связи с добычей полезных ископаемых.

Негативное воздействие данного процесса проявляется в понижении в результате откачек уровня подземных вод, уменьшение запасов воды в поверхностных водоемах, высыхании колодцев, водозаборных скважин, сокращении питания рек водой, их обмелении и даже исчезновении малых рек и ручьев.

Техногенные литогенные экзогенные геологические процессы. К данным процессам можно отнести:

- оползни, осыпи и обвалы, вызванные подрезанием склонов при строительстве;

- строительная и горнопромышленная эрозия, связаны с нарушением поверхности в результате выемки грунтов и пород при строительстве и добыче полезных ископаемых открытым способом;

- горнопромышленные просадки, обусловленные появлением на поверхности земли понижений в рельефе, связанные с проседанием грунтов над подземными горными выработками.

Техногенные оползни по своему строению, формам проявления, экологической опасности и другим особенностям аналогичны природным. На планируемой территории поселения оползни связаны с подрезкой склонов инженерными сооружениями, а также они развиты в балках, долинах ручьев, рек и оврагов.

Другим распространенным типом техногенных оползней являются оползни в карьерах и разрезах при добыче полезных ископаемых открытым способом. Они характерны для карьеров по добыче строительных материалов, а также для пород вскрыши угольных разрезов. Факторами, способствующими проявлению оползней в бортах карьеров и разрезов, являются: превышение угла откоса карьера по сравнению с углом естественного откоса (в рыхлых и сыпучих породах) и прочие. Максимально проявляются в период снеготаяния и обильных дождей.

Техногенные осыпи и обвалы проявлены в связи с инженерными сооружениями в местах нарушения ими устойчивости склонов. Они развиты в карьерах и разрезах открытой добычей полезных ископаемых. Формированию данных процессов способствует обводненность склонов и стенок карьеров, морозное выветривание, взрывные работы в карьерах, переслаивание пород с различной устойчивостью к выветриванию.

Сейсмика

В 2000 г. утвержден СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» с включенным в него комплектом карт общего сейсмического районирования (ОСР-97) в соответствии с которыми большая часть области при определенных условиях может быть отнесена к территориям с сейсмичностью 7 баллов, а юг области – к территориям с сейсмичностью 8 баллов.

Планировочные ограничения

Планировочные ограничения для градостроительного освоения определяют отнесение различных участков к территориям, не подлежащим застройке, и территориями с регламентацией использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования.

I. Природные планировочные ограничения

Границы территорий, ограниченное использование которых определяется природными факторами, выявлены в ходе комплексной оценки на основе анализа геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и других данных.

К ним относятся:

Территории с крутыми склонами имеют в пределах поселения локальное развитие. Склоны с уклонами от 10 до 20% относятся к территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения, с уклонами выше 20% – к территориям, не подлежащим застройке.

Территории развития карстовых процессов в полосе близкого залегания к дневной поверхности нижнекаменноугольных-верхепермских карбонатных отложений. При строительном освоении в пределах этой зоны требуются дополнительные инженерно-геологические изыскания.

Территории с высокой степенью сейсмической активности и широкое распространение экзогенных геологических процессов:

- литогенных;

- гидролитогенных;

- криогенных.

II.	техногенные планировочные ограничения. К ним относятся:

- территории горных отводов, разрабатываемых и резервных месторождений полезных ископаемых;

- подработанные территории;

- гидролитогенные процессы, обусловленные техногенными факторами (подтопление, иссушение и др.);

- наличие техногенных экзогенных геологических процессов;

- зоны санитарной охраны водозабор.

Полезные ископаемые

Каменный уголь

Загорское сельское поселение включает полностью или частично горные отводы действующих и строящихся предприятий, горный отвод закрытой шахты и геологические участки.

В пределах оцениваемой площади ведется добыча угля открытым и подземным способами горнодобывающими предприятиями: ООО «Разрез «Березовский» уч-ки «Матюшинский», «Березовский Восточный»; ООО «Шахтоуправление «Бунгурское»; ООО «Разрез «Бунгурский Северный» уч-ки «Бунгурский 4-6», «Бунгурский 1-3»; ООО «Энергоуголь» уч-к «Подгорный», ООО «Разрез Камышанский. Также в границах сельского поселения расположены геологические участки: «Поле шахты «Бунгурская Северная», «Бунгурские 1-3», «Глубокие горизонты шахты «Бунгурская», «Бунгурский 4-6», «Кандалепский», и горный отвод закрытой шахты «Бунгурская» (Бунгурский р-он), ликвидированный в 1983 г. после отработки основных запасов на гор. +210 м (абс.). В южной части поселения расположены также Листвянское месторождение, в который входят участки: Бунгуро-Листвянский-2, северная часть участка Бунгурский Южный, юго-восточная окраинная часть участка Бунгуро-Листвянский-7, а также участок Троицкая прирезка; и Чумышское месторождение, в который входят участки: Ананьинский Западный, частично Бунгурский Южный, Ананьинский, Апанасовский III, Апанасовский 1-2, Ананьинский Восточный.

Запасы каменного угля, сосредоточенные в границах горных отводов, числятся на балансе предприятий в распределенном фонде, запасы каменного угля геологических участков учитываются в нераспределенном фонде «Кузбасснедра» и, частично, в Отраслевом балансе. Все участки и предприятия и ориентировочное количество запасов каменного угля, находящиеся в границах сельского поселения, перечислены в сводных таблицах запасов каменного угля приведенных ниже.

Запасы угля по объектам распределенного и нераспределенного фондов, частично вошедших в границы сельского поселения, рассчитаны с использованием процентного соотношения входящей части площади объекта от его полной площади с распространением данного соотношения на запасы угля.

Согласно проведенному ориентировочному подсчету в границах Загорского сельского поселения сосредоточено следующее количество запасов каменного угля, всего:

- Категории A+B+С1 – 1235781 тыс. т;

- Категория С2 – 676265 тыс. т;

- Забалансовые – 52544 тыс. т;

- Прогнозные Р1– 7258 тыс. т;

в том числе:

а) распределенный фонд:

- Категории A+B+С1 – 97632 тыс. т;

- Категория С2 – 10981 тыс. т;

- Забалансовые – 81 тыс. т;

б) нераспределенный фонд «Кузбасснедра»:

учитываемый Госбалансом:

- Категории A+B+С1 – 632564 тыс. т;

- Категория С2 – 74205 тыс. т;

- Забалансовые – 17773 тыс. т;

учитываемый Отраслевым балансом:

- Категории A+B+C1 – 505585 тыс. т;

- Категория С2 – 591079 тыс. т;

- Забалансовые – 34660 тыс. т.

- Прогнозные ресурсы P1– 7258 тыс. т.

По качественным показателям угли технологических марок К, КС, ОС, Т.

Таблица 5.4.

Сводная таблица запасов каменного угля в испрашиваемых границах

Загорского сельского поселения. Распределенный фонд

| Наименование предприятия (№ лицензии) участка, горизонт | Площадь в испрашиваемых границах, в % от общ. площ. участка | Запасы угля, числящиеся в Госбалансе на 01.01.10 г. по категориям, в тыс. тонн | Запасы угля, сосредоточенные в границах сельского поселения по категориям, в тыс. | № протокола утверждения запасов и год утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+B+C1 | С2 | Забалан совые | A+B+C1 | С2 | Забалан совые |  |
| ООО «Разрез Березовский», уч-к «Матюшинский» КЕМ 01401 ТЭ 07.10.2008 Гор. +290 | 100 | 480 |  |  | 480 |  |  | ГКЗ № 4854,1966 |
| ООО «Электроуголь» уч-к «Подгорный» КЕМ 13442 ТЭ 30.12.2005 | 100 | 9758 |  |  | 9758 |  |  | ТКЗ №988,2009 |
| ООО «Разрез «Бунгурский Северный» уч-к «Бунгурский 1-3» КЕМ 14754 ТЭ 28.09.2009 гор. +205 | 100 | 12274 |  |  | 12274 |  |  | ГКЗ №6605, 1972 |
| ООО «Разрез «Бунгурский Северный» уч-к «Бунгурский 4-6» КЕМ 13941 ТЭ 12.02.2007 гор. +265 | 97 | 17893 | 4128 |  | 17356 | 4004 |  | ТКЗ № 1009, 2010 |
| ООО «Ш/у Бунгурское» КЕМ 13257 ТЭ 08.08.2005 | 24 | 47431 | 158 | 336 | 11383 | 38 | 81 | ГКЗ №6605, 1972 ГКЗ № 7755, 1976 |
| ОАО «СУЭК» ООО «Разрез «Камышанский», уч-к «Троицкая прирезка» КЕМ 00937 ТЭ 22.06.2001 гор. +200 | 100 | 2258 |  |  | 2258 |  |  | ТКЗ №545, 1985 ТКЗ №601, 1988 |
| ООО «Сибэнергоуголь» уч-к «Бунгурский Южный» КЕМ 14231 ТЭ 05.09.2007 | 100 | 13704 | 6939 |  | 13704 | 6939 |  | ТКЗ № 975, 2009 |
| ООО «Сибэнергоуголь» уч-к «Ананьинский» (б. Листвянский) КЕМ 12425 ТЭ 04.06.2004 гор. +200 | 100 | 18113 |  |  | 18113 |  |  | ГКЗ №6205, 1971 |
| ООО «Разрез «Бунгурский Северный» уч-к «Апанасовский» КЕМ 14755 ТЭ 28.09.2009 Запасы приняты с разреза «Листвянский» | 100 | 12306 |  |  | 12306 |  |  | ГКЗ №10617, 1989 |
| Всего в границах сельскогопоселения (распределенный фонд): |  |  |  |  | 97632 | 10981 | 81 |  |

Таблица 5.5.

Сводная таблица запасов каменного угля в испрашиваемых границах Загорского сельского поселения. Нераспределенный фонд

| Наименование участка, горизонт подсчета | Площадь в испрашиваемых границах, в % от общ. площ. участка | Запасы угля, числящиеся в Госбалансе на 01.01.10 г. по категориям, в тыс. тонн | Запасы угля, сосредоточенные в границах сельского поселения по категориям, в тыс.тонн | № протокола утверждения запасов и год утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+B+C1 | С2 | Забалан совые | A+B+C1 | С2 | Забалан совые |  |
| Нераспределенный фонд «Кузбасснедра» |
| Учитываемый Госбалансом |
| Поле шахты «Бунгурская Северная» до гор.-300 На данном участке выделен лицензионный участок «Березовский Восточный» (лицензия КЕМ 01463 ТЭ) с запасами 77 млн. т., которые временно учитываются в нераспределенном фонде (до пересчета запасов в лицензионных границах) | 16 | 286406 | 50838 | 9134 | 45825 | 8134 | 1461 | ГКЗ № 4854,1966 |
| Бунгурские 1-3 до гор. ±0 | 78 | 147281 | 19307 | 1111 | 114879 | 15059 | 867 | ГКЗ №6605, 1972 |
| Глубокие горизонты шахты «Бунгурская» от гор. +210 до гор. ±0 | 17 | 178604 | 77140 | 21058 | 30363 | 13114 | 3580 | ВКЗ №5868, 1949 ГКЗ №5039, 1966 ГКЗ №7755, 1976 |
| Поле шахты «Бунгурская Северная» до гор. -300 На данном участке выделен лицензионный участок «Березовский Восточный» (лицензия КЕМ 01463 ТЭ) с запасами 77 млн. т., которые временно учитываются в нераспределенном фонде (до пересчета запасов в лицензионных границах) | 47 | 286406 | 50838 | 9134 | 134611 | 23894 | 4293 | ГКЗ №4854, 1966 |
| Троицкая прирезка к разрезу «Листвянский» гор. +200 | 100 | 1506 |  |  | 1506 |  |  | ТКЗ №545, 1985 |
| Вне технических границ разреза «Листвянский» до гор. +120 | 100 | 38852 |  |  | 38852 |  |  | ГКЗ №6205, 1971 ГКЗ № 10617, 1989 |
| Ананьинский от гор. +200 до гор. ± 0 | 100 | 142915 | 14004 | 2647 | 142915 | 14004 | 2647 | ГКЗ №6205, 1971 |
| Бунгуро Листвянский № 2 от гор. +225 до гор. ± 0 | 69 | 96962 |  | 844 | 66904 |  | 582 | BK3 №6665, 1951 |
| Апанасовский № 1-2 гор. ± 0 | 100 | 56709 |  | 4373 | 56709 |  | 4373 | ГКЗ № 1001, 1956 ГКЗ №6205, 1971 |
| Итого запасы, учитываемые Госбалансом: |  |  |  |  | 632564 | 74205 | 17773 |  |

Продолжение таблицы 5.5.

| Учитываемый Отраслевым балансом |
| --- |
| Наименование участка, горизонт подсчета | Площадь в испрашиваемых границах, в % от общей площади участка | Запасы угля, числящиеся в отраслевом балансе на 01.01.06 г. по категориям, в тыс. тонн | Запасы угля, сосредоточенные в границах сельского поселения по категориям, в тыс. тонн |
|  |  | A+B+C1 | С2 | Забалансовые | А+В+С1 | С2 | Забалансовые |
| Бунгурский 4-6 до гор. ±0 | 94 | 132009 | 18964 |  | 124088 | 17826 |  |
| Кандалепский гор. ±0 | 10 | 34445 | 1391 | 6532 | 3444 | 139 | 653 |
| Бунгурские 1-3 (северо-восточнее XII Северной р.л.) гор. ±0 | 100 | 9339 |  |  | 9339 |  |  |
| Березовский до гор. ±0 На данном участке выделен лицензионный участок «Березовский Южный» (лицензия КЕМ 01462 ТЭ) с запасами 10 млн. т., которые временно учитываются в нераспределенном фонде (до пересчета запасов в лицензионных границах) | 64 |  | 87746 |  |  | 56157 |  |
| Бунгурский 4-6 до гор. ±0 | 10 | 132009 | 18964 |  | 13201 | 1896 |  |
| Апанасовский III до гор. ±0 | 100 |  | 268891 |  |  | 268891 |  |
| Ананьинский Западный до гор. ±0 На данном участке выделен лицензионный участок «Ананьинский Западный» (лицензия КЕМ 14230 ТЭ) с запасами, котор. временно учитываются в нераспределенном фонде (до пересчета запасов в лицензионных границах) | 96 |  | 188969 |  |  | 181410 |  |
| Ананьинский Восточный до гор. ±0 На данном участке выделен лицензионный участок «Ананьинский Восточный» (лицензия КЕМ 14229 ТЭ) с запасами, котор. временно учитываются в нераспределенном фонде (до пересчета запасов в лицензионных границах) | 29 |  | 222422 |  |  | 64502 |  |
| Бунгурский Южный до гор. ±0 | 100 | 331598 |  | 30195 | 331598 |  | 30195 |
| Бунгуро-Листвянский 4 | 4 | 329378 |  | 47623 | 13175 |  | 1905 |
| Бунгуро-Листвянский 7 | 22 | 48817 | 1172 | 8669 | 10740 | 258 | 1907 |
| Итого запасы, учитываемые Отраслевым балансом: |  |  |  |  | 505585 | 591079 | 34660 |

Кирпичные суглинки

В сельском поселении находится часть Бунгуро-Листвянского месторождения кирпичных суглинков. На Бунгуро-Листвянском месторождении кирпичных суглинков в 1951-1952 гг. проведена детальная разведка. Запасы кирпичных суглинков утверждены ТКЗ протоколом №74 в 1952 г. в количестве: 3426 тыс. м3 по категории А, 964 тыс. м3 по категории В, 1648 тыс. м3 по категории С1, и учитываются Госбалансом в госрезерве. В границах сельского поселения находится примерно 1336 тыс. м3 по категории А, 376 тыс. м3 по категории В, 643 тыс. м3 по категории С1. По химическому и гранулометрическому составам суглинки очень однородны и относятся к группе полукислых и легкоплавких. Пригодны для производства строительных кирпичей с добавкой отощителей. Месторождение не эксплуатируется.

Торф

На территории поселения расположено месторождение торфа «Разрез». На месторождение торфа «Разрез» в 1959 г. проведена детальная разведка. Площадь месторождения в нулевой границе 33 га, в границе промышленной глубины – 27 га. Средняя глубина месторождения 3,13 м. Запасы торфа утверждены КЗ НУТФ протокол №9 в 1959 в количестве 834,8 тыс. м3 (144 тыс. т), числятся в Госбалансе в подгруппе «перспективные для разведки».

В 1984 году на первой стадии поисково-оценочных работ, проведенных Сибирской геологоразведочной экспедицией, на оцениваемой территории были выделены контуры перспективных площадей на наличие торфяных залежей: Ананьинская, Ананьинская-1, Алексеевская и Краснореченская. По результатам полевого обследования Ананьинская и Алексеевская площади, так же, как и Краснореченская и Ананьинская-1, охарактеризованные по аналогии с другими обследованными площадями, отнесены к проявлениям. И по заключению исполнителей работ данные проявления после проведения на них осушения могут быть использованы под пастбища.

Список использованных материалов и литературы

1. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

2. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

3. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.

4. СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.

5. «Инженерная геология СССР» в 8-ми томах. Т.1. Русская платформа. Издательство московского университета. 1978 год.

6. «Инженерная геология СССР» Платформенные регионы Европейской части СССР в 2-х книгах. Москва. «Недра». 1992 год.

7. Сутурина Н.А., Данченко Т.А. «Справка для разработки генерального плана Костенковского сельского поселения Новокузнецкого района Кемеровской области» ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» г. Новокузнецк, 2010 год.

5.2.6. Лесные ресурсы и лесопользование

Лесные ресурсы

На территории Загорского сельского поселения расположены леса Новокузнецкого лесничества. Новокузнецкое лесничество образовано слиянием Новокузнецкого, Терсинского, части Пермяковского лесхозов Агентства лесного хозяйства по Кемеровской области и Новокузнецкого сельского лесхоза, на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 21.12.2007 г. № 505 «Об определении количества лесничеств на территории Кемеровской области и установлении их границ».

Структура участковых лесничеств определена приказом Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14.08.2008 г. № 650, согласно которому территория лесничества разделена на 6 участковых лесничеств. Общая площадь лесничества составляет 365188 га.

Леса на территории лесничества представлены крупными массивами, расположенные в Алтае-Саянском горнотаежном лесном районе, Южно-Сибирской горной лесорастительной зоны.

На территории Загорского сельского поселения расположены леса Костенковского и Пригородного участковых лесничеств.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом №68 МПР России от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса Новокузнецкого лесничества относятся к Алтае-Саянскому горно-таежному лесному району, Южно-Сибирской горной лесорастительной зоны.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Лесного кодекса РФ леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на: защитные, эксплуатационные и резервные.

Защитные леса в основном предназначены для организованного отдыха населения и представлены лесами зеленых зон поселений; лесопарками; лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов; лесами, расположенными вдоль автомобильных и железных дорог; ценными лесами; запретными полосами по берегам рек, озер, и других водоемов.

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением.

Ниже приводится подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитности:

Защитные леса, в том числе:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ:

- зеленые зоны, лесопарки:

Ценные леса в том числе:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб:

Леса являются естественным, постоянно действующим фильтром по очистке воздушного бассейна от токсичных газов, пыли. Пылепоглотительная способность древесных пород оценивается в зависимости от концентрации и вещественного состава пыли, породного состава, полноты и возраста древостоя. Кроме этих полезных функций леса, существуют и другие, которые трудно поддаются количественному учету. Это климаторегулирующие, водоохранные, противоэрозионные, рекреационные функции, выделение биологически активных веществ (фитонцидов), ионизация воздуха и в целом улучшение санитарно-гигиенических условий среды обитания человека; леса являются прибежищем и кормовой базой полезной фауны и многое другое.

Водорегулирующая роль лесов заключается в более равномерном распределении снежного покрова на площади водосбора и в снижении интенсивности снеготаяния подпологом леса.

Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами.

Выборочные рубки в защитных лесах проводятся только с целью вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие целевое назначение защитных лесов.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Породный состав и возрастная структура лесов сложились в результате длительной и неравномерной их эксплуатации, а также связана с пожарами разных лет. В результате интенсивной лесоэксплуатации в прошлом, произошла замена коренных зональных темнохвойных лесонасаждений (пихтовых, кедровых, еловых, в основном пихтачей) вторичными производными осиновыми и березовыми лесами (на 75 % лесопокрытой площади), которые не соответствуют типу лесорастительных условий и подлежат замене на коренные лесообразующие породы (пихту, ель, кедр).

В целом леса поселения не имеют эксплуатационного значения для заготовки деловой древесины. Единственным способом активной лесоэксплуатации является использование весьма значительных запасов лиственных пород.

Для повышения продуктивности лесных площадей необходимо:

- Своевременное облесение не покрытых лесом площадей;

- Изменение состава древостоя путем замены малоценных лиственных насаждений на высокопроизводительные хвойные и дубовые;

- Качественное выполнение рубок главного пользования, обеспечивающее надежное возобновление леса;

- Своевременное и высококачественное проведение рубок ухода за лесом;

- Урегулирование пастьбы скота;

- Улучшение защиты лесов от болезней и вредителей, охрана их от пожаров.

Использование лесов осуществляется гражданами и юридическими лицами и осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей. Использование лесов, в зависимости от их целевого назначения и категории защитности, может ограничиваться согласно ст. 27 Лесного кодекса РФ в случаях и порядке, определенными данным Кодексом и другими федеральными законами.

Виды разрешенного использования лесов определены ст. 25 Лесного кодекса РФ.

Лесовосстановление

Для обеспечения оптимальных экологических условий в лесах, расположенных на территории района и прилегающих территорий, следует ориентироваться на выращивание преимущественно смешанных и, где это возможно по лесорастительным условиям, сложных и разновозрастных насаждений.

Естественное возобновление хвойных пород в условиях типов леса черневой тайги происходит неудовлетворительно. Таежная зона, имеет избыточную лесистость (покрытие лесами) и, поэтому, лесовосстановление не актуально. Здесь происходит естественное возобновление, правда, в основном лиственными породами, но под их пологом возобновляются коренные лесообразующие породы – пихта, ель, кедр. Лесовозобновление в таежной зоне требуется только на нарушенных горнодобывающими работами землях.

При осуществлении лесничеством лесовосстановительных мероприятий необходимо руководствоваться основными положениями по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде Российской Федерации, утвержденными Приказами Министерства природных ресурсов РФ №183 от 16 июля 2007 года «Правила лесовосстановления» и №149 от 08 июня 2007 года «Правила лесоразведения».

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Недревесные ресурсы

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, заготовка лекарственного и технического сырья.

К пищевым лесным ресурсам в соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» относятся: дикорастущие плоды (боярышник, шиповник), ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор лекарственных растений допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов. Запрещается сбор растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем и деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

Охотничьи промысловые ресурсы

Животный мир представлен различными видами: копытными животными, хищными зверями, грызунами, водоплавающей и боровой дичью, распространены: заяц-беляк, белка, бурундук, барсук, лиса, волк, горностай.

Встречаются ценные пушные звери: норка, ондатра, соболь, имеющие важное промысловое значение.

Боровая дичь представлена промысловыми видами - тетерев, глухарь, рябчик, которые обитают преимущественно в лесах северной и восточной частей района.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Защита леса

На санитарное состояние лесов Загорского сельского поселения оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями. Воздействие открытых горных работ на лесные экосистемы заключается в полном уничтожении леса в местах образования карьеров и породных отвалов. На прилегающих к разрезам территориях явления деградации лесов отмечаются до 5 км, происходящие из-за загрязнения атмосферы при буровзрывных, вскрышных, транспортных работах, а также иссушения почвенно-грунтовой толщи.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

- предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а также промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

- повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

- своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

- Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

Слабое освоение расчетной лесосеки ведет к накоплению площади спелых и перестойных насаждений, что ведет к увеличению текущего отпада деревьев и захламленности лесов, а это в свою очередь создает благоприятные условия для возникновения и развития очагов вредителей и болезней леса.

Для поддержания территории лесов в надлежащем санитарном состоянии рекомендуется проводить следующие мероприятия:

- лесопатологическое обследование, надзор за появлением очагов и болезней;

- выборка зараженных деревьев;

- устройство, ремонт гнездовий и кормушек для птиц;

- огораживание муравейников.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории

В Новокузнецком районе встречается 72 вида растений, которые включены в список Красной книги Кемеровской области, что составляет почти 48% от общего числа (152 вида). Такая высокая плотность видов, нуждающихся в охране вызывает необходимость проведения специальных мер по их охране.

На территории Загорского сельского поселения постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 14 июля 2016 г. № 286 организована особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Костенковские скалы».

Общая площадь памятника природы составляет 80,27 га.

Памятник природы создан с целью сохранения природных комплексов и биологического разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животного и растительного мира на территории Новокузнецкого муниципального района. Профиль ООПТ – комплексный. Данный участок является наиболее богатым и разнообразным по содержанию наскальной флоры в пределах Салаирского кряжа.

## 5.3. Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области (Отдел сохранения, государственной охраны, использования и популяризации объектов культурного наследия) и регулируются Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» от 08 февраля 2006 г. № 29-ОЗ.

По данным Департамента на территории Загорского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района расположены 14 объектов культурного наследия, представленных исключительно выявленными объектами археологического наследия. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 5.6 ниже. Сведений о наличии на территории поселения объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения не имеется.

Объекты археологического наследия представляют собой наиболее многочисленную группу охраняемых объектов в Новокузнецком муниципальном районе и представлены курганами, стоянками, поселениями, могильниками, отнесенными к эпохам неолита, палеолита, бронзового и железного века, средневековья. В Загорском сельском поселении сосредоточены памятники археологии в основном по берегам рек Аба, Второй Шарап, Чумыш.

Таблица 5.6.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Загорского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселение Аба 1 | Левый берег р. Аба в 4 км выше устья р. Второй Шарап, в 2 км ниже остановочной платформы «Казарма» | Выявленный |
| 2 | Поселение Аба 2 | Левый берег р. Аба на гребне увала в 450 м к северу от поселения Аба 1 | Выявленный |
| 3 | Поселение Аба 3 | Левый берег р. Аба в 4 км выше устья р. Второй Шарап, в 2 км ниже остановочной платформы «Казарма» | Выявленный |
| 4 | Поселение Ананьина I | Левый берег р. Чумыш в 0,7 км к западу от п. Ананьино | Выявленный |
| 5 | Поселение Бунгур 1 | Юго-западная окраина г. Новокузнецка в 1 км к северо-западу от кладбища с. Бунгур | Выявленный |
| 6 | Поселение Глуховское 2 | Правый берег р. Второй Шарап в 0,5 км к юго-западу от д. Глуховка | Выявленный |
| 7 | Поселение Ивановка 1 | Мыс правого берега р. Второй Шарап в 600 м выше п. Ивановка | Выявленный |
| 8 | Поселение Ивановка 2 | в 750 м к северо-западу от п. Ивановка у лога с запрудой | Выявленный |
| 9 | Поселение Ивановка 3 | Правый берег р. Второй Шарап в 0,4 км к северо-западу от п. Ивановка | Выявленный |
| 10 | Поселение Кандалеп I | Левый берег старицы р. Чумыш в 3 км к юго-востоку от с. Костёнково | Выявленный |
| 11 | Поселение Казарма I | Левый берег р. Аба в 20-25 м к северо-востоку от каменных домов северо-восточной окраины остановочной платформы «Казарма» | Выявленный |
| 12 | Поселение Казарма II | Левый берег р. Аба в 40-45 м к юго-востоку от поселения Казарма I | Выявленный |
| 13 | Поселение Казарма III | Левый берег р. Аба в вершине лога с пересыхающим ручьем, на его левом берегу, в 1 км к северо-востоку от остановочной платформы «Казарма» | Выявленный |
| 14 | Поселение Казарма IV | В 150-160 м к северо-востоку от поселения Казарма III | Выявленный |

Помимо объектов культурного наследия на территории поселения имеется 7 мемориалов, обелисков и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, обладающих признаками объектов культурного наследия (таблица 5.7).

Таблица 5.7.

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Апанас |
| 2 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Загорский |
| 3 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | с. Бунгур |
| 4 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Мир |
| 5 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Рассвет |
| 6 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | с. Березово |
| 7 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | с. Костёнково |

Границы территорий объектов культурного наследия на территории Загорского сельского поселения к настоящему времени не установлены. Проекты зон охраны для памятников не разрабатывались и не утверждались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого муниципального района, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, для которых в настоящее время такие проекты не разработаны, документы территориального планирования (генеральный план, проекты планировки соответствующей территории) подлежат корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области.

По инициативе Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве памятников регионального значения (федерального – для объектов археологического наследия), по инициативе органов местного самоуправления включение объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в реестр в качестве объектов культурного наследия местного значения.

Вывод

- Культурно-историческое наследие Загорского сельского поселения представлено 14 выявленными объектами культурного наследия. С учетом объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, общее число памятников составляет 21 единицу.

- Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались, зоны охраны не установлены.

## 5.4. Социально-экономическая ситуация

Состояние экономической базы

Промышленность

Основной отраслью промышленного производства в Загорском сельском поселении является угледобывающая промышленность. К наиболее крупным предприятиям относятся:

- ООО «Сибэнергоуголь»;

- ООО «Разрез Бунгурский-Северный»;

- ООО «Разрез Березовский».

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственной деятельностью на территории Загорского сельского поселения занимается 1 сельскохозяйственное предприятие ООО «Димитровское» (в настоящее время являющееся базой для создания подсобного хозяйства ООО «Сибэнергоуголь»). Основная специализация: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. Имеются животноводческий комплекс для содержания крупного рогатого скота и гараж в 150 м к югу от с. Костёнково. По состоянию на начало 2014 г. численность занятых составляла 46 человек. Прочие сельскохозяйственные предприятия на территории сельского поселения были ликвидированы.

Кроме того, сельскохозяйственное производство муниципального образования представлено КФХ (действуют в сфере растениеводства и рыборазведения) и личными подсобными хозяйствами граждан. Значительное развитие на территории поселения получили садоводческие некоммерческие товарищества.

На начало 2014 г. домашний скот и птицу содержали 261 личное подсобное хозяйство, в том числе имелось 205 голов крупного рогатого скота (КРС, из них 118 голов коров), 122 головы свиней, 167 овец и коз, 5 лошадей, около 800 голов птицы (преимущественно куры-несушки). В сравнении с 1012 г. поголовье КРС сократилось более чем в 2 раза, овец и коз – в 3 раза, свиней – увеличилось в 1,4 раза. В личных подсобных хозяйствах имеется 31 трактор, 37 грузовых автомобилей и 14 иных сельскохозяйственных машин. Они занимают в общей сложности 129 га.

Посевные площади (все категории хозяйств) за 2013 г. составили 977,7 га из них 285 га были заняты кормовыми культурами, 200 га – картофелем, 160 га – зерновыми и 82,7 га – овощными культурами.

Близость к г. Новокузнецку и значительная нагрузка от угледобычи и индивидуального жилищного строительства на территории Загорского сельского поселения привели к сокращению обрабатываемых площадей и деградации почв.

Помимо расширения территории, необходимой для угольной добычи и коттеджной застройки, снижение активности в области сельского хозяйства обусловлено такими факторами, как ухудшение материального положения сельчан, повышение стоимости ГСМ, недоступность кредитных и других финансовых инструментов.

Отдых и туризм

Рекреационный потенциал поселения представлен следующими видами ресурсов:

Пляжные. Наличие на территории поселения рек, дает возможность использовать пляжи и прибрежные воды для купания, солнечных ванн и т.д.

Промысловые. Любительское рыболовство, сбор трав, грибов, ягод и т.д.

Спортивные. Катание на лыжах (в том числе горнолыжный спорт), занятия бегом, конным спортом и другими видами спорта.

Таблица 5.8.

Объекты туризма и рекреации

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость по проекту, число мест |
| --- | --- | --- |
| База отдыха «Бунгур» | с. Бунгур | 300 |
| Пансионат «Березово» | с. Березово | нет данных |
| Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Кемеровской области «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» | с. Костёнково | нет данных |

Вывод

- Угледобывающая промышленность является основной отраслью промышленного производства Загорского сельского поселения. Во многом состояние экономики сельского поселения будет зависеть от спроса на уголь и, следовательно, финансового положения уголедобывающих компаний.

- Муниципальное образование обладает потенциалом, как для интенсивного, так и для экстенсивного развития сельского хозяйства. Наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, обеспечивает условия для развития животноводства и растениеводства. Однако в последние годы количество обрабатываемых сельскохозяйственных угодий сокращалось, что связано с высоким уровнем трансформации территории в результате угледобычи и индивидуального жилищного строительства.

- В целом, благоприятная экологическая обстановка Загорского сельского поселения, в сочетании с обширными лесными массивами, разветвленными водными артериями и сравнительно небольшой удаленностью от города Новокузнецк является благоприятной средой для развития туризма, активных видов спорта и отдыха.

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения Загорского сельского поселения на 01.01.2015 г. составила 6663 человека, по сравнению с переписью 2002 года численность населения муниципального образования увеличилась (суммарно численность населения Бунгурского и Костенковского сельских поселений в 2002 году составляла 6452 чел.). За последние годы численность населения муниципального образования также росла (рост составил 2,0 % по сравнению с 2011 годом).

Таблица 5.9.

Динамика численности населения, на 1 января соответствующего года

| Территория Годы: | 2002 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загорское сельское поселение | 6452 | 6532 | 6623 | 6655 | 6676 | 6663 |
| В том числе - бывшая территория Бунгурского сельского поселения | 4105 | 4102 | 4137 | 4151 | 4174 | 4181 |
| - бывшая территория Костенковского сельского поселения | 2347 | 2430 | 2486 | 2504 | 2502 | 2482 |

Крупнейшими населенными пунктами, численность населения которых превышает 500 человек, являются с. Костёнково, п. Загорский, п. Рассвет, п. Мир и с. Бунгур в них сосредоточено порядка 85 % всего населения Загорского сельского поселения.

Таблица 5.10.

Динамика численности населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | По данным переписи населения 2002 года | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| п. Загорский | 1492 | 1616 |
| с. Бунгур | 612 | 605 |
| д. Глуховка | 15 | 2 |
| п. Ивановка | 3 | 5 |
| п. Мир | 618 | 596 |
| п. Подгорный | 283 | 241 |
| п. Рассвет | 814 | 837 |
| д. Шарап | 16 | 12 |
| п. Южный | 182 | 168 |
| п. 75-й Пикет | 22 | 11 |
| п. 360 км | 48 | 45 |
| с. Костёнково | 1544 | 1740 |
| п. Алексеевка | 63 | 25 |
| п. Ананьино | 77 | 50 |
| п. Апанас | 168 | 116 |
| с. Березово | 353 | 428 |
| п. Верх-Кинерки | 12 | 4 |
| п. Красный Холм | 2 | 3 |
| д. Мостовая | 18 | 24 |
| п. Новый Урал | 15 | 12 |
| д. Таловая | 95 | 104 |

В последние годы по данным Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Загорское сельское поселение» на 2015 г. и плановый период 2016-1017 гг. в поселении наблюдается небольшой естественный прирост населения. В 2012 г. родилось 65 и умерло 55 человек, а в 2013 г. – родилось 68 и умерло 60 человек. Миграция в последнее время также характеризуется положительными значениями (в 2012 г. положительное сальдо 11 человек, в 2013 г. – 106 человек), что объясняется близостью муниципального образования к городу Новокузнецк, в котором работает основная часть населения поселения, а также наличием земельных ресурсов, пригодных для жилищного строительства.

Половая структура населения поселения характеризуется преобладанием женщин, что характерно для большинства территорий страны.

Возрастная структура населения муниципального образования в целом незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность молодежи.

Динамика возрастной структуры населения свидетельствует о постепенном старении населения (увеличение доли людей старше трудоспособного возраста за счет снижения доли людей трудоспособного возраста). Основные причины уменьшение доли трудоспособного возраста – менее благоприятные жилищные и бытовые условия жизни в сравнении с условиями в городе и возможность для сельской молодежи получить более высокие доходы в городе. В то же время близость города Новокузнецк и наличие в Загорском сельском поселении территорий, пригодных для жилищного строительства, стимулируют развитие в муниципальном образовании строительства коттеджных поселков. Учитывая данный фактор следует ожидать продолжения миграционного прироста, что будет иметь значительное влияние на демографическую ситуацию в поселении.

Наличие в Загорском сельском поселении значительного количества неработающего населения (численность безработных за 2013 г. – 500 человек, из них официально зарегистрированы только 30 человек) и населения пенсионного возраста позволяет сделать предположение о том, что в муниципальном образовании значительно развита самозанятость населения, производящего сельскохозяйственную продукцию на личных подсобных участках.

Вывод

- Для муниципального образования характерен рост численности населения в основном за счет миграционного прироста. В половой структуре населения число женщин превышает численность мужчин.

- Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Доля трудоспособного населения сокращается.

- Ситуацию в сфере занятости также нельзя считать благополучной.

Объекты обслуживания населения

Объекты здравоохранения

По информации, предоставленной МБУ «Центральная районная больница Новокузнецкого района» (письмо от 20.11.2014 г. № 1259), в ее составе действуют 2 участковые больницы, 6 врачебных амбулаторий, 1 общая врачебная практика (ОВП) и 44 фельдшерско-акушерских пункта.

Техническое состояние зданий, в которых располагаются учреждения и объекты здравоохранения, в большинстве случаев оценивается как удовлетворительное. Исключение составляет ФАП с. Березово – требуется перевод в новое здание.

Таким образом, общая вместимость стационаров составляет по факту 153 койки, помаксимальной оценке (с учетом мощности стационара центральной районной больницы и участковых больниц по проекту, а не по числу фактически развернутых коек) в случае необходимости количество коек может быть увеличено до 335 единиц. Места в дневных стационарах имеются при врачебной амбулатории Костёнковская (6).

Таблица 5.9.

Перечень объектов здравоохранения, осуществляющих амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения Загорского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения, объекта | Местоположение, адрес | Мощность, посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загорское сельское поселение | 143 |
| 1 | Костёнковская врачебная амбулатория | с. Костёнково, ул. Березина, 10 б | 50 |
| 2 | ФАП п. Рассвет | п. Рассвет, ул. Ленина, 15 | 24 |
| 3 | ФАП п. Мир | п. Мир, ул. Куйбышева,6 | 8 |
| 4 | ФАП п. Ананьино | п. Ананьино, ул. Нагорная,15 | 7 |
| 5 | ФАП с. Бунгур | с. Бунгур, ул. Ленинская, 7а | 10 |
| 6 | ФАП п. Загорск | п. Загорский, 9 | 25 |
| 7 | ФАП п. Подгорный | п. Подгорный, ул. Центральная, 1а | 8 |
| 8 | ФАП с. Березово | с. Березово, ул. Центральная, 9 б | 8 |
| 9 | ФАП п. Апанас | п. Апанас, ул. Шабалова, 18а | 3 |

Социальная защита населения

Имеется пансионат «Березово», центр социальной защиты и поддержки пожилых людей автономно-некоммерческого партнерства, общая вместимость которого составляет 45 мест (адрес: с. Березово, ул. Школьная, 8). В пансионате в настоящее время действует 2-ой этаж (20 мест), осуществляется капитальная реконструкция 1-го этажа (25 мест).

Объекты образования

Таблица 5.10.

Образовательные организации на территории Загорского сельского поселения

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Местоположение, адрес | Вместимость, мест для учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | Загорское сельское поселение |  | 1087 | 614 |
| 1 | МБОУ «Загорская средняя общеобразовательная школа» | п. Загорский, 5а | 402 | 397 |
| 2 | МБОУ «Костёнковская средняя общеобразовательная школа» | с. Костёнково, ул. Школьная, д. 33 | 320 | 140 |
| 3 | МБОУ «Куйбышевская основная общеобразовательная школа» | п. Рассвет, ул. Центральная, 20а | 365 | 77 |
|  | Детские сады |  |  |  |
|  | Загорское сельское поселение |  | 180 | 201 |
| 1 | МБДОУ «Загорский детский сад» комбинированного вида | п. Загорский, 9а | 195 | 147 |
| 2 | МБДОУ «Костёнковский детский сад» | с. Костёнково, ул. Центральная, 11а | 55 | 54 |
|  | Учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |
|  | Загорское сельское поселение |  | 450 | 375 |
| 1 | ГОАОУ ДОД Кемеровской области «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» | с. Костёнково | 400 | 325 |
| 2 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 24» п. Загорский | п. Загорский, 5а | 50 | 50 |

Большинство зданий детских садов и школ района нуждается в текущем или частичном капитальном ремонте. Исключение составляют детские сады в п. Загорский и с. Костёнково.

МБОУ «Куйбышевская основная общеобразовательная школа» имеет отремонтированное в 2014 г. отдельно стоящее здание спортивного зала в другом населенном пункте (с. Бунгур, ул. Ленинская, 18а) с единовременной пропускной способностью 40 человек.

В соответствии с данными сайта района МАУ «Автотранспорт бюджетных учреждений МО Новокузнецкого муниципального района» осуществляет подвоз обучающихся в следующих общеобразовательных учреждениях с.п. Загорское: Загорская СОШ, Костёнковская СОШ.

На 1 сентября 2014 г. по данным таблицы с сайта управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района очередь в детские сады и дошкольные группы при школах в целом по муниципальному району составляла 699 детей, в том числе 66 детей в Загорском с.п.

В 2014 г. дополнительно к указанным в таблице 5.19 были введены еще 70 дошкольных мест в Загорском детском саду. В п. Загорский до конца 2014 г. была ликвидирована очередь в детские сады в возрасте от 0 до 3 лет.

Из 10 муниципальных детских школ искусств 1 расположена в Загорском сельском поселении.

Объекты культурно-досугового типа

Таблица 5.11.

Перечень домов культуры и сельских клубов на 1 декабря 2014 г.

(информация предоставлена комитетом по культуре и делам молодежи)

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, адрес | Мест в зрительном зале |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассветинский сельский Дом культуры | п. Рассвет, ул. Центральная, 16а | 200 |

Планом мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области Совету народных депутатов Кемеровской области (утвержден Постановлением коллегии администрации Новокузнецкого муниципального района от 12 февраля 2013 г. № 04) предусматривалось строительство в Загорском сельском поселении культурно-досуговых центров в п. Загорский и с. Костёнково.

Таблица 5.12.

Перечень общедоступных библиотек, включая филиалы, на начало 2015 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, адрес | Население в зоне обслуживания | Фонды, экземпляров | Число пользователей, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берёзовская сельская библиотека-филиал | с. Берёзово, ул. Школьная, 2 | 472 | 9439 | 255 |
| 2 | Бунгурская сельская библиотека-филиал | с. Бунгур, ул. Ленинская, 7а | 581 | 8021 | 228 |
| 3 | Загорская сельская библиотека-филиал | п. Загорский, 9а | 1651 | 12505 | 1102 |
| 4 | Костёнковская сельская библиотека-филиал | с. Костёнково, ул. Центральная, 15 | 1691 | 9258 | 485 |
| 5 | Мирновская сельская библиотека-филиал | п. Мир, ул. Куйбышева, 8 | 560 | 6827 | 401 |
| 6 | Рассветинская сельская библиотека-филиал | п. Рассвет, ул. Центральная, 16а | 791 | 8956 | 500 |

Спортивные объекты

По данным на конец 2014 г., полученным от администрации Новокузнецкого муниципального района, спортивные сооружения имеются в населенных пунктах: Загорский, Берёзово, Бунгур, Костёнково, Мир, Мостовая, Рассвет и представлены преимущественно плоскостными спортивными сооружениями – полями для мини-футбола, волейбольными и баскетбольными площадками.

Единовременная пропускная способность сети спортивных объектов Загорского с.п. равна 758 чел. Площадь пола в спортзалах составляет 904 кв. м, площадь плоскостных сооружений – 20905 кв. м. Плавательные бассейны на территории сельского поселения отсутствуют.

Объекты торговли и общественного питания

Общая торговая площадь объектов розничной  торговли составляет 1803,7 кв. м. Магазины находятся в п. Загорский, п. Рассвет, п. Мир, с. Бунгур, п. Подгорный, с. Костёнково.

Количество посадочных мест в общедоступных объектах общественного питания, без учета столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, составляет 24 единицы.

Вывод

- Загорское сельское поселение имеет в наличии основные необходимые объекты обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, магазины. Сеть учреждений обслуживания муниципального образования в настоящее время сформирована недостаточно и требует дальнейшего развития.

Жилищный фонд, жилищное строительство

Сводные данные по жилищному фонду и жилищному строительству в целом по Загорскому сельскому поселению представлены в Паспорте муниципального образования на сайте Росстата за 2014 г.:

- общая площадь жилых помещений – 176,24 тыс. кв. м,

- число проживающих в ветхих жилых домах – 165 человек,

- число проживающих в аварийных жилых домах – 40 человек.

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования в 2014 г. составил 13,307 тыс. кв. м общей площади, из них 10,7 тыс. кв. м – индивидуальные жилые дома.

В соответствии с письмом управления муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого района от 26.08.2014 № 2325-14/40 по Загорскому сельскому поселению площадь муниципального жилого фонда незначительна – 10,542 тыс. кв. м, площадь многоквартирного жилого фонда – 31,39 тыс. кв. м.

По данным реестра домов, ветхих, имеющих высокую степень износа, по состоянию на 01.01.2014 г. не зависимо от формы собственности МО "Новокузнецкий муниципальный район" на территории Загорского сельского поселения имеются 9 таких одноэтажных домов 1943-1970 годов ввода в эксплуатацию, преимущественно деревянные и бревенчатые. Сведения даны в таблице 5.13 ниже.

Таблица 5.13.

Ветхие дома на территории Загорского сельского поселения

| Адрес | Материал стен | Общая площадь, кв.м. | Жилых помещений, кв.м. | Количество квартир/ семей/человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рассвет, ул. Ленина, 7 | деревянный | 24,00 | 16,00 | 1/1/4 |
| п. Мир, ул. Садовая, 7-3 | бревенчатый | 16,70 | 10,20 | 1/1/5 |
| п. Подгорный, ул. Центральная, 7 | шлакоблочный | 30,00 | 25,00 | 1/1/- |
| п. Рассвет, ул. Юбилейная, 10-4 | кирпичный | 24,80 | н/д | 4/1/3 |
| п. Рассвет, ул. Юбилейная, 25 | бревенчатый | 31,40 | 24,30 | 1/1/- |
| п. Рассвет, ул. Юбилейная, 26 | бревенчатый | 47,50 | 34,70 | 1/1/3 |
| с. Костёнково, ул. Школьная, 21 | деревянный | 26,00 | н/д | 1/1/5 |
| с. Костёнково, ул. Центральная, 21в | бревенчатый | 150,60 | 99,00 | 3/3/- |
| с. Березово ул. Центральная, 33а | бревенчатый | 31,80 | 21,40 | 1/1/- |
| ВСЕГО |  | 382,8 | 230,6 | 14/11/20 |

В прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Загорское сельское поселение» на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. общая площадь жилых помещений, находящихся в аварийном и ветхом жилом фонде обозначена как 5276,23 кв. м. На территории находятся 3 котельных, которые снабжают теплом и горячим водоснабжением школы, детский сад и жилищный фонд, здание администрации. Благоустройство жилищного фонда территории характеризуется следующими показателями: 70% жилищного фонда оборудовано водопроводом, 40,3 % канализацией и центральным отоплением (40,3 %).

Вывод

- Основная доля жилых территорий представлена преимущественно индивидуальной жилой застройкой, доля многоквартирных жилых домов в общей площади жилищного фонда менее 18 %. Средняя жилищная обеспеченность несколько превышает 26 кв. м/чел. В среднем в год на территории поселения вводится порядка более 10 тыс. кв. м жилья. Новое жилищное строительство представлено преимущественно индивидуальными жилыми домами.

## 5.5. Транспортная инфраструктура

Проектируемая территория расположена в непосредственной близости от Новокузнецка. Транспортное обслуживание Загорского сельского поселения осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

В северной части с юго-востока на северо-запад поселение пересекает магистральная железнодорожная линия Юрга – Таштагол, относящаяся к Филиалу ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога. Ближайшими остановочными платформами являются Казарма, Шарап и Бунгур, обслуживаемые пригородными электропоездами: Новокузнецк – Калачево – Прокопьевск, Тальжино – Абагур Лесной – Новокузнецк – Калачево – Прокопьевск, Новокузнецк – Прокопьевск – Красный Камень и др.

Также на территории поселения действуют подъездные железнодорожные пути предприятия угольной промышленности ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (Новокузнецк, мкр. Листвяги).

Автомобильные дороги и автотранспорт

Каркас транспортной сети поселения сформирован автодорогами регионального (межмуниципального) и местного значения. Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения: Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск (с обходом г. Новокузнецка), Прокопьевск – Шарап, Новокузнецк – Березово – Костёнково.

Перечень автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и местного значения представлен в таблице 5.14 ниже.

Таблица 5.14.

Характеристика автодорог Загорского сельского поселения

| № | Наименование. Идентификационный номер | Протяженность, км (в границах поселения) | Тип покрытия | Категория | Количество полос движения | Придорожная полоса, м | Санитарный разрыв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | Ленинск-Кузнецкий–Новокузнецк–Междуреченск (с обходом г. Новокузнецка) 32 ОП РЗ К-2 | 10,5 | Асфальто–бетон | I | 4 | 75 | 100 |
| 2 | Прокопьевск – Шарап 32 ОП РЗ К-207 | 3,5 | Асфальто–бетон | II | 2 | 75 | 100 |
| 3 | Новокузнецк – Березово – Костёнково 32 ОП РЗ К-179 | 10,5 13,5 | Асфальт, Гр.-щебен. | III IV | 2 | 50 25 | 100 50 |
| 4 | Листвяги – Апанас 32 ОП РЗ К-203 | 20,0 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 5 | Березово – Таловая 32 ОП МЗ Н-490 | 8,0 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 6 | Новокузнецк – Подгорный 32 ОП РЗ К-199 | 1,5 | асфальт | V | 2 | 25 | - |
| 7 | Подъезд к п. Рассвет 32 ОП РЗ К-278 | 0,6 | асфальт | V | 2 | 25 | - |
|  | ИТОГО | 68,1 |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1 | Подъезд к с. Бунгур от кольцевой а/д г. Новокузнецка | 1,7 | асфальт | IV | 2 | 50 | 50 |
| 2 | Подъезд к с. Бунгур от а/дороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск | 3,0 | асфальт | IV | 2 | 50 | 50 |
| 3 | Подъезд к п. Мир от обхода г. Новокузнецка | 1,2 | асфальт | IV | 2 | 50 | 50 |
| 4 | Подъезд к п. Загорский от кольцевой а/д г. Новокузнецка | 1,6 | асфальт | IV | 2 | 50 | 50 |
| 5 | Загорский – Глуховка | 0,5 | асфальт | V | 2 | 25 | - |
| 6 | Глуховка – Ивановка | 1,3 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 7 | Подгорный – Шарап | 1,5 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 8 | Рассвет – Листвяги | 2,8 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 9 | от а/д «Листвяги – Апанас» – а/д «Новый Урал» | 10,2 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 10 | Подъезд к п. Верх-Кинерки от а/д на п. Новый Урал | 1,5 | гравий | V | 2 | 25 | - |
| 11 | а/д «Ананьино –Восточная граница поселения – Новокузнецк» | 10,6 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 12 | а/д «Ананьино – Алексеевка» | 1,6 | гравий | V | 2 | 25 | - |
| 13 | а/д «Костёнково – Красный Холм» | 9,5 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 14 | а/д «Костёнково – Восточная граница поселения – Новокузнецк» | 1,8 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 15 | Подъезд к новой жил. застройке с. Костёнково | 3,2 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 16 | а/д «Березово – граница поселения – Бунгур» | 2,5 | грунт | V | 2 | 25 | - |
| 17 | а/д «Таловая – Красный Холм» | 6,3 | грунт | V | 2 | 25 | - |
|  | ИТОГО | 60,8 |  |  |  |  |  |

Протяженность автомобильных дорог в поселении составляет 128,9 км, в том числе с твердым покрытием – 51,1 км (40 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием – 76 км/ тыс. кв. км.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены поселковыми дорогами, улицами в жилой застройке и проездами, в основном имеющими грунтовое покрытие. Большинство участков УДС нуждается в улучшении покрытий.

Пассажирское сообщение на территории поселения осуществляется автобусами. Обслуживание населения автобусными пассажирскими перевозками производят автотранспортные предприятия гг. Новокузнецка и Прокопьевска. Территорию поселения обслуживают следующие маршруты:

- № 159 Новокузнецк (от ж/д вокзала) – Рассвет (протяженность 17,6 км);

- № 161 Новокузнецк (от автовокзала) – Апанас (протяженность 37,4 км);

- № 162 Новокузнецк (от ж/д вокзала) – Костёнково (протяженность 39,1 км);

- № 165 Новокузнецк (от автовокзала) – Подгорный (протяженность 23,6 км);

- № 104 Прокопьевск – Шарап (протяженность 14,7 км);

- № 69 ж/д вокзал – Крытый рынок – 5-я больница – п. Загорский (протяженность 24,4 км).

Интервалы движения составляют более 100 мин.

Существующий общий уровень автомобилизации населения составляет порядка 258 автомобилей на 1000 жителей.

Выводы

- Внутрипоселенческое и внешнее сообщение осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи как внутри сельского поселения, так и с городами Новокузнецк и Прокопьевск. Лишь 40 % автомобильных дорог имеют твердое покрытие. Техническое состояние большинства автомобильных дорог преимущественно местного значения оценивается как неудовлетворительное (недостаточная ширина земляного полотна, плохое качество дорожного покрытия). Населенные пункты, располагаемые в южной части поселения, в основном не имеют связи с автомобильными дорогами с твердым покрытием.

- На территории поселения действует сеть пригородных маршрутов, характеризующаяся большими интервалами движения (более 100 мин.), что отрицательно сказывается на подвижности населения.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется проведение различных видов ремонта и устройство на них твердого покрытия.

## 5.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Загорского сельского поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «Кузбассэнерго». Собственных генерирующих источников в сельском поселении нет.

Потребители сельского поселения получают электроэнергию от электрических подстанций (ПС) «Листвяги», «Шахтовая». «Городская», «Костёнковская», «Калмыковская» и «Листвянская»  на напряжении 6-10 кВ.

По территории сельского поселения проложены транзитные ВЛ 220 кВ Н-А-1-2 и Н-А-3 (ПС «Ускатская» – ПС «НКАЗ») и ВЛ 110 кВ (ПС «Новокузнецк 500» – ПС «Ю-К ГРЭС»). Также по территории проложены сети на напряжении 35 кВ (ПС «Шахтовая» – ПС «Бунгурская» и ПС «Калмыковская»), с севера на юг проложена транзитная ВЛ 500 кВ «Прокопьевск–Красноярск–Кемерово».

На территории сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 500 кВ - 30 м, 220 кВ - 25 м, 110 кВ - 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Санитарные разрывы для ВЛ 500 кВ «Прокопьевск–Красноярск–Кемерово» в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" составляют 30 м вдоль трассы ВЛ по обе стороны от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ.

Централизованным электроснабжением охвачены все коммунально-бытовые, сельскохозяйственные и производственные предприятия.

Существует электродефицит в населенных пунктах Костёнково, Берёзово.

Распределение электроэнергии по территории сельского поселения осуществляется по воздушным линиям напряжением 6-10 кВ через сеть трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ различной мощности.

Оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, опоры и провода ВЛ 10 кВ имеют значительный износ.

Выводы

- Потребители сельского поселения в основном полностью обеспечены электроэнергией.

- Требуется реконструкция электрических сетей и трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в населенных пунктах Костёнково и Берёзово.

- Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению существующих электрических сетей 6-10 кВ, 0,4 кВ и значительной части оборудования трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ в силу их физического и морального износа.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение жителей Загорского сельского поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Газ доставляется в баллонах с газонаполнительной станции и используется населением, в основном, на нужды пищеприготовления.

Выводы

- В соответствии с программой газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, Загорское сельское поселение должно быть обеспечено природным газом.

- Необходимо от ГРС-1 проложить в сельское поселение газопроводы для подачи в поселение сетевого газа с переводом существующих источников теплоснабжения на использования сетевого газа как единого энергоносителя и предоставить населению возможность использования сетевого газа для нужд пищеприготовления.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов Загорского сельского поселения обеспечивается от четырех котельных.

Котельная в п. Загорский оборудована двумя котлами ДКВР-20 и одним котлом ДКВР-10. Два котла ДКВР-20 подлежат демонтажу – срок эксплуатации 37 лет. Котельная работает на угле, резервное топливо не предусмотрено. Производительность котельной 0,65 Гкал/час. Котельная имеет 50% запас.

Котельная в п. Рассвет оборудована двумя котлами ДЕ-0,4. Котельная работает на угле, резервное топливо не предусмотрено. Производительность котельной 0,2 Гкал/час. Котельная имеет 50% запас.

В с. Костёнково централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественно-деловая застройка и промышленность в с. Костёнково.

Котельная, оборудованная котлом КВ-6, обеспечивающая теплом промпредприятие пока не работает.

Мини-котельные отапливают: школу (оборудована тремя котлами КВ-0,6), детский сад (оборудована двумя котлами КВ-0,4), больницу (оборудована двумя котлами КВ-0,4).

Котельная, расположенная в ГОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская Сказка», отапливает два жилых дома, детский лагерь и очистные сооружения. Котельная оборудована четырьмя котлами Тополь М производительностью 0,6 Гкал/час и одним котлом КВ-0,6.

Все котельные работают на угле, резервное топливо не предусмотрено.

Индивидуальная жилая застройка получает тепло от индивидуальных источников, работающих на печном топливе (уголь, дрова) и с использованием электроэнергии.

Вывод

- Котельные, работающие на угле, необходимо перевести на использование природного газа как более экологичного энергоносителя. Существующие котельные и тепловые сети, имеющие большой процент износа, подлежат реконструкции и ремонту.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского поселения осуществляется от подземных источников – артезианских скважин, п. Загорский от сетей г. Новокузнецк, также и от артезианских скважин.

Централизованное водоснабжение имеется в населенных пунктах: Загорский, Мир, Рассвет, Подгорный, Костёнково, Берёзово, Ананьино, Таловая, и Мостовая.

В качестве регулирующих емкостей используются резервуары.

В п. Апанас имеется две водозаборные скважины (одна скважина не действует) без водопроводных сетей.

В остальных населенных пунктах поселения система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и артезианских скважин. Децентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и часто имеют воду нестандартного качества.

Эксплуатацию и техническое обслуживание водопроводной сети и сооружений водопровода осуществляет ООО «Загорский ЖКХ».

Централизованное водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается в накопительные резервуары, а из них в водопроводную сеть. В системах водоснабжения имеются резервуары емкостью 1000 и 500 куб. м (п. Загорский), 50 куб. м (п. Рассвет), 100 куб. м (п. Мир), 10 куб. м (п. Подгорный).

Вода подземных источников водоснабжения, расположенных на территории поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям, наблюдается превышение жёсткости, общего железа, мутности и цветности. Сооружения по водоподготовке отсутствуют.

Водопроводные сети имеют большой процент износа (70 %), часть из них эксплуатируется в аварийном состоянии, что служит вторичным источником загрязнения питьевой воды.

По территории поселения проходит трасса магистрального водовода Д = 500 мм г. Новокузнецк – г. Прокопьевск.

Выводы

- Водоснабжение населенных пунктов поселения будет осуществляться за счет подземных вод.

- Сохраняются существующие централизованные системы водоснабжения в населенных пунктах: Загорский, Мир, Рассвет, Подгорный, Костёнково, Берёзово, Ананьино, Таловая, и Мостовая.

- Для получения питьевой воды нормативного качества требуется установка на водозаборах сооружений водоподготовки.

- Необходимо строительство и замена изношенных сетей водоснабжения.

- Требуется подготовка проектов и организация зон санитарной охраны на всех водозаборных узлах.

Водоотведение

В настоящее время система централизованного водоотведения действует только в п. Загорский. Эксплуатацию и техническое обслуживание канализационной сети и сооружений осуществляет ООО «Загорский ЖКХ».

Сточные воды от п. Загорский собираются системой коллекторов и перекачивающей насосной станцией передаются в городскую систему канализации г. Новокузнецка. ЖБО от не канализованной застройки п. Загорский сливаются в приемный колодец, оборудованный на канализационном коллекторе.

В остальных населенных пунктах поселения удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом в места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Системы дождевой канализации на рассматриваемой территории практически отсутствуют. Очистные сооружения поверхностного стока с территории селитебной застройки в населённых пунктах поселения также отсутствуют.

Выводы

- Необходима реконструкция системы водоотведения п. Загорский: реконструкция КНС, замена изношенных самотечных коллекторов, замена напорного коллектора протяженностью 7,0 км от КНС до очистных сооружений г. Новокузнецка.

- Требуется ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты.

- Возможно применение автономных систем канализации в населенных пунктах поселения.

Связь и телекоммуникации

Телефонизация

Основным оператором сети телефонной связи, обслуживающим территорию сельского поселения Загорское, является Новокузнецкий ОАО «СибирьТелеком».

В настоящее время на территории сельского поселения, действуют 5 АТС, расположенные в пп. Рассвет, Мир и Загорский, с. Костёнково и с. Берёзово.

В настоящее время уровень телефонизации (задействованная емкость) неудовлетворительный. Село Бунгур не обеспечено телефонной связью.

Действующие АТС в п. Загорский и п. Мир оснащены оборудованием электронного типа, а в п. Рассвет оборудованием координатного типа, устаревшим, которое подлежит замене на современное цифровое оборудование в ближайшую перспективу.

В 6 населенных пунктах представляются универсальные услуги связи с использованием таксофонов: п. Загорский, п. Мир, п. Рассвет, п. 360 км, п. Южный, п. Подгорный.

Междугородная связь организована по ВОЛС на участке п. Загорский–г.Новокузнецк между АТС в п. Загорский и междугородной АТС в г. Новокузнецк, что обеспечивает возможность автоматического выхода на междугородную связь с любым населенным пунктом РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Население сельского поселения, также, как и жители г. Новокузнецка, имеют возможность пользоваться услугами операторов сотовой связи, представляющих абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг). Основные операторы, работающие на территории Новокузнецкого района Кемеровской области: «Билайн GSM», «MTC GSM», «Мегафон GSM», «Теле-2». Оборудование операторов сотовой связи установлено в п. Апанас, с. Березово, с. Костенково, п. Рассвет, п. Загорский и п. 75-й пикет.

Радиофикация

Проводное вещание в Загорском сельском поселении отсутствует.

Телевидение

Территория сельского поселения находится в зоне уверенного приема аналогового телевидения от радиотелевизионной передающей станции (РПС) в г. Новокузнецк с опорой башней 180 м. Население МО имеет возможность приема 4-х программ ТВ.

Выводы

- В настоящее время уровень телефонизации МО (задействованная емкость) – неудовлетворительный. Село Бунгур не обеспечено телефонной связью.

- В планируемый период необходима реконструкция действующих АТС с заменой существующего оборудования на современное цифровое с значительным увеличением номерной емкости, а также строительство телефонных сетей для населенных пунктов, не охваченных телефонной связью.

## 5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территории

В число учитываемых Генеральным планом Загорского сельского поселения природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны, либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (планировочные ограничения). Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах сельского поселения систему территорий с особыми условиями использования, формирующих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В результате будет разработан комплекс территориально ориентированных природоохранных мер планировочного характера, направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения, а также зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах, трансформируемых на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранных мероприятий и планировочных решений Генерального плана.

Основные источники негативных воздействий

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения сельского поселения относятся следующие территории и функциональные объекты:

-	производственные участки по добыче каменного угля;

-	автомобильные дороги местного значения и регионального значения с твердым покрытием;

-	воздушные линии электропередачи;

-	угольные котельные;

-	кладбища;

-	скотомогильники;

-	производственные и коммунально-складские объекты,

-	объекты КФХ;

-	очистные сооружения канализации и отстойники;

-	нарушенные территории (антропогенный бедленд).

Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, как в границах населенных пунктов, так и на территории сельского поселения:

-	территории индивидуального жилищного строительства и садоводческих товариществ;

-	озелененные территории общего пользования и специального назначения;

-	источники хозяйственно-питьевого водоснабжения – водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

-	земли водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории);

-	земли лесного фонда (защитные леса, в т.ч. зеленые зоны, лесопарки, леса вдоль автодорог, запретные полосы вдоль водоемов; эксплуатационные и резервные леса);

-	земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, пастбища, территории КФХ и прочие территории).

-	территории животноводческих хозяйств;

-	территории рекреационного назначения;

- 	особо охраняемые природные территории.

Комплексная оценка территории по экологическим и санитарно-гигиеническим факторам

Основными источниками техногенного воздействия на все компоненты окружающей среды являются угледобывающие предприятия. Специфика влияния конкретного угольного предприятия на окружающую среду обусловлена геолого-геохимическими особенностями месторождения, применяемой техникой и технологией для его разработки.

Кроме предприятий угольной промышленности оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, автотранспорт.

Это воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, образовании значительного объема загрязненных сточных вод, изъятии из хозяйственного оборота земельных площадей, накоплении отходов производства и твердых бытовых отходов.

Загорское сельское поселение находится юго-западнее г. Новокузнецка, что при господствующих юго-западных ветрах, благоприятно сказывается на состоянии воздушного бассейна населенных пунктов поселения.

Необходимо отметить, что в целом территорию Загорского сельского поселения можно считать относительно благополучной в экологическом отношении.

Атмосферный воздух

Наибольший вклад в валовые выбросы в атмосферный воздух вносят угледобывающие предприятия, за счет выбросов метана.

Главные источники загрязнения атмосферного воздуха при добыче угля подземным способом – отвалы пустой породы, угольные склады, вентиляционные стволы шахт, через которые происходят выбросы метана в процессе дегазации и проветривания. Большое количество породы, поступающей из шахт со значительным содержанием угля, приводит к самовозгоранию терриконов. Горение сопровождается выделением оксида углерода, сернистого газа и продуктов возгонки смолистых веществ.

Один из главных источников пыле- и газообразования в карьерах – буровзрывные работы. Пыль, образующаяся в угольных карьерах при различных технологических процессах, – основное вещество, поступающее в атмосферный воздух.

При добыче угля открытым способом основными загрязняющими веществами являются выбросы твердых веществ: пыль неорганическая, угольная пыль, зола углей и углерод (сажа).

Удельный выброс загрязняющих веществ предприятиями Новокузнецкого района по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых в 2008 году составил 4,68 кг/т угля.

Коммунальные угольные котельные выбрасывают в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, пыль, тяжелые металлы, бенз(а)пирен и другие вредные вещества.

В населенных пунктах источником загрязнения атмосферы является также печное отопление, основной компонент выбросов – оксид углерода.

Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды рек поселения загрязняют сточные воды предприятий горнодобывающей промышленности, предприятия агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства.

Открытые горные работы приводят к ликвидации мелких рек и ручьев в их верховьях, а также в результате шахтного водоотлива и ливневыми стоками с территории отвалов, угольных складов и промышленных площадок шахт и разрезов происходит загрязнение мелких рек взвешенными веществами.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения осуществляется от подземных источников. Вода подземных источников водоснабжения, расположенных на территории Загорского сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям, наблюдается превышение жесткости, общего железа, мутности и цветности. Сооружения по водоподготовке отсутствуют.

Водопроводные сети имеют большой процент износа (70%), часть из них эксплуатируется в аварийном состоянии, что служит вторичным источником загрязнения питьевой воды.

В застройке, не имеющей централизованного водоснабжения население для хозяйственно-питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и личных артезианских скважин.

Отсутствие в населенных пунктах поселения системы централизованного водоотведения ведет к загрязнению поверхностных вод. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к загрязнению территории.

Отходы

Предприятия горнодобывающей отрасли являются основными источниками образования крупнотоннажных промышленных отходов. Большие объемы вскрышных пород (99% от общего объема образования отходов) – основной отход угледобывающих предприятий, расположенных на территории Новокузнецкого района. Так, например, ООО «Разрез Бунгурский» ежегодно поставляет 10727 тыс. т/год отходов.

Проблемой являются несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, что приводит к усугублению экологических проблем.

Состояние земель

Проблема рекультивации техногенных земель Новокузнецкого района, возвращение их во вторичное хозяйственное использование, остается актуальной.

В результате большой техногенной нагрузки, длительного воздействия вредных выбросов в атмосферу, нарушения ландшафта, формирования отвалов горных пород, воздействия транспорта на больших площадях развиваются процессы деградации и загрязнения почвенного покрова, снижается его биологическая продуктивность, формируются ареалы загрязнения токсичными веществами.

На состояние земель оказывают негативное влияние несанкционированные свалки, возникающие вследствие отсутствия регулярной санитарной очистки, что приводит к загрязнению и деградации почв.

Перечень зон с особыми условиями использования территории

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 1).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются.

На территории Загорского сельского поселения к основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся следующие объекты:

- участки разработки каменного угля:

- Листвянский угольный разрез, ООО «СибЭнергоуголь», ООО «Разрез Березовский» – 1000 м;

- участок «Подгорный» – 575 м

- ООО «Бунгурский Северный» – 650 м;

- угольный разрез (п. Рассвет) – 650 м;

- скотомогильники – 1000 м;

- животноводческие фермы – 100 м;

- КФХ ООО Агропром-НК (рыборазведение, выращивание овощей), п. Подгорный – 50 м;

В населенных пунктах преобладают объекты 4-5 класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 100-50 м. К ним относятся коммунально-складские объекты, автостанции, угольные котельные, сельские кладбища и пр.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Имеют режимы использования территорий санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, но не требуют разработки проектов организации.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций

Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы«; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Приложение 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Размер водоохраной зоны зависит от длины водотока. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65).

Таблица 5.15.

Размеры водоохранных зон

| Водные объекты | Размер ВЗ согласно Водному Кодексу РФ (м) и графическим материалам МУП «Кадастровый центр Новокузнецкого района», 2007 г., м |
| --- | --- |
| р. Бунгур | 100 |
| р. Кандалеп | 100 |
| р. Шарап | 100 |
| р. Поперечная | 50 |
| р. Зеленчиха | 50 |
| р. Матюшинская | 50 |
| р. Афонин | 50 |
| р. Усово Болото | 50 |
| р. Безымянный | 50 |
| р. Чумыш | 200 |
| р. Таловая | 100 |
| р. Топкая | 50 |
| р. Козловка | 50 |
| р. Индыга | 50 |
| р. Ашкуреп | 50 |
| р. Кушкель | 50 |
| р. Кр. Речка | 50 |
| р. Айлан | 50 |
| р. Дорогая | 50 |
| Водотоки, длиной менее 10 км | 50 |

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65) вдоль водотоков устанавливаются также прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

К прочим планировочным ограничениям относятся:

Зоны шумового влияния аэропорта

Устанавливаются на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Нормированные параметры авиационных шумов определяются по ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 32–03–96 «Аэродромы»; СП 51.13330.2011  «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23–03–2003.

Выделены 2 зоны:

- Зона А (необходимо согласование объектов, ухудшающих видимость, линий связи, ЛЭП, взрывоопасных объектов)

- Зона Б (необходимо согласование объектов высотой 50м и более, линий связи, ЛЭП, взрывоопасных объектов (высотная отметка аэродрома 312м)

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

В качестве исходных данных при разработке разделов были использованы:

-	материалы к государственному докладу «О состоянии и охране окружающей природной среды Кемеровской области в 2012 году»;

-	данные, предоставленные Кемеровским филиалом ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», Новокузнецк, 2010 г.

-	материалы проекта «Схема территориального планирования Кемеровской области», выполненного проектными организациями ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» (2009 г);

-	материалы проекта «Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области», выполненного ООО ПИ «АГП» г. Кемерово (2009 г.);

- 	материалы проектов Генеральных планов Бунгурского и Костенковского сельских поселений. ГИПРОГОР, 2011 г.

# 6. ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Природные условия и ресурсы

- По гидрометеорологическим условиям территория поселения входит в строительно-климатическую зону IВ, что накладывает определенные ограничения по срокам проведения строительных работ в холодный период года. Территория условно благоприятна для проживания, строительства и рекреации. Климат поселения располагает значительными ресурсами тепла и влаги, однако в связи с неустойчивостью метеорологического режима агроклиматические ресурсы территории ограничены.

- Инженерно-строительные условия осложнены процессами заболачивания, подтопления, наличием верховодки, слабых грунтов и общей сейсмичностью до 7 баллов.

- На территории поселения имеются запасы каменного угля, кирпичных суглинков и торфа.

Современное использование территории

- Наиболее существенными функционально-планировочными характеристиками территории являются:

- близость крупного промышленного города;

- наличие месторождений полезных ископаемых (уголь и др.);

- наличие крупного транспортного объекта – региональной автодороги;

- дифференциация территории по степени освоенности;

- кустовая система населенных пунктов;

- формирование в западной части поселения небольшой «сельской агломерации» на основе ярко выраженной концентрации сельских населенных пунктов;

- наличие больших участков необрабатываемых сельскохозяйственных земель.

- Значительная часть территорий сельского поселения используется недостаточно неэффективно. В первую очередь это относится к землям сельскохозяйственного назначения.

- Территория Загорского сельского поселения в целом характеризуется достаточно высоким рекреационным потенциалом и имеются возможности развития в туристско-рекреационной сфере. Наличие лесных массивов и водоемов, близость к городу и наличие развитых площадок бывших рекреационных объектов (базы отдыха, оздоровительные лагери и др.), позволяет рассчитывать на инвестиционную привлекательность территории в сфере рекреационных функций.

- Перспективными направлениями является, также, пригородное сельское хозяйство и производственно-деловые функции. Также очень слабо используются территории, занятые лесными массивами, хотя одной из перспективных сфер экономической деятельности является деревопереработка.

Социально-экономическая ситуация

- Угледобывающая промышленность является основной отраслью промышленного производства Загорского сельского поселения. Во многом состояние экономики сельского поселения будет зависеть от спроса на уголь и, следовательно, финансового положения угледобывающих компаний.

- Муниципальное образование обладает потенциалом, как для интенсивного, так и для экстенсивного развития сельского хозяйства. Наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, обеспечивает условия для развития животноводства и растениеводства. Однако в последние годы количество обрабатываемых сельскохозяйственных угодий сокращалось, что связано, прежде всего, с высоким уровнем трансформации территории в результате угледобычи и индивидуального жилищного строительства.

- В целом, благоприятная экологическая обстановка Загорского сельского поселения, в сочетании с обширными лесными массивами, разветвленными водными артериями и сравнительно небольшой удаленностью от города Новокузнецк является благоприятной средой для развития туризма, активных видов спорта и отдыха.

- Для муниципального образования характерен рост численности населения, наблюдается миграционный и естественный прирост населения. В половой структуре населения число женщин превышает мужчин.

- Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Доля трудоспособного населения сокращается. Ситуацию в сфере занятости также нельзя считать полностью благополучной.

- Загорское сельское поселение имеет в наличии основные необходимые объекты обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, магазины. Сеть учреждений обслуживания муниципального образования в настоящее время сформирована недостаточно и требует дальнейшего развития.

Транспортная инфраструктура

- Внутрипоселенческое и внешнее сообщение осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи как внутри сельского поселения, так и с городами Новокузнецк и Прокопьевск. Лишь 40 % автомобильных дорог имеют твердое покрытие. Техническое состояние большинства автомобильных дорог преимущественно местного значения оценивается как неудовлетворительное (недостаточная ширина земляного полотна, плохое качество дорожного покрытия). Населенные пункты, располагаемые в южной части поселения, в основном не имеют связи с автомобильными дорогами с твердым покрытием.

- На территории поселения действует сеть пригородных маршрутов, характеризующаяся большими интервалами движения (более 100 мин.), что отрицательно сказывается на подвижности населения.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется проведение различных видов ремонта и устройство на них твердого покрытия.

Инженерная инфраструктура

- Населенные пункты поселения недостаточно обеспечены инженерной инфраструктурой. Требуется реконструкция и развитие систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и средств связи.

Экологическая ситуация

- Основными источниками загрязнения окружающей среды (в первую очередь, атмосферного воздуха) являются объекты горнодобывающей промышленности. Вода источников водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, водоподготовка и водоотведение отсутствует, имеющиеся инженерные сети изношены. Актуальной остается проблема рекультивации нарушенных земель. Но, в целом, экологическую ситуацию поселения можно оценить как удовлетворительную.

- К зонам с особыми условиями использования территории поселения можно отнести водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водотоков и водоемов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения; санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны от промышленных и инженерных объектов.

# 7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов

Настоящим проектом территориальное развитие в МО «Загорское сельское поселение» предусматривается во всех населённых пунктах, кроме п. Алексеевка, д. Шарап. Основные площадки жилищного строительства тяготеют к Новокузнецкому городскому округу и вдоль автомобильной дороги «Автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения направления «Новокузнецк - Калачево».

п. Загорский– административный центр Загорского сельского поселения. Расположен в северо-восточной части поселения на планировочной оси магистральной автомобильной и железной дороги «Новокузнецк - Калачево» и границы городского округа Новокузнецк. Развитие населенного пункта предполагается в западном, северном и юго-восточном направлениях под комплексное малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. Развитие планируется как в направлении к основной автомобильной дороге, так и вдоль обоих берегов реки 2-й Шарап и вместе с планируемым развитием д. Глуховка образует единое перспективное градостроительное образование.

д. Глуховка расположена, как и административный центр, в северо-восточной части сельского поселения, имеет общую планируемую границу с поселков. Проектом предусмотрено индивидуальное жилищное строительство в южной части деревни вдоль подъездной автомобильной дороги к д. Шарап вне границ санитарно-защитных зон.

п. Ивановка находится в северо-западной части поселения к северу от центра поселения, у подъездной автомобильной дороги к д. Шарап. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается интенсивно развивать во всех направлениях с выделением жилой зоны под индивидуальную жилую застройку и общественно-деловой зоны под объекты коммунально-бутового обслуживания.

п. Подгорный находится в северо-западной части поселения к северу от центра поселения и д. Ивановка у подъездной автомобильной дороги к д. Шарап, окружен сельскохозяйственными угодьями. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон до границ поселения и зоны общественно-делового назначений, рекреационной зоны.

с. Бунгур находится в северо-восточной части поселения у железной дороги направления «Новокузнецк-Листвяги» у р. Аба, окружен сельскохозяйственными угодьями с запада и лесами с юга и границей городского округа Новокузнецк с востока. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон под индивидуальную жилую застройку и зон общественно-делового назначения под объекты общественного назначения. К северу вблизи села предлагается определить зону кладбище как расширение территории существующего кладбища.

с. 360 км находится в северной части поселения у автомобильной и железной дороги направления «Новокузнецк-Калачево», окружен сельскохозяйственными угодьями и границей Прокопьевского муниципального района с севера. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в юго-восточном направлении с выделением жилых зон под индивидуальную жилую застройку и зон общественно-делового назначения под объекты общественного назначения.

п. Мир находится к югу от села Бунгур в северо-восточной части поселения у железной дороги направления «Новокузнецк-Листвяги», окружен сельскохозяйственными угодьями и границей городского округа Новокузнецк. Существующее жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки и юго-восточном направлении с выделением жилых зон под индивидуальную жилую застройку, общественно-деловых,  зон под объекты торговли и объекты коммунально-бытового обслуживания.

п. 75-й пикет находится в центральной части поселения у железнодорожного переезда  автомобильной дороги направления «Прокопьевск-Сосновка» и железной дороги направления «Новокузнецк-Листвяги» окружен сельскохозяйственными угодьями с запада и лесами с юга. Существующее вытянутое жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон под индивидуальную жилую застройку вдоль подъездной автомобильной дороги к с. Березово.

п. Рассвет находится в центральной части поселения поблизости с п. 75-й пикет по близости у автомобильного дорого направления «Прокопьевск-Сосновка» и р. Аба, окружен сельскохозяйственными угодьями, участками открытой добычи полезных ископаемых с запада и лесами с востока. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в южном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки общественно-деловых зон под объекты обслуживания.

п. Южный находится в восточной части поселения у автомобильной дороги направления «Прокопьевск-Сосновка», окружен сельскохозяйственными угодьями и границей Новокузнецким городским округом. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в юго-восточном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки.

с. Березово находится в центральной части поселения у подъездной автомобильной дороги направления к с. Костёнково и перспективного автомобильного коридора направления «Новокузнецк-Киселевск, Новокузнецк-Барнаул», окружен сельскохозяйственными угодьями с востока и лесами с запада. Населенный пункт с северной, восточной и юго-восточной сторон ограничен территорией, предусмотренной под размещение объектов разреза «Березовский» - отвалы вскрышных пород, инфраструктуры, участки горных работ. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном, северном и южном направлениях. В южном предлагается развивать село с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки, в северо-западном вблизи села выделением производственных зон, зон объектов сельскохозяйственного назначения.

д. Таловая находится в западной части поселения у местной подъездной автомобильной дороги к д. Таловая и п. Красный холм, окружена лесами. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в северном и юго-западном направлениях с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки, а также зон общественно-делового назначения под объекты коммунально-бытового обслуживания.

п. Красный холм находится в западной части поселения у местной подъездной автомобильной дороги к д. Таловая и п. Красный холм, окружен лесами. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки.

с. Костёнково находится в центральной части поселения к югу от с. Березово у подъездной автомобильной дороги и местной автомобильной дороги тем самым формируют внешнее автомобильное полукольцо, соединяющее с Новокузнецким городским округом, а основное жилое образование расположилось у берегов р. Чумыш. Существующее жилое образование проектом предлагается развивать в северо-восточном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки и зон общественно-делового назначения, рекреационных зон, зон садовых дачных хозяйств.

п. Ананьино находится в юго-восточной части поселения вблизи подъездной автомобильной дороги к д. Мостовая, окружен сельскохозяйственными угодьями. К населенному пункту примыкают территории, предусмотренные под объекты угольного предприятия. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в западном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки, зон общественно-делового назначения.

п. Апанас находится в юго-восточной части поселения вблизи подъездной автомобильной дороги к д. Мостовая, и р. Чумыш окружен лесами и сельскохозяйственными угодьями. К населенному пункту примыкают территории, предусмотренные под объекты угольного предприятия. Существующее компактное жилое образование проектом предлагается развивать в южном направлении у берега реки, с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки,  зон общественно-делового назначения под объекты коммунально-бытового обслуживания.

д. Мостовая находится в южной части поселения у подъездной  автомобильной дороги к д. Мостовая и граничит с Алтайским краем рядом с р. Чумыш и окружена лесами. Существующее жилое образование проектом предлагается развивать в северном, восточном и западном направлениях с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки,  зон общественно-делового назначения, зон рекреационного назначения.

п. Новый Урал находится в юго-восточной части поселения вблизи подъездной автомобильной дороги к д. Мостовая и р. Кинерка. Существующее жилое образование проектом предлагается развивать в восточном направлении на противоположном берегу реки  с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки.

п. Верхние Кинерки находится в юго-восточной части поселения вблизи подъездной автомобильной дороги к д. Мостовая и р. Кинерка к югу от п. Новый Урал. Существующее жилое образование проектом предлагается развивать в северном направлении с выделением жилых зон преимущественно индивидуальной жилой застройки, зон общественно-делового назначения под объекты коммунально-бытового обслуживания.

Предложения по функциональному зонированию территории приведены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карте функционального зонирования. Карте планируемого размещения объектов  местного значения поселения, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, культуры».

Генеральным планом определены границы функциональных зон на территории Загорского сельского поселения в границах территории планирования:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны

- производственные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны специального назначения.

## 7.2. Перераспределение земель

В результате анализа материалов, собранных в ходе 1 Этапа работ, проектом генерального плана предлагается изменение существующих границ ряда населенных пунктов путем включения в соответствующие границы земельных участков иных категорий, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов, с последующим переводом земель различных категорий в земли населенных пунктов. Изменения границ предлагаются в следующих населенных пунктах: д. Мостовая, д. Таловая, п. 360 км, п. 75-й Пикет, п. Ананьино, п. Апанас, п. Верх-Кинерки, п. Загорский, п. Ивановка, п. Красный Холм, п. Мир, п. Новый Урал, п. Подгорный, п. Южный, с. Березово, с. Бунгур, с. Костёнково.

Ниже представлен перечень земельных участков, которые планируются к включению в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым относятся эти земельные участки, и целей их планируемого использования. Указанный перечень земельных участков сформирован в ходе анализа имеющихся утвержденных проектов планировок и проектов освоения территорий изучаемого поселения.

Таблица 7.1.

Перечень земельных участков, которые планируются к включению в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым относятся эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Цели перевода | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Мостовая |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,8 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 38,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 84,9 |
| 42:09:3904001:33 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,5 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 127,3 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| деревня Таловая |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,5 |
| 42:09:0911001:1411 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,9 |
| 42:09:0000000:1518 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 24 кв.м |
| 42:09:0000000:1459 |  |  | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9 кв.м |
| 42:09:0911001:880 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,4 |
| 42:09:0911001:1077 | Земли сельскохозяйственного назначения | "С/х назначения" | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,1 |
| 42:09:0911001:1167 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,7 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 29,9 га, из них 29,9 га земель сельскохозяйственного назначения и 33 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок 360 км |
| 42:09:0312002:55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5,4 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 6,7 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 4,5 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 4,7 |
| 42:09:0312002:77 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,0 |
| 42:09:0312002:73 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,8 |
| 42:09:0312002:74 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 8,1 |
| 42:09:0312002:71 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 21,2 |
| 42:09:0312002:76 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 43,3 |
| 42:09:0312002:75 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,0 |
| 42:09:0312002:65 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 11,4 |
| 42:09:0312002:70 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 34,9 |
| 42:09:0312002:443 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,0 |
| 42:09:0312002:442 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,5 |
| 42:09:0312002:452 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,8 |
| 42:09:0312002:450 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 8,6 |
| 42:09:0312002:444 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,0 |
| 42:09:0312002:446 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 10,5 |
| 42:09:0312002:451 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 8,3 |
| 42:09:0312002:448 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 8,6 |
| 42:09:0312002:445 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,9 |
| 42:09:0312002:447 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 10,2 |
| 42:09:0312002:449 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 8,9 |
| 42:09:0312002:54 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для строительства рынка оптовой торговли | Для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5,0 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 255,5 га, из них 250,5 га земель сельскохозяйственного назначения и 5,0 га земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок 75-й Пикет |
| 42:09:0330001:303 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 22,4 |
| 42:09:0330001:234 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 18,7 |
| 42:09:0330001:459 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 10,8 |
| 42:09:0330001:446 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,9 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 61,8 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Ананьино |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,7 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | для размещения учреждений образования,для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 3,7 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,1 |
| 42:09:0911001:2214 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,2 |
| 42:09:0911001:2215 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,2 |
| 42:09:0911001:2209 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения,для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 6,1 |
| 42:09:0911001:2213 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,2 |
| 42:09:0911001:2210 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,9 |
| 42:09:0911001:2211 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,8 |
| 42:09:0911001:2211 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,3 |
| 42:09:0911001:2212 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,0 |
| 42:09:0911001:2212 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,2 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 54,4 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Апанас |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 484 кв.м |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 496 кв.м |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для размещения объектов рекреации и туризма | 11,9 |
| 42:09:0937001:172 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения КТП-250 кВА № 63 | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 50 кв.м |
| 42:09:0000000:2359 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 13 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 12,6 га, из них 12,6 га земель сельскохозяйственного назначения и 13 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Верх-Кинерки |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,2 |
| 42:09:0911001:1089 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 14,6 |
| 42:09:0911001:1108 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,6 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 25,4 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок ЗАГОРСКИЙ |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,7 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для обустройства зеленых насаждений специального назначения, для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 49,6 |
| 42:09:0302001:267 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования под садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0312001:275 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 3,5 |
| 42:09:0302001:268 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:275 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:271 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0312001:145 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под скважину | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 480 кв.м |
| 42:09:0302001:256 | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:261 | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:260 | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:255 | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:262 | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство и огородничество | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:264 | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство и огородничество | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0302001:265 | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0000000:1598 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 59,0 га, из них 59,0 га земель сельскохозяйственного назначения и 1 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Ивановка |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 12,4 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 75,1 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 89,0 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 176,5 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Красный Холм |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 20,1 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 20,1 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Мир |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для размещения учреждений образования, для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения, для размещения спортивных комплексов и сооружений, для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 96,7 |
| 42:09:0330003:87 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для размещения учреждений образования, для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения, для размещения спортивных комплексов и сооружений | 3,9 |
| 42:09:0330003:88 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования (238 300.00 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для размещения учреждений образования, для размещения спортивных комплексов и сооружений, для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 23,8 |
| 42:09:0330003:28 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения, для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 5,0 |
| 42:09:0000000:2727 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки, предоставленные на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов, и иных трубопроводов (14 780.00 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0000000:1470 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 129,5 га, из них 129,5 га земель сельскохозяйственного назначения и 7 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Новый Урал |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,6 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 7,6 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Подгорный |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 80,6 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для размещения объектов рекреации и туризма, | 53,8 |
| 42:09:0312001:128 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,0 |
| 42:09:0312001:134 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,0 |
| 42:09:0312001:22 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства (49 814.24 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,0 |
| 42:09:0312001:526 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования (36 700.00 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,7 |
| 42:09:0312001:529 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования (36 700.00 кв. м) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,7 |
| 42:09:0000000:1173 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под объекты энергетики | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 307 кв.м |
| 42:09:0312001:435 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ПС Новокузнецкая ПС КМК-1-2(НК-КМК-1-2) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 72 кв.м |
| 42:09:0312001:440 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ПС Новокузнецкая ПС КМК-1-2(НК-КМК-1-2) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 72 кв.м |
| 42:09:0312001:439 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ПС Новокузнецкая ПС КМК-1-2(НК-КМК-1-2) | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 72 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 156,9 га, из них 156,8 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,1 га (524 кв.м) земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Южный |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,1 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 5,1 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Березово |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,8 |
| 42:09:0911001:809 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,7 |
| 42:09:0911001:56 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,3 |
| 42:09:0911001:57 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,3 |
| 42:09:0911001:58 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,3 |
| 42:09:0911001:54 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,1 |
| 42:09:0911001:55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,3 |
| 42:09:0911001:804 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,3 |
| 42:09:0911001:846 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,9 |
| 42:09:0000000:1414 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 29,1 |
| 42:09:0911001:2103 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 35/10 Костенковская фид.10-5-Б | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2052 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2119 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2126 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2153 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2084 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2100 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2096 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2064 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2094 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2137 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2089 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2133 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2118 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2053 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2067 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2080 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2127 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2134 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2056 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2087 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1878 |  | Под ПС 35/10 Костенковская фид.10-7-Т |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1939 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1919 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1925 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1903 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1895 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1854 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1890 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1821 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1926 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1847 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1863 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1849 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1933 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1824 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1874 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1882 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1822 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1901 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:1908 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 89,1 га, из них 89,1 га земель сельскохозяйственного назначения и 2,5 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| село Бунгур |
| 42:09:0312002:90 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,7 |
| 42:09:0312002:165 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,1 |
| 42:09:0312002:49 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство, для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения, для обустройства зеленых насаждений специального назначения | 9,6 |
| 42:09:0312002:48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,8 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 27,2 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Костёнково |
| 42:09:0911001:82 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,5 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,2 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 16,9 |
| 42:09:0911001:781 | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 19,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,0 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 14,3 |
| Нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | Нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 25 кв.м |
| 42:09:0911001:1022 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:994 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1044 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1048 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1067 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1015 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1043 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1017 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1073 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1024 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1019 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:997 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1029 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1041 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1026 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1031 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1072 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1046 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1059 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1014 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1054 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1021 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:999 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1028 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1023 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1003 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1042 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1063 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1050 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1020 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1006 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1032 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1010 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1011 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1064 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1038 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1065 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1034 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1055 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0911001:1027 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1075 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1047 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1002 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1076 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1074 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1036 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1045 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1005 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1016 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1035 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1066 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1056 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0911001:1071 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1057 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:996 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1013 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1012 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:993 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1068 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1069 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1025 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1004 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1070 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1051 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0911001:1040 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1030 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0911001:1058 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1033 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1008 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1001 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1037 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:998 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1009 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1039 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1053 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:995 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1018 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1052 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1007 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| 42:09:0911001:1049 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1062 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:0911001:1061 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| 42:09:0911001:1060 | Земли сельскохозяйственного назначения | Дачное строительство | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,3 |
| 42:09:0911001:1263 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,5 |
| 42:09:0911001:1264 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,8 |
| 42:09:0911001:63 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,3 |
| 42:09:0911001:1117 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 6,5 |
| 42:09:0911001:818 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,8 |
| 42:09:0911001:817 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,8 |
| 42:09:0911001:1376 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | для размещения объектов рекреации и туризма | 68,5 |
| 42:09:0911001:934 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 12,2 |
| 42:09:0911001:2169 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 10,4 |
| 42:09:0911001:2169 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,4 |
| 42:09:0911001:2169 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,7 |
| 42:09:0911001:1111 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,3 |
| 42:09:0911001:1111 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,5 |
| 42:09:0911001:819 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 11,7 |
| 42:09:0911001:1111 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,0 |
| 42:09:0911001:2097 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ПС 35/10 Костенковская фид.10-5-Б | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2046 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2161 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2076 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2121 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2154 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2104 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2073 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2042 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2129 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2150 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2050 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2044 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2041 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2048 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2078 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2093 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2086 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2072 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| 42:09:0911001:2136 |  |  |  | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 235,2 га, из них 235,2 га земель сельскохозяйственного назначения и 1,2 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| ИТОГО по поселению: к переводу в земли населенных пунктов планируется 1473,1 га, из них 1468,0 га земель сельскохозяйственного назначения и 5,1 га земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |

## 7.3. Социально-экономическое развитие

## 7.3.1. Развитие экономической базы

Сложившаяся производственная база Загорского сельского поселения основана на угледобыче и сельском хозяйстве.

В соответствии с комплексной программой социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района (до 2022 г.) основными направлениями реализации экономической политики на перспективу являются:

- поддержание и стимулирование увеличения добычи полезных ископаемых на территории района,

- создание условий для развития сельхозпредприятий с замкнутой технологической цепочкой.

Среди производств невысокого класса вредности (IV-V класса) для размещения в населенных пунктах или вблизи населенных пунктов могут быть предложены предприятия строительной отрасли, продукция которых будет востребована в связи со значительным объемом строительства, в том числе в связи со строительством в Новокузнецком районе коттеджных поселков. Также это могут быть небольшие предприятия легкой или пищевой промышленности.

В качестве приоритетных потенциальных площадок для развития производственной деятельности могут рассматриваться следующие территории:

- промышленные площадки в п. Загорский для строительства фабрики окон "Финестра".

- промышленная площадка для размещения завода по производству энергосберегающей продукции (место не определено, предлагается с. Березово).

- кроме того перечень инвестиционных проектов намеченных в районе к реализации в 2015-1017 гг. включает инвестиционную площадку под логистический центр в районе с. Бунгур.

В районе с. Бунгур есть возможность обеспечения логистического комплекса железнодорожным сообщением, его развитие ограничивается наличием в окрестностях села кладбища, скотомогильника, зоны затопления паводковыми водами и планируемым размещением Бунгурской ТЭС.

В сфере сельского хозяйства предусматривается развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве.

Возможно формирование подсобных хозяйств угледобывающих предприятий, вовлечение части аграрных и трудовых ресурсов территории в сферу деятельности формирующихся в районе крупных агрохолдингов с размещением на территории поселения их филиалов и структурных подразделений (отдельные фермы и иные объекты). Перспективно направление на снабжение г. Новокузнецк свежими овощами и зелеными культурами.

Для развития сельскохозяйственных объектов предусматривается территория в районе п. Подгорный.

В части развития сферы туризма и рекреации предусматривается развитие инфраструктуры и размещение новых объектов (в том числе гостиниц и баз отдыха):

- мини-гостиница, база отдыха, горно-лыжная трасса вблизи с. Костёнково;

- музей, центр культуры, ремесла и промыслов, база отдыха в п. Апанас;

- база отдыха, дом рыбака и охотника вблизи п. Красный Холм;

- детский оздоровительный лагерь в д. Мостовая;

- база отдыха в п. Подгорный;

## 7.3.2. Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Генеральным планом учитывается прогноз численности  населения, сформированный в Схеме территориального планирования Новокузнецкого муниципального района. В качестве базового варианта принят высокий вариант прогноза, при этом учтены особенности естественного и миграционного движения населения, присущие сельскому поселению.

Высокий вариант прогноза (7,33 тыс. человек постоянного зарегистрированного населения в 2025 г. и 8,25 тыс. чел в 2035 г.) предполагает осуществление наиболее благоприятных тенденций в естественном движении населения в сочетании со значительным положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 12,4 человек, смертность 12,3 человек, то есть ситуация в целом будет близка к модели нулевого прироста-убыли, при этом в первое десятилетие будет естественный прирост населения, а далее он сменится незначительной естественной убылью. Сальдо миграции предусматривается положительным в размере 1,49 тыс. чел. за весь период расчетного срока по 50-100 человек в год.

Рис. 2

Прогнозируемая динамика численности постоянного зарегистрированного населения

по Загорскому сельскому поселению, тыс. человек:

2011-2014 гг. – фактические данные, 2015-2035 г. – прогноз.

Таблица 7.2.

Основные показатели высокого варианта демографического прогноза

по Загорскому сельскому поселению

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 2015-2024 гг. | 2025-2034 гг. | Всего |
| Число умерших (суммарно), тыс. чел. | 0,85 | 0,97 | 1,82 |
| Число родившихся (суммарно), тыс. чел. | 0,93 | 0,91 | 1,84 |
| Миграция (суммарно), тыс. чел. | 0,51 | 0,98 | 1,49 |

Рис. 3

Прогнозируемая динамика основных показателей естественного движения населения

по Загорскому сельскому поселению

Возрастная структура населения сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу принята в соответствии с расчетами Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района, которая разработана с использованием метода «передвижки возрастов». В качестве исходных данных использовалась возрастная структура населения на 1 января 2014 г. по паспорту муниципального района на официальном сайте Росстата и средняя по области возрастная структура смертности по пятилетним возрастным когортам (за последний имеющийся в статистических публикациях 2012 г.). Возрастная структура миграции на перспективу принята в соответствии со сложившейся возрастной структурой миграции муниципального района за 2012 г., в котором общее сальдо миграции было положительным.

Таблица 7.3.

Прогнозируемая численность и возрастная структура населения по высокому варианту прогноза для  Загорского сельского поселения

| Возрастные группы | Высокий вариант прогноза |
| --- | --- |
|  | 2025 г. | 2035 г. |
|  | тыс. чел | % | тыс. чел | % |
| 0 | 0,09 | 1,2 | 0,09 | 1,2 |
| 1-6 | 0,54 | 7,4 | 0,53 | 6,4 |
| 7-15 | 0,86 | 11,7 | 0,85 | 10,3 |
| 16-17 | 0,19 | 2,6 | 0,22 | 2,7 |
| 18-19 | 0,16 | 2,2 | 0,21 | 2,6 |
| 20-24 | 0,39 | 5,3 | 0,52 | 6,3 |
| 25-29 | 0,30 | 4,1 | 0,44 | 5,4 |
| 30-34 | 0,36 | 4,9 | 0,34 | 4,1 |
| 35-39 | 0,51 | 6,9 | 0,29 | 3,5 |
| 40-44 | 0,57 | 7,8 | 0,46 | 5,6 |
| 45-49 | 0,55 | 7,4 | 0,65 | 7,9 |
| 50-54 | 0,48 | 6,6 | 0,68 | 8,3 |
| 55-59 | 0,43 | 5,9 | 0,63 | 7,6 |
| 60-64 | 0,51 | 7,0 | 0,55 | 6,6 |
| 65-69 | 0,51 | 7,0 | 0,46 | 5,6 |
| 70-74 | 0,38 | 5,2 | 0,44 | 5,3 |
| 75-79 | 0,18 | 2,5 | 0,35 | 4,2 |
| 80 лет и более | 0,31 | 4,3 | 0,54 | 6,5 |
| ВСЕГО | 7,33 | 100,0 | 8,25 | 100,0 |
| моложе трудоспособного возраста | 1,49 | 20,4 | 1,47 | 17,8 |
| трудоспособного возраста | 3,72 | 50,7 | 4,13 | 50,0 |
| старше трудоспособного возраста | 2,12 | 28,9 | 2,65 | 32,2 |

В течение расчетного срока на проектируемой территории ожидаются следующие тенденции: 1) стабилизация доли лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, на уровне около 50 % и 2) незначительный рост в первое десятилетие расчетного срока и последующее сокращение доли молодежи при существенном росте доли лиц в возрасте старше трудоспособного.

Численность сезонного населения за период до 2035 г. может существенно увеличиться, что будет создавать дополнительную нагрузку на объекты сферы обслуживания населения в отдельные периоды года (в основном с конца весны по  начало осени).

Кроме того, на территории Загорского сельского поселения планируется развитие коттеджного поселка в районе п. Южный, жителями которого станут горожане, ориентированные на места работы и объекты обслуживания населения, расположенные на территории г. Новокузнецк. Развитие необходимых для населения коттеджного поселка объектов сферы обслуживания следует учитывать в проектах планировки этого поселка.

Численность жителей коттеджного поселка учитывается дополнительно к спрогнозированной выше численности постоянного зарегистрированного населения муниципального района. В числе жителей коттеджного поселка могут быть как лица, приобретшие в таком поселке «второе жилье», так и переселившиеся в поселок на постоянное жительство.

## 7.3.3. Развитие объектов обслуживания населения

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на постоянное зарегистрированное население произведен с ориентацией Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области (утверждены постановление администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 г. № 406) (таблица 7.4).

Таблица 7.4.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Нормативы | Требуется по расчету на 8,3 тыс. чел. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области | принято в проекте |  | сущ. сохр. | новое строительство |
| Объекты регионального значения |
| Учреждения здравоохранения |
| Больничные учреждения | коек | - | 8,19 на 1 тыс. чел. | 68 | - | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | 18,97 на 1 тыс. чел. | 158 | 143 | 15 |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 50 – 85 % охвата от общей численности детей (от 1,5 до 6 лет) (при отсутствии данных по демографии - не более 100 мест на 1 тыс. человек) | 85 % охвата от общей численности детей (от 1,5 до 6 лет) | 410 | 220 | 190 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100 % охвата общего числа школьников 1 - 9-х классов и 75 % - 10 - 11-х классов при обучении в одну смену (с 6,5 до 18 лет). При отсутствии данных по демографии - не менее 180 мест на 1 тыс. человек | 100 % охвата общего числа школьников 1 - 9-х классов и 75 % - 10 - 11-х классов при обучении в одну смену (с 6,5 до 18 лет). | 1058 | 1087 | - |
| Внешкольные учреждения | мест | 30 % от общего числа школьников (6,5 - 18 лет) | 30 % от общего числа школьников (6,5 - 18 лет) | 321 | 450 | - |
| Объекты местного значения поселения |
| Учреждения физической культуры и спорта |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 60 на 1 тыс. человек | 60 на 1 тыс. человек | 498 | 904 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,19 на 1 тыс. человек | 0,19 на 1 тыс. человек | 1,6 | 2,1 | - |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 20 на 1 тыс. человек | 20 на 1 тыс. человек | 166 | - | 166 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | объект/место | При численности населения поселения: до 500 человек - 20 на 100 человек; от 0,5 до 1 тыс. чел.- 200 на 1 тыс. человек; от 1 до 2 тыс. чел. - 150 на 1 тыс. человек; от 2 до 5 тыс. чел. - 100 на 1 тыс. человек; свыше 5 тыс. чел. - 70 на 1 тыс. человек | 70 на 1 тыс. чел. | 581 | 200 | 381 |
| Общедоступная библиотека и филиалы | объект | 1 на поселение | 1 на поселение | 1 | 6 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Объект торговли | кв. м торг. площ. | 300 на 1 тыс. человек | 399 на 1 тыс. чел. | 3311,7 | 1803,7 | 1508 |
| Предприятие общественного питания | мест | 40 на 1 тыс. человек | 40 на 1 тыс. человек | 332 | 24 | 308 |

Исходя из оценки потребности в объектах обслуживания проектной численности населения поселения предлагается строительство следующих объектов.

Объекты районного значения

Объекты здравоохранения

Мощность амбулаторно-поликлинических объектов здравоохранения чуть ниже норматива. Проектом предлагается строительство нового здания для ФАПа в с. Берёзово. Дефицит коечного фонда может быть восполнен за счет организации дневного стационара при Костенковской врачебной амбулатории.

Объекты образования

Нормативная потребность в детских дошкольных учреждениях на расчетный срок ниже мощности существующих объектов. Существующая мощность общеобразовательных школ выше требуемых на перспективу значений. Для достижения нормативных показателей на расчетный срок проектом предлагается строительство следующих объектов:

- строительство детского сада в п. Загорский на 100 мест

- детский сад в с. Костёнково на несколько групп

- детский сад в с. Березово на несколько групп

- детский сад в с. Бунгур на несколько групп.

Учреждения дополнительного образования

- строительство дома детского творчества в с. Костёнково

Объекты местного значения поселения

Объекты культуры

Мощность и количество объектов культурно-досугового типа ниже требуемых нормативных значений. В поселении находится только 1 клуб в п. Рассвет. Для ликвидации дефицита данных объектов проектом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство дома культуры в п. Загорский

- строительство дома культуры в с. Костёнково

- строительство дома культуры в с. Березово

- строительство дома культуры в п. Мир

- строительство дома культуры в п. Подгорный

- строительство музея, центра культуры, ремесла и промыслов в п. Апанас

- строительство общественно-досугового центра с библиотекой в п. Ананьино и общественно-досугового центра в п. Апанас, общественно-досугового центра с библиотекой в с. Березово

Спортивные объекты

В соответствии с нормативной потребностью количество спортивных объектов – спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений – является достаточным на перспективу, вместе с тем почти все спортивные залы находятся в составе школ, что не в полной мере отвечает понятию общедоступности. Также в поселении отсутствуют плавательные бассейны.

В связи с этим, проектом предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в п. Загорский, хоккейной коробки в с. Костенково. Спортивные залы можно размещать в составе новых домов культуры.

Торговля и общественное питание

В соответствии с нормативом на расчетный срок необходимо строительство объектов торговли и общественного питания, проектом предлагается размещение следующих объектов:

- строительство магазинов в населенных пунктах – Бунгур, Мир, Березово, Загорский, Костёнково, Подгорный, Ананьино, Верх-Кинерки, Новый Урал, Южный, Алексеевка, Рассвет, Таловая, Красный Холм, Апанас, Мостовая, Ивановка, Глуховка

- строительство объектов общественного питания в населенных пунктах – Бунгур, Костёнково, Загорский

- строительство торгово-развлекательного центра в с. Бунгур.

Прочие объекты

- строительство базы отдыха вблизи с. Костёнково;

- строительство базы отдыха вблизи п. Апанас;

- строительство базы отдыха в районе д. Красный Холм;

- строительство базы отдыха в п. Подгорный;

- строительство детского оздоровительного лагеря в д. Мостовая

- оборудование горно-лыжной трассы вблизи с. Костёнково

- расширение существующего кладбища в с. Бунгур

- строительство храма на территории кладбища в с. Бунгур

- строительство мини-гостиницы в с. Костёнково

- 3 сельскохозяйственных рынка в п. 360 км, западнее п. Загорский на автодороге Новокузнецк-Костёнково

- строительство спортивно-оздоровительного картингового центра в с. Костёнково

- строительство миниипподрома западнее с. Костёнково.

## 7.3.4. Новое жилищное строительство

Для оценки объемов возможного нового жилищного строительства на территории Загорского сельского поселения на ближайшие 20 лет принимается достигаемый в 2035 г. расчетный уровень обеспеченности постоянного зарегистрированного населения общей площадью жилищного фонда 33,2 кв. м/чел., который определен с учетом предполагаемого роста жилищной обеспеченности по Новокузнецкому муниципальному району в целом. Расчет объемов нового жилищного строительства представлен в таблице 7.5.

Убыль жилищного фонда оценена с учетом имеющихся на настоящий момент 5,3 тыс. кв. м общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда и продолжающегося в расчетном периоде перехода в данную категорию еще 14,4 тыс. кв. м (в среднем по 720 кв. м в год). Таким образом, убыль жилищного фонда составит 11,2 % от существующего жилищного фонда поселения.

Суммарные объемы жилищного строительства на расчетный срок составят 117,6 тыс. кв. м или по 5,9 тыс. кв. м в среднем за год.

Основным типом новой застройки для сельских населенных пунктов останутся индивидуальные жилые дома со средним размером приусадебного участка 0,15 га. Малоэтажное жилищное строительство предполагается только в с. Костёнково (1,3 га).

Территория, требуемая для размещения расчетного объема нового жилищного строительства для постоянного населения сельского поселения составит при плотности индивидуальной жилой застройки 400 кв. м/га не менее 294 га. Указанная плотность застройки соответствует среднему размеру дома – 75 кв. м с приусадебным участка 0,15 га, при отведении 20 % площади жилой зоны для размещения необходимых элементов общего пользования, в том числе элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

Таблица 7.5.

Объемы нового жилищного строительства

| Показатель | Единица измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | тыс. чел. | 8,25 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади на 1 чел. | 33,2 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 274,2 |
| Существующий жилищный фонд |  | 176,2 |
| Убыль жилищного фонда |  | 19,7 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 156,5 |
| Объем нового жилищного строительства: Всего, в т.ч. малоэтажная жилая застройка В среднем в год, тыс. кв. м на чел. в год, кв. м | тыс. кв. м общей площади | 117,6 2,2 5,9 0,8 |

Площадки под новое строительство для обеспечения жильем постоянного населения Загорского сельского поселения и размещения коттеджного жилищного строительства (вторые дома и сезоннообитаемые дачи горожан) предусмотрены в 19 из 21 населенного пункта поселения (исключение составили д. Шарап и п. Алексеевка).

Основные площадки нового жилищного строительства (более чем по 10 га для развития жилищного строительства в целях обеспечения жилищным фондом постоянного населения сельского поселения) предусмотрены в следующих населенных пунктах – с. Костёнково, п. Загорский, с. Березово, п. Мир и п. Подгорный. Кроме того предлагаются небольшие площадки в п. Рассвет, с. Бунгур, п. Апанас, п. Южный, д. Таловая.

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 117,6 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 5,9 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 33,2 кв. м общей площади на человека.

- Убыль жилищного фонда составит 19,7 тыс. кв. м или 11,2 % всего объема жилищного фонда.

- Новое строительство будет представлено преимущественно индивидуальными жилыми домами с участками, новые жилые зоны предусматриваются во всех населенных пунктах кроме д. Шарап и п. Алексеевка. Малоэтажное жилищное строительство предполагается только в с. Костёнково (1,3 га).

## 7.4. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Охрана окружающей среды

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. Проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды поселения и выявлены основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целом, основные экологические проблемы на территории поселения связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова промышленными предприятиями и автотранспортом, нарушением режимов и размеров санитарно-защитных зон. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются предприятия по добыче полезных ископаемых, в частности предприятия угольной промышленности. Крупные разрезы: "Бунгурский-Северный", "Березовский" (участок "Березовский-Восточный", 	участок Березовский-Южный»), «Листвянский» (участок Апанасовский).  Помимо этого, в той или иной степени оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные предприятия. Кроме того муниципальное образование граничит с городом Новокузнецком, предприятия которого также оказывают воздействие на окружающую среду.

Большинство предприятий на территории района не имеют проектов санитарно-защитных зон. Проектом предлагается провести мероприятия по реконструкции и современному переоборудованию производств предприятий, в санитарно-защитные зоны которых попадают нормируемые объекты.

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (включая СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 Изменения № 1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 Изменение № 2 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03).

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести предприятие на достаточное расстояние от жилой застройки.

Для ряда предприятий 4–5 класса опасности (режим санитарно-защитных зон которых не соблюдается), необходимо проведение контрольных измерений уровня загрязнения окружающей среды и влияния на здоровье населения. В случае выявленных нарушений, необходимо проведение специальных мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты, в том числе установка шумозащитных и шумоизоляционных стенок, щитов, кожухов, распределение источников выбросов по площадке предприятия, увеличение степени озелененности прилегающих территорий и др.

Для снижения негативного влияния передвижных источников (шумовое воздействие и загрязнение атмосферного воздуха) проектом предусмотрена оптимизация организации движения автотранспорта. Предлагается озеленение примагистральных территорий внутри населенных пунктов, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами.

Проблемы водного хозяйства на территории поселения связаны с деятельностью ресурсных производств – угледобывающей промышленностью, промышленным и сельскохозяйственным освоением территории. Значительным загрязнителем водных объектов являются коммунально-бытовые стоки населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории населенных пунктов сетью канализации, внедрить системы локальной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий. Также для улучшения и сохранения качества поверхностных вод необходимо сократить объемы водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличить доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод. Отдельный ряд мер связан с соблюдением режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Предлагается организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод. Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения.

На территории поселения расположены 5 скотомогильников: у д. Шарап (санитарно-защитная зона не выдержана), д. Глуховка (санитарно-защитная зона не выдержана), с. Бунгур (санитарно-защитная зона выдержана) и два у с. Костёнково (санитарно-защитная зона не выдержана). Для защиты подземных вод, а также почвенных ресурсов территория скотомогильника должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена. Подход к скотомогильнику должен быть  оборудован шлагбаумом и указательными знаками.

Загрязнение почвы, одна из серьезных экологических проблем, обусловлена аэротехногенным загрязнением дымовыми газами крупных промышленных предприятий, выбросами автомобильного транспорта, складированием промышленных и бытовых отходов.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

При рекультивации территорий, загрязненных отходами производства и потребления, необходимо, кроме физического удаления отходов, осуществить химическую очистку зараженных земель и подземных вод от всех известных на момент рекультивации загрязнителей, доведя их значение до фоновых характеристик.

Санитарная очистка территории

В целях обеспечения экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области была принята целевая программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области на 2011-2016 годы" (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 октября 2011 г. N 477).

Согласно целевой программе на территории Новокузнецкого муниципального района планировалось строительство двух полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), в 1 км от п. Степной Красулинского сельского поселения и в 1,5 км от п. Гавриловка Сосновского сельского поселения. В настоящее время строительство полигона у п. Гавриловка отменено, полигон у п. Степной ООО «Эко Тэк» введен в эксплуатацию.  Отходы с территории Загорского сельского поселения предлагается вывозить на комплекс по утилизации и переработке ТБО г. Новокузнецка и полигон ТБО у п. Степной.

Для создания системы обращения с отходами производства и потребления выделяются два уровня мероприятий, проводимых параллельно: первый связан с ликвидацией несанкционированных свалок и мест скопления мусора, обустройством и приведением существующих полигонов ТБО к природоохранным нормативам (обустройство системой дренажных каналов с очистными сооружениями, наблюдательных скважин, водонепроницаемого дна полигона, с последующей рекультивацией территории после его заполнения, засыпкой грунтом и посадкой растительности). Второй уровень мероприятий связан с формированием современной системы утилизации отходов: внедрением селективного сбора мусора, в том числе пунктов сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп, установкой контейнеров различных типов для разных отходов, закупкой специальной техники для разных типов контейнеров, строительством современных мусоросортировочных станций вблизи наиболее крупных населенных пунктов, обеспечением вывоза мусора с удаленных территорий.

Для разработки более детальной системы обращения с отходами, необходимо разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения, с учетом всех источников поступления отходов.

Для утилизации биологических отходов предлагается приобрести инсинераторную установку или заключить договор на обслуживание и использование мобильной установки по уничтожению биологических отходов.

## 7.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Выработанные проектные предложения основываются на решениях Схемы территориального планирования (СТП) Кемеровской области, (утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458), проекта внесения изменений в СТП Новокузнецкого района (разрабатываемого ООО НПИ «ЭНКО», 2015 г.), а также на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

Железнодорожный транспорт

Проектом предлагается сохранение существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта, совершенствование станционных вокзальных комплексов на территории поселения (создание комфортных условий для маломобильных групп населения, организация системы современных средств оповещения, развитие инфраструктуры досугового характера).

Автомобильные дороги и автотранспорт

Автомобильные дороги

- Завершение формирования скоростного автомобильного направления Кемерово – Новокузнецк посредством реконструкции автомобильной дороги Прокопьевск – Шарап до соответствия параметрам Iб-II технической категории с дальнейшим переводом всего участка Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк в статус автодороги федерального значения.

- Создание Южносибирской автомагистрали по направлению Барнаул – Новокузнецк – Междуреченск – Абакан, которая позволит обеспечить транспортное сообщение стран Средней Азии с Южной и Восточной Сибирью. На протяженном участке дорога будет являться южным дублером автодорожного Транссиба. На территории Загорского сельского поселения для создания данной магистрали предусмотрены реконструкция автодороги Новокузнецк – Березово – Костёнково (до с. Березово) до полного соответствия параметрам III технической категории и строительство нового участка Березово – Таловая – граница с Алтайским краем с обходами существующих населенных пунктов.

- Для устойчивого межмуниципального транспортного сообщения в Кузбасской агломерации проектом предусмотрено строительство автодороги Кемерово – Белово – Прокопьевск – Новокузнецк. Данная автодорога будет являться западным дублёром автомобильного направления Кемерово – Новокузнецк и состыковываться с существующей сетью автодорог поселения в районе д. Таловая.

- В целях обеспечения дополнительных транспортных подходов к Новокузнецку предлагается строительство трассы Шарап – Новоильинский – Байдаевка от автодороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск до северных районов города Новокузнецка (Новоильинский район). Данное мероприятие также включает в себя реконструкцию существующей автодороги Новокузнецк – Подгорный до соответствия параметрам III технической категории.

Настоящим проектом также намечены мероприятия по развитию дорог местного значения в целях освоения природно-ресурсного потенциала поселения, а также улучшения связности ряда населенных пунктов сельской местности. Основными из них являются:

- поэтапная реконструкция и благоустройство основных автодорог местного значения по нормативам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия проезжих частей;

- строительство автодороги Костёнково – Ананьино протяженностью 4,3 км для освоения глубинных территорий поселения;

- строительство автодороги Ивановка – Подгорный протяженностью 3,8 км в целях улучшения транспортного сообщения в северной части поселения;

- строительство подъездных направлений к отдельно расположенным застраиваемым территориям около с. Костёнково.

Протяженность автодорог общего пользования к расчетному сроку увеличится на 37,4 км и составит 166,3 км. Из них протяженность автодорог федерального и регионального (межмуниципального) значения в границах района составит 86,6 км, местного значения – 79,7 км.

К концу расчетного срока протяженность дорог с твердым покрытием возрастет с 51,1 км до 89,5 км, а их плотность – с 76 до 133 км/ тыс. кв. км при обеспечении более высоких качественных параметров как существующих, так и новых автодорог.

Улично-дорожная сеть

В системе развития улично-дорожной сети населенных пунктов предлагается введение системы главных (поселковых улиц) с их благоустройством (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение).

Предусматривается оснащение улично-дорожной сетью районов нового жилищного строительства по мере ввода в эксплуатацию жилых массивов во всех населенных пунктах поселения.

Протяженность улично-дорожной сети поселения на расчетный срок увеличится почти в два раза и составит – 229 км.

Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное обслуживание населения продолжит базироваться на пригородных (относительно гг. Новокузнецк и Прокопьевск) автобусных маршрутах. При этом существующие интервалы движения автобусов на внегородских маршрутах слишком велики для населения. Необходимо ввести в обращение дополнительный подвижной состав для снижения интервала движения как минимум, в 1,5 раза. Развитие сети автодорог (увеличение её протяженности и плотности) будет стимулировать организацию новых пригородных пассажирских автобусных маршрутов по направлениям на Киселевск, Ананьино (через с. Костёнково), Таловая и др. Общая протяженность автобусной маршрутной сети к концу расчетного срока должна увеличиться на 30%.

Развитие объектов обслуживания автотранспорта

Проектом предлагается развитие обслуживающих объектов автомобильного транспорта. Предусматривается развитие сети придорожных объектов автосервиса на основных автодорогах поселения: строительство АЗС, СТО, автостоянок, мотелей и кемпингов, предприятий бытового и торгового обслуживания.

Площадки для размещения автозаправочных станций резервируются около д. Березово, на а/д Прокопьевск – Шарап (в районе ж/д станции Шарап) и на 7 км а/д Листвяги – Апанас. Площадки под придорожные сервисные центры (включающие СТО, автостоянки, предприятий бытового и торгового обслуживания) резервируются около д. Березово, в районе ж/д станции Шарап, около п. 75-й пикет и на 6 км а/д Листвяги – Апанас.

Необходимо отметить возможность использования для потребностей Загорского сельского поселения объектов автосервиса, расположенных на территории г. Новокузнецка.

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

## 7.6.1. Электроснабжение

Генеральным планом на территории сельского поселения предусматривается строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления в жилых домах на электрических плитах.

Удельные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Удельная электрическая нагрузка принята 0,5 кВт на человека. Подсчет электрических нагрузок приведен в таблице 7.6.

Таблица 7.6.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Загорский - всего, в том числе новое строительство | 1,73 0,6 | 0,86 0,3 |
| 2 | с. Костёнково-всего, в том числе новое строительство | 4,64 3,44 | 2,32 1,72 |
| 3 | п. Рассвет-всего, в том числе новое строительство | 0,9 0,35 | 0,45 0,18 |
| 4 | с. Бунгур -всего, в том числе новое строительство | 1,17 0,74 | 0,56 0,37 |
| 5 | с. Берёзово-всего, в том числе новое строительство | 0,85 0,55 | 0,43 0,28 |
| 6 | п. Апанас- всего в том числе новое строительство | 0,29 0,2 | 0,15 0,1 |
| 7 | п. Подгорный - всего в том числе новое строительство | 0,63 0,47 | 0,32 0,24 |
| 8 | п. Южный - всего в том числе новое строительство, | 0,29 0,16 | 0,15 0,08 |
| 9 | д. Таловая - всего, в том числе новое строительство | 0,25 0,17 | 0,13 0,09 |
| 10 | п. Мир - всего, в том числе новое строительство | 0,84 0,44 | 0,42 0,22 |
| 11 | Прочие населенные пункты (п. 360 км, п. 75-й пикет, п. Алексеевка, п Ананьино, п.Верх-Кинерки, д. Глуховка,п. Ивановка, п. Красный Холм, д. Мостовая, п. Новый Урал, д. Шарап), всего - . в том числе новое строительство | 0,72 0,57 | 0,36 0,29 |
|  | Итого по сельскому поселению, в том числе новое строительство | 12,3 7,6 | 6,15 3,8 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельскогопоселения составит: 24600 МВт. ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Загорского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от сетей ОАО "Кузбассэнерго".

Центрами питания будут подстанциии «Листвяги», «Шахтовая». «Городская», «Костёнковская», «Калмыковская» и «Листвянская».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения будет осуществляться на напряжении 6-10 кВ по существующим линиям 6-10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 6-10/0.4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в сельском поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ в населенных пунктах: п. Загорский, с. Костёнково, п. Рассвет, с. Бунгур, с. Берёзово, п. Подгорный, п. 75-й пикет, п. 360-й км, п. Ивановка, д. Глуховка, п. Мир, п. Верх-Кинерки, п Ананьино, п. Южный, д. Мостовая.

Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 6-10/0,4кВ с применением знергосберегающих технологий, сетей 6-10-0.4 кВ с применением провода марки СИП, строительство и реконструкцию сетей наружного освещения. Конкретные мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения населенных пунктов должно быть определены на стадии проектов планировок улиц.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ составляет: 10 м для не изолированного провода и 5 м для провода марки СИП по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок (2035 г.)

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10\0.4кВ: п. Загорский, п. Рассвет, с. Бунгур, п. Подгорный, п. 75-й пикет, п. 360-й км, п. Ивановка, д. Глуховка, п. Мир, п. Верх-Кинерки, п. Новый Урал, п Ананьино, п. Южный, с. Берёзово, - по 1 объекту, д. Мостовая - 2 объекта, с. Костёнково – 3 объекта.

- Строительство сетей 10 кВ. п. Загорский - 0,2 км, п. Рассвет - 0,1 км, с. Бунгур - 0,2 км, п. Подгорный - 0,3 км, п. 75-й пикет - 0,1 км, п. 360-й км - 0,2 км, п. Ивановка - 0,3 км, д. Глуховка - 0,1 км, п. Мир - 0,3 км, п. Верх-Кинерки - 0,2 км, п Ананьино - 1,0 км, п. Южный - 0,7 км, д. Мостовая - 0,2 км, с. Берёзово - 0,3 км, с. Костёнково - 0,9 км.

- Модернизация существующих ТП 6-10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 6-10 кВ с применением провода марки СИП (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

## 7.6.2. Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41–01–2003), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23–01–99*).

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 39°С;

- средняя температура за отопительный период – минус 8°С.

- продолжительность отопительного периода – 230 сут.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Проектом предлагается новое строительство индивидуальной жилой застройки.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается весь многоквартирный жилой фонд, теплообеспечение индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблицах 7.7 и 7.8.

Таблица 7.7.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС для постоянного и среднегодового (сезонного и полупостоянного) населения

| № п/п | Потребитель | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| 1 | п. Загорский |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 19,5 | 0,32 | - | 0,22 | 0,54 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 28,08 | 0,56 | 0,34 | 0,32 | 1,22 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 9,82 | 0,31 | - | 0,11 | 0,42 |
|  |  | Итого | 37,9 | 0,87 | 0,34 | 0,43 | 1,64 |
|  | Всего | 57,4 | 1,19 | 0,34 | 0,65 | 2,18 |
| 2 | с. Костёнково |
|  | Новое строительство | Многоквартирный фонд | 2,25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
|  |  | Индивидуальная | 142,85 | 2,31 | - | 1,26 | 3,57 |
|  |  | Итого | 145,1 | 2,34 | 0,01 | 1,29 | 3,64 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 2,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,11 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 38,55 | 1,23 | - | 0,44 | 1,67 |
|  |  | Итого | 40,8 | 1,28 | 0,03 | 0,47 | 1,78 |
|  | Всего | 185,9 | 3,62 | 0,04 | 1,76 | 5,42 |
| 3 | п. Рассвет |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 11,8 | 0,19 | - | 0,12 | 0,31 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 19,6 | 0,63 | - | 0,22 | 0,85 |
|  | Всего | 31,4 | 0,82 | - | 0,34 | 1,16 |
| 4 | с. Бунгур |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 16,6 | 0,27 | - | 0,28 | 0,55 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 14,2 | 0,45 | - | 0,16 | 0,61 |
|  | Всего | 30,8 | 0,72 | - | 0,44 | 1,16 |
| 5 | с. Березово |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 18,1 | 0,29 | - | 0,21 | 0,50 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 10,0 | 0,32 | - | 0,11 | 0,43 |
|  | Всего | 28,2 | 0,61 | - | 0,32 | 0,93 |
| 6 | п. Апанас |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 9,6 | 0,16 | - | 0,07 | 0,23 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 3,2 | 0,10 | - | 0,04 | 0,14 |
|  | Всего | 12,8 | 0,26 | - | 0,11 | 0,37 |
| 7 | п. Подгорный |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 14,6 | 0,24 | - | 0,18 | 0,42 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 1,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 4,24 | 0,14 | - | 0,05 | 0,19 |
|  |  | Итого | 5,3 | 0,16 | 0,01 | 0,06 | 0,23 |
|  | Всего | 19,9 | 0,40 | 0,01 | 0,24 | 0,65 |
| 8 | п. Южный |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 6,2 | 0,10 | - | 0,06 | 0,16 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 4,4 | 0,14 | - | 0,05 | 0,19 |
|  | Всего | 10,6 | 0,24 | - | 0,11 | 0,35 |
| 9 | д. Таловая |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 5,9 | 0,10 | - | 0,06 | 0,16 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 2,6 | 0,08 | - | 0,03 | 0,11 |
|  | Всего | 8,5 | 0,18 | - | 0,09 | 0,27 |
| 10 | п. Мир |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 14,5 | 0,23 | - | 0,17 | 0,40 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 13,4 | 0,43 | - | 0,15 | 0,58 |
|  | Всего | 23,24 | 0,66 | - | 0,32 | 0,98 |
| 11 | прочие (360-км, 75-й пикет, Алексеевка, Ананьино, Верх. Кинерки, Глуховка, Ивановка, Красный Холм, Мостовая, Новый Урал, Шарап) |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 21,74 | 0,28 | - | 0,04 | 0,32 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 4,9 | 0,16 | - | 0,06 | 0,22 |
|  | Всего | 26,64 | 0,44 | - | 0,10 | 0,54 |
|  | Всего по поселению |
|  | Новое строительство | Многоквартирный фонд | 2,25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 279,58 | 4,49 | - | 2,67 | 7,16 |
|  |  | Итого | 281,83 | 4,52 | 0,01 | 2,70 | 7,23 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоквартирный фонд | 31,39 | 0,63 | 0,38 | 0,36 | 1,37 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 125,11 | 3,99 | - | 1,42 | 5,41 |
|  |  | Итого | 156,5 | 4,62 | 0,38 | 1,78 | 6,78 |
|  | Всего | 436 | 9,14 | 0,39 | 4,48 | 14,04 |
|  | Всего Гкал/час |  | 12,07/10,80 |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 7.8.

Годовые расходы тепла для постоянного и среднегодового (сезонного и полупостоянного) населения

| Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 31,66 | 31,37 |
|  | То же | тыс. Гкал | 27,23 | 26,98 |
| Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 25,90 | 20,89 |
|  | То же | тыс. Гкал | 22,27 | 17,96 |
| Всего жилищный фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 57,56 | 52,26 |
|  | То же | тыс. Гкал | 49,50 | 44,94 |

Суммарный расход тепла на жилищное строительство составит 12,07 Гкал/час.

На проектный срок теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения будет осуществляться от централизованных, децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения.

Теплоснабжение площадки нового малоэтажного жилищного строительства в с. Костёнково предполагается от существующей котельной.

Помимо жилой застройки в Загорском сельском поселении предполагается строительство ряда административных, производственных, сельскохозяйственных и рекреационных объектов.

Теплоснабжение этих предприятий предлагается от собственных источников тепла – мини-котельных, располагаемых на территориях строящихся объектов. Мощность и тип устанавливаемого в котельных оборудования будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

В с. Бунгур планируется размещение станции подземной газификации угля (Бунгурская ТЭС).

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, административных и общественных здании в газифицируемых населенных пунктах предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой. В остальных населенных пунктах отопление индивидуальной жилой застройки предполагается печное.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция котельных с переводом их на газ и модернизацией оборудования, направленная на повышение эффективности системы теплоснабжения. Также предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ), наладка тепловых сетей, использование в системах теплоснабжения высокоэффективных и компактных теплообменных аппаратов, установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, геотермальные источники и тепловые насосы. Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей необходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок (2035 г)

Мероприятия регионального значения

- Строительство Бунгурской ТЭС.

Мероприятия местного значения

- Строительство газовой котельной взамен существующей в п. Загорский.

- Реконструкция и строительство тепловых сетей в п. Загорский.

- Перевод котельных на природный газ в с. Костёнково, п. Рассвет.

- Строительство котельной для школы в с. Бунгур.

- Строительство котельной для детского сада с. Бунгур.

- Строительство котельной для детского сада п. Загорский.

- Строительство мини-котельной для предприятия по переработке древесины с. Берёзово.

- Строительство мини-котельной для центра придорожного сервиса с. Берёзово.

- Строительство мини-котельной для предприятия по производству современных топливных материалов с. Костёнково.

- Строительство мини-котельной для цехов копчения рыбы и переработке и заморозке грибов и ягод с. Костёнково.

- Строительство мини-котельной для конефермы с. Костёнково.

- Строительство мини-котельной для базы ремонта большегрузных машин п. Н.Урал.

- Строительство мини-котельной для цеха копчения рыбы с. В. Кинерки.

- Строительство мини-котельной для предприятия по переработке древесины п. Апанас.

- Строительство мини-котельной для детского оздоровительного лагеря д. Мостовая.

- Реконструкция и ремонт сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

- Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на газовом топливе.

- Внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

## 7.6.3. Газоснабжение

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

Развитие газоснабжения Загорского сельского поселения Новокузнецкого района осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения и газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз», и с учетом мероприятий действующей Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

Подача природного газа по Схемам предусматривается от ГРС-1 по межпоселковым газопроводам к населенным пунктам: п. Загорский, с. Бунгур, п. Рассвет, п. Мир, п. Южный и с. Костёнково.

С учетом запланированной ветви газопровода для газификации п. Загорский, с. Бунгур, п. Рассвет, п. Мир Генеральным планом предлагается газификация п. Ивановка и д. Глуховка.

В остальные населенные пункты поступление природного сетевого газа не предполагается, их газоснабжение будет осуществляться на базе сжиженного углеводородного газа.

Направления расходования природного газа:

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на пищеприготовление – для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки;

- на технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии со СП 42-101-2003 и составит:

- 300 куб. м/год на человека для потребителей индивидуальной жилой застройки;

- 120 куб. м/год на человека для потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением.

Прогнозируемые расходы газа приведены в таблице 7.9.

Таблица 7.9.

Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства

| № | Наименование | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год | Количество, млн. куб. м/год (для постоянного населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| 1 | п. Загорский |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,19 | 0,09 | 0,19 | 0,09 |
|  |  | Теплоисточники | 0,99 | 0,27 | 0,99 | 0,27 |
|  |  | Всего | 1,18 | 0,36 | 1,18 | 0,36 |
|  | Новое строительство | Население | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Теплоисточники | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | Всего | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Всего | Население | 0,37 | 0,27 | 0,37 | 0,27 |
|  |  | Теплоисточники | 1,39 | 0,67 | 1,39 | 0,67 |
|  |  | Всего | 1,76 | 0,94 | 1,76 | 0,94 |
| 2 | с. Костёнково |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 |
|  |  | Теплоисточники | 1,10 | 1,04 | 1,10 | 1,04 |
|  |  | Всего | 1,46 | 1,39 | 1,46 | 1,39 |
|  | Новое строительство | Население | 1,01 | 1,00 | 0,23 | 0,22 |
|  |  | Теплоисточники | 2,52 | 2,47 | 0,55 | 0,50 |
|  |  | Всего | 3,53 | 3,47 | 0,78 | 0,72 |
|  | Всего | Население | 1,37 | 1,35 | 0,59 | 0,57 |
|  |  | Теплоисточники | 3,62 | 3,51 | 1,65 | 1,54 |
|  |  | Всего | 4,99 | 4,86 | 2,24 | 2,11 |
| 3 | п. Рассвет |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Теплоисточники | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | Всего | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Новое строительство | Население | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Теплоисточники | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Всего | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего | Население | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | Теплоисточники | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | Всего | 1,02 | 1,02 | 0,96 | 0,96 |
| 4 | с. Бунгур |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Теплоисточники | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  | Всего | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Новое строительство | Население | 0,22 | 0,22 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 0,45 | 0,45 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | Всего | 0,67 | 0,67 | 0,23 | 0,23 |
|  | Всего | Население | 0,35 | 0,35 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Теплоисточники | 0,83 | 0,83 | 0,54 | 0,54 |
|  |  | Всего | 1,18 | 1,18 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | п. Южный |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Всего | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Новое строительство | Население | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Всего | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,06 |
|  | Всего | Население | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Теплоисточники | 0,23 | 0,23 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | Всего | 0,32 | 0,32 | 0,22 | 0,22 |
| 6 | п. Мир |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Теплоисточники | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | Всего | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Новое строительство | Население | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Теплоисточники | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Всего | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Всего | Население | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Теплоисточники | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Всего | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 7 | п. Ивановка и д. Глуховка |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Теплоисточники | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Всего | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Новое строительство | Население | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Теплоисточники | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Всего | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Всего | Население | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Всего | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Всего по поселению |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 1,03 | 0,92 | 1,03 | 0,92 |
|  |  | Теплоисточники | 3,50 | 2,72 | 3,50 | 2,72 |
|  |  | Всего | 4,53 | 3,64 | 4,53 | 3,64 |
|  | Новое строительство | Население | 1,69 | 1,68 | 0,72 | 0,71 |
|  |  | Теплоисточники | 4,06 | 4,01 | 1,68 | 1,63 |
|  |  | Всего | 5,75 | 5,69 | 2,40 | 2,34 |
|  | Всего | Население | 2,72 | 2,60 | 1,75 | 1,63 |
|  |  | Теплоисточники | 7,56 | 6,73 | 5,18 | 4,35 |
|  |  | Всего | 10,28 | 9,33 | 6,93 | 5,98 |

Газификация сельского поселения на базе использования природного газа позволит повысить комфортность проживания в поселении и улучшить экологическое состояние с переводом теплоисточников района на газовое топливо.

Ориентировочный объем потребления природного газа на расчетный срок составит 10,28 млн. куб. м/год, в том числе 6,93 млн. куб. м/год для постоянного населения (без учета сезонного населения).

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

В соответствии со Схемой газоснабжения и газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз»

- Строительство межпоселковых газопроводов от ГРС-1 с газификацией населенных пунктов: п. Загорский, с. Бунгур, п. Рассвет, п. Мир, п. Южный и с. Костёнково – 48,5 км (в том числе 31,0 км в границах Загорского сельского поселения).

Местного значения

- Строительство межпоселковых газопроводов от ГРС-1 с газификацией населенных пунктов: п. Ивановка, д. Глуховка – 1,4 км.

- Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов Загорского сельского поселения.

- Строительство распределительных газопроводов с ГРП в газифицируемых населенных пунктах Загорского сельского поселения.

- Строительство газопроводов среднего давления к существующим котельным в п. Южный, п. Загорский.

- Строительство газопроводов среднего давления к новым котельным.

- Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

## 7.6.4. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009.

В поселении принято по 1 пожару 10 л/с. в населенных пунктах сельского поселения: п. Загорский, п. Мир, п. Рассвет, п. Подгорный, с. Костёнково, с. Березово, с. Бунгур, в остальных населенных пунктах - по 1 пожару 5 л/с

Таблица 7.10.

Прогнозные расходы воды питьевого качества Загорского сельского поселения населенных пунктов с централизованным водоснабжением

| №п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления л/сут на человека | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | п. Загорский |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 0,846 | 230 | 0,19 | 0,23 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Поливочные нужды | 0,846 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Итого |  |  | 0,27 | 0,31 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | 0,884 | 160 | 0,14 | 0,17 |
| 7 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 8 | Поливочные нужды | 0,884 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Итого |  |  | 0,21 | 0,25 |
| 10 | Всего | 1,73 |  | 0,48 | 0,56 |
| 11 | с. Костёнково |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирные жилые дома | 0,136 | 230 | 0,03 | 0,04 |
| 13 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Поливочные нужды | 0,136 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 16 | Индивидуальные жилые дома | 1,904 | 160 | 0,30 | 0,37 |
| 17 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 18 | Поливочные нужды | 1,904 | 70 | 0,13 | 0,13 |
| 19 | Итого |  |  | 0,46 | 0,54 |
| 20 | Всего | 2,040 |  | 0,51 | 0,60 |
| 21 | п. Рассвет |  |  |  |  |
| 22 | Индивидуальные жилые дома | 0,85 | 160 | 0,14 | 0,16 |
| 23 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 24 | Поливочные нужды | 0,85 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 25 | Итого |  |  | 0,21 | 0,24 |
| 26 | с. Бунгур |  |  |  |  |
| 27 | Индивидуальные жилые дома | 0,67 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| 28 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Поливочные нужды | 0,67 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| 30 | Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| 31 | с. Березово |  |  |  |  |
| 32 | Индивидуальные жилые дома | 0,85 | 160 | 0,14 | 0,16 |
| 33 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 34 | Поливочные нужды | 0,85 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 35 | Итого |  |  | 0,21 | 0,24 |
| 36 | п. Подгорный |  |  |  |  |
| 37 | Многоквартирные жилые дома | 0,032 | 230 | 0,01 | 0,01 |
| 38 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 39 | Поливочные нужды | 0,032 | 70 | 0,002 | 0,002 |
| 40 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Индивидуальные жилые дома | 0,498 | 160 | 0,08 | 0,10 |
| 42 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 43 | Поливочные нужды | 0,498 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 44 | Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| 45 | Всего | 0,53 |  | 0,13 | 0,15 |
| 46 | п. Мир |  |  |  |  |
| 47 | Индивидуальные жилые дома | 0,84 | 160 | 0,13 | 0,16 |
| 48 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 49 | Поливочные нужды | 0,84 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 50 | Итого |  |  | 0,20 | 0,24 |
| 51 | Всего |  |  | 1,90 | 2,20 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах: п. Загорский, с. Костёнково, п. Рассвет, с. Березово, п. Подгорный, п. Мир, необходима реконструкция существующих водопроводных сетей и строительство водозаборных скважин.

Для с. Бунгур предусматривается организация  централизованной системы водоснабжения (строительство водозаборной скважины и водопроводных сетей).

В остальных населенных пунктах (п. 360-км, п. 75-й пикет, п. Алексеевка, п. Ананьино, п. Верх-Кинерки, д. Глуховка, п. Ивановка, п. Красный Холм, д. Мостовая, п. Новый Урал, д. Шарап, п. Южный, д. Таловая, п. Апанас) сохраняются централизованные и децентрализованные системы водоснабжения (скважины, колодцы).

На всех водозаборных узлах предусматриваются установки по водоподготовке.

Вода должна отвечать нормам централизованного водоснабжения.

Изношенные водопроводные сети перекладываются.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Таблица 7.11.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

В целях обеспечения населенных пунктов сельского поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство водопроводных сетей (4,5 км) в п. Загорский.

- Строительство артезианских скважин (4 шт) и водопроводных сетей (5 км) в с. Бунгур.

- Строительство водопроводных сетей (15,0км) и артезианских скважин (3 шт) в с. Костёнково.

- Строительство водопроводных сетей (2 км) и артезианских скважин (4 шт) в п. Рассвет.

- Строительство водопроводных сетей (7 км) и артезианских скважин (2 шт) в с. Березово.

- Строительство водопроводных сетей (7 км) и одной артезианской скважины в п. Подгорный.

- Строительство водопроводных сетей (8 км) и артезианских скважин (4 шт) в п. Мир.

- Установка на водозаборах сооружений водоподготовки;

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны ( в составе 3-х поясов) источников водоснабжения.

## 7.6.5. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Таблица 7.12.

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Загорского сельского поселения

| №п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоотве дения л/сут на человека | Расходы стоков, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | п. Загорский |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 0,846 | 230 | 0,19 | 0,23 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Итого |  |  | 0,21 | 0,25 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 0,884 | 160 | 0,14 | 0,17 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 7 | Итого |  |  | 0,15 | 0,19 |
| 8 | Всего | 1,73 |  | 0,36 | 0,44 |
| 9 | с. Костёнково |  |  |  |  |
| 10 | Многоквартирные жилые дома | 0,136 | 230 | 0,03 | 0,04 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Итого |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 13 | Индивидуальные жилые дома | 1,904 | 160 | 0,30 | 0,37 |
| 14 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 15 | Итого |  |  | 0,33 | 0,41 |
| 16 | Всего | 2,040 |  | 0,37 | 0,46 |
| 17 | п. Рассвет |  |  |  |  |
| 18 | Индивидуальные жилые дома | 0,85 | 160 | 0,14 | 0,16 |
| 19 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 20 | Итого |  |  | 0,15 | 0,18 |
| 21 | с. Бунгур |  |  |  |  |
| 22 | Индивидуальные жилые дома | 0,67 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| 23 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| 25 | с. Березово |  |  |  |  |
| 26 | Индивидуальные жилые дома | 0,85 | 160 | 0,14 | 0,16 |
| 27 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 28 | Итого |  |  | 0,15 | 0,18 |
| 29 | п. Подгорный |  |  |  |  |
| 30 | Многоквартирные жилые дома | 0,032 | 230 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | Индивидуальные жилые дома | 0,498 | 160 | 0,08 | 0,10 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
|  | Всего | 0,53 |  | 0,10 | 0,12 |
|  | п. Мир |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома | 0,84 | 160 | 0,13 | 0,16 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
|  | Итого |  |  | 0,14 | 0,18 |
|  | Всего |  |  | 1,40 | 1,70 |

Система и схема канализации

Для п. Загорский предусматривается развитие централизованной системы канализации, со строительством канализационных сетей и подачей стоков в канализационную систему г. Новокузнецка.

Проектом принимается создание централизованных систем канализации в населенных пунктах: с. Костёнково, п. Рассвет, с. Березово, п. Подгорный, п. Мир, с. Бунгур. Предусматривается строительство канализационных сетей и канализационных очистных сооружений (КОС).

В остальных населенных пунктах сбор сточных вод осуществляется в герметичные выгреба и септики.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока в п. Загорский, с. Костёнково, с. Бунгур путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).

Размещение сооружений ОСДК предусматривается рядом с очистными сооружениями бытовых стоков.

Предлагаются комплектно-блочные ОСДК закрытого типа, санитарно-защитная зона от которых - 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство канализационных сетей в п. Загорский (4 км), с. Костёнково (14 км), п. Рассвет (2 км), с. Березово (6,5 км), п. Подгорный (6,5 км), п. Мир (7 км), с. Бунгур (4,5 км).

- Строительство очистных сооружений в с. Костёнково (460 куб. м/сут), п. Рассвет (180 куб. м/сут), с. Березово (180 куб. м/сут), п. Подгорный (120 куб. м/сут), п. Мир (180 куб. м/сут), с. Бунгур (140 куб. м/сут).

- Реконструкция напорного коллектора протяженностью 7,0 км от КНС до очистных сооружений г. Новокузнецка.

- Установка герметичных выгребов и септиков в населенных пунктах;

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Загорский, с. Костёнково, с. Бунгур.

## 7.6.6. Связь

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается рост численности населения поселения к расчетному сроку до 12300 человек. Основной прирост в поселении ожидается за счет развития индивидуального жилищного строительства.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100% обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна составлять в поселении к концу расчетного срока порядка 3500 номеров.

В планируемый период необходимо строительство новой цифровой АТС в с. Бунгур и реконструкция действующих АТС с заменой существующего оборудования на современное цифровое с значительным увеличением номерной емкости, а также строительство телефонных сетей для населенных пунктов, не охваченных телефонной связью.

Создаваемые сети обеспечат возможность представления населению различных телекоммуникационных услуг, в том числе свободного доступа к сети Интернет из сельских населенных пунктов, IP- телевидение, интерактивное обслуживание по запросам и др.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

Предусматривается создание сети цифрового телевидения стандарта DVB-Т. Необходимость установки дополнительного цифрового ТВ передатчика в МО СП Загорское будет определяться после организации цифрового телевещания на РПС г. Новокузнецк.

Мероприятия на расчетный срок

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания услуг.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Администрацией Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

Чрезвычайная ситуация (ЧС), в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории Загорского сельского поселения Новокузнецкого муниципального  района Кемеровской области (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- сейсмическое воздействие;

- эрозия речная;

- наводнения, паводок, с превышением критических отметок затопления поймы рек, обусловленные весенним снеготаянием, заторно-зажорными явлениями; дождевые паводки, в результате выпадения большого количества осадков.

Землетрясения.

Территория поселения расположена в зоне 7 балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) для средних грунтовых условий (в соответствии с приложением Б,  СП 14.13330.2011 2011 «Строительство в сейсмических районах». Комплект карт ОСР-97 позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А — объекты нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности; карты В и С — объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения).

Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изысканий и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

На территории Загорского сельского поселения возможные последствия землетрясений необходимо оценивать исходя из того, что отдельные жилые дома, построенные из кирпича, могут получить частичные разрушения. В деревянных жилых домах будут преобладать легкие повреждения, а в некоторых значительные (трещины в штукатурке, повреждения дымовых труб, отопительных печей).

Наводнения на территории характеризуются по типу процесса как очень опасные, с возможной чрезвычайной ситуацией межрегионального характера, по виду ледовых явлений - заторно-зажорные, с высоким уровнем опасности и подъемом воды боле 5 м.

Наиболее затороопасным является участок (100 м) на р. Чумыш в районе п. Костёнково.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- о заболачивании на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

- подъеме уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций, и другие последствия.

Ниже приведен перечень участков населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления.

Таблица 8.1.

Участки населенных пунктов Загорского сельского поселения, расположенные в зоне возможного подтопления в период весеннего половодья.

| Река | Населенный пункт, попадающий в зону затопления | Улицы, № домов, попадающие в зону подтопления | Общее количество населения в населенном пункте | Количество населения попадающего в зону подтопления | Площадь всего населенного пункта, кв. км | Площадь н/п, поп. в зону затопления, кв. км | Уровень воды в реке, при котором начинается подтопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чумыш | с.Костёнково | Ул. Береговая №№1-145а (93дома) Ул. Заречная №№1-89 (120домов) | 1706 | 385 | 0,04 | 0,01 | 200 |
|  | п.Апанас | Ул. Шабалова №№ 42-69 (32дома) | 160 | 58 | 0,01 | 0,005 | 200 |
|  | п. Алексеевка | ул. Береговая №1-4 (4дома) | 62 | - | 0,01 | 0,003 |  |
|  | с. Бунгур | ул. Береговая №1-12 (12домов) ул. Новоселов (22 дома) ул. Луговая (18 домов) | 597 | 98 | 0,015 | 0,003 |  |
| ВСЕГО: | 301 | 2525 | 541 | 0,075 | 0,021 |  |

На территориях, подверженных затоплению, запрещается размещение экологически вредных производств и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водный бассейн. При градостроительном освоении участков в пределах этой зоны требуется проведение мероприятий по защите от затопления паводками.

Новокузнецкий район находится в зоне действия геокриологических процессов (морозное пучение, термокарст, солифлюкция), при этом от 1% до 3% территории подвержена опасным проявлениям процесса, менее 10% территории - умеренно-опасным проявлениям, которые могут являться причиной умеренных разрушений и повреждений объектов (инженерных коммуникаций) на застроенных территориях.

Лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Опасность лесных пожаров для  населения  Загорского сельского поселения может проявляться в угрозе задымления значительных территорий (в том числе дорог), нарушения движения транспорта, ухудшения  экологической обстановки и состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельскохозяйственные палы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды.

Опасные метеорологические явления

Вся территории Кемеровской области  подвержена стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ):

- сильный ветер;

- ураган;

- ливень;

- грозы;

- сильный мороз.

Таблица 8.2.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций Новокузнецкого района

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной ЧС, тыс.км2 | Возможное количество населенных пунктов | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн. руб |
| 1 | Землетрясения | 7-8 | 1*10-3 | 1*10-5 | 13,4 | 134 | 50681 | - | - | - |
|  |  | 8-9 | 1*10-5 | 1*10-6 | 13,4 | 134 | 50681 | 100 | 5000 | > 15 |
|  |  | >9 | 1*10-6 | 1*10-7 | 13,4 | 134 | 50681 | 1500 | 7000 | > 30 |
| 2 | Ураганы, тайфуны, смерчи, м\с | >32 | 1 раз в 3 года | 1*10-3 | 13,4 |  | 50681 | - | 30 | > 10 |
| 3 | Град, мм | 20-31 | 1*10-4 | 1*10-5 | 13,4 | 134 | 50681 | - | 50 | 3 |
| 4 | Наводнения, м | >6 | 5*10-2 | 5*10-2 | 0,11 | 10 | 100 | - | 150 | 7 |
| 5 | Подтопления, м | >5 | 2*10-1 | 2*10-1 | 0,25 | 30 | 4480 | - | 200 | 3 |

Таблица 8.3.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (определяется в соответствии с ГОСТ 22.0.06-95).

| Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |
| Землетрясение Оползень. Обвал | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород |
|  |  | Взрывная волна |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  | Затопление поверхностными водами |
|  |  | Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
|  | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  | Удар |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  | Деформация речного русла |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| Сильные осадки |
| Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| Град | Динамический | Удар |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  | Опасные дымы |

Для предупреждения тяжелых последствий землетрясений на территории Загорского сельского поселения необходимо провести микрорайонирование и осуществлять строительство с учетом требований  СП 14.13330.2011 2011 «Строительство в сейсмических районах». Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Для предупреждения негативного влияния поражающих факторов  геокриологических процессов на здания и сооружения, необходимо при и строительстве учитывать нормы проектирования в строительно-климатической зоне IВ и проводить инженерные изыскания под каждый объект строительства.

Для инженерной защиты территории населенных пунктов от наводнений (половодий)  на территории Новокузнецкого района выполняется капитальный ремонт водоспускных устройств, осуществляется надзор и безопасная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений (дамб, плотин), разрабатываются и реализуются организационно-технические мероприятия,  предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий:

- постоянный мониторинг, прогнозирование паводковой обстановки в Новокузнецком муниципальном районе, оценка обстановки на территориях;

- поддержание в готовности постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб;

- заблаговременная подготовка плавсредств,  планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в районах расселения;

- подготовка к проведению взрывных работ на реках района, в случаях образования заторов во время прохождения весеннего ледохода;

- создание резервов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, подвергающихся подтоплению;

- определение и подготовка мест на случай необходимой эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий;

Проблемы подтопления территории населенных пунктов, необходимо решать путем проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, в который входит: борьба с оврагообразованием, берегоукрепление и благоустройство водоемов и водотоков, понижение уровня грунтовых вод, организация и очистка поверхностного стока и др. мероприятия, разрабатываемые на основании данных инженерно-геологических изысканий.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

На территории Загорского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- транспортные происшествия с участием опасных грузов.

Таблица 8.4.

Показатели риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Новокузнецкого района

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций, тонн | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | объект №1 Новокузнецкий район, Филиал «Талдинский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», склад ГСМ | ГСМ - 6808 | 10-3 | 10-4 | 0,07 | - | - | - | до 50000 |
| Чрезвычайные ситуациина электро-энергетических системах и системах связи | Территория МО Новокузнецкий муниципальный район | штормовой ветер, грозовые явления, мокрый снегопад | 10-2 | 10-5 | 0,5 | < 2 | - | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Территория МО Новокузнецкий муниципальный район | Аварии на электроэнергетических системах, системах водоснабжения | 1 раз в год | 10-2 | 0,001 | < 5 | - | - | - |

Аварии на взрывопожароопасных объектах

По данным Администрации Новокузнецкого района Кемеровской области в границах Загорского сельского поселения расположены взрывопожароопасные объекты:

- ООО «Энергоуголь» (разрез Энергоуголь), 5 класса опасности;

- ООО «Разрез Бунгурский-Северный», 5 класса опасности;

- ООО «АТП «Южкузбассуголь» склад ГСМ №1 Загорской промплощадки, 5 класса опасности (в стадии консервации).

Классы опасности потенциально-опасных объектов (ПОО), устанавливаются по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на данных объектах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Возможная зона действия поражающих факторов на объектах 5 класса опасности соответствует  локальной ЧС  и не распространится за пределы территории объекта.

Объекты расположены в удалении от жилой застройки населенных пунктов.

Для обеспечения безопасной эксплуатации вышеперечисленных объектов необходимо выполнение требований «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в угольных шахтах», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  N 550 от 19 ноября 2013 г., Постановления № 45 от 30 мая 2003 года «Об утверждении Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», иных требований действующего законодательства.

Безопасная консервация и ликвидация опасных производственных объектов, связанных с использованием недр осуществляется в соответствии с Постановлением Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Для предупреждения возможных негативных последствий аварий на потенциально-опасных объектах и снижения масштабов чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151-ФЗ от 22.08.1995 г. (ред. от 02.07.2013 г.) и по Приказу МЧС России «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» от 23.12.2005 N 999,  на территории Новокузнецкого созданы нештатные аварийно-спасательные формирования.

Так же, возгорание на территории населенных пунктов может возникнуть вследствие нарушений правил пожарной безопасности на предприятиях, на которых используются горючие материалы и легко-воспламеняемые жидкости – складах пиломатериалов, АЗС, газгольдерах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо:

- снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории Загорского сельского поселения в хозяйственных целях создано несколько прудов, которые не являются потенциально-опасными объектами. Пруды образованы при помощи строительства перегораживающих гидротехнических сооружений, оборудованных водосбросами. При наполнении прудов выше расчетного уровня сброс воды в нижний бьеф происходит в автоматическом режиме. При сочетании негативных факторов разрушение вышеназванных объектов может негативно влиять на жизнь и деятельность населения, проживающего на территории поселения.

Таблица 8.5.

Гидротехнические сооружения на территории Загорского поселения

| № п\п | Сооружение | Расположение объекта | Основание передачи в МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на логу Свинцеховский | п. Рассвет | Распоряжение Администрации Новокузнецкого муниципального района от 25.10.2012 г.№4565 |
| 2 | Пруд на р. Шарап 2-ой | п. Подгорный |  |
| 3 | Дамба длиной 150 м | с. Костёнково, СНТ «Пруды» |  |

Для предупреждения возможных негативных последствий необходимо, вести  работу по сбору  и систематизации сведений о вышеназванных гидротехнических сооружениях для поддержания их безопасности, уточнению характеристик и состояния инженерных сооружений для паспортизации объектов с целью определения и предотвращения возможных негативных последствий в случае аварии.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного влияния вод и ликвидации его последствий в соответствии с ст. 24-27 Водного кодекса. Для защиты населения, проживающего в зонах возможного затопления, при угрозе затопления,  проводится его оповещение и упреждающая эвакуация,  по заранее разработанным планам.

Транспортные происшествия с участием опасных грузов

Рассматриваемую территорию пересекают магистральная железнодорожная дорога, автодороги районного, межмуниципального и местного значения.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так как на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном, из-за нарушения водителями правил дорожного движения, плохого состояния дорог и неблагоприятных погодных условий. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями.

Для предупреждения  возможных ЧС на транспорте предусматривается:

трассировка маршрутов перевозки взрывчатых веществ по обходам;

перевозка опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на условия нормальной жизни и деятельности населения, проживающего на территории Загорского сельского поселения.

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- водонесущие коммуникации (тепловые, канализационные, водопроводные сети);

- ЛЭП;

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей;

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время на территории Загорского сельского поселения функционирует: Пожарные части №9; №15  Федерального Государственного казённого учреждения (ФГКУ) «11 отряд ФПС по Кемеровской области», добровольная пожарная команда в с. Костёнково, с. Бунгур.

Таблица 8.6.

Выписка их расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Новокузнецком муниципальном районе

| № п\п | Наименование пожарной части | Район выезда ПЧ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть № 9 по охране Куйбышевского района г. Новокузнецка Федерального Государственного казённого учреждения (ФГКУ) «11 отряд ФПС по Кемеровской области» | п. Южный; п. Алексеевка; п. Ананьино; п. Апанас; п.Верх Кинерки; д. Мостовая; п. Новый Урал; д. Таловая |
| 2 | Пожарная часть № 15 по охране Куйбышевского района г. Новокузнецка ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области» | с. Бунгур; д. Глуховка; п. Загорский; п. Ивановка; п. Мир; п. Подгорный; п. Рассвет; д. Шарап; п. 75-й пикет; с. Березово; п. Красный Холм |
| 3 | ДПК с. Костёнково |  |
|  | ДПК с. Бунгур |  |

К источникам наружного противопожарного водоснабжения  на территории Новокузнецкого района относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Для   противопожарного водоснабжения Загорского сельского поселения используются различные виды водных источников.

Таблица 8.7.

Источники противопожарного водоснабжения в Загорском сельском поселении

Новокузнецкого муниципального района

| № п/п | Населенный пункт | Место нахождения | Место забора воды | Пожарный водоем, м3 | Пожарный гидрант (ПГ), | Водонапорная башня (ВБ) | Пожарный кран (ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Бунгур | Куйбышевский район г. Новокузнецк (2км) | ИППВ |  |  |  |  |
| 2. | д. Глуховка | п. Загорский | ИППВ |  |  |  |  |
| 3. | п. Загорский | жилой дом № 1 |  |  | ПГ (К-150) |  |  |
|  |  | жилой дом № 7 |  |  | ПГ (К-150) |  |  |
|  |  | жилой дом № 9 |  |  | ПГ (К-150 |  |  |
|  |  |  | котельная |  |  |  | ПК |
| 4. | п. Ивановка | п. Загорский | ИППВ |  |  |  |  |
| 5. | п. Мир |  | Два пруда |  |  |  |  |
|  |  |  | Скважина |  |  |  |  |
| 6. | п. Подгорный |  | Два пруда |  |  |  |  |
|  |  |  | Скважина |  |  |  |  |
| 7. | п. Рассвет |  | Два пруда |  |  |  |  |
| 8. | п. Шарап | п. Подгорный (1,5 км) | Водоисточники |  |  |  |  |
| 9. | п. Южный | п. Листвяги (1,5 км) | ИППВ |  |  |  |  |
| 10. | п.75 пикет (1 жилой дом) | п. Рассвет | Водоисточники |  |  |  |  |
| 12. | п. 360 км | Куйбышевский район г. Новокузнецк (5 км) | ИППВ |  |  |  |  |
| 13. | с. Костёнково | ул. Школьная |  |  | ПГ (К-150) |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | ПГ (К-150 |  |  |
|  |  | ул. Центральная (напротив интерната) |  |  | ПГ (К-150 |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  |  | ВБ |  |
|  |  | ул. Таежная | Скважина |  |  |  | ПК |
|  |  | ул. Новоселов |  |  |  | ВБ |  |
| 14. | п. Алексеевка | на въезде в поселок | Карьер |  |  |  |  |
|  |  | с. Костёнково (3 км) | ИППВ |  |  |  |  |
| 15. | п. Ананьино | ул. Нагорная | река Чумыш |  |  |  |  |
| 16. | п.Апанас |  | река Чумыш |  |  |  |  |
|  |  | с. Костёнково (2 км) | ИППВ |  |  |  |  |
| 17. | с. Березово |  | река Чумыш |  |  |  |  |
|  |  | с. Костёнково (9 км) | ИППВ |  |  |  |  |
| 18. | п. Верхние Кинерки | п. Новый Урал (3км) | Пруд |  |  |  |  |
| 19. | п. Красный Холм | д. Таловая (10км) | река |  |  |  |  |
| 20. | д. Мостовая |  | река Чумыш |  |  |  |  |
| 21. | п. Новый Урал |  | Пруд |  |  |  |  |
| 22. | д. Таловая |  | река Таловка |  |  |  |  |

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Для территории Кемеровской области характерна природно-очаговая заболеваемость следующими инфекциями: сибирская язва, брюшной тиф, клещевой энцефалит; распространение сельскохозяйственных вредителей. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни как от природных,  так и привнесенных инфекций.

Особо опасными заболеваниями, общими для животных и человека, являются: чума свиней, бруцеллез крупного рогатого скота, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство.

Среди населения на территории поселения возможно распространение  ОРВИ, гриппа,  а так же отравлений. Наблюдается повышенный уровень заболеваемости такими опасными инфекциями как псевдотуберкулез и активный туберкулез.

Ухудшение санитарно-гигиенических условий и вспышка инфекционных заболеваний на территории может стать следствием чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В летнее время возможны инфекционные заболевания среди населения из-за низкого качества питьевой воды. Среди инфекционных заболеваний очень распространены острые кишечные инфекции (ОКИ), которые уступают только ОРВИ и сравнимы с гриппом. Без надлежащего лечения человек, инфицированный любой из ОКИ, может погибнуть в первую очередь от обезвоживания организма.

Возникновение  источников инфекции может быть обусловлено:

- состоянием сетей канализации и канализационных очистных сооружений, а так же нарушением санитарных правил сброса сточных вод;

- разгерметизацией существующих скотомогильников, в том числе сибиреязвенных и биотермических ям по различным причинам;

- несанкционированными свалками мусора и отходов, возникающими, в основном, в летний сезон вокруг садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, а также, вдоль автомобильных и железных дорог, которые должны подлежать контролю и постепенной ликвидации.

Основными мерами предупреждения вспышек ОКИ являются:

- качественное водоснабжение;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- санитарный контроль за производством и реализацией продуктов питания и условиями их хранения и приготовления;

- пропаганда правил личной гигиены.

Рост производства продукции, полученной от сельскохозяйственных животных, зависит от эпизоотического благополучия животноводства и от снижения уровня заболеваемости животных заразными болезнями, наносящими значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям всех форм собственности.

Основой профилактики является соблюдение санитарных правил и норм на объектах водоснабжения, объектах производства, хранения и реализации продуктов питания, на частных подворьях.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных могут потребоваться усилия по организации и проведению контроля за качеством продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных  заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

- лабораторная диагностика;

- санитарное просвещение;

- плановая иммунизация людей и животных;

- плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

В рамках Генерального плана Загорского сельского поселения предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах.

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии с статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут), что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, соблюдается в настоящее время. Рекомендуется на базе добровольных пожарных команд создать муниципальные посты пожарной охраны.  Для повышения возможностей постов муниципальной пожарной охраны, довести численность личного состава и техники каждого муниципального поста до нормативного требования.

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории малоэтажной застройки и садоводческих объединений  для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Обеспечение водой «безводных» участков сельского поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов, оборудование подземными пожарными резервуарами (не менее двух, объемом по 50 м3 каждый) территория населенного пункта должна быть обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки.

- Организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения. Автомобильные проезды должны быть закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта.

- Оборудование зданий, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы.

Обеспечению безопасности на водных объектах будет способствовать размещение в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой и паводковой обстановки.

Защита населения Загорского сельского поселения включает основные мероприятия:

- оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проводится эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты, и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организуются работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

Оповещение населения Загорского сельского поселения должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422\90\376).

Основной задачей муниципальной системы оповещения является:

- обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования (в соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»);

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 465 (ред. от 03.08.2015) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2014 - 2017 годы»,  планируется создание региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения  (ОКСИОН) в местах массового пребывания людей.

В составе основных мероприятий планируется, так же:

- оснащение спасательных формирований и противопожарной службы;

- установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи;

- приобретение аппаратно-программных комплексов (АПК);

- развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава, спасателей и населения;

- модернизация сети сейсмостанций и геодинамических полигонов и др. .

Раздел выполнен в соответствии с   «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244, с учетом требований нормативной документации, законодательства Российской Федерации, административно-правовых актов  и др. документов:

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;

- Федеральный закон  «О безопасности» от 5.03.1992 г. с изменениями от 24.12.1993 г № 2446-1;

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997 № 117-ФЗ;

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 №170-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- ГОСТ 22.0.02–94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03–97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05–97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06–95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07–95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения»

- СНиП 2.06.15–85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.51–90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации № 105 от 28.02.2003 г.);

а так же законодательство и нормативно-правовые акты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности,  действующие на территории Кемеровской области.

# 9.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 70429,9 | 70429,9 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 17665,8 | 16197,8 |
| Земли населенных пунктов, в том числе по населенным пунктам: | га | 2496,3 | 3969,4 |
| д. Глуховка | га | 88,3 | 88,3 |
| д. Мостовая | га | 67,4 | 194,7 |
| д. Таловая | га | 91,5 | 121,4 |
| д. Шарап | га | 47,8 | 47,8 |
| п. 360 км | га | 15,2 | 270,7 |
| п. 75-й пикет | га | 40,8 | 102,6 |
| п. Алексеевка | га | 52,9 | 52,9 |
| п. Ананьино | га | 61,7 | 116,1 |
| п. Апанас | га | 162,2 | 174,8 |
| п. Верх-Кинерки | га | 76,4 | 101,8 |
| п. ЗАГОРСКИЙ | га | 95,1 | 154,1 |
| п. Ивановка | га | 10,0 | 186,5 |
| п. Красный Холм | га | 41,3 | 61,4 |
| п. Мир | га | 96,4 | 225,9 |
| п. Новый Урал | га | 49,4 | 57,0 |
| п. Подгорный | га | 57,5 | 214,4 |
| п. Рассвет | га | 177,8 | 177,8 |
| п. Южный | га | 57,4 | 62,5 |
| с. Березово | га | 226,8 | 315,9 |
| с. Бунгур | га | 214,3 | 241,5 |
| с. Костёнково | га | 766,1 | 1001,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 2907,4 | 2902,3 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. по сельским поселениям: | га | 28,9 | 28,9 |
| Земли лесного фонда | га | 47295,9 | 47295,9 |
| Земли водного фонда | га | 35,2 | 35,2 |
| Земли запаса | га | 0,9 | 0,9 |
| II. Население |  |  |  |
| Общая численность населения в том числе численность жителей коттеджных поселков | тыс. чел. | 6,66 | 8,25 |
| Возрастная структура населения (без учета жителей коттеджных поселков): - дети 0-15 лет | тыс. чел. | 1,28 | 1,47 |
| - население в трудоспособном возрасте |  | 3,85 | 4,13 |
| - население старше трудоспособного возраста |  | 1,53 | 2,65 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 176,2 | 274,2 |
| Новое жилищное строительство | тыс. кв. м | - | 117,6 |
| в том числе: индивидуальная застройка с участками, малоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 115,4 2,2 |
| IV. Муниципальные объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения (дома культуры, клубы) | число мест | 200 | 381 |
| Библиотеки | ед. | 6 | 6 |
| Спортивные и тренажерные залы всех видов | кв. м площади пола | 904 | не менее 498 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 2,1 | не менее 1,6 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | - | не менее 166 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность железных дорог общего пользования | км | 17,3 | 17,3 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 128,9 | 166,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| федерального значения | км | - | 3,5 |
| регионального значения | км | 68,1 | 83,1 |
| местного значения | км | 60,8 | 79,7 |
| с твердым покрытием | км | 51,1 | 89,5 |
| Плотность автодорог с твердым покрытием | км/ тыс. кв. км | 76 | 133 |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | км | 138 | 229 |
| Придорожные объекты автосервиса | ед. | - | 7 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ сут | н/д | 2,2 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ сут | н/д | 2,2 |
| Используемые источники водоснабжения | тип | подземные | подземные |
| Канализация: |  |  |  |
| Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. куб. м/ сут | н/д | 1,7 |
| Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/ сут | н/д | 1,7 |
| Электроснабжение: |  |  |  |
| Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт • ч в год | 10800 | 24600 |
| Потребность в электроэнергии на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды | кВт • ч | 1400 | 2000 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды – всего | Гкал/час | н/д | 12,07 |
| Газоснабжение: |  |  |  |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | млн. куб. м /год | - | 10,28 |
| - источники тепла, |  | - | 7,56 |
| - приготовление пищи и горячей воды |  | - | 2,72 |
| Источники подачи газа | тип | ГРС | ГРС |
| Связь: |  |  |  |
| Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования на 100 семей | номер | Нет данных | 100 |

# 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе свредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Footnotes

Климатические характеристики приняты по данным метеостанции г. Новокузнецка.

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358.

По данным с сайта gks.ru

По данным с сайта gks.ru

По данным с сайта gks.ru

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральных органом исполнительной власти)

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральных органом исполнительной власти)

В соответствии с законом Кемеровской области от 28.02.2011 №17-ОЗ «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.