## Кемеровская область

## Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018 № 154

г. Новокузнецк

Об утверждении нормативов

водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения муниципального казенного предприятия «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом                 от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                            от 12.02.1999 № 167, статьей 40 Устава муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» администрация Новокузнецкого муниципального района постановляет:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения муниципального казенного предприятия «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального казенного предприятия «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление не распространяет свое действие на централизованную систему водоотведения п. Степной Новокузнецкого муниципального района.

- Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района П.В. Бишлера.

Исполняющий обязанности главы

Новокузнецкого муниципального района	                                                                 А.В. Шарнин

Приложение № 1

к постановлению администрации Новокузнецкого муниципального района                                                                             от 01.10.2018 № 154

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения муниципального казенного предприятия «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района»

| № п/п | Загрязняющие вещества (ингредиенты) | Норматив допустимой концентрации (ДК), мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активная реакция (рН) | 6,5 - 8,5 |
| 2 | Температура | 5 – 40 град. С |
| 3 | Взвешенные вещества | 240 |
| 4 | БПК-20 | 206 |
| 5 | ХПК | 309 |
| 6 | Азот аммонийный | 11 |
| 7 | Азот нитридный | 0,3 |
| 8 | Азот нитратный | 5,5 |
| 9 | Фосфаты | 2 |
| 10 | Сульфаты | 105 |
| 11 | Хлориды | 85 |
| 12 | Железо общее | 3 |
| 13 | СПАВ | 1,5 |
| 14 | Жиры | 30 |
| 15 | Фториды | 1,8 |
| 16 | Медь | 0,11 |
| 17 | Цинк | 0,21 |
| 18 | Нефтепродукты | 2,0 |
| 19 | Сухой остаток | 700 |
| 20 | Алюминий | 0,33 |
| 21 | Роданиды | 1,11 |
| 22 | Формальдегиды | 1,1 |
| 23 | Метанол | 7,8 |
| 24 | Цианиды | 0,27 |
| 25 | Свинец | 0,08 |
| 26 | Фенолы | 0,27 |
| 27 | Ацетон | 9,2 |
| 28 | Хром +6 | 0,15 |
| 29 | Никель | 0,03 |

Примечания:

1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации Новокузнецкого муниципального района только в растворенном и эмульсированном состоянии.

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Первый заместитель главы

Новокузнецкого муниципального района	                                                                 А.В. Шарнин

Приложение № 2

к постановлению администрации Новокузнецкого муниципального района                                                                             от 01.10.2018 № 154

Перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального казенного предприятия «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района»

| № п/п | Загрязняющие вещества (ингредиенты) |
| --- | --- |
| 1 | Веществ способных засорять трубопроводу, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т.п.) |
| 2 | Веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры,масла, смолы, мазут и т.п.) |
| 3 | Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючих примесей, токсичных и растворенных газообразных веществ (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы,четыреххлористый углерод и т.п.) |
| 4 | Веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей |
| 5 | Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ) |
| 6 | Особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний |
| 7 | Веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях |
| 8 | Веществ, в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электродов |
| 9 | Радионуклидов сброс, удаление и обеззараживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности |
| 10 | Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более, чем в 100 раз |
| 11 | Сточных вод с активной реакцией среды рН менее 2 или более 12 |

Первый заместитель главы

Новокузнецкого муниципального района	                                                                 А.В. Шарнин